## Slide 1
A. Βελεγράκης, Θ. Χασιώτης, Ι. Μονιούδη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

## Slide 2
Κυματομηχανική
Δυναμική ιζηματολογία - Παράκτια Μορφοδυναμική
Παράκτια διάβρωση
Παράκτια και Λιμενικά Έργα
Μέθοδοι παρακολούθησης και μοντελοποίησης Παράκτιας Μορφοδυναμικής
Δομή Μαθήματος

## Slide 3: Ανεμογενείς Κυματισμοί
1. Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών
2. Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα
3. Πρόγνωση κυματισμών

## Slide 4: Γενικά
Οι κυματισμοί που δημιουργεί ο άνεμος στην επιφάνεια της θάλασσας, δεν είναι «μονοχρωματικοί». Οι κυματισμοί αυτοί μπορούν:
  προσεγγιστούν με σύνθεση περισσοτέρων κανονικών κυματισμών (άθροιση αρμονικών συνιστωσών με διαφορετικά ύψη κύματος και κυματικές περιόδους)
  να αναλυθούν στοχαστικά, όπου τα βασικά μεγέθη (ύψος και κυματική περίοδο), ακολουθούν συγκεκριμένους πιθανολογικούς νόμους κατανομής
Στόχος είναι η συσχέτιση των γενεσιουργών αιτίων (ανέμου και περιοχής γένεσης) με το αποτέλεσμα (χαρακτηριστικές τιμές Η,Τ) και η στατιστική ανάλυση των ανεμογενών κυματισμών.

## Slide 5
Μεταφορά ενέργειας από τα κινούμενα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα στις επιφανειακές θαλάσσιες μάζες.
Η ενέργεια αρχικά περνά από την ατμόσφαιρα στην θάλασσα με τη διάτμηση και στη συνέχεια με την αναδιαμόρφωση του πεδίου των πιέσεων πάνω από τις κορυφές και τις κοιλιές του κύματος
Η επίδραση του ανέμου μιας συγκεκριμένης κατεύθυνσης διαπιστώθηκε ότι προκαλεί κυματογένεση σε έναν τομέα ± 450 εκατέρωθεν της διεύθυνσης του ανέμου, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα πεδίο τρισδιάστατων κυματισμών.
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 6
Η γένεση των ανεμογενών κυματισμών είναι πολύπλοκο πρόβλημα από πλευράς φυσικής.
Μια γενικευμένη θεώρηση (Komar, 1998) αναγνωρίζει τα εξής στάδια:
(α) την γένεση μικρών ρυτίδων (περίοδος Τ<1 s, H ~ 1-2 cm) όταν ο άνεμος αρχίζει να φυσάει
(β) τον σχηματισμό κυμάτων με μεγαλύτερη περίοδο (T), και ύψος (H) με την πάροδο του χρόνου (και την προσάρτηση περισσότερης ενέργειας από τον άνεμο). Οι αρχικές ρυτίδες παραμένουν κατά το στάδιο (β) έτσι ώστε να υπάρχουν ταυτόχρονα κύματα με διαφορετικές περιόδους.
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 7
Σχηματισμός ανεμογενών κυμάτων. Garrison (1996, Fig. 10.7)
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 8
Η γένεση των κυμάτων οφείλεται στη διαφορική πίεση που αναπτύσσεται πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας λόγω της τυρβώδους ροής του αέρα στο οριακό στρώμα (boundary layer) αέρα/θάλασσας.
Η διαφορική πίεση δημιουργεί διαταράξεις στην επιφάνεια οι οποίες δημιουργούν ανομοιομορφία και στο πεδίο ροής του ανέμου.
Ως συνέπεια εμφανίζεται αποκόλληση της ροής και η δημιουργία στροβίλου (separation of flow), με αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση των κυμάτων (Komar, 1998).
Γένεση κύματος (Komar, 1998)
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 9
Η μεταφορά ενέργειας από τον άνεμο στη θάλασσα συνεχίζεται με τη θραύση των μικρότερων κυμάτων πάνω στα μεγαλύτερα και έτσι ενέργεια μεταφέρεται από τα κύματα μικρότερης στα κύματα μεγαλύτερης περιόδου (Τ).
Έτσι αν ο άνεμος συνεχίσει να πνέει, δημιουργούνται κύματα μεγαλύτερης Τ (μέχρι που η θραύση περιορίζει την αύξηση).
Στους κυματιμούς αυτούς (‘θάλασσα’), συνυπάρχουν κύματα με διαφορετικά κυματικά χαρακτηριστικά (ύψη, μήκη και περιόδους)
Γενικά τα κύματα παίρνουν την ενέργεια από τον άνεμο, την κατανέμουν στην θάλασσα και την μεταφέρουν στις ακτές.
Tομογραφία ‘θάλασσας’, δηλ. ανεμογενών κυμάτων ανοικτής θάλασσας την ώρα της δημιουργίας τους. Τα κύματα αυτά δεν είναι μονοχρωματικά, δηλ. δεν χαρακτηρίζονται από μία περίοδο (συχνότητα) και μοναδικό ύψος και μήκος. (Komar, 1998).
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 10
«Θάλασσα» SEPM, 1996
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 11
Παράμετροι που επηρεάζουν τη γένεση των κυματισμών
Ταχύτητα/ένταση ανέμου. Όσο μεγαλύτερης έντασης είναι ο άνεμος που πνέει πάνω σε μια θαλάσσια περιοχή τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενέργεια που μεταφέρεται από τον άνεμο στη θάλασσα με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ισχυρών κυματισμών.
Διάρκεια πνοής του ανέμου. Σε γενικές γραμμές, το ποσό της ενέργειας που μεταφέρεται από τον αέρα στο νερό αυξάνεται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια που πνέει ο άνεμος πάνω στην επιφάνεια του νερού.
Ενεργό μήκος ανάπτυξης (Fetch). Ένα πολύ μικρό ενεργό μήκος ανάπτυξης δεν είναι αρκετό για να κάνει τα μεγάλα κύματα να αναπτυχθούν στην επιφάνεια του νερού. Σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να δημιουργηθεί ένα τεράστιο κύμα σε ένα πολύ μικρό ενεργό μήκος ανάπτυξης.
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 12
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών
Η ταχύτητα του ανέμου επηρεάζεται από τις διαφορετικές θερμοκρασίες και πιέσεις των ατμοσφαιρικών στρωμάτων.
Ως αντιπροσωπευτική ταχύτητα έχει οριστεί η ταχύτητα σε υψόμετρο 10 m από το επίπεδο της θάλασσας
U10: Είτε μετριέται απευθείας, είτε υπολογίζεται με βάση ταχύτητα ανέμου σε ύψος z πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με τη χρήση του της σχέσης
όπου U(z) η ταχύτητα του ανέμου σε υψόμετρο z και U10 η ταχύτητα του ανέμου σε υψόμετρο 10m
Για να περιληφθεί η μη γραμμική σχέση της ταχύτητας του ανέμου και της διατμητικής τάσης που εξασκείται στην επιφάνεια, χρησιμοποιείται η ρυθμισμένη ταχύτητα UΑ , όπου
Ταχύτητα του ανέμου

## Slide 13
Ενεργό μήκος ανάπτυξης (Fetch)
Το ενεργό μήκος ανάπτυξης είναι το μέγιστο μήκος της θαλάσσιας επιφάνειας (μεταξύ δύο διαδοχικών εμποδίων) στην οποία ο άνεμος μπορεί να πνέει ανεμπόδιστα
Προσδιορίζεται από το σημείο όπου υπολογίζονται τα στοιχεία του κύματος θεωρώντας ένα τομέα εύρους ± 45° ως προς την κύρια κατεύθυνση
Υπολογισμός ενεργού μήκους ανάπτυξης κυματισμών με βάση τις ακτίνες ανά 5° (Κουτίτας, 1994).
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 14
Υπολογισμός αποτελεσματικού μήκους ανάπτυξης των κυματισμών
Παράδειγμα:
1. Περιοχή με μικρό μήκος ανάπτυξης των κυματισμών
(για βόρειο άνεμο)
2. Περιοχή με μεγάλο μήκος ανάπτυξης των κυματισμών
(για βόρειο άνεμο)
Β
Β
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 15: Μετασχηματισμός κυμάτων
Κατά τη διάρκεια διάδοσης των κυμάτων στην ανοικτή θάλασσα, τα κύματα με την μεγαλύτερη περίοδο ταξιδεύουν γρηγορότερα, και έτσι αφήνουν πίσω τα μικρότερα κύματα (wave dispersion).
Υπάρχει διαβάθμιση (sorting) των κυματισμών λόγω διασποράς (wave dispersion) με αποτέλεσμα να γίνονται πιο κανονικά (από άποψη περιόδου, μήκους κύματος ύψους και ταχύτητας). Έτσι δημιουργείται η φουσκοθαλασσιά (swell).
Τα κύματα μπορούν να χάσουν ενέργεια στο ‘ταξίδι’ τους λόγω (α) εσωτερικών διεργασιών (ιξώδες), (β) αντίθετους ανέμους, (γ) παρεμβολές από άλλα κύματα ή και ρεύματα.
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 16
Φουσκοθαλασσιά (swell) στο False Bay, Cape town, S.A. Προσέξτε το κανονικό τρόπο με τον οποίο τα κύματα πλησιάζουν την παράλια. Τα swells είναι παλαιά κύματα που έχουν ταξιδεύσει μακριά από τον τόπο γένεσης. SEPM, 1996
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 17
Swell πλησιάζει την παραλία. SEPM, 1996
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 18
Safi, Moroccο. Θραύση swell. SEPM, 1996
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 19
Στάδια γένεσης/ανάπτυξης/υποβάθμισης κυματισμών
Δημιουργία μικρών κυματισμών (wavelets) λόγω διαφορών πίεσης στην ελεύθερη επιφάνεια της θάλασσας
Η ενέργεια μεταφέρεται από τα κύματα μικρότερης στα κύματα μεγαλύτερης περιόδου (Τ): ανάπτυξη κυματισμών (wave growth)
Τα κύματα μεγαλώνουν μέχρι ενός οριακού σημείου (όταν ο λόγος ύψους και μήκους κύματος γίνει περίπου 1/7, Η/L  1/7). Σ’ αυτό το σημείο υπάρχει θραύση (μη γραμμική διεργασία).
Υπάρχουν μόνον μικρές ενεργειακές απώλειες (λόγω τριβής) κατά την διάρκεια της μεταφοράς των κυματισμών στην ανοικτή θάλασσα
Τα κύματα στην ανοικτή θάλασσα μεταφέρουν μόνον ενέργεια (όχι μάζα)
Τα πλήρως αναπτυγμένα κύματα ταξιδεύουν σαν φουσκοθαλασσιά (swell ) μακριά από το σημείο δημιουργίας τους.
Τα κύματα εξακολουθούν να ταξιδεύουν μέχρις ότου ανακλασθούν σε ένα όριο ή αρχίσουν να αποσβένουν λόγω τριβής (dissipated by friction) από τον πυθμένα στις αβαθείς περιοχές.
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 20
Κατηγορίες καταστάσεων ανάπτυξης των κυματισμών
Πλήρως αναπτυγμένη κατάσταση κυματισμών (FDS- Fully Developed Sea)
Στην περίπτωση αυτή μεταφέρεται η μέγιστη ενέργεια από την ατμόσφαιρα στη θάλασσα δεν περιορίζεται ούτε από τη διάρκεια πνοής του ανέμου tD ούτε από το μήκος ανάπτυξης Feff και τα στοιχεία του κύματος (Η,Τ) εξαρτώνται μόνο από την ταχύτητα U
Ανάπτυξη με περιορισμό μήκους ανάπτυξης Feff (fetch limited)
Στην περίπτωση αυτή το μήκος ανάπτυξης είναι μικρό < από την ελάχιστη τιμή που απαιτείται για τη μεταφορά της μέγιστης ενέργειας. Τα στοιχεία του κύματος (Η,Τ) εξαρτώνται από το μήκος ανάπτυξης Feff και την ταχύτητα U
Ανάπτυξη με περιορισμό διάρκειας (duration limited)
Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια είναι < από την ελάχιστη τιμή που απαιτείται για την μεταφορά της μέγιστης ενέργειας. Τα στοιχεία του κύματος (Η,Τ) εξαρτώνται από τη διάρκεια πνοής του ανέμου tD και την ταχύτητα U
Γένεση/ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών

## Slide 21
Ανεμογενείς κυματισμοί: στοχαστικά μεγέθη που ακολουθούν συγκεκριμένους πιθανολογικούς νόμους κατανομής
Xρονοσειρά της ανύψωσης της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας n(t)
Ψηφιακή καταγραφή μεταβολής της στάθμης της ελεύθερης επιφάνειας [καταγραφές από πειραματικά αποτελέσματα]
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

## Slide 22
Οι ανά χρονικές στιγμές Δt τιμές της στάθμης n(t) αποτελούν στοχαστικό φαινόμενο
i, i+1, i+2, … σημεία μηδενικής προς τα άνω διάβασης (zero upcrossing)
Τα Ηi (μέγιστες διαφορές στάθμης μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων μηδενικής προς τα άνω διάβασης) είναι επίσης στοχαστικά μεγέθη
Hi
Ti
Hi+1
Ti+1
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

## Slide 23
H πιθανότητα υπέρβασης μιας τιμής H
Κατανομή Rayleigh
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, δηλ. η πιθανότητα η τιμή Η να βρίσκεται μεταξύ των Η-δΗ και Η+δΗ
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

## Slide 24
Πιθανότητα (P<H)
Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (p(H))
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

## Slide 25
Χαρακτηριστικά ύψη κύματος που παρατηρούνται στην κατανομή Rayleigh
ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ : η μέση τιμή του ανώτερου 33% των υψών κύματος
Η τιμή Ηs (σημαντικό ύψος κύματος) χρησιμοποιείται συχνά γιατί συμπίπτει με την τιμή ύψους κύματος που δίνει ένας ναυτικός από την οπτική παρατήρηση της θάλασσας
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΙΘΑΝΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
(σε δείγμα Ν τιμών Η, πρόκειται για το Η με πιθανότητα υπέρβασης 1/Ν) βρίσκεται από την κατανομή Rayleigh
όπου Ν= ΤL/Τz : ΤL η διάρκεια καταγραφής και Τz η μέση περίοδος κύματος
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

## Slide 26
Χαρακτηριστικά ύψη κύματος που παρατηρούνται στην κατανομή Rayleigh
ΜΕΣΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

## Slide 27
Ενεργειακά φάσματα, ορίζονται ως οι αναλυτικές σχέσεις που περιγράφουν την κατανομή της ενεργειακής πυκνότητας, δηλαδή πως είναι κατανεμημένη η μηχανική ενέργεια στις διάφορες συχνότητες που περιέχονται σε ένα σύνθετο κυματισμό
Τα φάσματα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις κυματικές συνθήκες:
Φάσμα JONSWAP
Από εκτεταμένες μετρήσεις και αναλύσεις στη Β. Θάλασσα.
Περιγράφει καλύτερα την ανάπτυξη κυματισμών με περιορισμό μήκους (συνηθέστερη περίπτωση για παράκτιες λεκάνες)
Φάσμα P-M (Pierson-Moskowitz)
Περιγράφει καλύτερα τους πλήρως ανεπτυγμένους κυματισμούς, όπου ουσιαστικά η διάρκεια πνοής του ανέμου tD και το ενεργό ανάπτυγμα F είναι απεριόριστα.
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

## Slide 28
Μορφολογία ενεργειακών φασμάτων JONSWAP και P-M
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα
fp= 1/Tp
Περίοδος κορυφής φάσματος (max ενεργειακής πυκνότητας)

## Slide 29
Η εξέλιξη ενεργειακού φάσματος με συνεχιζόμενη πνοή ανέμου μορφολογικά περιγράφεται στο σχήμα, όπου φαίνεται η μεταφορά ενέργειας από τις ψηλότερες συχνότητες στις χαμηλότερες με τον χρόνο (αύξηση του ύψους κύματος και της περιόδου)
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα
t1<t2<t3<t4

## Slide 30
Φάσματα κυματισμών κοντά στην ακτή. Με μπλε τα φάσματα κυματισμών στα ανοικτά (Vousdoukas et al., 2012)
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

## Slide 31
Φάσματα διαφόρων σταδίων κυμάτων (Komar, 1998).
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

## Slide 32
Ιδανικά κυματικά φάσματα για πλήρως αναπτυγμένη θάλασσα για διαφορετικές εντάσεις ανέμου (Knauss, 1997)
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

## Slide 33
Ενεργειακή σχέση μεταξύ κυμάτων με πλήρες και περιορισμένο fetch (Knauss, 1997)
Στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

## Slide 34
Εκτίμηση κυματισμών (Wave estimation)
Χρησιμοποίηση είτε δυναμικών υπολογιστικών μοντέλων είτε εμπειρικών μοντέλων. Συχνότερα εφαρμοζόμενα εμπειρικά μοντέλα εκτίμησης κυματισμών:
Πρόγνωση κυματισμών
JONSWAP-PM (ενεργειακά φάσματα)
SMB (Sverdrup-Munk-Bretschneider)

## Slide 35
Η μέθοδος JONSWAP-PM
Αρχικά ελέγχεται εάν ισχύει η ανισότητα:
α) Εάν ισχύει τότε οι κυματισμοί έχουν πλήρη ανάπτυξη και εφαρμόζονται οι σχέσεις (φάσμα Pierson-Moskowitz):
οι οποίες επιλύονται ως προς Hs (σημαντικό ύψος κύματος) και Tp (περίοδος κορυφής του φάσματος)
Πρόγνωση κυματισμών

## Slide 36
Η μέθοδος JONSWAP-PM
β) Εάν δεν ισχύει τότε εφαρμογή του ενεργειακού φάσματος JONSWAP
Χρησιμοποιούνται οι σχέσεις:
Αρχικά ελέγχεται αν ισχύει η ανισότητα :
β1) Εάν ισχύει υπάρχει περιορισμός του μήκους ανάπτυξης και τίθεται x = Feff υπολογισμός Ηs ,Tp
β2) Εάν δεν ισχύει υπάρχει περιορισμός διάρκειας και η ανισότητα επιλύεται ως ισότητα και υπολογίζεται νέο Feff : τίθεται x = Feff υπολογισμός Ηs ,Tp
Η περίοδος Τs υπολογίζεται ως :
Πρόγνωση κυματισμών

## Slide 37
ΜΕΘΟΔΟΣ SMB
1. Υπολογισμός των παραμέτρων
Διάγραμμα εκτίμησης της παραμέτρου Φ
2. Εύρεση σημείου Μ στο διάγραμμα
Πρόγνωση κυματισμών

## Slide 38
ΜΕΘΟΔΟΣ SMB
1. Υπογισμός των παραμέτρων
Διάγραμμα εκτίμησης της παραμέτρου Φ
2. Εύρεση σημείου Μ στο διάγραμμα
Αν το σημείο Μ βρίσκεται πάνω από τη γραμμή, ως τιμή Φ επιλέγεται η αρχική: Φ = Φ1
Φ1
Μ
Πρόγνωση κυματισμών

## Slide 39
ΜΕΘΟΔΟΣ SMB
1. Υπολογισμός των παραμέτρων
Διάγραμμα εκτίμησης της παραμέτρου Φ
2. Εύρεση σημείου Μ στο διάγραμμα
Α. Αν το σημείο Μ βρίσκεται πάνω από τη γραμμή, ως τιμή Φ επιλέγεται η αρχική: Φ=Φ1
Β. Αν το σημείο Μ βρίσκεται κάτω από τη γραμμή, τότε βρίσκεται, γραφικά, η Φ2 (από την τομή της κάθετης στη θέση gtD/U με την καμπύλη του διαγράμματος) και επιλέγεται Φ=Φ2
Φ1
Μ
Φ2
Πρόγνωση κυματισμών

## Slide 40
ΜΕΘΟΔΟΣ SMB
Με την τιμή του Φ που επιλέχθηκε υπολογίζονται τα Hs, Ts με εφαρμογή των σχέσεων:
Πρόγνωση κυματισμών

## Slide 41
Άσκηση 1: Οι ασκήσεις θα γίνουν στο Εργαστήριο

## Slide 42
1.5

## Slide 44
Άσκηση 2
Το ενεργό μήκος ανάπτυξης δίνεται 164.9km
Ζητουνται τα κυματικά χαρακτηριστικά (Hs, Ts) με βάση τα φάσματα JONSWAP ή PM

## Slide 45
Εφαρμογή φάσματος Jonswap