## Slide 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
A. Βελεγράκης, Θ. Χασιώτης, Ι. Μονιούδη
2025-2026

## Slide 2
Κυματομηχανική
Δυναμική ιζηματολογία - Παράκτια Μορφοδυναμική
Παράκτια διάβρωση
Παράκτια και Λιμενικά Έργα
Μέθοδοι παρακολούθησης και μοντελοποίησης Παράκτιας Μορφοδυναμικής
Δομή Μαθήματος

## Slide 3: Παράκτια κυκλοφορία και στερεομεταφορά
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία
Παράκτια Στερεομεταφορά
- Στερεομεταφορά εγκάρσια στην ακτή
Στερεομεταφορά παράλληλα στην ακτή

## Slide 4: Γένεση παράκτιας κυκλοφορίας (ρευμάτων)
Η απώλεια ενέργειας των κυματισμών, κυρίως λόγω θραύσης, σε συνδυασμό με την επίδραση των φαινομένων της διάθλασης/περίθλασης, έχει ως επακόλουθο τη δημιουργία παράκτιων κυματογενών ρευμάτων. Κατά το φαινόμενο αυτό, ένα υλικό σημείο εκτελεί ταυτόχρονα και την παλινδρομική κυματική κίνηση, αλλά και μετακίνηση λόγω του ρεύματος.
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία

## Slide 5: Η ταχύτητα των παράλληλων προς την ακτή ρευμάτων
Η ταχύτητα των ρευμάτων Vl δίνεται από (Komar, 1998):
Vl = 1.17 gHb sinαb cosαb
Όπου Hb είναι το ύψος κύματος στο σημείο θραύσης και αb είναι η γωνία πρόσπτωσης στο σημείο θραύσης.
Στην περίπτωση που τα προσπίπτοντα κύματα έχουν διαφορετικά ύψη τότε
Vl = gHbs sinαb cosαb
όπου Hbs είναι το σημαντικό ύψος κύματος κατά την θραύση (το ύψος του 1/3 των υψηλοτέρων κυμάτων)
Οι παραπάνω ταχύτητες αναφέρονται στην ταχύτητα των ρευμάτων στη μέση της ζώνης απόσβεσης. Να θυμάστε όμως ότι υπάρχει διαφοροποίηση της ταχύτητας κατά το πλάτος της ζώνης απόσβεσης (Komar, 1998).
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία

## Slide 6: Γένεση παράκτιας κυκλοφορίας (ρευμάτων)
Η αιτία της δημιουργίας αυτών των ρευμάτων είναι οι μεταβολές των τάσεων ακτινοβολίας κατά μήκος της ακτής.
Οι τάσεις ακτινοβολίας ορίζονται σαν την περίσσεια μεταφορά ορμής λόγω της παρουσίας κυματισμών και είναι το γενεσιουργό αίτιο της κυματογενούς κυκλοφορίας. Οι τάσεις ορίζονται ως:
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία

## Slide 7: Γένεση παράκτιας κυκλοφορίας (ρευμάτων)
Κοντά στην ακτή τα κύματα μετασχηματίζονται και δημιουργούν πολύπλοκες ροές
Ειδικά τα θραυόμενα κύματα δημιουργούν ρεύματα/παράκτια κυκλοφορία:
“Κυτταρική”κυκλοφορία (cell circulation)
Κυκλοφορία παράλληλα στην ακτή (longshore circulation)
Συνδυασμένη κυκλοφορία (combined coastal circulation)
Το είδος της κυκλοφορίας εξαρτάται κυρίως από την γωνία πρόσπτωσης των κυμάτων.
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία

## Slide 8
Σχήμα 7.1 Είδη παράκτιας κυκλοφορίας. Komar, 1998.
Α. “Κυτταρική” κυκλοφορία
Β. Κυκλοφορία παράλληλη στην ακτή
C. Συνδυασμένη κυκλοφορία

## Slide 9: A. “Κυτταρική” κυκλοφορία (cell circulation)
Αποτελείται από ρεύματα παράλληλα στην ακτή (longshore currents) και ρεύματα διαφυγής (rip currents).
Εμφανίζεται όταν τα κύματα προσπίπτουν κάθετα στην ακτή (δηλ. όταν οι κυματοκορυφές είναι παράλληλες προς την ακτή).
Ο μηχανισμός δημιουργίας της κυτταρικής κυκλοφορίας εξηγείται από τη θεωρία της τάσης ακτινοβολίας, δηλ. της περίσσειας μεταφοράς ορμής λόγω της παρουσίας κυματισμών
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία

## Slide 10: A. “Κυτταρική” κυκλοφορία (cell circulation)
Η προς την ακτή συνιστώσα της τάσης ακτινοβολίας προκαλεί:
ταπείνωση της στάθμης του νερού (set-down) πριν τη θραύση και
ανύψωση της στάθμης (set-up) μέσα στη ζώνη απόσβεσης/κυματωγής (surf zone) (δηλ. μεταξύ της ζώνης θραύσης και της ακτής).
Σε αβαθή νερά:Sxx=~3/2E, όπου E είναι η πυκνότητα της κυματικής ενέργειας :
E=1/8 ρgH2
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία
wave setdown

## Slide 11: Γένεση των παραλλήλων και εγκάρσιων ρευμάτων
Ελέγχονται από το ύψος κύματος, γωνία πρόσπτωσης κυμάτων και τοπογραφία.
Είναι το αποτέλεσμα της μεταβλητότητας των κυματικών υψών παράλληλα στην παραλία η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την διαφοροποίηση της ανύψωσης της μέσης παράκτιας θαλάσσιας στάθμης (set-up elevations) παράλληλα στην παραλία
Δημιουργούνται διαφορές στάθμης μεταξύ γειτονικών περιοχών οι οποίες αντισταθμίζονται από ροές παράλληλες προς την ακτή (διαμήκη ρεύματα) από τις περιοχές υψηλής στάθμης προς της περιοχές χαμηλής στάθμης.
Όταν διαμήκη ρεύματα έρθουν αντιμέτωπα (συγκλίνουν), στρέφονται προς την ανοικτή θάλασσα σχηματίζοντας ρεύματα διαφυγής.
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία

## Slide 12
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία
Σχήμα 7.2 Αίτια δημιουργίας rip currents. Προσέξτε ότι κύματα διαφορετικού ύψους δημιουργούν διαφορετικά set ups and downs. Αν λόγω διαφορικής τοπογραφίας του πυθμένα τα ύψη των θραυομένων κυμάτων είναι διαφορετικά σε δύο γειτονικές περιοχές τότε θα υπάρξουν και ρεύματα παράλληλα στην ακτή τα οποία αν συγκλίνουν τότε δημιουργείται rip current. Komar, 1998.

## Slide 13: Ρεύματα Διαφυγής (rip currents)
Είναι δυνατά, περιορισμένου εύρους ρεύματα τα όποια ρέουν προς τα ανοικτά δια μέσου της ζώνης κυματωγής/απόσβεσης.
Τα rip currents διακρίνονται εύκολα αφού
(α) το νερό έχει διαφορετικό χρώμα λόγω της παρουσίας μεταφερομένου ιζήματος,
(β) διακόπτουν την γραμμή θραύσης των κυμάτων.
Τα ρεύματα αυτά μπορούν να αποκτήσουν μεγάλες ταχύτητες, που ακόμα και ο καλύτερος κολυμβητής δεν μπορεί να τα «νικήσει». Στην περίπτωση που βρεθείτε σε τέτοιο ρεύμα πρέπει να κολυμπήσετε παράλληλα στην ακτή για να βγείτε έξω από την ζώνη τους
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία

## Slide 14
Σχήμα 7.3 Κόλπος Μύρτου, Κεφαλλονιά. Rip current.
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία
Ρεύματα Διαφυγής (rip currents)

## Slide 15: Β. Κυκλοφορία παράλληλη στην ακτή (longshore circulation)
Οφείλεται στην παρουσία των ρευμάτων παράλληλων προς την ακτή (longshore currents) που δημιουργούνται από την πλάγια κυματική πρόσπτωση (δεν πρέπει να συγχέεται με αυτή που αποτελεί μέρος της κυτταρικής κυκλοφορίας).
Τα ρεύματα αυτά οφείλονται στην παρουσία μιας άλλης συνιστώσας της ροής δυναμικού Sxy, απούσα όταν τα κύματα προσπίπτουν κάθετα στην ακτή
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία

## Slide 16: C. Συνδυασμένη/γενική κυκλοφορία
Στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει συνδυασμός των παράκτιων κυκλοφοριών.
Τα κύματα θραύονται υπό μικρή γωνία ή υπάρχει σημαντικός έλεγχος από την παραλιακή τοπογραφία
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία

## Slide 17: Παράκτιες κυματικές ζώνες
  1. Ζώνη βαθέων νερών (Deep water zone)
  Το βάθος h είναι μεγάλο σε σύγκριση με το μήκος κύματος (wavelength) L
  Οι κορυφές είναι ίσες και παράλληλες
  Η ταχύτητα φάσης του κύματος C και η γωνία πρόσπτωσης είναι σταθερές
  2. Ζώνη διάθλασης (Refraction zone) (h < L/2, h > 1.25 H (Ηb/hb≈0. 8))
Τα κύματα νοιώθουν τον πυθμένα
Το μήκος κύματος L και η ταχύτητα C αλλάζουν αλλά η περίοδος Τ μένει σταθερή
Οι κορυφές τείνουν να γίνουν παράλληλες με την ακτή
Τα κύματα «πυργώνουν» (γίνονται απότομα) και σπάζουν
  3. Ζώνη κυματωγής, μεταξύ του σημείου θραύσης και της παράλιας (Surf zone, h < 1.25 Η)
  Το σημείο θραύσης δεν είναι σταθερό αφού εξαρτάται από το ύψος του κύματος
  Η ζώνη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την μορφοδυναμική. Αυτή είναι η περιοχή των ρευμάτων παράλληλα προς την ακτή (alongshore currents)
  4. Η ζώνη διάβροχης (Swash zone)
  μεταξύ του χαμηλότερου σημείου της εκτεθειμένης παράλιας και το υψηλότερο σημείο που φθάνουν τα κύματα. Ιδιαίτερα σημαντική, αφού λαμβάνει χώρα μεγάλη μεταφορά ιζημάτων
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία

## Slide 18
Σχήμα 7.4 Κυματικές ζώνες (Dyer, 1986)
h = L/2
Παράκτια κυματογενής κυκλοφορία

## Slide 19
Αποτελέσματα υδροδυναμικού μοντέλου για την παραλία Αμμουδάρας Ηρακλείου. α) κυματικό ύψος (m) και b μέσα κυματογενή ρεύματα κάτω από Hs 1.1 m και Tp 6.2 s και διέυθυνση από 3500 N. c) κυματικό ύψος (m) και d) κυματογενή ρεύματα κάτω από Hs 1.4 m και Tp 6.4 s και διεύθυνση 450N. e) βαθυμετρία και θέση του ADCP. f) μέση ταχύτητα ροής μέσα από τον ύφαλο (m από το ADCP); 1/11–3/11 2014. (Velegrakis et al., 2016)

## Slide 20
Οικοσυστήματα και μακρόχρονη διάβρωση και αποτελέσματα μοντέλου για κυματικό ύψος (α) και κυμετογενών ρευμάτων (β) στην παραλία Negril (Jamaica) Συνθήκες: Κυματικό ύψος στα ανοικτά (Hrms), 2.8 m, περίοδος (Tp) 8.7 s. Κυματική διεύθυνση από NW ()Peduzzi et al.,2022)

## Slide 21
Παράκτια στερεομεταφορά

## Slide 22
Μεταφορά λόγω των παράκτιων κυματογενών ρευμάτων
Φορτίο πυθμένα.
Φορτίο σε αιώρηση .
Παράκτια στερεομεταφορά

## Slide 23
Παράκτια στερεομεταφορά
Η εκτίμηση των μορφολογικών μεταβολών (ρυθμός μεταβολής της στάθμης του πυθμένα) στον παράκτιο χώρο βασίζεται στην αριθμητική επίλυση της εξίσωσης διατήρησης του όγκου των φερτών (εξίσωση συνέχειας):
όπου zb είναι η μεταβολή του βάθους του νερού, n το πορώδες της άμμου (n≈0.4) και qxt, qyt είναι οι συνολικές στερεοπαροχές παράλληλα (άξονας x) και κάθετα (άξονας y) στην ακτή (qtx=qbx+qsx, qty=qby+qsy)
Αν σε πεπερασμένο όγκο εισάγεται (ή αντίστοιχα εξάγεται) μεγαλύτερη ποσότητα άμμου από αυτήν που εξάγεται (ή αντίστοιχα εισάγεται), η διαφορά τους εναποτίθεται στον πυθμένα (ή αντίστοιχα ο πυθμένας υποσκάπτεται), με αποτέλεσμα τη μείωση του βάθους, δηλ. πρόσχωση (ή αντίστοιχα την αύξηση του βάθους, δηλ. διάβρωση).
Μορφολογικές μεταβολές

## Slide 24
Μεταφορά λόγω των παράκτιων κυματογενών ρευμάτων: στην παράκτια ζώνη όπου οι (θραυόμενοι και μη) κυματισμοί συνυπάρχουν με το παράκτιο κυματογενές ρεύμα, η ροή κοντά στον πυθμένα αποσταθεροποιεί και θέτει σε κίνηση τους ιζηματικόυς κόκκους. Αφού πραγματοποιηθεί η αποκόλληση των κόκκων, αυτοί μεταφέρονται προς την κατεύθυνση του ρεύματος
Βασικοί μηχανισμοί μεταφοράς φερτών
Παράκτια στερεομεταφορά

## Slide 25
Μεταφορά λόγω κυματικής ασυμμετρίας: λόγω της μη γραμμικής φύσης των κυματισμών η κίνηση των φερτών είναι και αυτή ασύμμετρη. Έτσι, κάτω από την κορυφή του κύματος, όπου η ταχύτητα είναι μεγάλη και έχει κατεύθυνση προς την ακτή, πραγματοποιείται μεγαλύτερη μεταφορά φερτών, με κατεύθυνση προς την ακτή, ενώ κάτω από την κοιλιά, όπου η ταχύτητα είναι μικρότερη και έχει φορά προς τα ανοιχτά, πραγματοποιείται μικρότερη στερεομεταφορά με κατεύθυνση προς τα ανοιχτά. Σαν συνολικό (μέσο ως προς την περίοδο του κύματος) αποτέλεσμα έχουμε τη μεταφορά φερτών στη διεύθυνση μετάδοσης των κυματισμών
Βασικοί μηχανισμοί μεταφοράς φερτών
Επίδραση της ασυμμετρίας του κυματισμού στη μέση στερεοπαροχή.
q~u3.3
Παράκτια στερεομεταφορά

## Slide 26
Μεταφορά λόγω δευτερογενών κυματογενών ρευμάτων: Η μάζα του νερού που μεταφέρεται προς την ακτή με τη θραύση των κυμάτων, στη ζώνη απόσβεσης, εξισορροπείται από το ρεύμα επαναφοράς. Πρόκειται για πυθμενική ροη με κατεύθυνση προς τα ανοικτά.
Βασικοί μηχανισμοί μεταφοράς φερτών
Παράκτια στερεομεταφορά

## Slide 27
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Για υπολογιστικούς λόγους υπάρχει τεχνητή διαφοροποίηση της ενιαίας δισδιάστατης διαδικασίας στερεομεταφοράς σε δύο κατευθύνσεις/άξονες:
(α) εγκάρσια και
(β) παράλληλη προς την ακτή.
Παράκτια στερεομεταφορά

## Slide 28: Στερεομεταφορά εγκάρσια στην ακτή
Οι κυματισμοί που προσπίπτουν εγκάρσια στην ακτή κατά τη διάρκεια ενός κυματικού επεισοδίου, μετακινούν τα ιζήματα και προκαλούν μορφολογικές μεταβολές του εγκάρσιου προφίλ.
“ το αποτέλεσμα της μακροπρόθεσμης ισορροπίας μεταξύ των δυνάμεων απόστασης και απόθεσης υλικού σε αμμώδεις ακτές, η οποία οδηγεί στη διαμόρφωση ενός αντιπροσωπευτικού προφίλ που μπορεί να θεωρηθεί σταθερό σε βάθος χρόνου”
Τα χαρακτηριστικά του προφίλ αυτού εξαρτώνται από την κοκκομετρία του ιζήματος του πυθμένα και τα χαρακτηριστικά των κυματισμών (ύψος και περίοδος) και σε γενικές γραμμές είναι τα ακόλουθα:
(α) τείνουν να διαμορφωθούν καμπύλες με τα κοίλα προς τα πάνω,
(β) οι κλίσεις είναι ήπιες όσο πιο λεπτόκοκκο είναι ίζημα,
(γ) οι κλίσεις τείνουν να είναι πιο επίπεδες για μεγάλου ύψους κυματισμούς.
Προφίλ ισορροπίας

## Slide 29: Στερεομεταφορά εγκάρσια στην ακτή
Προφίλ ισορροπίας και βάθος κλεισίματος
όπου d = βάθος νερού, Ap = παράμετρος που σχετίζεται με το μέγεθος του κόκκου y=απόσταση από την ακτογραμμή.
Ο εκθέτης m λαμβάνεται συνήθως ίσως με 2/3 ενώ ο συντελεστής Ap ισούται με

## Slide 30
Μεταφορά προς την ακτή, έξω από τη ζώνη θραύσης και κατεύθυνση προς τα ανοικτα, μέσα στη ζώνη θραύσης λόγω κυρίως του υποβρυχίου ρεύματος επαναφοράς, undertow)
Σχήμα 7.5 Κατευθύνσεις εγκάρσιας στερεομεταφοράς λόγω κυματισμών πριν/μετά από τη θραύση
Διαμόρφωση στη γραμμή θραύσεως υφάλου, παράλληλου στην ακτή, με υλικό διάβρωσης της ακτής, που αποτελεί προφυλακή της ακτής για την διακοπή της πιο πέρα διάβρωσης. γιατί οι κυματισμοί θραύονται πάνω σε αυτόν και χάνουν σημαντική ποσότητα της ενέργειάς τους, με συνέπεια τη μείωση της διαβρωτικής τους ικανότητας. Η παραπάνω διεργασία πραγματοποιείται συνήθως τον χειμώνα, όπου επικρατούν έντονα κυματικά φαινόμενα.
Εγκάρσια διάβρωση και πρόσχωση
Στερεομεταφορά εγκάρσια στην ακτή

## Slide 31: Στερεομεταφορά εγκάρσια στην ακτή
Εποχιακός κύκλος
Οι ασύμμετροι κυματισμοί, με σχετικά μικρά ύψη που θραύονται κοντά ή και πάνω στην ακτή (και άρα συνοδεύονται από ασθενή τυρβώδη ροή και ασθενές undertow) οδηγούν τα σχετικά χονδρόκοκκα υλικά προς την ακτή, προκαλώντας πρόσχωση.
Οι μεγάλου ύψους κυματισμοί που θραύονται σε σημαντική απόσταση από την ακτή (και συνοδεύονται από έντονα τυρβώδη ροή και ισχυρό undertow) οδηγούν τα σχετικά λεπτόκοκκα υλικά προς τα ανοιχτά, προκαλώντας διάβρωση.
Χειμώνας
(Κύματα μεγάλης καμπυλότητας γ)
Καλοκαίρι
(Κύματα μικρής καμπυλότητας γ)
Διάβρωση berm, απόθεση στο υποθαλάσσιο τμήμα και δημιουργία υβωμάτων και κοιλοτήτων
Δημιουργία berm, διάβρωση στο υποθαλάσσιο τμήμα και καταστροφή υβωμάτων και κοιλοτήτων
γ=Η/L
Διαφοροποίηση «χειμερινού» και «θερινού» προφίλ της ακτής
Εγκάρσια διάβρωση και πρόσχωση

## Slide 32: Μεταβολές παραλιακού προφίλ

## Slide 33: Μεταβολές παραλιακού προφίλ
Διαβρωση μετώπου ακτής Αύξηση κλίσης
Εναρξη δημιουργίας υβώματος

## Slide 34: Μεταβολές παραλιακού προφίλ
Σχηματισμός υβώματος Αυξημένη θραυση Σταθεροποίηση μετώπου

## Slide 35: Μεταβολές παραλιακού προφίλ
Ηπιότερες συνθήκες Μειωμένη θραυση Αλλαγές υβώματος Ανάπλαση μετώπου

## Slide 36
Το χειμερινό και θερινό προφίλ.
Στερεομεταφορά εγκάρσια στην ακτή

## Slide 37
Κριτήριο διάβρωσης/ πρόσχωσης ανάλογα με την καμπυλότητα του κύματος και την φύση του υλικού του πυθμένα.
Σχέση Dean
Σχέση Sunamura-Horikawa
Ανάλογα με τη τιμή του Fo, διακρίνονται δυο περιπτώσεις:
Fo>1 : διάβρωση Fo<1 : πρόσχωση
Go>18 : διάβρωση
Go<9 : πρόσχωση
Στερεομεταφορά εγκάρσια στην ακτή

## Slide 38
Σχήμα 7.6 Μεταφορά παράλληλα στην ακτή στην surf zone και ζώνη διαβροχής (swash zone) SEPM, 1996.
Στερεομεταφορά: Παράλληλα στην ακτή

## Slide 39
Εμπειρική σχέση παράκτιας ροής κυματικής ενέργειας λόγω της υπό γωνία θραύσης των κυματισμών με την ολική (πυθμένα και σε αιώρηση) στερεοπαροχή
Ροή ενέργειας κατά μήκος της ακτής στο σύνολο της ζώνης θραύσης [J/m/s]
Συνολικός όγκος φερτών στο σύνολο της ζώνης θραύσης [m3/έτος]
Η τιμή του Qls πρέπει να πολλαπλασιαστεί με την μέση ετήσια συχνότητα f% εμφανίσεως της συγκεκριμένης κατάστασης κυματισμών ώστε να δίνει την πραγματική ετήσια παράκτια στερεοπαροχή
Στερεομεταφορά: Παράλληλα στην ακτή

## Slide 40
Kαθαρή και συνολική στερεομεταφορά παράλληλα στην ακτή
Mην ξεχνάτε ότι αν και η ιζηματομεταφορά συμβαίνει «συνεχώς».
Έχει επίσης και πρόσημο, δηλ. μπορεί να συμβαίνει και προς τις δυο διευθύνσεις παράλληλα προς την ακτή.
Έτσι κάθε είδος ακτής χαρακτηρίζεται από
(α) συνολική μεταφορά (gross)
(β) και καθαρή (net), δηλ. το αλγεβρικό άθροισμα των στιγμιαίων μεταφορών
Στερεομεταφορά: Παράλληλα στην ακτή

## Slide 42
Άσκηση 1/Επίλυση
Γνωρίζουμε:
Σχέση Dean
Σχέση Sunamura-Horikawa
Ανάλογα με τη τιμή του Fo, διακρίνονται δυο περιπτώσεις:
Fo>1 : διάβρωση Fo<1 : πρόσχωση
Go>18 : διάβρωση
Go<9 : πρόσχωση

## Slide 43
Γνωρίζουμε:
από Κουτίτας, 1998
(ws, wf αναφέρονται και τα δύο στην ταχύτητα καθίζησης)