## Slide 1
A. Βελεγράκης, Θ. Χασιώτης, Ι. Μονιούδη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

## Slide 2
Κυματομηχανική
Δυναμική ιζηματολογία - Παράκτια Μορφοδυναμική
Παράκτια διάβρωση
Παράκτια και Λιμενικά Έργα
Μέθοδοι παρακολούθησης και μοντελοποίησης Παράκτιας Μορφοδυναμικής
Δομή Μαθήματος

## Slide 3: Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη
Όταν τα κύματα πλησιάζουν προς την ακτή και αρχίζουν να νοιώθουν τον πυθμένα ή να συναντούν εμπόδια αρχίζουν τα σημαντικά φαινόμενα:
Ρήχωση
Διάθλαση
Περίθλαση
Ανάκλαση
Θραύση
Αναρρίχηση

## Slide 4: Κυματομηχανική
Θραύση (breaking): Η κύρια εκδήλωση υδροδυναμικής αστάθειας στη διάδοση των κυματισμών.
Θραύση σε βαθιά και ρηχά νερά.
Λαμβάνει χώρα για 2 κυρίως αιτίες:
- Η αστάθεια που εμφανίζεται στο κύμα σαν σώμα ρευστού όταν ξεπεραστούν ορισμένα όρια στο σχήμα του, από γεωμετρική άποψη (H, L). Το υψηλότερο σημείο στο οποίο μπορεί να κρατηθεί σε συνοχή ένα σώμα ρευστού σε τριγωνική παραμόρφωση είναι η κορυφή ενός ισοσκελούς τριγώνου με γωνία μεγαλύτερη από 120°.
- Αν τα κορυφαία τμήματα του κύματος αποκτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα από την ταχύτητα διάδοσης της υπόλοιπης μάζας του κύματος. Αυτό συμβαίνει σαν ακραία κατάσταση της ασυμμετρίας που παίρνει η κυματομορφή στα ρηχά νερά.
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση

## Slide 5
Θραύση στην ανοιχτή θάλασσα (βαθιά νερά)
Η θραύση οφείλεται στην αύξηση καμπυλότητας Η/L πέρα από το επιτρεπόμενο όριο (εμφάνιση υδροδυναμικής αστάθειας). Για να διατηρηθεί η γωνία κορυφής μεγαλύτερη από 120°.
Η
L
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση

## Slide 6
Θραύση στην ανοιχτή θάλασσα (βαθιά νερά)
Η θραύση στα βαθιά συμβαίνει:
με θυελλώδης ανέμους που αυξάνουν διαρκώς το ύψος των κυμάτων ώσπου να γίνουν ασταθή.
με τη συμβολή 2 κυματισμών όπου η διαφορά φάσης είναι τέτοια ώστε να προστίθενται και το παραγόμενο κύμα να ξεπερνά το όριο της σταθερότητας.
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Συμβολή με διάφορους συνδυασμούς διαφοράς φάσης

## Slide 7
Η θραύση των κυματισμών συναρτάται με το φαινόμενο της ρήχωσης
Μείωση του μήκους του κύματος και αύξηση του ύψους του κύματος λόγω μείωσης του βάθους της θάλασσας  αύξηση καμπυλότητας Η/L πέρα από το επιτρεπόμενο όριο (εμφάνιση υδροδυναμικής αστάθειας)
Όταν η μέγιστη οριζόντια ταχύτητα στην κορυφή του κύματος us τείνει να γίνει μεγαλύτερη από την ίδια την ταχύτητα διάδοσης c (us> c), τότε τα μόρια του νερού στο ανώτατο μέρος του κύματος αποσπώνται, καταδύονται εμπρός και ξεκινά το φαινόμενο της θραύσης. Θραύση λόγω ασυμμετρίας που παίρνει η κυματομορφή στα ρηχά νερά επειδή η κορυφή του διαδίδεται με μεγαλύτερη ταχύτητα από την κοιλία του
Και οι 2 περιπτώσεις ισχύουν ταυτόχρονα στα ρηχά νερά. Τελικά η θραύση συμβαίνει ανάλογα με το ποια συνθήκη θα ικανοποιηθεί πρώτη.
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Θραύση στην παράκτια περιοχή (ρηχά νερά)

## Slide 8
Τα κύματα όταν πλησιάζουν την ακτή παίρνουν ένα ασύμμετρο σχήμα: Το εμπρόσθιο τμήμα του κύματος είναι πιο συμπτυγμένο από ότι τo οπίσθιο
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Θραύση στην παράκτια περιοχή (ρηχά νερά)
Διαφορά ταχύτητας των εμπρόσθιων τμημάτων του κύματος από τα πίσω (λόγω της συνεχούς ελάττωσης του βάθους)
Το τμήμα του κύματος που βρίσκεται προς την ακτή (μέτωπο του κύματος) έχει μικρότερη ταχύτητα γιατί βρίσκεται σε μικρότερο βάθος, από το υπόλοιπο που ακολουθεί

## Slide 9
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Θραύση στην παράκτια περιοχή (ρηχά νερά)
Η θραύση συνοδεύεται από μετατροπή μέρους της κινητικής ενέργειας του κύματος σε τύρβη, δηλαδή δημιουργούνται
βίαιες αναταραχές και στροβίλοι,
έντονα τυρβώδη ροή, ανάμιξη με αέρα,
μεγάλη απώλεια ενέργειας (και συνεπώς μείωση του ύψους Η),
Επειδή το βάθος συνεχώς ελαττώνεται, η θραύση δεν σταματά. Συνεχίζεται ως την αναρρίχησή του κυματισμού στην ακτή. Η ζώνη που πραγματοποιείται η διεργασία ονομάζεται ζώνη θραύσης/ζώνη απόσβεσης

## Slide 10
Η γραμμή κατά μήκος της οποίας εμφανίζεται το φαινόμενο της θραύσης είναι η γραμμή θραύσης του συγκεκριμένου κυματισμού. Στη θέση αυτή, όπου το βάθος της θάλασσας είναι db, βάθος θραύσης, ο κυματισμός έχει ύψος Hb ύψος θραύσης. Η ζώνη μεταξύ της γραμμής θραύσης και της ακτογραμμής αποτελεί τη ζώνη θραύσης των κυματισμών μικρότερου ύψους, όπου επίσης μεταδίδονται και οι κυματισμοί που επανασχηματίζονται μετά την αρχική θραύση.
Κυματομηχανική
Εμφάνιση ρήχωσης
Αύξηση καμπυλότητας
Θραύση κυματισμού
Ζώνη απόσβεσης
Γραμμή θραύσης
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση

## Slide 11
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Θραύση στην παράκτια περιοχή (ρηχά νερά)
Κριτήριο θραύσης θεωρείται ό λόγος του ύψους κύματος προς το βάθος. Όταν ο λόγος Η/d ξεπεράσει μία οριακή τιμή, ο κυματισμός θραύεται. Ένα από τα πολυάριθμα στη βιβλιογραφία κριτήρια θραύσης είναι (Κουτίτας, 1994):
όπου Ηb είναι το ύψος του κύματος στο σημείο θραύσης (που αποτελεί και τη μέγιστη δυνατή τιμή του) db το βάθος του νερού στο σημείο θραύσης και ξ η παράμετρος Irribaren:
όπου tanβ η κλίση του πυθμένα και Ηο και Lo το ύψος και το μήκος κύματος στα βαθιά νερά.
Μια θεωρητική τυπική τιμή του γ είναι γ=0.78 (γ > 0.78)

## Slide 12
Εκτίμηση του ύψους θραύσης Ηb και του βάθους θραύσης db
Από θεωρία μοναχικού κύματος:
Λαμβάνοντας υπόψη την κλίση του πυθμένα: Χρήση διαγραμμάτων Goda
Λαμβάνοντας υπόψη τη διάθλαση:
από Komar and Gaughan, 1973
από Sakai and Battjes, 1980
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση

## Slide 13
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Θραύση στην παράκτια περιοχή (ρηχά νερά)
Μέθοδος 1 (με εφαρμογή των προαναφερθέντων τύπων):
Υποθέτουμε ότι Ho΄= Ηο (δηλ. KR(1) = 1)
Υπολογισμός του Ηb από τις προηγούμενες σχέσεις και στη συνέχεια του βάθους θραύσης db(1) από σχέση db=Ηb/γ
Σε αυτό το βάθος υπολογίζουμε τον νέο συντελεστή διάθλασης KR(2) που οδηγεί σε νέο Ho΄ = HoKR(2) υπολογισμός του Hb
Επανάληψη της διαδικασίας έως ότου συμπέσουν οι τιμές 2 διαδοχικών εκτιμήσεων του συντελεστή KR

## Slide 14
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Θραύση στην παράκτια περιοχή (ρηχά νερά)
Μέθοδος 2 (Διαγράμματα Goda)
Προεκτίμηση του βάθους θραύσης db(1). Συνήθως από σχέση db=Ηο/0.78
Υπολογισμός της διάθλασης του κύματος έως αυτό το βάθος db και εκτίμηση του Ho΄=ΗοΚr
Από το διάγραμμα 1 με βάση την τιμή του Ho΄/gT2 υπολογισμός του Hb/H΄o  υπολογισμός του Hb
Από το διάγραμμα 2 με βάση την τιμή του Hb/gT2 υπολογισμός του db/Hb  υπολογισμός db(2)
Έλεγχος της νέας τιμής db(2) και σύγκριση με την αρχική εκτίμηση db(1)
Επανάληψη της διαδικασίας για μία ακόμη φορά αν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο db

## Slide 15
Διαγράμματα Goda
Οι ισοκαμπύλες αντιστοιχούν στην εφαπτομένη της κλίσης πυθμένα

## Slide 16
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Θραύση στην παράκτια περιοχή (ρηχά νερά)
Η ζώνη μεταξύ της γραμμής θραύσης και της ακτογραμμής αποτελεί τη ζώνη θραύσης των κυματισμών μικρότερου ύψους. Στη ζώνη αυτή γίνεται η αναδιοργάνωση των κυματισμών μετά την αρχική θραύση.
Το ύψος κύματος στη ζώνη αυτή (μετά τη θραύση) εξαρτάται από το τοπικό βάθος νερού και την παράμετρο θραύσης ξ.
Όπου:

## Slide 17
Τύποι Θραύσης:
Παράμετρος θραύσης, αριθμός Iribarren
Υπερχείλιση (spilling) ξ < 0.5
Κατάδυση (plunging) 0.5 < ξ < 3
Κατάρρευση (collapsing) ξ = 3
Εφόρμηση (surging) ξ > 3
Όπου:
tanβ, κλίση πυθμένα, Ηο/Lo, καμπυλότητα (στα βαθιά νερά)
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση

## Slide 18
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Θραύση στην παράκτια περιοχή (ρηχά νερά)
Τα κύματα διασκόρπισης/υπερχείλισης (spilling breakers) που διασπείρονται με πολύ αφρό που δημιουργείται λόγω της αναταραχής όταν η κορυφή ξεπερνά σε ταχύτητα το κύριο σώμα τους καλύπτοντας προοδευτικά το μέτωπο του κύματος.
Συνήθως τέτοιου είδους κυματισμό συναντάμε σε ακτές με μικρές κλίσεις (<3⁰) κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας όπου τα κύματα είναι απότομα (μικρού μήκους και μεγάλου ύψους).

## Slide 19
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Θραύση στην παράκτια περιοχή (ρηχά νερά)
Τα κύματα κατάδυσης (plunging breakers) που είναι τα πλέον θεαματικά καθώς η κορυφή ξεπερνώντας κατά πολύ την ομαδική ταχύτητα του υπόλοιπου κύματος, λίγο πριν σπάσει, παρουσιάζει μια τοξοειδή δομή με κοίλο μέτωπο και κυρτή την πίσω πλευρά. Τη στιγμή του σπασίματος η κορυφή του πέφτει (καταδύεται) με μεγάλη δύναμη καταναλώνοντας έτσι τη περισσότερη ενέργεια του κύματος.
Τέτοια κύματα οφείλονται σε μακρινές καταιγίδες και σχετίζονται με ακτές μικρής σχετικά κλίσης (3°-7°).

## Slide 20
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Θραύση στην παράκτια περιοχή (ρηχά νερά)
Τα κύματα κατάρρευσης (collapsing breakers) που είναι παρόμοια με τα κύματα κατάδυσης, με τη διαφορά ότι η κορυφή τους στη ζώνη θραύσης δεν ξεπερνά το κύριο σώμα του κύματος, που οδηγεί σε μια καθολική κατάρρευση (με αφρό) του μετώπου. Τέτοια κύματα δημιουργούνται από μέτριους ανέμους και τα συναντάμε σε ακτές με σχετικά απότομες κλίσεις (7ο-15ο).

## Slide 21
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Θραύση στην παράκτια περιοχή (ρηχά νερά)
Τα κύματα εφόρμησης (surging breakers) που είναι ομαλά κύματα (μικρής κλίσης), μακρινής προέλευσης και που ουσιαστικά διογκώνονται χωρίς ουσιαστικά να σπάνε (σχηματίζουν λίγο αφρό) καθώς η κορυφή τους δεν προλαβαίνει να υπερβεί την βάση λόγω της μεγάλης κλίσης του πυθμένα (>150).

## Slide 22
Δημιουργούνται παράκτια ρεύματα παράλληλα στην ακτή (longshore current) μετά τη θραύση από λοξά θραυόμενους κυματισμούς.
Η εγκάρσια προς την ακτή ορμή του κυματισμού απορροφάται από την θραύση ενώ η περίσσεια ορμής παράλληλα προς την ακτή διαμορφώνει το παράκτιο ρεύμα
Ρεύμα παράλληλο στην ακτή (longshore current)
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση

## Slide 23
Ρεύμα παράλληλο στην ακτή (longshore current)
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Μέση τιμή ταχύτητας ρεύματος:

## Slide 24: Κυματομηχανική
Διαμόρφωση Μέσης Στάθμης Κύματος (ΜΣΚ) πριν και μετά τη θραύση:
Η μέση στάθμη της θάλασσας αλλάζει πριν, στο και μετά το σημείο θραύσης (wave set up/set down)
Η μέση στάθμη της επιφάνειας της θάλασσας (ΜΣΚ, μέση στάθμη κυματισμών) δεν ταυτίζεται πλέον με την στάθμη ηρεμίας (ΣΗ).
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Η ταπείνωση της ΜΣΚ (wave setdown) από τη ΣΗ, ως τη γραμμή θραύσης είναι:
wave setdown
η

## Slide 25: Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση
Υπερύψωση της ΜΣΚ (wave setup) από τη ΣΗ (αν αγνοήσουμε το wave set down) στην ακτογραμμή:
wave setup

## Slide 26
Ο παράκτιος πυθμένας παρουσιάζει 3D ανομοιογένεια (μεταβολές ανάγλυφου).
Η ανομοιογένεια δημιουργεί διαφορετική κυματική ανύψωση (set up) κατά μήκος της ακτής και δημιουργία παράκτιας κυκλοφορίας (ρευμάτων), όπως π.χ. ‘βελοειδών’ ρευμάτων διαφυγής (rip currents) στη surf zone, με κατεύθυνση προς την θάλασσα
Ρεύμα εγκάρσιο στην ακτή (rip current)
Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Θραύση

## Slide 27: Κυματομηχανική
Όταν οι κυματισμοί συναντούν κάποιο εμπόδιο στη διάδοση τους, (κεκλιμένη ή κατακόρυφη φυσική ακτή, κυματοθραύστες κλπ), και αν η ενέργεια τους δεν απορροφηθεί μέσω θραύσης ή άλλων μηχανισμών τότε μέρος της ανακλάται
Κατά το φαινόμενο της ανάκλασης, ο ανακλώμενος κυματισμός μεταδίδεται προς την αντίθετη κατεύθυνση
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Ανάκλαση

## Slide 28: Κυματομηχανική
Το ποσόν της κυματικής ενέργειας που ανακλάται εξαρτάται από την κλίση, την τραχύτητα και την περατότητα της κεκλιμένης επιφάνειας, όπως επίσης και από την καμπυλότητα (Η/L) και την γωνία πρόσπτωσης (θ) του κυματισμού
Η μερική ανάκλαση δίνεται από τον συντελεστή ανάκλασης (KN)
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Ανάκλαση
0 < KN < 1  μερική ανάκλαση
KN = 0  πλήρης απορρόφηση
KN = 1  πλήρης ανάκλαση

## Slide 29: Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Ανάκλαση
Η διαμόρφωση των ακτών με την μορφή κεκλιμένων πρανών ή κατακόρυφων μετώπων έχει ως αποτέλεσμα την ανάκλαση ενός ποσοστού της προσπίπτουσας κυματικής ενέργειας
Συσχέτιση ποσοστού ανάκλασης και παραμέτρου θραύσης
Στην περίπτωση της πλήρους ανάκλασης (ποσοστό ανάκλασης = 1), η ελεύθερη επιφάνεια διαμορφώνεται σε στάσιμο κύμα που περιγράφεται από την επαλληλία δύο κυματισμών αντίθετης φοράς.
ξ | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0
Ποσοστό ανάκλασης | 10-3 | 10-2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.0

## Slide 30: Κυματομηχανική
Πλήρης ανάκλαση  δημιουργία στάσιμου κύματος
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Ανάκλαση
Παρατηρούμε ότι στους δεσμούς (κόμβους) το ύψος του κυματισμού και η κατακόρυφη ταχύτητα μηδενίζονται, ενώ η οριζόντια ταχύτητα λαμβάνει τη μέγιστή της τιμή. Αντίθετα, στο κατακόρυφο μέτωπο και στις κοιλιές (αντικόμβους), το ύψος του κύματος διπλασιάζεται (2Η) και η οριζόντια ταχύτητα μηδενίζεται.

## Slide 31: Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Ανάκλαση
Hr: το ανακλώμενο κύμα
Ηi: το προσπίπτων κύμα

## Slide 32: Κυματομηχανική
Οι ακτές αποτελούν φυσικά μέτωπα όπου αν η ενέργεια των κυματισμών δεν απορροφηθεί τότε εμφανίζεται αναρρίχηση των κυματισμών. Η κίνηση που δημιουργείται κάτω από την επίδραση της βαρύτητας και της τριβής στον πυθμένα είναι επιβραδυνόμενη. Η φάση ανόδου ολοκληρώνεται όταν η κινητική ενέργεια της υδάτινης μάζας μετατραπεί σε δυναμική ενέργεια με αποτέλεσμα να μηδενίζονται οι ταχύτητες ανόδου του νερού. Το μέγιστο ύψος R πάνω από τη στάθμη ηρεμίας της θάλασσας που αναρριχάται ένας κυματισμός ονομάζεται ύψος αναρρίχησης
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Αναρρίχηση

## Slide 33: Κυματομηχανική
Διαμόρφωση του κύματος στην παράκτια ζώνη: Αναρρίχηση
Ύψος αναρρίχησης R
Hunt (1959)
και Hο, Lo είναι το ύψος και το μήκος κύματος στην ανοικτή θάλασσα.
Stockdon et al. (2006)

## Slide 34
Η Κυματική ανύψωση και η κυματική αναρρίχηση (wave run up) είναι επίσης σημαντικές συνιστώσες της παράκτιας ‘πλημμύρας’
Κυματομηχανική

## Slide 35
Κυματομηχανική

## Slide 36
Άσκηση (1)
ΒΡΕΙΤΕ: Το ύψος θραύσης και το βάθος θραύσης των κυμάτων σε παραλία που έχει κλίση πυθμένα 1/50, όταν το ύψος των κυμάτων στα βαθιά νερά είναι Ho= 2 m και η περίοδός τους Τ = 10 sec
Παρατήρηση: ο κυματισμός διαδίδεται κάθετα στις ισοβαθείς
Ο συντελεστής διάθλασης Kr, σε όλο το πεδίο, είναι ίσος με 1 (κάθετα στις ισοβαθείς). Άρα Ho΄=ΗοΚr = 1.00 x 2.0 = 2.00 m
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Δεν χρειάζεται να κάνουμε προεκτίμηση του βάθους θραύσης εφόσον δεν υπάρχει διάθλαση

## Slide 37
Χρήση διαγράμματος 1

## Slide 38
Χρήση διαγράμματος 2
Μπορούμε να υπολογίσουμε την παράμετρο θραύσης ξ
Θραύση μορφής υπερχείλισης