## Slide 1: Ασκήσεις Παράκτιας Μορφοδυναμικής/Μηχανικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Α.Φ. Βελεγράκης, Θ. Χασιώτης, Ι.Ν. Μονιούδη

## Slide 2
1. Βασικοί παράμετροι των ανεμογενών κυματισμών
2. Γένεση ανεμογενών κυματισμών
3. Μέθοδος εκτίμησης κυματισμών (JONSWAP-PM)
4. Εφαρμογή με χρήση GUI.
Άσκηση 3: Εκτίμηση ανεμογενών κυματισμών

## Slide 3
1. Βασικοί παράμετροι των ανεμογενών κυματισμών
Οι ανεμογενής κυματισμοί χαρακτηρίζονται από τις εξής βασικές παραμέτρους:
Μήκος κύματος L (σε m): η απόσταση μεταξύ 2 διαδοχικών κορυφών του κύματος
Περίοδος T (σε sec): ο χρόνος που απαιτείται για να ταξιδέψει το κύμα απόσταση ίση με το μήκος του κύματος L
Ύψος κύματος H (σε m): η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της κορυφής και της κοιλίας του κύματος

## Slide 4
Η γένεση των κυμάτων οφείλεται στην διαφορική πίεση που αναπτύσσεται πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας λόγω της τυρβώδους ροής του αέρα
Μια γενικευμένη θεώρηση (Komar, 1998) αναγνωρίζει τα εξής στάδια:
(α) την γένεση μικρών ρυτίδων (περίοδος Τ<1 s, H ~ 1-2 cm) όταν ο άνεμος αρχίζει να φυσάει
(β) τον σχηματισμό κυμάτων με μεγαλύτερη περίοδο (T), και ύψος (H) με την πάροδο του χρόνου (και την προσάρτηση περισσότερης ενέργειας από τον άνεμο)
2. Γένεση ανεμογενών κυματισμών

## Slide 5
Σχήμα 1-3. Tομογραφία ‘θάλασσας’, δηλ. ανεμογενών κυμάτων ανοικτής θάλασσας την ώρα της δημιουργίας τους. (Komar, 1998).
Μεταφέρεται ενέργεια από τα κύματα μικρότερης στα κύματα μεγαλύτερης περιόδου (Τ).
Έτσι αν ο άνεμος συνεχίσει να πνέει, δημιουργούνται κύματα μεγαλύτερης Τ (μέχρι που η θραύση περιορίζει την αύξηση).
Τα κύματα στο σημείο γένεσης (‘θάλασσα’) είναι πολυχρωματικά, δηλ. συνυπάρχουν κύματα με διαφορετικά κυματικά χαρακτηριστικά (ύψη, μήκη και περιόδους)
2. Γένεση ανεμογενών κυματισμών

## Slide 6
Παράμετροι που επηρεάζουν τη γένεση των κυματισμών
Ταχύτητα/ένταση ανέμου. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του ανέμου τόσο μεγαλύτερη είναι η μεταφορά ενέργειας από τον άνεμο στη θάλασσα
Για την πρόγνωση των κυματισμών χρησιμοποιείται η ρυθμισμένη ταχύτητα του ανέμου UΑ
U10 χαρακτηριστική ταχύτητα του ανέμου σε ύψος 10m από την επιφάνεια της θάλασσας
Διάρκεια πνοής του ανέμου tD . Η μεταφορά ενέργειας αυξάνει με τη διάρκεια που πνέει ο άνεμος πάνω από μία θαλάσσια περιοχή.
Ενεργό μήκος ανάπτυξης (Fetch) Feff . Μικρά αναπτύγματα δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη μεγάλων κυματισμών.
2. Γένεση ανεμογενών κυματισμών

## Slide 7
Ενεργό μήκος ανάπτυξης (Fetch)
Το ενεργό μήκος ανάπτυξης είναι το μέγιστο μήκος της θαλάσσιας επιφάνειας (μεταξύ δύο διαδοχικών εμποδίων) στην οποία ο άνεμος μπορεί να πνέει ανεμπόδιστα
Προσδιορίζεται από το σημείο όπου υπολογίζονται τα στοιχεία του κύματος θεωρώντας ένα τομέα εύρους ±45° ως προς την κύρια κατεύθυνση
Σχήμα 1-4. Υπολογισμός ενεργού μήκους ανάπτυξης κυματισμών με βάση τις ακτίνες ανά 5° (Κουτίτας, 1994).
2. Γένεση ανεμογενών κυματισμών

## Slide 8
Σχήμα 1-5. Ενεργό ανάπτυγμα για την Παραλία Τσαμάκια για νοτιοανατολικό άνεμο.
Παράδειγμα για την παραλία 'Τσαμάκια‘
Για ΝΑ άνεμο
90-180° (135°)
Επειδή η παραλία είναι προστατευμένη από τις διευθύνσεις 155-180°
Χρησιμοποιήθηκε ο τομέας 90-150°.
2. Γένεση ανεμογενών κυματισμών

## Slide 9
Πίνακας 1-1. Μήκη αναπτύγματος για την παραλία Τσαμάκια για άνεμο ΝΑ (90-150°) κατεύθυνσης με βάση τις ακτίνες ανά 5°.
Ακτίνα | ai | Διεύθυνση | cos(ai) | Fi [km] | Fi*cos2(ai) [km]
1 | 345 | 150 | 0.97 | 44.50 | 41.52
2 | 350 | 145 | 0.98 | 49.40 | 47.91
3 | 355 | 140 | 1.00 | 49.00 | 48.63
4 | 0 | 135 | 1.00 | 44.00 | 44.00
5 | 5 | 130 | 1.00 | 26.50 | 26.30
6 | 10 | 125 | 0.98 | 24.35 | 23.62
7 | 15 | 120 | 0.97 | 21.60 | 20.15
8 | 20 | 115 | 0.94 | 22.00 | 19.43
9 | 25 | 110 | 0.91 | 22.70 | 18.65
10 | 30 | 105 | 0.87 | 24.90 | 18.68
11 | 35 | 100 | 0.82 | 27.50 | 18.45
12 | 40 | 95 | 0.77 | 27.30 | 16.02
13 | 45 | 90 | 0.71 | 26.00 | 13.00
Σύνολο | - | - | 11.90 | - | 356.35
2. Γένεση ανεμογενών κυματισμών

## Slide 10
Κατηγορίες καταστάσεων ανάπτυξης των κυματισμών
Πλήρως αναπτυγμένη κατάσταση κυματισμών (FDS- Fully Developed Sea)
Στην περίπτωση αυτή μεταφέρεται η μέγιστη ενέργεια από την ατμόσφαιρα στη θάλασσα δεν περιορίζεται ούτε από τη διάρκεια πνοής του ανέμου tD ούτε από το μήκος ανάπτυξης Feff και τα στοιχεία του κύματος (Η,Τ) εξαρτώνται μόνο από την ταχύτητα U.
Ανάπτυξη με περιορισμό μήκους ανάπτυξης Feff (fetch limited)
Στην περίπτωση αυτή το μήκος ανάπτυξης είναι μικρό < από την ελάχιστη τιμή που απαιτείται για τη μεταφορά της μέγιστης ενέργειας. Τα στοιχεία του κύματος (Η,Τ) εξαρτώνται από το μήκος ανάπτυξης Feff και την ταχύτητα U.
Ανάπτυξη με περιορισμό διάρκειας (duration limited)
Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια είναι < από την ελάχιστη τιμή που απαιτείται για την μεταφορά της μέγιστης ενέργειας. Τα στοιχεία του κύματος (Η,Τ) εξαρτώνται από τη διάρκεια πνοής του ανέμου tD και την ταχύτητα U.
2. Γένεση ανεμογενών κυματισμών

## Slide 11
3. Μέθοδος εκτίμησης κυματισμών
Οι ανεμογενείς κυματισμοί είναι «πολυχρωματικοί». Η επιφάνεια της θάλασσας μπορεί να προσεγγιστεί από τη σύνθεση πολλών μονοχρωματικών κυματισμών (με διαφορετικά ύψη και περιόδους).
Το ενεργειακό φάσμα είναι η κατανομή της ενέργειας στις διάφορες συχνότητες (περιόδους) που περιέχονται σε ένα σύνθετο κυματισμό.
Τα φάσματα που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις κυματικές συνθήκες:
Φάσμα JONSWAP
Περιγράφει καλύτερα την ανάπτυξη κυματισμών με περιορισμό μήκους
Φάσμα P-M (Pierson-Moskowitz)
Περιγράφει καλύτερα τους πλήρως ανεπτυγμένους κυματισμούς, όπου ουσιαστικά η διάρκεια πνοής του ανέμου tD και το ενεργό ανάπτυγμα F είναι απεριόριστα.

## Slide 12
Εκτίμηση κυματισμών (Wave Estimation)
Ένα από τα συχνότερα εφαρμοζόμενα εμπειρικά μοντέλα εκτίμησης κυματισμών:
JONSWAP-PM (ενεργειακά φάσματα)
3. Μέθοδος εκτίμησης κυματισμών

## Slide 13
Η μέθοδος JONSWAP-PM
Αρχικά ελέγχεται εάν ισχύει η ανισότητα:
Α. Εάν ισχύει τότε οι κυματισμοί έχουν πλήρη ανάπτυξη και εφαρμόζονται οι σχέσεις (φάσμα Pierson-Moskowitz):
Οι οποίες επιλύονται ως προς Hs (σημαντικό ύψος κύματος) και Tp (περίοδος κορυφής του φάσματος)
3. Μέθοδος εκτίμησης κυματισμών

## Slide 14
Η μέθοδος JONSWAP-PM
Β. Εάν δεν ισχύει τότε γίνεται εφαρμογή του ενεργειακού φάσματος JONSWAP:
Χρησιμοποιούνται οι σχέσεις:
Αρχικά ελέγχεται αν ισχύει η ανισότητα :
Β1. Εάν ισχύει υπάρχει περιορισμός του μήκους ανάπτυξης και τίθεται x = Feff υπολογισμός Ηs ,Tp
Β2. Εάν δεν ισχύει υπάρχει περιορισμός διάρκειας και η ανισότητα επιλύεται ως ισότητα και υπολογίζεται νέο Feff
τίθεται x = Feff υπολογισμός Ηs ,Tp
Η περίοδος Τs υπολογίζεται ως :
3. Μέθοδος εκτίμησης κυματισμών

## Slide 15
Ισοδύναμοι κυματισμοί
Η εξέλιξη της παραλιακής μορφολογίας επηρεάζεται από τους ισοδύναμους κυματισμούς. Είναι αντιπροσωπευτικοί της ετήσιας κυματικής κατάστασης. Και υπολογίζονται ως εξής:
Από ανεμολογικά δεδομένα τουλάχιστον ενός έτους προσδιορίζονται η f, tD και U10 ανά Beaufort.
Με τη μέθοδο JONSWAP-PM προσδιορίζονται τα ύψη (Hi) και οι περίοδοι (Ti) ανά Beaufort.
Η ισοδύναμη περίοδος κύματος Te στα ανοικτά υπολογίζεται:
Και το ύψος του ισοδύναμου κυματισμού
3. Μέθοδος εκτίμησης κυματισμών

## Slide 16
4. Εφαρμογή με χρήση GUI