## Slide 1: Ασκήσεις Παράκτιας Μηχανικής/ Μορφοδυναμικής
Ι.Ν. Μονιούδη
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

## Slide 2
1. Γενικά για τα δυναμικά/αριθμητικά μοντέλα οπισθοχώρησης της ακτογραμμής
2. Το μοντέλο SBEACH
3. Το μοντέλο Leont’yev
4. Εφαρμογή με χρήση GUI.
Άσκηση 5: Μοντέλα οπισθοχώρησης της ακτογραμμής (Δυναμικά/ αριθμητικά μοντέλα)

## Slide 3
1. Γενικά για τα δυναμικά/αριθμητικά μοντέλα οπισθοχώρησης της ακτογραμμής
Πραγματοποιούν υπολογισμούς σε διαφορετικά σημεία της διατομής και προσομοιώνουν την εξέλιξη της σε κάθε χρονική στιγμή. Αποτελούνται από τα εξής υπό-μοντέλα:
  Το υδροδυναμικό
  Το Ιζηματοδυναμικό
  Το μορφολογικό

## Slide 4
1. Γενικά για τα δυναμικά/αριθμητικά μοντέλα οπισθοχώρησης της ακτογραμμής
  Δεδομένα: βαθυμετρία, κυματικές συνθήκες στα ανοικτά και το μέγεθος του ιζήματος (τριβή πυθμένα)
  Υπολογίζουν : την εγκάρσια εξέλιξη του κυματικού ύψους και των τροχιακών ταχυτήτων καθώς και τις μέσες ταχύτητες των εγκάρσιων (cross-shore) και επιμηκών (longshore) ρευμάτων.
  Κλασσικές εξισώσεις: Οι εξισώσεις ορμής και ενέργειας
  Κατηγορίες :
  (1-D), (2-D), (Quasi-3-D) και (3-D) μοντέλα.
Υδροδυναμικά υπό-μοντέλα

## Slide 5
Υδροδυναμικά υπό-μοντέλα
Σχήμα 1. Αποτέλεσμα 1-D υδροδυναμικού υπο-μοντέλου (μοντέλο Boussinesq)
1. Γενικά για τα δυναμικά/αριθμητικά μοντέλα οπισθοχώρησης της ακτογραμμής

## Slide 6
1. Γενικά για τα δυναμικά/αριθμητικά μοντέλα οπισθοχώρησης της ακτογραμμής
  Δεδομένα: Τα αποτελέσματα του υδροδυναμικού μοντέλου
  Υπολογίζουν : το ρυθμό ιζηματομεταφοράς σε κάθε χωρικό βήμα.
  Είδη ιζηματομεταφοράς :
  φορτίο πυθμένα (bedload),
  φορτίο σε αιώρηση (suspended load)
Ιζηματοδυναμικά υπομοντέλα

## Slide 7
1. Γενικά για τα δυναμικά/αριθμητικά μοντέλα οπισθοχώρησης της ακτογραμμής
  Δεδομένα: Η ιζηματομεταφορά (φορτίο) qt
  Υπολογίζουν : τις μορφολογικές μεταβολές της παραλιακής διατομής με την επίλυσης της εξίσωσης διατήρησης (συνέχειας) του ιζήματος.
  Συχνά χρησιμοποιούνται όροι εξομάλυνσης της διατομής, (κλίσεις > από μία οριακή τιμή)
  Νέα μορφολογία ως δεδομένο εισόδου : του υδροδυναμικού υπο-μοντέλου στο επόμενο χρονικό βήμα
Μορφολογικά υπομοντέλα

## Slide 8
Σχήμα 2. Αποτέλεσμα του ιζηματοδυναμικού και του μορφολογικού υπο-μοντέλου
1. Γενικά για τα δυναμικά/αριθμητικά μοντέλα οπισθοχώρησης της ακτογραμμής
Δx
Δx

## Slide 9
1. Γενικά για τα δυναμικά/αριθμητικά μοντέλα οπισθοχώρησης της ακτογραμμής
Διάγραμμα ροής δυναμικών μοντέλων:
Δεδομένα εισόδου:
Αρχική μορφολογία
Κυματικές συνθήκες
στα ανοικτά (Ηο, Το)
Κοκκομετρία ιζήματος (d50)
Τελική μορφολογία
Υδροδυναμικό
υπο-μοντέλο
Ιζηματοδυναμικό
Υπο-μοντέλο
Μορφολογικό
υπο-μοντέλο
(νέα μορφολογία)
Αν
χρόνος< επιθυμητό
Παραλιακές υδροδυναμικές συνθήκες
Ρυθμός στερεομεταφοράς

## Slide 10
2. Το μοντέλο SBEACH
Υδροδυναμικό υπό-μοντέλο
Ιζηματοδυναμικό υπό-μοντέλο
Περιγράφει με λεπτομέρεια το μετασχηματισμό του κύματος χρησιμοποιώντας τη Θεωρία του Airy και το μοντέλο του Dally (1980).
Υπολογίζει τη στερεομεταφορά από τη διάχυση της κυματικής ενέργειας και από την παραλιακή κλίση, προσομοιώνοντας το σχηματισμό/εξέλιξη ύφαλων αναβαθμών στην περιοχή της κυματικής θραύσης
kw: εμπειρικός συντελεστής κυματικής εξασθένισης
ΕF: ροή της κυματικής ενέργειας
ΕFs: σταθερή ροή κυματικής ενέργειας.
Ks: εμπειρικός συντελεστής του ρυθμού ιζηματομεταφοράς, De: η ενέργεια διάχυσης, Deq: η ενέργεια διάχυσης σε ισορροπία, ε: ο συντελεστής του ρυθμού μεταφοράς

## Slide 11
2. Το μοντέλο SBEACH
Μορφολογικό Υπό-μοντέλο
Προσεγγίζει την εξίσωση διατήρησης του ιζήματος με πεπερασμένες διαφορές και διαφορικά κλιμακωτό πλέγμα διακριτοποίησης.
Σχήμα 3. Πλέγμα διακριτοποίησης για το μοντέλο SBEACH (τροποποιημένο από CEM, 2008), όπου οι κατακόρυφες μεταβολές του βάθους του νερού h καθορίζονται από τις οριζόντιες βαθμίδες του ρυθμού στερεομεταφοράς q.

## Slide 12
3. Το μοντέλο Leont’yev
Υδροδυναμικό υπό-μοντέλο
Βασίζεται στην ενεργητική προσέγγιση των Battjes and Janssen (1978):
οι εγκάρσιες διακυμάνσεις στη ροή της κυματικής ενέργειας, σε κάθε σημείο,
ισούνται με την απώλεια ενέργειας λόγω θραύσης.
φ: η γωνία πρόσπτωσης των κυμάτων
Ew: η κυματική ενέργεια
cg: η ταχύτητα ομάδας και
De: η απόσβεση της κυματικής ενέργειας

## Slide 13
3. Το μοντέλο Leont’yev
Ιζηματοδυναμικό υπό-μοντέλο
ζώνη διάθλασης
των κυματισμών:
qR = 0 και q = qW
ζώνη απόσβεσης:
q = qW + qR
ζώνη αναρρίχησης:
qW = 0 και q = qR
Σχήμα 4. Η παραλιακή διατομή χωρισμένη σε ζώνες και η διακύμανση του ρυθμού στερεομεταφοράς κατά μήκος της διατομής.

## Slide 14
3. Το μοντέλο Leont’yev
Μορφολογικό υπό-μοντέλο
Η μεταβολή της μορφολογίας του πυθμένα προσδιορίζεται:
  Από την εξίσωση διατήρησης του ιζήματος
  Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση του πορώδους του ιζήματος

## Slide 15
4. Εφαρμογή με χρήση GUI
Γραμμικές Διατομές
Φυσικές Διατομές