## Slide 1: Μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης και αυτόνομες κινούμενες μονάδες
Ενότητα 2: Ανασκόπηση του προβλήματος Σχεδιασμού Κίνησης Αυτόνομης Μονάδας
Ηλίας Ξυδιάς
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης & Αυτόνομες Κινούμενες Μονάδες
Δρ. Ηλίας Κ. Ξυδιάς

## Slide 5: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Στο σημερινό μάθημα θα γίνει ανασκόπηση του προβλήματος Σχεδιασμού Κίνησης Ρομπότ (ΣΚΡ).
  Αρχικά θα παρουσιαστεί το βασικό πρόβλημα ΣΚΡ.
  Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση του χώρου Διαμορφώσεων και της Bump-Surface.
  Tέλος θα παρουσιαστούν επεκτάσεις του βασικού προβλήματος ΣΚΡ.

## Slide 6: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Στόχος του ορισμού του βασικού προβλήματος σχεδιασμού κίνησης ρομπότ είναι η απλοποίηση του προβλήματος ΣΚ.
Υποθέσεις του βασικού προβλήματος:
  Υποθέτουμε ότι το ρομπότ είναι το μόνο κινούμενο αντικείμενο στο χώρο εργασίας του και δεν λαμβάνουμε υπόψη τη δυναμική συμπεριφορά του ρομπότ.
  Επίσης, θεωρούμε ότι οι περιορισμοί στη κίνηση του ρομπότ οφείλονται μόνο στη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει και όχι στη μηχανική του συστήματος του ρομπότ π.χ. στην τριβή που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο μηχανικά μέρη.
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ
Notes: (1) Τι είναι Δυναμική Συμπεριφορά (ροπή, κινητηρες). (2)

## Slide 7: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
  Αυτές οι υποθέσεις μετασχηματίζουν ουσιαστικά το «φυσικό» πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης σε ένα αμιγώς γεωμετρικό πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης.
  Απλοποιούμε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα θεωρώντας ότι το ρομπότ είναι ένα ενιαίο άκαμπτο αντικείμενο.
  Η κίνηση του ρομπότ περιορίζεται μόνο από τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο εργασίας του.
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ

## Slide 8: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Διατύπωση του βασικού προβλήματος ΣΚ
  Έστω ένα άκαμπτο αντικείμενο (π.χ. ρομπότ) το οποίο κινείται στον Ευκλείδειο 2Δ ή 3Δ χώρο, ο οποίος καλείται χώρος εργασίας. Έστω, Β1,…,Βm άκαμπτα αντικείμενα τα οποία κείτονται στο χώρο εργασίας.
  Τα αντικείμενα Βi, i=1,…,m καλούνται εμπόδια.
  Υποθέτουμε ότι η γεωμετρία του αντικειμένου καθώς επίσης και η γεωμετρία και η θέση των εμποδίων είναι γνωστή.
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ

## Slide 9: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
  Επίσης, υποθέτουμε ότι το αντικείμενο μπορεί να κινείται ελεύθερα στο χώρο εργασίας του (ο μόνος περιορισμός προέρχεται από τα εμπόδια).
  Το πρόβλημα διατυπώνεται ως εξής: Δοθέντων μιας αρχικής θέσης και προσανατολισμού Α και μιας τελικής θέσης και προσανατολισμού Τ του αντικειμένου στο χώρο εργασίας, δημιούργησε μια διαδρομή (αν υπάρχει) η οποία αποφεύγει την επαφή με τα εμπόδια , ξεκινάει από το Α και καταλήγει στο Τ.
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ

## Slide 10: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ
Α
Τ
Ένα αντικείμενο ορθογωνίου σχήματος το οποία κινείται σε ένα χώρο δύο διαστάσεων από το Α στο Τ αποφεύγοντας την επαφή με τα εμπόδια.

## Slide 11: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Αν και το βασικό πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης παρουσιάζεται αρκετά απλοποιημένο, στη συνέχεια θα δούμε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο πρόβλημα και αρκετές από τις λύσεις του μπορούν να εφαρμοστούν σε πιο σύνθετα προβλήματα.
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ

## Slide 12: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Μία διαμόρφωση q του A είναι ένας προσδιορισμός της θέσης και του προσανατολισμού του FA ως προς το FW. Ο χώρος διαμορφώσεων του A είναι ο χώρος C όλων των δυνατών διαμορφώσεων του A. Η διάσταση του χώρου C είναι ίση με τον αριθμό των παραμέτρων που αναπαριστούν μια διαμόρφωση του A.
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space

## Slide 13: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space
Το αντικείμενο Α στο 2Δ χώρο εργασίας .

## Slide 14: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Στο χώρο αυτό το αντικείμενο μετατρέπεται σε σημείο και τα εμπόδια μεγεθύνονται ανάλογα, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί.
Ο χώρος διαμορφώσεων είναι ανεξάρτητος από την επιλογή των συστημάτων FA και FW.
Η αναπαράσταση του C εξαρτάται από αυτήν την επιλογή. Για ένα σημειακό αντικείμενο ο χώρος C ταυτίζεται με τον χώρο εργασίας και έχουν την ίδια διάσταση.
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space

## Slide 15: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space
(α) Ο «φυσικός» χώρος του αντικειμένου (π.χ. ρομπότ) . (β) Ο αντίστοιχος χώρος διαμορφώσεων C.

## Slide 16: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Οι διαμορφώσεις οι οποίες οδηγούν σε συγκρούσεις μεταξύ του A και των εμποδίων καλούνται εμπόδια-διαμορφώσεων (Configuration Obstacles ή C-Obstacles). Ένα σημείο το οποίο κείται μέσα ένα εμπόδιο-διαμόρφωσης αντιστοιχεί στην κατάσταση όπου το ρομπότ επικαλύπτει ένα ή περισσότερα εμπόδια και όταν ένα σημείο βρίσκεται στο σύνορο / περιφέρεια ενός εμποδίου-διαμόρφωσης αντιστοιχεί στην κατάσταση όπου το ρομπότ απλά αγγίζει ένα ή περισσότερα εμπόδια.
Στο χώρο διαμορφώσεων, ένα πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης αντικειμένου (ρομπότ) απλοποιείται σε ένα πρόβλημα εύρεσης μιας ακολουθίας ελεύθερων από συγκρούσεις σημείων μεταξύ της αρχικής διαμόρφωσης και της τελικής διαμόρφωσης του ρομπότ.
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space

## Slide 17: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες μεθόδους για τον σχεδιασμό κίνησης ρομπότ βασίζονται στην έννοια του Χώρου Διαμορφώσεων και ταξινομούνται σε τρεις γενικές κατηγορίες: σε αυτές που βασίζονται στην Κατάτμηση σε κελιά (Cell decomposition), σε αυτές που βασίζονται στα Τεχνητά Δυναμικά πεδία (Artificial Potential fields) και σε αυτές που βασίζονται στους Χάρτες διαδρομών (Roadmaps).
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space

## Slide 18
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος
Πολλά Κινούμενα Αντικείμενα
Στο βασικό πρόβλημα θεωρούμε ότι: (α) η θέση των εμποδίων είναι γνωστή, (β) υπάρχει ένα ρομπότ και (γ) αυτό το ρομπότ είναι ένα ενιαίο άκαμπτο αντικείμενο.
Κάτω από τον τίτλο «Πολλά Κινούμενα Αντικείμενα», εξετάζουμε μια σειρά επεκτάσεων του βασικού προβλήματος που αναιρούν τις παραπάνω υποθέσεις.
Μια προέκταση του βασικού προβλήματος είναι να συμπεριληφθούν κινούμενα εμπόδια στο χώρο εργασίας του ρομπότ.

## Slide 19
Μια άλλη παραλλαγή του βασικού προβλήματος είναι μια ομάδα ρομπότ να εργάζεται στον ίδιο χώρο εργασίας.
Τέλος, μια τρίτη παραλλαγή είναι να θεωρήσουμε ότι τι ρομπότ είναι αρθρωτό δηλαδή αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο άκαμπτων αντικειμένων (σύνδεσμοι) τα οποία ενώνονται με αρθρώσεις.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος
Πολλά Κινούμενα Αντικείμενα

## Slide 20
Στην περίπτωση που ο χώρος εργασίας του ρομπότ περιέχει κινούμενα και ακίνητα εμπόδια, το πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης δεν μπορεί να λυθεί με το να κατασκευάσουμε μια γεωμετρική διαδρομή.
Πρέπει να κατασκευαστεί μια συνεχής συνάρτηση ως προς το χρόνο η οποία θα μας δείχνει τη διαμόρφωση (θέση και προσανατολισμό) του ρομπότ κάθε χρονική στιγμή.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εισάγοντας στο χώρο διαμορφώσεων του ρομπότ μια νέα διάσταση που θα αναπαριστά το χρόνο.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος

## Slide 21
Ο νέος χώρος ονομάζεται Configuration-Time Space.
Τα εμπόδια (κινούμενα και ακίνητα) απεικονίζονται στο CT ως ακίνητες απαγορευμένες περιοχές οι οποίες καλούνται CT-obstacles.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος
Ένα κινούμενο αντικείμενο το οποίο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (παράλληλη σον άξονα x) σε 2Δ περιβάλλον.
Το αντίστοιχο CT-Space το οποίο είναι 3Δ και το αντίστοιχο CT-obstacle

## Slide 22
Με τον τρόπο αυτό, το πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης επικεντρώνεται στη εύρεση μιας διαδρομής στο η οποία ενώνει την αρχική (Α) και τελική (Τ) διαμόρφωση του ρομπότ και αποφεύγει τα .
Δεδομένου ότι ο χρόνος είναι μη αντιστρέψιμος, δηλ. δεν μπορούμε να πάμε πίσω στο χρόνο, η διαδρομή πρέπει να είναι αύξουσα ως προς το χρόνο.
Οι βασικές μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να λάβουν υπόψη τη διάσταση του χρόνου.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος

## Slide 23
Ο σχεδιασμός κίνησης για μια ομάδα ρομπότ διαφέρει από τον σχεδιασμό κίνησης ρομπότ που κινείται σε χώρο που περιέχει κινούμενα εμπόδια στο ότι οι κινήσεις των ρομπότ πρέπει να ορισθούν ενώ η κίνηση των εμποδίων είναι τυχαία.
Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η Centralized approach κατά την οποία μία ομάδα ρομπότ που εργάζεται στον ίδιο χώρο θεωρείται ένα πολύ-σώμα.
Μια άλλη προσέγγιση για το σχεδιασμό κίνησης μιας ομάδας ρομπότ είναι η Decoupled approach.
  Κατά την Decoupled approach, αρχικά σχεδιάζεται μια διαδρομή για κάθε ρομπότ ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη τα εμπόδια. Στη συνέχεια μεταβάλλεται η ταχύτητα των ρομπότ έτσι ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις μεταξύ τους. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία το πλήθος των πράξεων μειώνεται αρκετά αλλά εις βάρος της πληρότητας (completeness) του αλγορίθμου.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος

## Slide 24
Ένα αρθρωτό ρομπότ αποτελείται από διάφορα κινούμενα αντικείμενα , τα οποία καλούνται σύνδεσμοι (links). Οι σύνδεσμοι ενώνονται μεταξύ τους με αρθρώσεις (joints). Κάθε άρθρωση περιορίζει τις σχετικές κινήσεις των δύο αντικειμένων που ενώνει.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος

## Slide 25
Ένα ρομπότ μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από κινούμενα αντικείμενα.
Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις αρθρώσεις στις σχετικές κινήσεις των συνδέσμων ορίζουν ένα υποσύνολο του σύνθετου χώρου διαμορφώσεων των συνδέσμων, που είναι ο πραγματικός χώρος διαμορφώσεων του .
Κάθε διαμόρφωση σε αυτό το υποσύνολο ορίζει μια μοναδική θέση και προσανατολισμό για κάθε ένα από τους συνδέσμους.
Αρκετές από τις βασικές μεθόδους σχεδιασμού κίνησης μπορούν να εφαρμοστούν για τον σχεδιασμό κίνησης του άκρου εργασίας αρθρωτών ρομπότ.
Ένα πρακτικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ότι η διάσταση του χώρου διαμορφώσεων του ρομπότ .
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος

## Slide 26
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος
Κινηματικοί Περιορισμοί
Στο βασικό πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης υποθέσαμε ότι το η κίνηση του ρομπότ περιορίζεται μόνο από τα εμπόδια που υπάρχουν στο χώρο εργασίας του (free-flying object).
Σε μερικά προβλήματα μπορεί να θελήσουμε να βάλουμε πρόσθετους κινηματικούς περιορισμούς στην κίνηση του ρομπότ.
Υπάρχουν δύο τύποι κινηματικών περιορισμών:
  οι ολονομικοί (holonomic) περιορισμοί
  οι μη-ολονομικοί (nonholonomic) περιορισμοί

## Slide 27
Ένας μη-ολονομικός περιορισμός είναι μια μη ολοκληρώσιμη εξίσωση η οποία εμπεριέχει τις παραμέτρους διαμόρφωσης του ρομπότ και τις παραγώγους τους.
Ένας τέτοιος περιορισμός δεν μειώνει τη διάσταση του χώρου διαμορφώσεων του ρομπότ, αλλά μειώνει τη διάσταση του χώρου των κατευθύνσεων της ταχύτητας του ρομπότ, σε οποιαδήποτε δοσμένη διαμόρφωση.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος
Κινηματικοί Περιορισμοί

## Slide 28: Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης & Αυτόνομες Κινούμενες Μονάδες
Δρ. Ηλίας Κ. Ξυδιάς

## Slide 29: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Στο σημερινό μάθημα θα γίνει ανασκόπηση του προβλήματος Σχεδιασμού Κίνησης Ρομπότ (ΣΚΡ).
  Αρχικά θα παρουσιαστεί το βασικό πρόβλημα ΣΚΡ.
  Στη συνέχεια θα γίνει παρουσίαση του χώρου Διαμορφώσεων και της Bump-Surface.
  Tέλος θα παρουσιαστούν επεκτάσεις του βασικού προβλήματος ΣΚΡ.

## Slide 30: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Στόχος του ορισμού του βασικού προβλήματος σχεδιασμού κίνησης ρομπότ είναι η απλοποίηση του προβλήματος ΣΚ.
Υποθέσεις του βασικού προβλήματος:
  Υποθέτουμε ότι το ρομπότ είναι το μόνο κινούμενο αντικείμενο στο χώρο εργασίας του και δεν λαμβάνουμε υπόψη τη δυναμική συμπεριφορά του ρομπότ.
  Επίσης, θεωρούμε ότι οι περιορισμοί στη κίνηση του ρομπότ οφείλονται μόνο στη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει και όχι στη μηχανική του συστήματος του ρομπότ π.χ. στην τριβή που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο μηχανικά μέρη.
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ
Notes: (1) Τι είναι Δυναμική Συμπεριφορά (ροπή, κινητηρες). (2)

## Slide 31: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
  Αυτές οι υποθέσεις μετασχηματίζουν ουσιαστικά το «φυσικό» πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης σε ένα αμιγώς γεωμετρικό πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης.
  Απλοποιούμε ακόμα περισσότερο το πρόβλημα θεωρώντας ότι το ρομπότ είναι ένα ενιαίο άκαμπτο αντικείμενο.
  Η κίνηση του ρομπότ περιορίζεται μόνο από τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο εργασίας του.
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ

## Slide 32: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Διατύπωση του βασικού προβλήματος ΣΚ
  Έστω ένα άκαμπτο αντικείμενο (π.χ. ρομπότ) το οποίο κινείται στον Ευκλείδειο 2Δ ή 3Δ χώρο, ο οποίος καλείται χώρος εργασίας. Έστω, Β1,…,Βm άκαμπτα αντικείμενα τα οποία κείτονται στο χώρο εργασίας.
  Τα αντικείμενα Βi, i=1,…,m καλούνται εμπόδια.
  Υποθέτουμε ότι η γεωμετρία του αντικειμένου καθώς επίσης και η γεωμετρία και η θέση των εμποδίων είναι γνωστή.
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ

## Slide 33: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
  Επίσης, υποθέτουμε ότι το αντικείμενο μπορεί να κινείται ελεύθερα στο χώρο εργασίας του (ο μόνος περιορισμός προέρχεται από τα εμπόδια).
  Το πρόβλημα διατυπώνεται ως εξής: Δοθέντων μιας αρχικής θέσης και προσανατολισμού Α και μιας τελικής θέσης και προσανατολισμού Τ του αντικειμένου στο χώρο εργασίας, δημιούργησε μια διαδρομή (αν υπάρχει) η οποία αποφεύγει την επαφή με τα εμπόδια , ξεκινάει από το Α και καταλήγει στο Τ.
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ

## Slide 34: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ
Α
Τ
Ένα αντικείμενο ορθογωνίου σχήματος το οποία κινείται σε ένα χώρο δύο διαστάσεων από το Α στο Τ αποφεύγοντας την επαφή με τα εμπόδια.

## Slide 35: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Αν και το βασικό πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης παρουσιάζεται αρκετά απλοποιημένο, στη συνέχεια θα δούμε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο πρόβλημα και αρκετές από τις λύσεις του μπορούν να εφαρμοστούν σε πιο σύνθετα προβλήματα.
Το βασικό πρόβλημα ΣΚ

## Slide 36: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Μία διαμόρφωση q του A είναι ένας προσδιορισμός της θέσης και του προσανατολισμού του FA ως προς το FW. Ο χώρος διαμορφώσεων του A είναι ο χώρος C όλων των δυνατών διαμορφώσεων του A. Η διάσταση του χώρου C είναι ίση με τον αριθμό των παραμέτρων που αναπαριστούν μια διαμόρφωση του A.
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space

## Slide 37: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space
Το αντικείμενο Α στο 2Δ χώρο εργασίας .

## Slide 38: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Στο χώρο αυτό το αντικείμενο μετατρέπεται σε σημείο και τα εμπόδια μεγεθύνονται ανάλογα, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί.
Ο χώρος διαμορφώσεων είναι ανεξάρτητος από την επιλογή των συστημάτων FA και FW.
Η αναπαράσταση του C εξαρτάται από αυτήν την επιλογή. Για ένα σημειακό αντικείμενο ο χώρος C ταυτίζεται με τον χώρο εργασίας και έχουν την ίδια διάσταση.
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space

## Slide 39: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space
(α) Ο «φυσικός» χώρος του αντικειμένου (π.χ. ρομπότ) . (β) Ο αντίστοιχος χώρος διαμορφώσεων C.

## Slide 40: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Οι διαμορφώσεις οι οποίες οδηγούν σε συγκρούσεις μεταξύ του A και των εμποδίων καλούνται εμπόδια-διαμορφώσεων (Configuration Obstacles ή C-Obstacles). Ένα σημείο το οποίο κείται μέσα ένα εμπόδιο-διαμόρφωσης αντιστοιχεί στην κατάσταση όπου το ρομπότ επικαλύπτει ένα ή περισσότερα εμπόδια και όταν ένα σημείο βρίσκεται στο σύνορο / περιφέρεια ενός εμποδίου-διαμόρφωσης αντιστοιχεί στην κατάσταση όπου το ρομπότ απλά αγγίζει ένα ή περισσότερα εμπόδια.
Στο χώρο διαμορφώσεων, ένα πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης αντικειμένου (ρομπότ) απλοποιείται σε ένα πρόβλημα εύρεσης μιας ακολουθίας ελεύθερων από συγκρούσεις σημείων μεταξύ της αρχικής διαμόρφωσης και της τελικής διαμόρφωσης του ρομπότ.
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space

## Slide 41: 1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες μεθόδους για τον σχεδιασμό κίνησης ρομπότ βασίζονται στην έννοια του Χώρου Διαμορφώσεων και ταξινομούνται σε τρεις γενικές κατηγορίες: σε αυτές που βασίζονται στην Κατάτμηση σε κελιά (Cell decomposition), σε αυτές που βασίζονται στα Τεχνητά Δυναμικά πεδία (Artificial Potential fields) και σε αυτές που βασίζονται στους Χάρτες διαδρομών (Roadmaps).
Χώρος Διαμορφώσεων
Configuration Space

## Slide 42
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος
Πολλά Κινούμενα Αντικείμενα
Στο βασικό πρόβλημα θεωρούμε ότι: (α) η θέση των εμποδίων είναι γνωστή, (β) υπάρχει ένα ρομπότ και (γ) αυτό το ρομπότ είναι ένα ενιαίο άκαμπτο αντικείμενο.
Κάτω από τον τίτλο «Πολλά Κινούμενα Αντικείμενα», εξετάζουμε μια σειρά επεκτάσεων του βασικού προβλήματος που αναιρούν τις παραπάνω υποθέσεις.
Μια προέκταση του βασικού προβλήματος είναι να συμπεριληφθούν κινούμενα εμπόδια στο χώρο εργασίας του ρομπότ.

## Slide 43
Μια άλλη παραλλαγή του βασικού προβλήματος είναι μια ομάδα ρομπότ να εργάζεται στον ίδιο χώρο εργασίας.
Τέλος, μια τρίτη παραλλαγή είναι να θεωρήσουμε ότι τι ρομπότ είναι αρθρωτό δηλαδή αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο άκαμπτων αντικειμένων (σύνδεσμοι) τα οποία ενώνονται με αρθρώσεις.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος
Πολλά Κινούμενα Αντικείμενα

## Slide 44
Στην περίπτωση που ο χώρος εργασίας του ρομπότ περιέχει κινούμενα και ακίνητα εμπόδια, το πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης δεν μπορεί να λυθεί με το να κατασκευάσουμε μια γεωμετρική διαδρομή.
Πρέπει να κατασκευαστεί μια συνεχής συνάρτηση ως προς το χρόνο η οποία θα μας δείχνει τη διαμόρφωση (θέση και προσανατολισμό) του ρομπότ κάθε χρονική στιγμή.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί εισάγοντας στο χώρο διαμορφώσεων του ρομπότ μια νέα διάσταση που θα αναπαριστά το χρόνο.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος

## Slide 45
Ο νέος χώρος ονομάζεται Configuration-Time Space.
Τα εμπόδια (κινούμενα και ακίνητα) απεικονίζονται στο CT ως ακίνητες απαγορευμένες περιοχές οι οποίες καλούνται CT-obstacles.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος
Ένα κινούμενο αντικείμενο το οποίο εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (παράλληλη σον άξονα x) σε 2Δ περιβάλλον.
Το αντίστοιχο CT-Space το οποίο είναι 3Δ και το αντίστοιχο CT-obstacle

## Slide 46
Με τον τρόπο αυτό, το πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης επικεντρώνεται στη εύρεση μιας διαδρομής στο η οποία ενώνει την αρχική (Α) και τελική (Τ) διαμόρφωση του ρομπότ και αποφεύγει τα .
Δεδομένου ότι ο χρόνος είναι μη αντιστρέψιμος, δηλ. δεν μπορούμε να πάμε πίσω στο χρόνο, η διαδρομή πρέπει να είναι αύξουσα ως προς το χρόνο.
Οι βασικές μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να λάβουν υπόψη τη διάσταση του χρόνου.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος

## Slide 47
Ο σχεδιασμός κίνησης για μια ομάδα ρομπότ διαφέρει από τον σχεδιασμό κίνησης ρομπότ που κινείται σε χώρο που περιέχει κινούμενα εμπόδια στο ότι οι κινήσεις των ρομπότ πρέπει να ορισθούν ενώ η κίνηση των εμποδίων είναι τυχαία.
Ένας τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η Centralized approach κατά την οποία μία ομάδα ρομπότ που εργάζεται στον ίδιο χώρο θεωρείται ένα πολύ-σώμα.
Μια άλλη προσέγγιση για το σχεδιασμό κίνησης μιας ομάδας ρομπότ είναι η Decoupled approach.
  Κατά την Decoupled approach, αρχικά σχεδιάζεται μια διαδρομή για κάθε ρομπότ ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη τα εμπόδια. Στη συνέχεια μεταβάλλεται η ταχύτητα των ρομπότ έτσι ώστε να αποφευχθούν οι συγκρούσεις μεταξύ τους. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία το πλήθος των πράξεων μειώνεται αρκετά αλλά εις βάρος της πληρότητας (completeness) του αλγορίθμου.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος

## Slide 48
Ένα αρθρωτό ρομπότ αποτελείται από διάφορα κινούμενα αντικείμενα , τα οποία καλούνται σύνδεσμοι (links). Οι σύνδεσμοι ενώνονται μεταξύ τους με αρθρώσεις (joints). Κάθε άρθρωση περιορίζει τις σχετικές κινήσεις των δύο αντικειμένων που ενώνει.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος

## Slide 49
Ένα ρομπότ μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελείται από κινούμενα αντικείμενα.
Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις αρθρώσεις στις σχετικές κινήσεις των συνδέσμων ορίζουν ένα υποσύνολο του σύνθετου χώρου διαμορφώσεων των συνδέσμων, που είναι ο πραγματικός χώρος διαμορφώσεων του .
Κάθε διαμόρφωση σε αυτό το υποσύνολο ορίζει μια μοναδική θέση και προσανατολισμό για κάθε ένα από τους συνδέσμους.
Αρκετές από τις βασικές μεθόδους σχεδιασμού κίνησης μπορούν να εφαρμοστούν για τον σχεδιασμό κίνησης του άκρου εργασίας αρθρωτών ρομπότ.
Ένα πρακτικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ότι η διάσταση του χώρου διαμορφώσεων του ρομπότ .
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος

## Slide 50
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος
Κινηματικοί Περιορισμοί
Στο βασικό πρόβλημα σχεδιασμού κίνησης υποθέσαμε ότι το η κίνηση του ρομπότ περιορίζεται μόνο από τα εμπόδια που υπάρχουν στο χώρο εργασίας του (free-flying object).
Σε μερικά προβλήματα μπορεί να θελήσουμε να βάλουμε πρόσθετους κινηματικούς περιορισμούς στην κίνηση του ρομπότ.
Υπάρχουν δύο τύποι κινηματικών περιορισμών:
  οι ολονομικοί (holonomic) περιορισμοί
  οι μη-ολονομικοί (nonholonomic) περιορισμοί

## Slide 51
Ένας μη-ολονομικός περιορισμός είναι μια μη ολοκληρώσιμη εξίσωση η οποία εμπεριέχει τις παραμέτρους διαμόρφωσης του ρομπότ και τις παραγώγους τους.
Ένας τέτοιος περιορισμός δεν μειώνει τη διάσταση του χώρου διαμορφώσεων του ρομπότ, αλλά μειώνει τη διάσταση του χώρου των κατευθύνσεων της ταχύτητας του ρομπότ, σε οποιαδήποτε δοσμένη διαμόρφωση.
1ο Μέρος: Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων
Προεκτάσεις του βασικού προβλήματος
Κινηματικοί Περιορισμοί