## Slide 1: Μέθοδοι σχεδιασμού κίνησης και αυτόνομες κινούμενες μονάδες
Ενότητα 5: Δυναμικά Πεδία
Ηλίας Ξυδιάς
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

## Slide 2: Άδειες Χρήσης
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

## Slide 3: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 4: Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης & Αυτόνομες Κινούμενες Μονάδες
Δρ. Ηλιασ κ. ξυδιασ

## Slide 5: Η βασική ιδέα
Ας υποθέσουμε ότι:
  O στόχος είναι ένα σημείο qєR2.
  Το ρομπότ είναι σημειακό rєR2.
Σκεφτείτε μια «έλξη" η οποία τραβά το ρομπότ προς το στόχος και μακριά από εμπόδια:
Σκεφτείτε επίσης ότι υπάρχουν και αρνητικές φορτίσεις.

## Slide 6: Μια «διαφορετική προσέγγιση»
Θεωρείστε ότι το σημείο στόχος είναι στον «πάτο» μιας λεκάνης
Το ρομπότ βρίσκεται στο «χείλος» της λεκάνης
Τι θα συμβεί?

## Slide 7: Η Γενική ιδέα
Και το ελατήριο και η λεκάνη είναι τρόποι δημιουργίας δυναμικής ενέργειας.
Το ρομπότ και στις 2 περιπτώσεις κινείται προς διαμόρφωση «μικρότερης» ενέργειας.
Η δυναμική συνάρτηση είναι της μορφής U:RmR.
Η ενέργεια ελαχιστοποιείται από την ακόλουθη αρνητική κλίση της δυναμικής συνάρτησης

## Slide 8: Η Γενική ιδέα
Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σε κάθε σημείο του χώρου «εργασίας» του ρομπότ δημιουργείται ένα δυναμικό πεδίο όπου:
  Το ρομπότ είναι ένα σημείο-διάνυσμα το οποίο κινείται προς το στόχο.

## Slide 9: Ελκτικό/Απωθητικό δυναμικό πεδίο
Uatt είναι το «ελκτικό» πεδίο το οποίο κινεί το ρομπότ προς το στόχο
Urep είναι το «απωθητικό» πεδίο με το οποίο το ρομπότ αποφεύγει τα εμπόδια.

## Slide 10: Ελκτικά πεδία
Κωνικό
Τετραγωνικό

## Slide 11: Ελκτικά πεδία
Συνδυασμός Κωνικού-Τετραγωνικού
    Κάποιές φορές είναι επιθυμητό η ταχύτητα που αναπτύσσει το ρομπότ όταν αυτό βρίσκεται μακριά από τον στόχο να είναι μικρή.
    Αυτό το επιτυγχάνουμε χρησιμοποιώντας ένα τετραγωνικό πεδίο κοντά στο σημείο στόχο και ένα κωνικό μακριά από αυτόν.

## Slide 12: Απωθητικό πεδίο

## Slide 13: Απωθητικό πεδίο
Το παραγόμενο απωθητικό πεδίο όταν έχουμε δύο εμπόδια.

## Slide 14: Είδη δυναμικών πεδίων
Ελκτικό: Γραμμικό
απωθητικό: Γραμμικό

## Slide 15: Είδη δυναμικών πεδίων
εφαπτόμενο

## Slide 16: Το συνολικό δυναμικό πεδίο

## Slide 17: Δυναμικά πεδία

## Slide 18: Δυναμικά πεδία

## Slide 19: Δυναμικά πεδία
Τοπικά ελάχιστα: παγιδεύουν το ρομπότ

## Slide 20: Gradient Descent
Ένας απλός τρόπος να βρούμε το ελάχιστο του δυναμικού.
Κρίσιμο σημείο είναι το σημείο στο οποίο

## Slide 21: Navigation Functions:: Συναρτήσεις Κατεύθυνσης
Μια συνάρτηση φ:Qfree[0,1] καλείται navigation function αν ικανοποιεί τα ακόλουθα
  Αν είναι ομαλή (ή τουλάχιστον C2)
  Αν παρουσιάζει ελάχιστο στον στόχο.
  Αν παρουσιάζει μέγιστο στις παρυφές του χώρου εργασίας
  Αν είναι Morse
Μια συνάρτηση καλείται Morse αν κάθε κρίσιμο σημείο (ένα σημείο στο οποίο η κλίση είναι μηδέν) απομονώνεται.

## Slide 22: Δυναμικό Πεδίο για μη σημειακό ρομπότ
Επιλέγουμε ένα σύνολο σημείων στην περιφέρεια του ρομπότ
  Πρέπει να βρούμε τη «χρυσή τομή» στην αριθμό των σημείων που θα επιλέξουμε.

## Slide 23: Δυναμικό Πεδίο για μη σημειακό ρομπότ
Πχ: ρομποτικός βραχίονας

## Slide 24: Δυναμικό Πεδίο για μη σημειακό ρομπότ

## Slide 25: Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Είναι εύκολο να κατανοηθούν και να υλοποιηθούν
Παρέχουν μια γρήγορη λύση
Δεν είναι εύκολο να συμπεριλάβουν περιορισμούς και κριτήρια που αφορούν το ίδιο το ρομπότ ή τη διαδρομή του.
Δεν είναι πάντα πλήρης.
Είναι ιδανικά για ανοιχτούς χώρους με εμπόδια.