## Slide 1
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
ULO 1. DÖNGÜSEL EKONOMİ İÇİN AYAKKABI ÜRÜN TASARIMI
GELİŞTİRİCİ ORTAK: UAEGEAN
Proje numarası 2021-1-TR01-KA220-VET-000028186
Ders 1.4
Ayakkabı Tasarımında Yaşam Döngüsü Analizinin Uygulanması: Sürdürülebilirliğin ve Çevresel Performansın Geliştirilmesi
Notes: Ders 1.3, Sürdürülebilirliği ve Çevresel Performansı Geliştirmek İçin Ayakkabı Tasarımında Yaşam Döngüsü Analizinin Uygulanmasına odaklanmaktadır.

## Slide 2
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
İçerik
Eko Etiket
Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodolojisi
Veri Toplama ve Envanter Analizi
Etki Değerlendirmesi ve Yorumlama
Notes: Bu ders aşağıdaki şekilde yapılandırılmıştır:
Eko Etiket
Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodolojisi
Veri Toplama ve Envanter Analizi
Etki Değerlendirmesi ve Yorumlama

## Slide 3
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
İçerik
5. Çevresel İyileştirme İçin Ayakkabı Tasarım Stratejileri
6. Malzeme Seçimi ve Ayak İzi Azaltma
7. Üretim ve Süreç Optimizasyonu
Notes: 5. Çevresel İyileştirme İçin Ayakkabı Tasarım Stratejileri
6. Malzeme Seçimi ve Ayak İzi Azaltma
7. Üretim ve Süreç Optimizasyonu

## Slide 4
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
1. Eko Etiket
LCA, emisyonlar, enerji kullanımı, su tüketimi, malzeme tükenmesi ve atık üretimi gibi etkileri belirleyip nicelleştirerek, tasarımcıların ayakkabı tasarımında eko-verimliliği optimize etmelerini sağlar.
1.1 Ayakkabı Tasarımı Bağlamında Yaşam Döngüsü Analizinin (LCA) Tanımı ve Önemi
Hammadde Çıkarımı – Üretim – Dağıtım – Kullanım – Kullanım Ömrü Sonu İşlemleri.
çevresel etkilerin niceliksel olarak belirlenmesi bir ürünün sürdürülebilirliğine dair bütünsel bir bakış açısı
Notes: Yaşam Döngüsü Analizi, bir ürünün çevresel etkisini baştan sona değerlendirir.
Ayakkabı tasarımında Yaşam Döngüsü Analizi, ayakkabının tüm yaşam döngüsüyle ilişkili çevresel etkileri değerlendirir ve bir ayakkabının çevresel ayak izini değerlendirmeye yardımcı olarak sürdürülebilirlik kararlarına rehberlik eder.
Yaşam Döngüsü Analizi, emisyonlar, enerji kullanımı, su tüketimi, malzeme tükenmesi ve atık üretimi gibi etkileri belirler ve niceliksel olarak belirler ve tasarımcıların ayakkabı tasarımında eko-verimliliği optimize etmelerini sağlar.

## Slide 5
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
Ayakkabı Üretimi
Raw Material Extraction
Dağıtım
& Perakende
Kullanım Aşaması
Yaşam Sonu
Tedavisi
1. Eko Etiket
1.2 Ayakkabı Yaşam Döngüsünün Farklı Aşamalarına Genel Bakış
Notes: Ayakkabı yaşam döngüsü genellikle birkaç aşamadan oluşur:
Birincisi Hammadde Çıkarımıdır.
Bu aşama deri, kauçuk, sentetik malzemeler ve ayakkabı üretiminde kullanılan çeşitli kimyasallar gibi ham maddelerin çıkarılmasını içerir.
Ardından Ayakkabı Üretimi gelir.
Bu aşamada, ham maddeler kesme, dikme, kalıplama ve yapıştırma işlemleri dahil olmak üzere işlenir ve ayakkabıya monte edilir.
Ardından Dağıtım ve Perakende aşaması gelir.
Ayakkabıların dağıtım merkezlerine ve perakende satış noktalarına taşınması ve depolanması içerir.
Sonra Kullanım Aşaması gelir.
Ayakkabılar bu aşamada tüketiciler tarafından giyilir ve kullanılır; bu aşama temizlik ve bakım faaliyetlerini içerir.
Son olarak, Kullanım Sonu İşlemi gelir.
Ayakkabılar kullanım ömürlerinin sonunda atılabilir, bağışlanabilir, geri dönüştürülebilir veya çöplüklerde son bulabilir.

## Slide 6
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
1. Eko Etiket
1.3 Ayakkabı Tasarımında LCA Uygulamasının Faydaları ve Önemi
Çevresel Etki Değerlendirmesi: En yüksek çevresel etkilerin meydana geldiği "sıcak noktaların" belirlenmesi
Eko-Tasarım Optimizasyonu: Çevresel yükün azaltılması için ayakkabı tasarımlarının optimizasyonu  çevre dostu ürünler
Bilinçli Karar Alma: bilinçli kararlar almak için güvenilir veri ve bilgiler
Kaynak Verimliliği: sürdürülebilir ve yenilenebilir malzemeler, verimli üretim ve dağıtım yöntemleri
Çevresel Etiketler ve Pazarlama: Bir markanın sürdürülebilirliğe olan bağlılığını sergilemek ve tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olmak
Notes: Yaşam Döngüsü Analizinin ayakkabı tasarımında uygulanması, çeşitli faydalar sunar ve sürdürülebilirliği teşvik etmede önemli bir öneme sahiptir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi:
LCA, ayakkabıların çevresel etkisinin ayrıntılı bir değerlendirmesini sağlayarak tasarımcıların malzeme üretimi veya ayakkabı atığı gibi en yüksek çevresel etkilerin meydana geldiği "sıcak noktaları" belirlemesine yardımcı olur.
Eko-Tasarım Optimizasyonu:
Tasarımcılar, farklı tasarım seçimlerinin ve malzemelerin çevresel etkisini analiz ederek, daha çevre dostu ürünler hedefleyerek ayakkabı tasarımlarını azaltılmış çevresel yük için optimize edebilirler.
Bilinçli Karar Alma:
LCA, tasarımcılara ve üreticilere malzeme seçimi, üretim süreçleri ve ürün iyileştirmeleri konusunda bilinçli kararlar almaları için güvenilir veri ve bilgi sağlar.
Kaynak Verimliliği:
LCA, kaynak açısından verimli tasarımı kolaylaştırır, sürdürülebilir ve yenilenebilir malzemelerin kullanımını ve verimli üretim ve dağıtım yöntemlerini teşvik eder.
Çevresel Etiketler ve Pazarlama
LCA sonuçları, bir markanın sürdürülebilirliğe olan bağlılığını sergileyerek ve tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olarak eko-etiketleme ve yeşil pazarlama çabalarını desteklemek için kullanılabilir.

## Slide 7
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
2. Life 2. Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodolojisi
2.1 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Metodolojisine Giriş
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), bir ürünün, sürecin veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisini değerlendirmek için sistematik bir yöntemdir. Doğrudan ve dolaylı etkileri nicelleştirir ve çevre dostu tasarım ve sürdürülebilir karar vermeyi desteklemek için veri sağlar.
Notes: Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir ürünün, sürecin veya hizmetin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendirmek için kullanılan standartlaştırılmış ve bilimsel bir metodolojidir.
LCA, ham madde çıkarımından kullanım ömrü sonu bertarafına kadar her aşamayla ilişkili çevresel yükleri ve potansiyel sıcak noktaları değerlendirmek için kapsamlı bir yaklaşım sağlar.
Sürdürülebilirlik iyileştirmeleri hakkında bilgilendirilmiş kararlar almak için sistematik veri toplama, analiz ve yorumlamaya olanak tanıyan yapılandırılmış bir çerçeve izler.
LCA'nın temel amacı, yalnızca imalatın doğrudan etkilerini değil aynı zamanda malzeme üretimi, nakliyesi, kullanımı ve bertarafıyla ilgili dolaylı etkileri de hesaba katarak bir ürünün çevresel etkilerini bütünsel olarak ölçmektir.
LCA sonuçları, eko-tasarım, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir karar almayı desteklemek için değerli içgörüler sağlar.

## Slide 8
SHOEDES – New footwear designer qualifications for sustainable products that comply with the emerging demands of circular economy
Yaşam Döngüsü Envanteri (LCI) Aşaması
Her aşamadaki kaynak tüketimi ve çevresel emisyonların ayrıntılı bir resmini sunar.
Yaşam döngüsü aşamalarının girdi ve çıktılarının bir derlemesi ve nitelendirmesidir
2. Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodolojisi
2.2 Yaşam Döngüsü Envanteri (LCI) ve Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi (LCIA) Aşamalarının Açıklaması
Malzemeler
Enerji
Su
Emisyonlar
Atıklar
Ortak ürünler
Notes: Bir ürünün yaşam döngüsünün değerlendirilmesini oluşturan temel aşamalara, çevresel ayak izini anlamada hayati bir sürece bir göz atalım.
İlk olarak, Yaşam Döngüsü Envanteri veya LCI aşaması vardır:
LCI aşaması, ürünün yaşam döngüsünün her aşamasıyla ilişkili malzemeler, enerji ve su gibi tüm girdilerin ve emisyonlar, atıklar ve yan ürünler gibi çıktıların derlenmesini ve niceliklendirilmesini içerir.
Bu veriler, bir yaşam döngüsü envanteri veritabanı oluşturmak için yapılandırılmış bir şekilde toplanır.
LCI, her aşamadaki kaynak tüketimi ve çevresel emisyonların ayrıntılı bir resmini sunar.

## Slide 9
SHOEDES – New footwear designer qualifications for sustainable products that comply with the emerging demands of circular economy
Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi (LCIA) Aşaması
Envanter verileri, belirli etki kategorilerine dayalı olarak potansiyel çevresel etkileri değerlendirmek için değerlendirilir.
Çeşitli çevresel endişeler
2. Yaşam Döngüsü Değerlendirme Metodolojisi
2.2 Yaşam Döngüsü Envanteri (LCI) ve Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi (LCIA) Aşamalarının Açıklaması
İklim değişikliği
Ozon tabakasının incelmesi
Ötrofikasyon
Kaynak tükenmesi
Notes: Ardından, Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesi veya LCIA aşaması gelir:
LCIA aşamasında, envanter verileri belirli etki kategorilerine dayalı olarak potansiyel çevresel etkileri değerlendirmek için değerlendirilir.
Bu etki kategorileri iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, asitlenme, ötrofikasyon ve kaynak tükenmesi gibi çeşitli çevresel endişeleri temsil eder.
LCIA sırasında, etkileri ölçmek ve bunları iklim değişikliği için CO2 eşdeğeri kilogramı gibi ortak birimlerle ifade etmek için matematiksel modeller ve karakterizasyon faktörleri kullanılır.

## Slide 10
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
2. Life Cycle Assessment Methodology
2.3 Ayakkabı LCA'sında Dikkate Alınan Temel Göstergeler ve Çevresel Etki Kategorileri
toplam su tüketimi ve su kaynaklarının etkileri
tatlı su çekimi / atık su deşarjları
toplam enerji tüketimi
doğrudan ve dolaylı enerji girdileri
elektrik / yakıt / ısı
yenilenemeyen kaynaklar
fosil yakıtlar / mineraller
sera gazı emisyonları
CO2 / CH4 / N2O
Küresel Isınma Potansiyeli (KIP)
Enerji Ayak İzi
Su Ayak İzi
Kaynak Tükenmesi
Abiotik Tükenme
Potansiyeli
Ötrofikasyon
Asitleşme
Ozon Tükenmesi
Potansiyeli
atmosfere asidik bileşikler salınması
asit yağmuru / ekosistem hasarı
su kütlelerinde besin zenginleştirme
aşırı alg büyümesi / su ekosistemleri üzerinde olumsuz etkiler
ozon tabakasına etkisi
cansız kaynakları tüketmek
mineraller / metaller
Notes: Ayakkabı Yaşam Döngüsü Analizi, yaşam döngüsü aşamalarıyla ilgili bir dizi temel gösterge ve çevresel etki kategorisini dikkate alır.
LCA'nın bazı temel göstergeleri şunlardır:
İlk olarak, Küresel Isınma Potansiyeli veya GWP, ayakkabı yaşam döngüsüyle ilişkili toplam sera gazı emisyonlarını, öncelikle karbondioksit, metan ve azot oksitleri ölçer.
Ürünün küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine katkısını niceliksel olarak belirler.
Enerji Ayak İzi göstergesi, elektrik, yakıt ve ısı gibi doğrudan ve dolaylı enerji girdileri dahil olmak üzere ayakkabı yaşam döngüsü boyunca toplam enerji tüketimini değerlendirir.
Su Ayak İzi göstergesi, yaşam döngüsü boyunca toplam su tüketimini ve tatlı su çekilmesi ve atık su deşarjları dahil olmak üzere su kaynakları üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirir.
Kaynak Tükenmesi bir diğer temel göstergedir. Ayakkabı üretimi için malzeme çıkarma ve işleme nedeniyle fosil yakıtlar ve mineraller gibi yenilenemeyen kaynakların tükenmesini ölçer.
Abiyotik Tükenme Potansiyeli, ayakkabı üretimi nedeniyle mineraller ve metaller gibi cansız kaynakların tükenme potansiyelini ölçen bir ölçümdür.
Ardından, Ötrofikasyon, su kütlelerinde besin zenginleşmesi potansiyelini değerlendirir ve bu da aşırı alg büyümesine ve su ekosistemleri üzerinde olumsuz etkilere yol açar.
Asitleşme göstergesi, asit yağmuruna ve ekosistem hasarına katkıda bulunan asidik bileşiklerin atmosfere salınma potansiyelini ölçer.
Son olarak, Ozon Tükenme Potansiyeli, ayakkabı yaşam döngüsü sırasında ozon tabakasını incelten maddelerin salınması nedeniyle ozon tabakası üzerindeki potansiyel etkiyi değerlendirir.

## Slide 11
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
3. Veri Toplama ve Envanter Analizi
3.1 Veri Toplama ve Kapsamlı Bir Ayakkabı LCI Oluşturma Stratejileri
Veri toplama, kapsamlı bir ayakkabı Yaşam Döngüsü Envanteri (LCI) oluşturmada önemli bir adımdır. Ayakkabı LCA'sında veri toplama stratejileri şunları içerir:
Birincil Veri Toplama. ayakkabı üreticileri, tedarikçileri ve perakendecileri anketler, görüşmeler ve yerinde ziyaretler yoluyla
İkincil Veri Kaynakları. Mevcut veri tabanları, endüstri raporları ve bilimsel literatür
İşbirlikleri ve Ortaklıklar. endüstri dernekleri, araştırma kurumları ve hükümet kuruluşları
Standartlaştırılmış Protokoller. ISO 14040 ve ISO 14044 gibi standart protokoller ve yönergeler
Notes: Ayakkabı için kapsamlı bir Yaşam Döngüsü Envanteri oluşturmak için, veri toplama süreci önemli bir adımdır.
Ayakkabı Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde (LCA) etkili veri toplama için bazı temel stratejileri inceleyelim
Birincil Veri Toplama:
Anketler, görüşmeler ve yerinde ziyaretler yoluyla doğrudan ayakkabı üreticilerinden, tedarikçilerinden ve perakendecilerinden veri toplama.
Bu yaklaşım, değerlendirilen ayakkabıya özgü verilerin doğruluğunu ve alakalılığını garanti eder.
İkincil Veri Kaynakları:
Yaygın olarak kullanılan malzemeler, süreçler ve taşıma verileri için mevcut veri tabanlarını, endüstri raporlarını ve bilimsel literatürü kullanma.
Bu veri tabanları, analiz edilen belirli ayakkabıya uyacak şekilde uyarlanabilen ve ayarlanabilen genel veriler sağlayabilir.
İş Birliği ve Ortaklıklar
Endüstri dernekleri, araştırma kurumları ve hükümet kuruluşlarıyla ortaklıklar kurmak, veri paylaşımını ve endüstriye özgü verilere erişimi kolaylaştırabilir.
Standartlaştırılmış Protokoller:
ISO 14040 ve ISO 14044 gibi standartlaştırılmış protokolleri ve yönergeleri takip etmek, farklı ayakkabı ürünleri arasında LCA sonuçlarının tutarlılığını ve karşılaştırılabilirliğini sağlar.

## Slide 12
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
3. Veri Toplama ve Envanter Analizi
3.2 Ayakkabı Yaşam Döngüsü Boyunca Girdilerin, Çıktıların ve Emisyonların Belirlenmesi ve Miktarının Belirlenmesi
Hammadde Çıkarımı: Hammaddeler / kaynaklar / Çıkarımın ve süreçlerin çevresel etkileri
Üretim: enerji tüketimi / su kullanımı / ve emisyonlar / üretim atıkları
Taşıma: malzemeler / bitmiş ayakkabılar / mesafe / taşıma şekli / yakıt türleri
Kullanım Aşaması: enerji tüketimi / temizlik ve bakım / kullanıcı davranışından kaynaklanan potansiyel etkiler
Ömrünün Sonu: Geri dönüşüm/çöp sahası/yakma yoluyla bertarafın sonuçları
Notes: Ayakkabı LCI, ayakkabının tüm yaşam döngüsünü kapsayan çeşitli bileşenlerin ve hususların titizlikle tanımlanması ve nicelenmesi etrafında döner.
Oyunda yer alan temel aşamalara ve kritik yönlere bir göz atalım:
Malzeme Çıkarımının ilk aşaması, ayakkabı üretiminde kullanılan ham maddeleri, kaynaklarını ve bunların çıkarılması ve işlenmesiyle ilişkili çevresel etkileri belirlemekle ilgilidir.
Üretim aşaması, üretim atığı ve işlemle ilgili emisyonlar dahil olmak üzere ayakkabı üretimi sırasında enerji tüketimini, su kullanımını ve emisyonları nicelemekle ilgilidir.
Ulaştırma aşaması, mesafe, taşıma şekli ve yakıt türleri dikkate alınarak tedarik zinciri boyunca malzemelerin ve bitmiş ayakkabıların taşınmasının çevresel etkilerini değerlendirmekle ilgilidir.
Sonra, Kullanım Aşaması, temizlik ve bakım faaliyetleri ve kullanıcı davranışından kaynaklanan olası etkiler dahil olmak üzere ayakkabı kullanımı sırasında enerji tüketimini değerlendirmekle ilgilidir.
Son aşama olan ayakkabının Ömrünün Sonu aşaması, geri dönüşüm, çöplük veya yakma yoluyla olsun, ayakkabı bertarafının çevresel sonuçlarını analiz etmek içindir.

## Slide 13
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
3. Veri Toplama ve Envanter Analizi
3.3 Ayakkabı LCA'sında Veri Toplama Zorluklarını ve En İyi Uygulamaları Gösteren Vaka Çalışmaları
1. Ayakkabı LCA’sında Veri Toplama Zorlukları.
Meydan okumak 
Tedarikçi Verilerine Sınırlı Erişim
En İyi Uygulama
İş Birliği ve Tedarikçi Katılımı
Notes: Ayakkabı Yaşam Döngüsü Değerlendirmeleri (LCA) için veri toplamadaki zorluklara ve en iyi uygulamalara ışık tutan bir dizi gerçek dünya vaka çalışmasını inceleyelim
Vaka Çalışması 1
Ayakkabı LCA'sında Veri Toplama Zorlukları
Zorluk: Tedarikçi Verilerine Sınırlı Erişim
Bir ayakkabı LCA'sında, bir şirket hassas bilgileri paylaşma konusundaki isteksizlik, tescilli endişeler veya veri toplama için kaynak eksikliği nedeniyle tedarikçilerinden kapsamlı veri elde etmede zorluklarla karşılaştı.
En İyi Uygulama: İş Birliği ve Tedarikçi Katılımı
Şirket, tedarikçilerle ortaklıklar kurarak ve bir sürdürülebilirlik ağı kurarak iş birliğine dayalı bir yaklaşım benimsedi. Tedarikçileri LCA'nın faydaları konusunda eğittiler ve veri toplama konusunda destek sundular, bu da veri kullanılabilirliğini ve şeffaflığı iyileştirdi.

## Slide 14
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
3. Veri Toplama ve Envanter Analizi
3.3 Ayakkabı LCA'sında Veri Toplama Zorluklarını ve En İyi Uygulamaları Gösteren Vaka Çalışmaları
2. Ayakkabı LCA’sında En İyi Uygulamalar.
Meydan okumak 
Çevresel Sıcak Noktaların Belirlenmesi
En İyi Uygulama
Hotspot Analizi ve Eko-Tasarım Stratejileri
Notes: Vaka Çalışması 2
Ayakkabı LCA'sında En İyi Uygulamalar
Zorluk: Çevresel Sıcak Noktaları Belirleme
Bir ayakkabı üreticisi, sürdürülebilirlik iyileştirmelerini etkili bir şekilde önceliklendirmek için ürünlerinin yaşam döngüsündeki ana çevresel sıcak noktaları belirlemeye çalıştı.
En İyi Uygulama: Sıcak Nokta Analizi ve Eko-Tasarım Stratejileri
Üretici, en yüksek etkiye sahip alanlara odaklanarak bir sıcak nokta analizi gerçekleştirdi. Malzeme ikamesi ve süreç optimizasyonu gibi eko-tasarım stratejileri kullandılar ve bunun sonucunda ayakkabıları için daha az çevresel ayak izi elde ettiler.

## Slide 15
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
3. Veri Toplama ve Envanter Analizi
3.3 Ayakkabı LCA'sında Veri Toplama Zorluklarını ve En İyi Uygulamaları Gösteren Vaka Çalışmaları
3. Ayakkabı LCA’sında Teknolojinin Entegrasyonu.
Meydan okumak 
Kaynak Yoğun Veri Toplama
En İyi Uygulama
Teknoloji Entegrasyonu
Notes: Vaka Çalışması 3
Ayakkabı LCA'sında Teknolojinin Entegrasyonu
Zorluk: Kaynak Yoğun Veri Toplama
Bir ayakkabı şirketi LCA sırasında kaynak yoğun ve zaman alıcı veri toplama süreçleriyle karşı karşıya kaldı.
En İyi Uygulama: Teknoloji Entegrasyonu
Şirket, veri toplamayı kolaylaştırmak için dijital araçları ve veri yönetim sistemlerini entegre etti. Sensörler, RFID etiketleri ve otomatik veri toplama kullanarak LCI geliştirme için gereken zamanı ve kaynakları önemli ölçüde azalttılar.

## Slide 16
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
4. Etki Değerlendirmesi ve Yorumlama
4.1 Etki Değerlendirme Yöntemleri Kullanılarak Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi
Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi
Etki değerlendirme yöntemleri, envanter verilerini iklim değişikliği, kaynak tükenmesi, asitlenme, ötrofikasyon ve insan toksisitesi gibi belirli etki kategorilerini temsil eden çevresel göstergelere dönüştürür.
Notes: Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi'nin çevresel etkilerin değerlendirilmesi aşamasına dalalım.
Bu aşamada, Yaşam Döngüsü Envanterinde toplanan veriler değerlendirilir ve ayakkabının yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri niceliksel olarak belirlenir.
Bu, envanter verilerini iklim değişikliği, kaynak tükenmesi, asitlenme, ötrofikasyon ve insan toksisitesi gibi belirli etki kategorilerini temsil eden çevresel göstergelere dönüştüren etki değerlendirme yöntemleri kullanılarak gerçekleşir.

## Slide 17
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
4. Etki Değerlendirmesi ve Yorumlama
4.2 LCA Sonuçlarının Yorumlanması ve Ayakkabı Yaşam Döngüsündeki Önemli Noktaların Belirlenmesi
LCA Sonuçlarının Yorumlanması
Her etki kategorisinin önemini anlamak için çevresel göstergeleri analiz etmek.
Tasarımcıların, üreticilerin ve paydaşların iyileştirme fırsatlarını önceliklendirmelerine ve sürdürülebilirlik iyileştirmeleri için bilinçli kararlar almalarına olanak tanır
Ayakkabı Yaşam Döngüsünde Sıcak Noktaların Belirlenmesi
Sıcak noktalar, ayakkabı yaşam döngüsünde orantısız çevresel etkiye sahip aşamalar veya süreçlerdir.
Sıcak noktaları ele almak, iyileştirme çabalarına odaklanmak ve anlamlı sürdürülebilirlik kazanımları elde etmek için önemlidir.
Notes: Şimdi, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin sonuçlarını yorumlamaya geçelim
Bu aşama, her etki kategorisinin önemini anlamak için çevresel göstergelerin analiz edilmesini içerir.
Ayakkabı yaşam döngüsünün genel çevresel etkilere en çok katkıda bulunan alanlarının belirlenmesine yardımcı olur.
Yorumlama aşaması, tasarımcıların, üreticilerin ve paydaşların iyileştirme fırsatlarını önceliklendirmelerine ve sürdürülebilirlik iyileştirmeleri için bilinçli kararlar almalarına olanak tanır.
Bu daha derin anlayış, ayakkabı yaşam döngüsünde en ağır çevresel yükleri taşıyan alanları, Ayakkabı Yaşam Döngüsünde Sıcak Noktalar olarak adlandırılan alanları belirlememizi sağlar
Sıcak noktalar, ayakkabı yaşam döngüsünde orantısız çevresel etkiye sahip aşamalar veya süreçlerdir.
Yorumlama yoluyla, LCA uygulayıcıları bu sıcak noktaları belirler; bunlar belirli malzemeler, üretim süreçleri, taşıma veya bertaraf yöntemleri olabilir.
Sıcak noktaları ele almak, iyileştirme çabalarına odaklanmak ve anlamlı sürdürülebilirlik kazanımları elde etmek için önemlidir.

## Slide 18
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
4. Etki Değerlendirmesi ve Yorumlama
4.3 LCA Yorumlamasındaki Sınırlamalar ve Belirsizlikler
Veri Kalitesi ve Kullanılabilirliği.
Tahsis Yöntemleri
Kapsam ve Sistem Sınırları
Mekansal ve Zamansal Değişkenlik
Basitleştirmeler ve Varsayımlar
Dolaylı Etkiler ve Geri Tepme Etkileri
Sensitivity Analysis.
Transparency and Disclosure.
Continuous Improvement.
Notes: Ancak, herhangi bir analitik süreçte olduğu gibi, LCA sonuçlarını yorumlarken farkında olunması gereken sınırlamalar ve belirsizlikler vardır:
Veri Kalitesi ve Kullanılabilirliği:
LCA, büyük ölçüde veri kullanılabilirliğine ve kalitesine dayanır. Veri boşlukları, yanlışlıklar veya ikincil veri kaynaklarına güvenilmesi, sonuçlarda ve etki değerlendirmesinde belirsizliklere yol açabilir.
Tahsis Yöntemleri:
Birden fazla ürünün birlikte üretildiği durumlarda, her bir ürüne çevresel yükleri atamak için tahsis yöntemleri kullanılır. Tahsis yönteminin seçimi sonuçları etkileyebilir ve farklı yorumlara yol açabilir.
Kapsam ve Sistem Sınırları:
LCA'nın kapsamı ve sistem sınırlarıyla ilgili kararlar sonuçları etkileyebilir. Hangi yaşam döngüsü aşamalarının dahil edileceğini veya hariç tutulacağını seçmek, genel çevresel etki değerlendirmesini değiştirebilir.
Mekansal ve Zamansal Değişkenlik:
Çevresel etkiler coğrafi olarak ve zamanla değişebilir. Bölgeye özgü verilerin uygulanması ve zamansal değişkenliğin hesaba katılması, LCA sonuçlarının doğruluğunu artırabilir.
Basitleştirmeler ve Varsayımlar:
LCA modelleri genellikle karmaşıklığı yönetmek için basitleştirmeler ve varsayımlar içerir. Bu varsayımlar sonuçların yorumlanmasını etkileyen belirsizlikler getirebilir.
Dolaylı Etkiler ve Geri Tepme Etkileri:
Talepteki değişimler veya geri tepme etkileri gibi dolaylı etkiler, eko-verimli iyileştirmeler diğer alanlarda artan tüketime veya üretime yol açtığında ortaya çıkabilir. Bu karmaşıklıkları LCA yorumlamasında yakalamak zor olabilir.

## Slide 19
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
4. Etki Değerlendirmesi ve Yorumlama
4.3 LCA Yorumlamasındaki Sınırlamalar ve Belirsizlikler
Data Quality & Availability.
Allocation Methods.
Scope & System Boundaries.
Spatial and Temporal Variability.
Simplifications and Assumptions.
Indirect Effects and Rebound Effects.
Duyarlılık Analizi
Şeffaflık ve Açıklama
Sürekli İyileştirme
Notes: Peki bu sınırlamalar ve belirsizlikler nasıl ele alınır? Yerinde bazı stratejiler vardır:
Duyarlılık Analizi:
Değişen temel parametrelerin etkisini değerlendirmek için duyarlılık analizleri gerçekleştirmek, LCA sonuçlarının ve yorumunun sağlamlığını artırabilir.
Şeffaflık ve Açıklama:
LCA'da kullanılan verilerin, yöntemlerin ve varsayımların şeffaf bir şekilde raporlanması, akran incelemesini kolaylaştırır ve paydaşların yorumlamayla ilişkili belirsizlikleri anlamalarını sağlar.
Sürekli İyileştirme:
LCA yorumlamasının sınırlamalarını kabul etmek, veri toplama yöntemlerinde, modelleme tekniklerinde ve etki değerlendirme metodolojilerinde sürekli iyileştirmeyi teşvik eder.

## Slide 20
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
5. Çevresel İyileştirme İçin Ayakkabı Tasarım Stratejileri
Sürdürülebilir Tasarım ilkelerinin kullanılması ve LCA bulgularının ayakkabı tasarım sürecine entegre edilmesi çevresel iyileştirme açısından önemlidir.
Notes: Sürdürülebilirlik için Tasarım ilkelerini kullanmak ve LCA bulgularını ayakkabı tasarım sürecine entegre etmek çevresel iyileştirme için olmazsa olmazdır.
Ayakkabıları sürdürülebilir malzemeler, dayanıklılık, minimum atık ve döngüsellik göz önünde bulundurularak tasarlamak çevresel etkisini önemli ölçüde azaltabilir.
Ayakkabı şirketleri, LCA'yı bir rehber araç olarak kullanarak bilinçli kararlar alabilir ve sürdürülebilirlik hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşmak için tasarım iyileştirmelerine öncelik verebilir.
Vaka çalışmaları, LCA odaklı tasarım iyileştirmelerinin hem çevreye hem de tüketicilere fayda sağlayan yenilikçi ve çevre dostu ayakkabı çözümlerine yol açabileceğini göstermektedir.

## Slide 21
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
5. Çevresel İyileştirme İçin Ayakkabı Tasarım Stratejileri
5.1 Sürdürülebilirlik İlkeleri ve Stratejileri için Tasarım
Sürdürülebilir Tasarım, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisi azaltılmış ayakkabı ürünleri yaratmayı amaçlayan bir yaklaşımdır.
Malzeme Seçimi – Dayanıklılık ve Uzun Ömür – Minimum Atık – Onarılabilirlik ve Yükseltilebilirlik – Hafif Tasarım – Ekolojik Olarak Verimli Paketleme.
Notes: Sürdürülebilirlik için Tasarım söz konusu olduğunda, tüm yaşam döngüsü boyunca önemli ölçüde azaltılmış çevresel etkiye sahip ayakkabı ürünleri yaratmayı sağlayan bir dizi temel ilke vardır.
Bu temel ilkeleri inceleyelim:
İlk adımlardan biri, organik veya geri dönüştürülmüş lifler, biyo-bazlı polimerler ve kromsuz deriler gibi sürdürülebilir ve çevre dostu malzemeler seçmektir, ayakkabıların çevresel ayak izini azaltır.
Uzun vadeli ayakkabılar yaratmak çok önemlidir. Dayanıklılık ve uzun ömür için ayakkabı tasarlamak, tüketicileri onları daha uzun süre tutmaya ve kullanmaya teşvik ederek sık sık değiştirme ihtiyacını azaltır.
Tasarım ve üretim sürecinde malzeme israfını en aza indirmek, kaynak tüketimini azaltır ve ayakkabı üretiminin çevresel etkisini düşürür.
Kolay onarım ve yükseltmelere izin veren özelliklerin dahil edilmesi, ayakkabıların kullanım ömrünü uzatır ve ürün kullanımına yönelik döngüsel bir yaklaşımı teşvik eder.
Hafif ayakkabılar, taşıma ve kullanım sırasında enerji tüketimini azaltarak daha düşük karbon emisyonlarına katkıda bulunur.
Çevre dostu ve minimum paketleme malzemelerinin kullanılması, atığı azaltır ve ayakkabı dağıtımının çevresel etkisini düşürür.

## Slide 22
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
5. Çevresel İyileştirme İçin Ayakkabı Tasarım Stratejileri
5.2 LCA Bulgularının Ayakkabı Tasarım Sürecine Entegrasyonu
LCA Veri Kullanımı: Tasarım seçeneklerinin ve malzeme seçimlerinin önemli noktaları ve çevresel etkileri
Eko-Tasarım Atölyeleri: sürdürülebilirlik düşüncesi ve çevre dostu çözümler için yaratıcı fikirler
Tasarım Araç Kitleri: Tasarım süreci boyunca karar almaya rehberlik eder
İşbirlikçi Yaklaşım: Sürdürülebilirlik hususları, tasarımın en başından itibaren dikkate alınır
Yaşam Döngüsü Düşüncesi: Tüm ayakkabı yaşam döngüsünün ve olası çevresel etkilerin dikkate alınması
Notes: Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) bulgularını ayakkabı tasarım sürecine dahil etmek, daha sürdürülebilir ürünler yaratmaya yönelik stratejik bir adımdır. Bu bulguları eyleme geçirmenin yolu şudur:
Tasarımcılar LCA sonuçlarını analiz eder ve bunları kritik noktaları belirlemek ve farklı tasarım seçeneklerinin ve malzeme seçimlerinin çevresel etkilerini anlamak için kullanır.
Tasarımcıları eko-tasarım atölyelerine dahil etmek, sürdürülebilirlik düşüncesini teşvik etmek ve çevre dostu çözümler için yaratıcı fikir üretmeyi kolaylaştırmak için önemlidir.
Eko-tasarımı pratik bir gerçeklik haline getirmek için tasarımcılara LCA bulgularını ve sürdürülebilirlik kriterlerini entegre eden araç takımları sağlamak, tasarım süreci boyunca karar alma süreçlerine rehberlik etmeye yardımcı olur.
Ayrıca, tasarımcılar, malzeme uzmanları ve LCA uzmanları arasındaki iş birliği, sürdürülebilirlik hususlarının en başından itibaren tasarıma dahil edilmesini sağlar.
Son olarak, tasarım tartışmalarında yaşam döngüsü düşüncesini teşvik etmek, tasarımcıların tüm ayakkabı yaşam döngüsünü ve olası çevresel etkileri göz önünde bulundurmalarına yardımcı olur.

## Slide 23
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
5. Çevresel İyileştirme İçin Ayakkabı Tasarım Stratejileri
5.3 LCA Odaklı Tasarım İyileştirmelerinin Başarılı Bir Şekilde Uygulanmasını Vurgulayan Vaka Çalışmaları
Sürdürülebilir Malzeme Seçimi
Meydan Okuma
Bir ayakkabı şirketi, malzeme seçimlerini iyileştirerek çevresel etkisini azaltmayı hedefledi.
Çözüm
şirket, geleneksel derinin bitki bazlı deri alternatifleriyle değiştirilmesinin çevresel ayak izini önemli ölçüde azalttığını tespit etti
Kaynak:
https://mylo-unleather.com
Notes: Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi bulgularının ayakkabı sektöründe sürdürülebilir değişiklikleri nasıl yönlendirdiğini gösteren birkaç gerçek dünya vaka çalışmasını inceleyelim:
İlk vaka çalışması Sürdürülebilir Malzeme Seçimi'ne odaklanıyor
Zorluk: Bir ayakkabı şirketi, malzeme seçimlerini iyileştirerek çevresel etkisini azaltmayı amaçlıyordu.
Çözüm: Bir LCA gerçekleştirdikten sonra şirket, geleneksel deriyi bitki bazlı deri alternatifleriyle değiştirmenin çevresel ayak izini önemli ölçüde azalttığını tespit etti. Ayakkabı tasarımlarında Piñatex (ananas liflerinden yapılır) ve mantar derisi gibi çevre dostu malzemeleri başarıyla tanıttılar ve ürünlerinin sürdürülebilirliğini artırdılar.

## Slide 24
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
5. Çevresel İyileştirme İçin Ayakkabı Tasarım Stratejileri
5.3 LCA Odaklı Tasarım İyileştirmelerinin Başarılı Bir Şekilde Uygulanmasını Vurgulayan Vaka Çalışmaları
Sökme Tasarımı
Meydan Okuma
Bir ayakkabı üreticisi, geri dönüştürülebilirliği artırmayı ve atığı en aza indirmeyi amaçlayan döngüsel ekonomi yaklaşımıyla ayakkabı tasarlamaya çalıştı
Çözüm
Şirket, malzemelerin geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi için kolay sökme olanağı sağlayan modüler bileşenlerle ayakkabıları yeniden tasarladı
Kaynak:
https://www.yankodesign.com/2023/02/24/a-viable-solution-to-footwear-industrys-waste-is-this-pair-of-recyclable-modular-shoe-youll-never-get-tired-of/
Notes: İkinci vaka çalışması Sökme İçin Tasarım hakkındadır
Zorluk: Bir ayakkabı üreticisi, geri dönüştürülebilirliği artırmayı ve atığı en aza indirmeyi amaçlayan döngüsel ekonomi yaklaşımıyla ayakkabılar tasarlamaya çalıştı.
Çözüm: LCA bulguları, sökmenin kullanım ömrü sonu aşamasında kritik bir aşama olduğunu ortaya koydu. Şirket, malzeme geri kazanımı ve geri dönüşümü için kolay sökme sağlayan modüler bileşenlerle ayakkabıları yeniden tasarladı. Bu, artan döngüsellik ve azalan atık üretimiyle sonuçlandı.

## Slide 25
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
5. Çevresel İyileştirme İçin Ayakkabı Tasarım Stratejileri
5.3 LCA Odaklı Tasarım İyileştirmelerinin Başarılı Bir Şekilde Uygulanmasını Vurgulayan Vaka Çalışmaları
Çevre Dostu Ambalajlama
Meydan Okuma
Bir ayakkabı markası ambalajının sürdürülebilirliğini artırmak istiyordu
Çözüm
Şirket, karbon ayak izini ve atık oluşumunu azaltarak eko-verimli ambalajlamayı başarıyla uyguladı
Notes: Üçüncü vaka çalışması Eko-Verimli Paketlemeyi araştırıyor
Zorluk: Bir ayakkabı markası, paketlemesinin sürdürülebilirliğini iyileştirmek istiyordu.
Çözüm: LCA bulguları, paketleme boyutunu küçültmenin ve geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmanın çevresel etkileri önemli ölçüde azaltacağını gösterdi. Şirket, karbon ayak izini ve atık üretimini azaltarak eko-verimli paketlemeyi başarıyla uyguladı.

## Slide 26
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
6. Malzeme Seçimi ve Ayak İzi Azaltma
6.1 Çevresel Ayak İzlerini Azaltmada Sürdürülebilir Malzeme Seçimlerinin Önemi
Sürdürülebilir malzemeler seçerek ayakkabı tasarımcıları ve üreticileri çevre üzerinde önemli bir olumlu etki yaratabilirler
Kaynak Koruma
Daha Düşük Karbon Ayak İzi
Azaltılmış Atık Üretimi
Daha Güvenli Kimyasal Kullanımı
Tüketici Tercihi
Notes: Sürdürülebilir malzeme seçimleri, ayakkabıların çevresel ayak izlerini azaltmada önemli bir rol oynar.
Sürdürülebilir malzemeleri seçmek, ayakkabı tasarımcılarının ve üreticilerinin çevre üzerinde önemli ve olumlu bir etki yaratmasını sağlar.
Ayakkabı tasarımcılarının ve üreticilerinin sürdürülebilir malzemeleri seçerek çevre üzerinde nasıl önemli ve olumlu bir etki yaratabileceklerini görelim
Geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir kaynaklar gibi sürdürülebilir malzemeler, kaynakların korunmasına katkıda bulunarak ham madde ihtiyacını azaltır ve çevresel bozulmayı en aza indirir.
Ayakkabılarda kullanılan birçok geleneksel malzeme, enerji yoğun çıkarma ve üretim süreçleri nedeniyle yüksek bir karbon ayak izine sahiptir. Sürdürülebilir malzemeler genellikle daha düşük emisyonlara sahiptir ve iklim değişikliğinin hafifletilmesine katkıda bulunur.
Ayrıca, çevre dostu malzemeler geri dönüştürülebilir veya biyolojik olarak parçalanabilir olabilir ve ayakkabı üretimi ve bertarafı sırasında oluşan atık miktarını azaltır.
Sürdürülebilir malzemeler genellikle daha az toksik kimyasal içerir, çevre kirliliğini azaltırken işçi ve tüketici güvenliğini teşvik eder.
Son olarak, çevre sorunlarına ilişkin artan farkındalıkla birlikte tüketiciler giderek daha fazla sürdürülebilir ürünler talep ediyor. Sürdürülebilir malzeme seçimleri, çevreye duyarlı tüketicileri çekebilir ve marka itibarını artırabilir.

## Slide 27
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
6. Malzeme Seçimi ve Ayak İzi Azaltma
6.2 LCA ile Önemli Etkilerin Değerlendirilmesint of Material Impacts Through LCA
LCA, her bir malzemenin çıkarma, işleme, üretim, dağıtım, kullanım ve kullanım ömrü sonu işlemleri dahil olmak üzere tüm yaşam döngüsünün sistematik bir şekilde değerlendirilmesini sağlar
Beşikten Kapıya Analiz
Karşılaştırmalı Analiz
Sıcak Noktaların Belirlenmesi
Duyarlılık Analizi
Notes: Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA), ayakkabı tasarımında kullanılan farklı malzemelerin çevresel etkilerini değerlendirmek için değerli bir araçtır.
Bu sistematik yaklaşım, çıkarma, işleme, üretim, dağıtım, kullanım ve kullanım ömrü sonu işlemleri gibi kritik aşamaları hesaba katarak her bir malzemenin tüm yaşam döngüsünün kapsamlı bir değerlendirmesini sağlar.
Bazı belirli araçlar bu değerlendirmeye yardımcı olur.
İlk olarak, Beşikten Kapıya Analiz:
LCA, malzemelerin çıkarılmalarından (beşik) ayakkabı üretim sürecine giriş noktasına (kapı) kadar olan çevresel etkilerini değerlendirir.
Karşılaştırmalı Analiz:
LCA, farklı malzemelerin karşılaştırılmasına olanak tanır ve her seçeneğin çevresel faydalarını ve dezavantajlarını vurgular.
Ardından, Önemli Noktaların Belirlenmesi:
LCA, malzemenin yaşam döngüsünde en önemli çevresel etkilere sahip aşamaları belirlemeye yardımcı olur ve gelişmiş sürdürülebilirlik için malzeme seçimine rehberlik eder.
Son olarak, Duyarlılık Analizi:
LCA, malzeme seçimindeki değişken varsayımların ve parametrelerin etkisini değerlendirmek ve karar alma doğruluğunu artırmak için kullanılabilir.

## Slide 28
Biyo-Bazlı
Malzemeler
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
6. Malzeme Seçimi ve Ayak İzi Azaltma
6.3 Ayakkabı Tasarımında Malzeme İkamesi ve Çevre Dostu Malzeme Seçimi Stratejileri
Geri dönüştürülmüş malzemeler
Deri Alternatifleri
Notes: Ayakkabıların çevresel ayak izini azaltmak için tasarımcılar aşağıdaki stratejileri benimseyebilir:
Geri dönüştürülmüş PET şişeler veya tüketici sonrası tekstil atıkları gibi geri dönüştürülmüş malzemeleri ayakkabı tasarımına entegre edin.
Bu, bakir malzemelere olan talebi azaltır ve döngüsel ekonomi yaklaşımına katkıda bulunur.
Geleneksel petrol bazlı malzemelerin yerine, bitki bazlı lifler veya biyopolimerler gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyo-bazlı malzemeleri kullanın.
Mantar derisi, elma derisi veya ananas yaprağı liflerinden elde edilen ve geleneksel deriye çevre dostu alternatifler sunan Piñatex gibi sürdürülebilir deri alternatiflerini keşfedin.

## Slide 29
Malzeme Verimliliği için Tasarım
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
6. Malzeme Seçimi ve Ayak İzi Azaltma
6.3 Ayakkabı Tasarımında Malzeme İkamesi ve Çevre Dostu Malzeme Seçimi Stratejileri
Çevre Dostu Boyalar ve Cilalar
Malzeme İzlenebilirliği
Notes: Zararlı kimyasalların kullanımını azaltan ve su kirliliğini en aza indiren çevre dostu boyalar ve kaplamalar seçin.
Verimli desen kesimi ve tasarımıyla malzeme kullanımını optimize edin, üretim sırasında atıkları azaltın.
Etik kaynak sağlamayı ve çevresel etkileri en aza indirmeyi garantilemek için şeffaf tedarik zincirleri ve izlenebilirliğe sahip malzemelere öncelik verin.

## Slide 30
LCA metodolojilerinin benimsenmesi, bu etkilerin niceliksel olarak belirlenmesine yardımcı olur ve sektörü daha çevre dostu ve sorumlu üretim uygulamalarına yönlendirir. Üretimle ilişkili çevresel zorluklara değinerek, ayakkabı sektörü sürdürülebilirliği ilerletmede ve daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmada önemli bir rol oynayabilir.
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
7. Üretim ve Proses
Optimizasyonu
7.1 Üretim Süreçlerinin ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi
Notes: Üretim süreçlerinin değerlendirilmesi, ayakkabı üretiminin çevresel etkilerini anlamak için önemli bir husustur.
Üretim aşamaları boyunca kaynak tüketimini, atık oluşumunu ve bertarafını ve emisyonları belirlemek, şirketlerin sürdürülebilirlik iyileştirmeleri için hedefli stratejiler geliştirmelerine olanak tanır.
LCA metodolojilerinin benimsenmesi, bu etkilerin ölçülmesine yardımcı olur ve sektörü daha çevre dostu ve sorumlu üretim uygulamalarına yönlendirir.
Üretimle ilişkili çevresel zorlukları ele alarak, ayakkabı sektörü sürdürülebilirliği ilerletmede ve daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmada önemli bir rol oynayabilir.

## Slide 31
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
7.2 Proses Optimizasyonu ve Enerji Verimliliği için Fırsatların Belirlenmesi
7. Üretim ve Proses Optimizasyonu
Yalın Üretim
Enerji Verimli Makineler
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Su Yönetimi
Süreç optimizasyonu ve enerji verimliliği fırsatları araştırılabilir
Notes: Ayakkabı üretiminin çevresel etkisini azaltmak için, süreç optimizasyonu ve enerji verimliliği için bazı fırsatlar araştırılabilir:
Üretim sürecinde atıkları ortadan kaldırmak ve kaynak tüketimini azaltmak için yalın ilkelerin uygulanması.
Elektrik tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için enerji açısından verimli makine ve teknolojilere yatırım yapılması.
Üretim tesislerine güç sağlamak ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için güneş veya rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının entegre edilmesi.
Üretim sürecinde su kullanımını ve kirliliği en aza indirmek için su geri dönüşümü ve arıtma sistemlerinin uygulanması.

## Slide 32
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
Enerji Verimli Üretim
Meydan okumak
Bir ayakkabı üreticisi üretim enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor
Çözüm
Gelişmiş teknolojiler ve izleme sistemlerini bünyelerine katarak enerji tüketimini %20 oranında azalttılar ve bunun sonucunda önemli karbon emisyonu düşüşleri elde ettiler.
7.3 LCA Bulgularına Dayalı Sürdürülebilir Üretim Uygulamalarını Gösteren Vaka Çalışmaları
7. Üretim ve Proses Optimizasyonu
Notes: Şimdi, LCA Bulguları Tarafından Yönlendirilen Sürdürülebilir Üretim Uygulamalarını Sergileyen bazı vaka çalışmalarına odaklanalım
Öncelikle Enerji Verimli Üretimden bahsedelim
Zorluk: Bir ayakkabı üreticisi üretim enerji tüketimini azaltmayı amaçladı.
Çözüm: Bir LCA gerçekleştirdikten sonra, şirket enerji yoğun süreçleri belirledi ve enerji verimli makinelere yatırım yaptı. Gelişmiş teknolojileri ve izleme sistemlerini dahil ederek enerji tüketimini %20 oranında azalttılar ve bunun sonucunda önemli karbon emisyonu düşüşleri elde ettiler.

## Slide 33
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
Su Yönetimi + .
Kirliliğin Azaltılması
Meydan okumak
Bir ayakkabı fabrikası su tüketimini ve kirliliğini en aza indirmeye çalıştı
Çözüm
Şirket, su geri dönüşüm ve arıtma sistemlerini uygulayarak tatlı su tüketimini %40 oranında azalttı ve su kirliliğini azalttı
7.3 LCA Bulgularına Dayalı Sürdürülebilir Üretim Uygulamalarını Gösteren Vaka Çalışmaları
7. Üretim ve Proses Optimizasyonu
Notes: Ardından, Su Yönetimi ve Kirlilik Azaltma konusuna dalalım
Zorluk: Bir ayakkabı fabrikası su tüketimini ve kirliliğini en aza indirmeye çalıştı.
Çözüm: LCA bulguları, su kullanımının ve deşarjının önemli sıcak noktalar olduğunu ortaya koydu. Şirket, su geri dönüşümü ve arıtma sistemleri uygulayarak tatlı su tüketimini %40 oranında azalttı ve su kirliliğini azalttı.

## Slide 34
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
Yalın Üretim
Uygulama
Meydan okumak
Bir ayakkabı markası üretim süreçlerinde atığı en aza indirmek istiyordu
Çözüm
Malzeme kullanımını optimize etmek ve atıkları azaltmak. Bu, malzeme atıklarında %15'lik bir azalmaya ve genel kaynak verimliliğinin artmasına yol açtı.
7.3 LCA Bulgularına Dayalı Sürdürülebilir Üretim Uygulamalarını Gösteren Vaka Çalışmaları
7. Üretim ve Proses Optimizasyonu
Notes: Son olarak, Yalın Üretim Uygulamasına bakalım
Zorluk: Bir ayakkabı markası, üretim süreçlerindeki atığı en aza indirmek istedi.
Çözüm: Bir LCA gerçekleştirdikten sonra, şirket atık üretim alanlarını belirledi. Yalın üretim ilkelerini benimsediler, malzeme kullanımını optimize ettiler ve atıkları azalttılar. Bu, malzeme atığında %15'lik bir azalmaya ve genel kaynak verimliliğinde bir iyileşmeye yol açtı.

## Slide 35
SHOEDES – Döngüsel ekonominin ortaya çıkan taleplerine uygun sürdürülebilir ürünler için yeni ayakkabı tasarımcısı yeterlilikleri
LCA'dan elde edilen bulguları uygulayarak şirketler iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve sürdürülebilir üretim uygulamaları uygulayabilir. Ayakkabı endüstrisi, süreç optimizasyonu yoluyla daha sürdürülebilir ve sorumlu bir üretim sektörüne katkıda bulunabilir.
7.3 LCA Bulgularına Dayalı Sürdürülebilir Üretim Uygulamalarını Gösteren Vaka Çalışmaları
7. Üretim ve Proses
Optimizasyonu
Notes: Sonuç olarak, üretim süreçlerini değerlendirmek ve bunları enerji verimliliği ve azaltılmış çevresel etki için optimize etmek, ayakkabı üretiminin sürdürülebilirliğini artırmada kritik öneme sahiptir.
Şirketler, LCA'dan elde edilen bulguları uygulayarak iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve sürdürülebilir üretim uygulamaları uygulayabilirler.
Vaka çalışmaları, LCA tarafından yönlendirilen başarılı sürdürülebilir üretim uygulamalarını sergileyerek ayakkabı sektörünün çevresel performansında olumlu değişim potansiyelini vurgular.
Süreç optimizasyonu yoluyla ayakkabı sektörü daha sürdürülebilir ve sorumlu bir üretim sektörüne katkıda bulunabilir.

## Slide 36
WWW.SHOEDES.EU