## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ Νο 01
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ & ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

## Slide 4: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
EU-27 : γενική επισκόπηση
Θεμελιώδεις έννοιες
Η κατάσταση σήμερα
Ενεργειακή πολιτική EU-27
European Commission R&D – FP7

## Slide 5: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΧΩΡΕΣ
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

## Slide 6: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

## Slide 7: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΕΚΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΗΠΑ,
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑ 50% (ΤΡΙΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΙΝΔΙΑ)

## Slide 8: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγκριτικά στοιχεία

## Slide 9: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – Στοιχεία Πληθυσμού

## Slide 10: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΕΠ

## Slide 11: ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
  ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.
  ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ : ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / [ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ + ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ]
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ
  ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ.
ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
  ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΛΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΛΠ.
ΤΟΝΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΤΙΠ)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

## Slide 12: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
Παράδειγμα
1 κιλό κάρβουνο 20000 KJ
1 kWh κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας 3600 kiloJoules
Άρα 1kg coal ισούται με 5.5 kWh
Μία λάμπα 100 W (0.1 kW) «αναμμένη» για 1 ώρα καταναλώνει 0.1 kWh
Περίπου το 1/3 του ενεργειακού περιεχόμενου του καυσίμου φτάνει τελικά στον καταναλωτή.
Συνεπώς 3 κιλά κάρβουνου χρειάζεται να καίει η ΔΕΗ για να έχει ένα σπίτι φωτισμό για 24 ώρες.
Μπορείτε να βρείτε την ισχύ του πλυντηρίου σας και να συγκρίνεται την ενέργεια αυτή με την ενέργεια μίας πλύσης.
ΤΟΝΝΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ :
Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 41868 kJoules

## Slide 13
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 27

## Slide 14: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EU-27)

## Slide 15: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EU-27)
Δυναμικότητα
Παραγωγή

## Slide 16
Chart: ΕΕ-27 : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟ (Mtoe) - 2011
| NUCLEAR | SOLID FUELS | RENEWABLES | GASES | OIL AND PRODUCTS | WASTE Non RES
 | 234 | 167.4 | 162.3 | 140.3 | 89.5 | 13.6

## Slide 17
Chart: ΕΕ-27 : ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - 2011
| ΡΩΣΙΑ | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | ΝΙΓΗΡΙΑ | ΙΡΑΝ | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | ΑΛΛΟ
 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.22

## Slide 18
Chart: ΕΕ-27 : ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ - 2011
| ΡΩΣΙΑ | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | ΑΛΓΕΡΙΑ | ΚΑΤΑΡ | ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΟ | ΝΙΓΗΡΙΑ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | ΑΛΛΟ
 | 0.3 | 0.28 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.02

## Slide 19
Chart: ΕΕ-27 : ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - 2011
| ΡΩΣΙΑ | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | ΗΠΑ | ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΟ | ΑΛΛΟ
 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06

## Slide 20: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (EU-27)

## Slide 21: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (EU-27) – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

## Slide 22: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (EU-27) ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

## Slide 23: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (EU-27) ΠΟΣΟΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ

## Slide 24: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (EU-27)

## Slide 25: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΧΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΠΟΡΩΝ
ΡΥΠΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

## Slide 26
Οι ενεργειακοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι
Η ενέργεια αποτελεί βασική ανάγκη
Η ενέργεια συνδέεται με την παγκόσμια γεωπολιτική κατάσταση (πετρέλαιο, πυρηνική ενέργεια...)
Οι ενεργειακές επενδύσεις είναι εντάσεως κεφαλαίου και μακράς διάρκειας
Απαιτούν υψηλές απαιτήσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
Η παραγωγή ενέργειας είναι υπεύθυνη γιά πολλές και σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως ατμοσφαιρική ρύπανση, κλιματική αλλαγή, υποβάθμιση τοπίου, κλπ.
Ενεργειακή Πολιτική - Περιγραφή του τοπίου

## Slide 27: Ενεργειακή πολιτική – σχέση με τις λοιπές πολιτικές
Περιβάλλον
Εθνική ασφάλεια
Ανεργία και βιομηχανία
Έρευνα και τεχνολογία
Κοινωνική πολιτική
Μεταφορές
…..ωστόσο η σημασία αυτών των παραγόντων μεταβάλλεται στο χώρο και στον χρόνο

## Slide 28: Ενεργειακή πολιτική - Ιστορική αναδρομή 1945-1960s
Σκοπός: Επάρκεια καυσίμου και ασφάλεια εφοδιασμού
Στόχος των μέτρων αποτελούσε αποκλειστικά ο τομέας της προσφοράς
Απαρχή της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου
Το κάρβουνο ακόμη αποτελούσε το κυριάρχο καύσιμο
Το μεγαλύτερο τμήμα των δημόσιων επιχορηγήσεων στην έρευνα πήγαινε στην πυρηνική ενέργεια
Ο ενεργειακός τομέας παραγωγής συνήθως ήταν κρατικό μονοπώλιο ή αν όχι, λειτουργούσε κάτω από απόλυτα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο

## Slide 29: Ενεργειακή πολιτική - Ιστορική αναδρομή 1970s
Πετρελαϊκές κρίσεις – σοκ στην παγκόσμια οικονομία, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες
Ωριμάζει η πεποίθηση ότι τα στερεά καύσιμα είναι πεπερασμένα και πως στο μέλλον η τιμή τους θα αυξηθεί
Τα μέτρα πολιτικής αρχίζουν δειλά να στοχεύουν και στον τομέα της ζήτησης
Η έρευνα και ανάπτυξη αρχίζει να στοχεύει και σε υποκατάστατα του πετελαίου
Το πετρέλαιο είναι το κυριάρχο καύσιμο παγκόσμια, και παραμένει μέχρι σήμερα
Πρώτες ανησυχίες για το περιβάλλον

## Slide 30: Ενεργειακή πολιτική - Ιστορική αναδρομή 1980s
Πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
Μειωμένο ενδιαφέρον για τη διαχείριση της ζήτησης; οι αγορές φαίνεται να ρυθμίζουν ‘τα θέματα της ενέργειας’
Απαρχή των πειραμάτων αλλαγής δομών και απελευθέρωσης / ιδιωτικοποίησης των αγορών
Τα περιβαλλοντικά θέματα κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού, ιδιαίτερα σχετικά με τα πυρηνικά απόβλητα και την όξινη βροχή

## Slide 31: Ενεργειακή πολιτική - Ιστορική αναδρομή 1990s
Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παραμένουν σχετικά χαμηλές, ενώ παράλληλα αυξάνεται το εμπόριο του φυσικού αερίου
Ιδιωτικοποίηση, απελευθέρωση και απορρύθμιση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας – προώθηση του ανταγωνισμού
Τα αποτελέσματα δεν είναι ξεκάθαρα, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο
Η κλιματική αλλαγή εμφανίζεται ως το πιο μεγάλο σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα

## Slide 32: Ενεργειακή πολιτική 2000 - σήμερα
Η ασφάλεια του εφοδιασμού απειλείται από τις εξαιρετικά ασταθείς τιμές του πετρελαίου (ωστόσο συνολικά αυξανόμενες) οι οποίες επηρεάζονται από πολέμους
Τα σύγχρονα ενεργειακά συστήματα αποδεικνύονται επισφαλή (Καλιφόρνια)
Η κλιματική αλλαγή αρχίζει να γίνεται εμφανής
Ο ρόλος των κυβερνήσεων γίνεται κυριάρχος στα περιβαλλοντικά θέματα

## Slide 33: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ανάγκη για δρομολόγηση αλλαγών
Ποια είναι η διαδρομή ?
ΟΔΗΓΙΕΣ (Directives)
ΣΤΟΧΟΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Targets, Restrictions, Obligations)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ R&D

## Slide 34: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΥΚΟΛΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ, ΡΥΠΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

## Slide 35: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΟΗΕ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΜΩΣ ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΙΣΧΥ , ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

## Slide 36
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – θέματα υπό εξέταση
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ (ΦΟΡΟΙ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ...)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΩΝ (ΚΑΝΟΝΕΣ , ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ)
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ (ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΧΡΗΣΤΕΣ)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

## Slide 37: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΕΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ», ΑΛΛΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»
Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ : ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΕ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ EURATOM
Η COMMISSION ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΡΘΩΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ, ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ R&D, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΕ

## Slide 38: ΕΕ : ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ : (α) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, (β) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗ, (γ) ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ : (α) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, (β) ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, (γ) ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ (α) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΕ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ), (β) ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ, (γ) ΕΞΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΕ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, (δ) ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΚΑΙ (ε) ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ, ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ :
(α) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
(β) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗ,
(γ) ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ :
(α) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ,
(β) ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,
(γ) ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ :
(α) ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΕ, ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ),
(β) ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ,
(γ) ΕΞΟΠΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΕ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ,
(δ) ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΚΑΙ
(ε) ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΛΟΙ, ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

## Slide 39: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

## Slide 40
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

## Slide 41: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΗΠΙΕΣ
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
  ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
  ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
  ΤΑΡΙΦΕΣ
  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
  ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
  ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ

## Slide 42: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – GREEN PAPER
ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 5-ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

## Slide 43: GREEN PAPER FOR ENERGY
ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ :
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΟΙΝΗ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

## Slide 44: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ :
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΕΣ

## Slide 45: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΘ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ
ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ : ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ 20% ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ, ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΕ, ΟΠΩΣ Π.Χ. ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

## Slide 46
European Commission
Research & Development (R&D)
7th Framework Programme

## Slide 47
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

## Slide 48
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

## Slide 49
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

## Slide 50: 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΠΕ
ΑΠΕ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ CO2 ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΘ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

## Slide 51: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ = ΙΣΧΥΣ * ΧΡΟΝΟΣ
1 Wh = 1 W * 1 hr
1 J/sec

## Slide 52: Βασικές Μονάδες Ενέργειας - Συντελεστές Μετατροπής
1 Joule (J) = 0.2388 cal
1 calorie (cal)= 4.1868 J
1 British thermal unit [BTU] = 1.055 kJ = 0.252 kcal
1 tonne of oil equivalent (toe) = 41.868 GJ = 10 000 Mcal
1 tonne of coal equivalent (tce) = 29.3 GJ = 7 000 Mcal
1 barrel = 42 US gallons = approx. 159 litres
1 cubic meter = 35.315 cubic feet = 6.2898 barrels
1 kWh ηλεκτρισμού= 3.6 MJ = approx. 860 kcal
1 cal : Το απαιτούμενο ποσόν θερμότητας για την ανύψωση της θερμοκρασίας 1kg νερού από τους 14.5 οC στους 15.5 oC.
1 BTU (British Thermal Unit) = Το ποσόν της θερμότητας που απαιτείται για την ανύψωση της θερμοκρασίας 1 lb νερού από τους 59.5 oF στους 60.5 oF.
1 Joule = 1 Newton * 1 m
1 ΤΙΠ = 10 Gcal = 41.868 GJ τόννος ισοδυνάμου πετρελαίου
1 TIA = 7 Gcal = 29.308 GJ τόννος ισοδυνάμου άνθρακα
1 therm = 100 000 BTU
1 kg = 2.205 lb

## Slide 53: Ενέργεια-Ισχύς
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται ισχύ ίση με 10-Watt λαμπτήρα.
Αν κάποιος φωνάζει γιά 8 χρόνια, 7 μήνες, και 6 ημέρες, θα παρήγαγε αρκετή ηχητική ενέργεια γιά να ζεστάνει ένα φλυτζάνι καφέ.
Ένα λίτρο πετρελαίου περιέχει 8.8 kWh χρήσιμης ενέργειας ίσης με 120 ώρες ανθρώπινης εργασίας
Πρωταθλητές ποδηλασίας μπορούν να παράγουν, γιά μικρά χρονικά διαστήματα, ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1,000 Watts.

## Slide 54: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
ΤΡΟΦΗ ... ... 250 kcal/σοκολάτα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
... ... 2000-3000 kcal/day = 100 W
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ... 2 W
ΤΡΕΞΙΜΟ ... ... 500 W
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ 1 HP = 750 W
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 747 JET … … 250 MW
AYTOKINHTO … … 100 kW
SPACE SHUTTLE … 14 GW
ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ... 300 MW
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ... 1000 MW
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ... 1 – 10 MW
ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ... 10 W
KINHTO ΤΗΛΕΦΩΝΟ ... 2 W
SeaTitan 10 MW Wind Turbine
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ ... 190 m
ΙΣΧΥΣ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 MW
ΥΨΟΣ ΠΥΛΩΝΑ .. ... ... ... ... ... 125 m

## Slide 55: 100 kJ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ 40 m2 ENTOΣ 2.5 secs.
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 3.5 gr ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 2.9 gr ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 1000 kg ΣΕ ΥΨΟΣ 10 m
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ Α/Γ,
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3m ΣΕ 20 min ΜΕ ΑΝΕΜΟ 5 m/s
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 ΤΟΝΝΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 50 km/h
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ 3 ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΚΑΦΕ (400 gr) ΟΤΑΝ ΨΥΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 80ΟC ΣΕ 20OC.
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΞΗ 300 gr ΠΑΓΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 100W ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΕΙ 17mins
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΡΟΤΟΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0.6 m ΠΑΧΟΥΣ 70 mm ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ 1500 ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ

## Slide 56: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

## Slide 57: Ενεργειακές μηχανές μετατροπής
Κύτταρα καυσίμου
Θερμικές μηχανές
Μηχανές εσωτερικές καύσης
Ατμομηχανές
Υδροηλεκτρικοί σταθμοί
Αεριοστρόβιλοι
Πυρηνικός αντιδραστήρας
Ωκεάνεια θερμική μηχανή
Φωτοβολταϊκά κύτταρα
Ηλιακοί συλλέκτες
Κυματικές μηχανές
Ανεμογεννήτριες
Πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο
Διηλεκτρικά υλικά

## Slide 58: ΝΟΜΟΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ
Α’ ΝΟΜΟΣ : σε κάθε διεργασία η συνολική ποσότητα ενέργειας παραμένει σταθερά
Η Ενέργεια δεν μπορεί να καταστραφεί ή να δημιουργηθεί, μόνο να μετατραπεί από την μιά μορφή σε μιά άλλη.
Β’ ΝΟΜΟΣ : σε κάθε μετατροπή ενέργειας υπάρχουν απώλειες, μη ανακτήσιμες...
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 100% ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Οι ενεργειακοί μετασχηματισμοί αφήνουν τα συστήματα σε χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση

## Slide 59: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΣΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μ Η Χ Α Ν Η
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΣΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ = ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ + ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Slide 60: Βασικές μορφές Ενέργειας
  Κινητική Ενέργεια : η ενέργεια λόγω κίνησης
  Δυναμική Ενέργεια : η ενέργεια που αφορά την θέση σε ένα βαρυτικό πεδίο.
  Εσωτερική Ενέργεια : η ενέργεια που αφορά την ταχύτητα των ατόμων και μορίων.
  Ακτινοβολία : η ενέργεια που μεταφέρεται με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
  Χημική Ενέργεια : η ενέργεια στον μοριακό δεσμό που συγκρατεί τις χημικές ενώσεις
  Μηχανική Ενέργεια : π.χ. η ενέργεια περιστροφής σε άξονα
  Ηλεκτρική Ενέργεια : η ροή των ηλεκτρονίων
  Θερμική Ενέργεια : η κίνηση των ατόμων και μορίων που εκδηλώνεται ως θερμότητα.

## Slide 61: Ο ενεργειακός τομέας

## Slide 62: Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΕΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ | ΦΟΡΕΑΣ (νόμισμα) | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Πετρέλαιο | Διυλιστήρια | Βενζίνη |  | Λέβητας | Θέρμανση
Φυσικό αέριο | Γεωτρήσεις | Πετρέλαιο | Αγωγοί | Λάμπα | Φωτισμός
Κάρβουνο | Ορυχεία | Φυσικό αέριο | Ηλεκτρικές γραμμές | Air-condition | Ψύξη
Ηλιακή | Συλλέκτες | Ηλεκτρισμός |  | Τηλέφωνο | Επικοινωνίες
Αιολική | Ανεμογεννήτριες | Θερμότητα |  | Αυτοκίνητο Τρένο, | Μεταφορές
Υδροηλεκτρ. | Φράγματα | Υδρογόνο |  | Κουζίνα | Μαγείρεμα
Γεωθερμία | Γεωθερμικοί σταθμοί |  |  |  | 
Βιομάζα | Σταθμοί καύσης, πυρόλυσης |  |  |  | 
Ουράνιο | Ορυχεία |  |  |  | 

## Slide 63: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ, ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
ΑΝΤΛΕΙ ΠΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΣΗ.
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΙΝΑΙ :
  ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ
  ΦΩΤΙΣΜΟΣ
  ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
  ΚΙΝΗΣΗ
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

## Slide 64: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – βασικά στοιχεία
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
  ΠΗΓΕΣ/ΠΟΡΟΙ/ΔΥΝΑΜΙΚΟ
  ΔΕΣΜΕΥΣΗ
  ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ
  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
  ΔΙΑΝΟΜΗ
ΧΡΗΣΗ
  ΑΠΟΔΟΣΗ
  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ & ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  ΚΛΙΜΑ – ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
  ΕΚΠΟΜΠΕΣ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  ΘΕΜΑΤΑ ΓΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
  ΡΥΘΜΙΣΗ
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

## Slide 65: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1/3
ΕΞΟΡΥΞΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
ΑΝΤΛΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΑΝΤΛΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ
ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

## Slide 66: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2/3
ΕΞΟΡΥΞΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΔΙΑΝΟΜΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΛΕΒΗΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

## Slide 67: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 3/3
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΔΙΑΝΟΜΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΟ
...
ΚΑΡΒΟΥΝΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΑΤΜΟΣ
ΛΕΒΗΤΕΣ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

## Slide 68: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΟ
...
ΚΑΡΒΟΥΝΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΗ
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΑΤΜΟΣ

## Slide 69: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

## Slide 70: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - 1
ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

## Slide 71: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - 2
ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΚΑΡΒΟΥΝΟ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΦΟΡΕΑΣ:
  ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
  ΒΕΝΖΙΝΗ
  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
  ΥΔΡΟΓΟΝΟ
Notes: Οι πρώτες αλλαγές ήσαν αλλαγές καυσίμου, βρέθηκε κάρβουνο, μετά
Ήσαν αλλαγές τεχνολογίας, με την εφεύρεση της ατμομηχανής, της μηχανής εσωτερικής καύσης
Σήμερα έχουμε αλλαγή φορέα, ανακάλυψη του ηλεκτρισμού, η χρήση του υδρογόνου,
Αλλά και αλλαγή τεχνολογίας: φωτοβολταϊκά, κυψέλες καυσίμου, ανεμογεννήτριες, ηλιακοί σταθμοί

## Slide 72: ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ SPACE SHUTTLE
Notes: Aqueous Electron Transfer Reactions
Electron transfer occurs in every redox reaction. This process proceeds by an electron tunnelling from the donor to the acceptor site. Many electron transfer reactions occur in the aqueous phase, in which the redox sites are strongly solvated. The reaction is tightly coupled to the motions of the solvent molecules. Strong quantum mechanical effects often persist in these systems.
Photon Capture in the Photosynthetic Reaction Centre
Green plants and some special bacteria harvest solar energy by an electron transfer reaction occurring inside photosynthetic reaction centre proteins (the cofactors relevant to electron transfer in the bacterial photosynthetic reaction centre are shown to the left).
Energy from solar photons is used to excite a charge separation process, which produces an electrical potential across the cell membrane.
Nature operates the reaction centre at a remarkable 95% efficiency. The key to such a high quantum yield appears to be linked to the efficacy of the electron transfer rate. Some have postulated a coherent tunnelling mechanism for this process.
Engines
The Space Shuttle main engine is the most advanced liquid-fueled rocket engine ever built. Its main features are variable thrust, high performance, reusability, total redundancy, and a fully integrated controller. The performance of the engine is the highest thrust for its weight of any engine yet developed.
Three main engines are mounted on the orbiter aft fuselage in a triangular pattern. The engines are spaced so that they are movable during flight and, in conjunction with the two solid rocket boosters, are used to steer the Shuttle vehicle during flights as well as provide thrust for launch.
Fuel for the engines, liquid hydrogen and liquid oxygen, is contained in the external tank, the largest element of the Shuttle. Fuel is supplied from the tank at a rate of about 178,000 liters (47,000 gallons) per minute of hydrogen and 64,000 liters (17,000 gallons) per minute of oxygen.
The main engines use a staged combustion cycle in which all propellants entering the engines are used to produce thrust more efficiently than any rocket engine developed previously. In the staged combustion cycle, propellants are burned partially at high pressure and relatively low temperature, and then burned completely at high temperature and high pressure in the main combustion chamber. The rapid mixing of the propellants under these conditions is so complete that a combustion efficiency of about 99 percent is attainable.
Each engine has three primary levels of thrust or power - minimum, rated and full power. Engine thrust, however, can be varied throughout the range from minimum to full power level depending on mission needs. Shuttle payloads will be sized to be compatible with launch-to-orbit at a maximum of 104 percent of rated power level, with each engine developing 2,174,286 Newtons (488,000 pounds) of thrust, 1,734,803 Newtons (390,000 pounds) at sea level. full power level (109 percent of rated power) will be available for use in emergency situations. During the latter part of ascent, engine thrust will be reduced to insure that an acceleration force of no more than three times that of Earth's gravity is reached. This acceleration level, permitted by the throttleable Shuttle engines, is about one-third the acceleration experienced on previous manned space flights and is well under the physical stress limits of non-astronaut scientists who fly aboard the Shuttle. The lowest thrust throttle setting - minimum power level - equals 65 percent of rated power.
The Shuttle main engine is the first rocket engine to use a built-in electronic digital controller. The controller will accept commands from the orbiter for engine start, shutdown and change in throttle setting, and also will monitor engine operation. In the event of a failure, the controller takes action automatically to correct the problem or shutdown the engine safely.
Shuttle main engines are thoroughly inspected and tested between flights to assure acceptable operation during subsequent flights. The design goal is to operate for 7.5 accumulated hours.

## Slide 73: ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

## Slide 74: ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΙΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

## Slide 75: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΡΙΟ
Notes: The smarter energy network of the future, EPRI believes, will incorporate a diversified pool of resources located closer to the consumer, pumping out low- or zero-emissions power in backyards, driveways, downscaled local power stations, and even in automobiles, while giving electricity users the option to become energy vendors. The front end of this new system will be managed by third-party "virtual utilities," which will bundle electricity, gas, Internet access, broadband entertainment, and other customized energy services. (This vision is reminiscent of Edison's original ambition for the industry, which was not to sell lightbulbs, but to create a network of technologies and services that provided illumination.)
The smarter energy network of the future, EPRI believes, will incorporate a diversified pool of resources located closer to the consumer, pumping out low- or zero-emissions power in backyards, driveways, downscaled local power stations, and even in automobiles, while giving electricity users the option to become energy vendors. The front end of this new system will be managed by third-party "virtual utilities," which will bundle electricity, gas, Internet access, broadband entertainment, and other customized energy services. (This vision is reminiscent of Edison's original ambition for the industry, which was not to sell lightbulbs, but to create a network of technologies and services that provided illumination.)

## Slide 76: Παράδειγμα Συστήματος για Άντληση Νερού: Ενεργειακές μετατροπές και βαθμοί απόδοσης από το αρχικό καύσιμο μέχρι την αντλία νερού
 | ΣΤΑΔΙΟ |  | ΚΑΥΣΙΜΟ |  | ΜΗΧΑΝΗ |  | ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ |  | ΜΕΤΑΦΟΡΑ |  | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ |  | ΑΝΤΛΙΑ | 
 |  |  |  |  | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ |  |  |  | ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ |  | ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ |  | ΝΕΡΟΥ | 
 |  |  |  |  | ΚΑΥΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ |  |  |  | 30% |  | 80% |  | 95% |  | 80% |  | 50% | 
 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |  | 100 |  | 30 |  | 24 |  | 22.8 |  | 18.24 |  | 9.12 | 

## Slide 77: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΦΟΡΕΙΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΟΥΡΑΝΙΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΙΑΚΗ
ΑΙΟΛΙΚΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΒΙΟΜΑΖΑ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΨΥΞΗ
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΥΛΙΚΑ (πλαστικα)
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΥΔΡΟΓΟΝΟ
ΦΟΡΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΡΟΙ
ΕΞΟΡΥΞΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΑΓΩΓΟΙ
ΔΙΚΤΥΑ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΑΙΟΛΙΚΕΣ Α/Γ
ΗΛΙΑΚΑ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΗΧ.
ΒΙΟΜΑΖΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

## Slide 78: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΕΞΟΡΥΞΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΚΑΥΣΙΜΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΟΥΡΑΝΙΟ
ΠΟΡΟΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΤΡΕΝΟ
ΤΑΝΚΕΡ
ΑΓΩΓΟΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΕΞΟΡΥΞΗ
ΑΝΤΛΗΣΗ
ΟΡΥΧΕΙΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΗΓΗ
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΕΔΑΦΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΑ

## Slide 79: Ευρωπαϊκή Ένωση – Εναλλακτικό Σενάριο : Πολιτικές-κλειδιά
Ηλεκτροπαραγωγή
Οδηγία γιά τις ΑΠΕ (Renewable energy directive)
Οδηγία γιά ΣΘΗ (CHP directive)
Τομέας Μεταφορών
Επιμήκυνση και πιό αυστηρή Εθελουσία Συμφωνία με κατασκευαστές αυτοκινήτων
Στόχος Βιοκαυσίμων (Biofuels)
Οικιακός και Εμπορικός Τομέας
Οδηγία γιά τα Κτίρια: Ενεργειακή συμπεριφορά
Ενεργειακή Σήμανση (Energy labelling)

## Slide 80: ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- ΑΥΞΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
- ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Slide 81: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΚΑΡΒΟΥΝΟ
  ΤΥΡΦΗ
  ΛΙΓΝΙΤΗΣ
  ΑΣΦΑΛΤΟΥΧΟΙ
  ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΟΥΡΑΝΙΟ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΙΑΚΗ
ΑΙΟΛΙΚΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
  ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ
  ΠΟΤΑΜΟΥ
  ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ
  ΚΥΜΑΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΑΖΑ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

## Slide 82
ΗΛΙΑΚΗ
Θερμότητα / ηλεκτρισμός
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Θερμότητα / Ηλεκτρισμός
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
Ηλεκτρισμός
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΚΥΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΚΗ
ΑΙΟΛΙΚΗ
Ηλεκτρισμός
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ
ΒΙΟΜΑΖΑ
Θερμότητα / Ηλεκτρισμός
Φυτείες, υπολείμματα καλλιεργειών, απόβλητα κλπ.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [2]

## Slide 83: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΝΤΛΗΤΕΣ
ΜΙΚΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΑ
ΔΕΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΟΜΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ)
ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ, ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΛΠ.
ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
- Τ Ο Π Ι Κ Ε Σ Ε Π Ι Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ

## Slide 84
ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ (ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΗΛΙΑΚΑ)
ΘΟΡΥΒΟΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)
ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ)
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Παραδοσιακοί οικισμοί, κλπ)
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΟΥΛΙΑ
ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ....N-I-M-B-Y
ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Slide 85: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ :
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΕ)

## Slide 86
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ +
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ =
ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ:
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (CHP)
AΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
+
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΡΙΟ

## Slide 87: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ
- ΚΟΣΤΟΣ

## Slide 89: Ενεργειακοί Πόροι : τάξη μεγέθους

## Slide 90: Παγκόσμια Ζήτηση Πρωτογενούς Ενέργειας

## Slide 91: Παγκόσμια Ζήτηση Πρωτογενούς Ενέργειας
Στα καύσιμα από απολιθώματα (Fossil fuels) οφείλεται το 90% της αύξησης
της ενεργειακής ζήτησης μέχρι το 2030
Oil
Natural gas
Coal
Nuclear power
Hydro power
Other renewables
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Mtoe
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Mtoe

## Slide 92: Πετρέλαιο : Παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση

## Slide 93: Φυσικό Αέριο : Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση

## Slide 94: Κάρβουνο : Παγκόσμια Παραγωγή και Κατανάλωση

## Slide 95: Υδροηλεκτρικό Δυναμικό: Ποσοστό Δέσμευσης

## Slide 96: Πρωτογενής Ενεργειακή Χρήση ανά κάτοικο, 2030

## Slide 97: ΗΠΑ: Ενεργειακή Ζήτηση σε quads (2007)
Notes: America’s energy future. Technology and transformation
FIGURE 1.1 Energy consumption in the United States in 2007 in quadrillions of British
thermal units (quads). The figure illustrates the delivery of energy from primary fuel
sources, which are shown in the boxes on the left side of the figure, to the residential,
commercial, industrial, and transportation sectors, which are shown in the boxes at the
center-right side of the figure. Energy is delivered to these sectors primarily in three
forms: (1) electricity, which is produced principally from coal, natural gas, and nuclear
power, and to a much lesser extent from renewable sources (hydro, solar, wind, and
biomass); (2) liquid fuels, principally petroleum, with a small contribution from biomassderived
fuels (e.g., corn ethanol); and (3) natural gas for heating and as an industrial
feedstock. Small quantities of coal and biomass are also used as industrial feedstocks.
The width of the bars indicates the relative contributions of each energy source; the
absolute contribution (in quads) is shown by the numerical labels next to each bar.
The bar for electricity represents retail electricity sales only and does not include selfgenerated
electricity. The boxes on the right side of the figure show that a total of
about 101.5 quads of energy were consumed in the United States in 2007; about 43
quads were used to provide energy services, and more than 58 quads were “rejected”
(i.e., not utilized to provide energy services) because of inefficiencies in energy production,
distribution, and use.
Sources: Lawrence Livermore National Laboratory and the Department of Energy, based
on data from the Energy Information Administration, 2008a.

## Slide 98: ΗΠΑ: ενεργειακή ζήτηση ανά καύσιμο
Notes: America’s energy future. Technology and transformation
FIGURE 1.2 Energy consumption in the United States in 2007 by fuel source, in quads
(bars) and as percentages (pie chart).
Source: Energy Information Administration, 2008b.

## Slide 99: ΗΠΑ: Ενεργειακή ζήτηση ανά δολλάριο ΑΕΠ και ανά κάτοικο (η ζήτηση του 1980 ίσον με 1)
Notes: America’s energy future: Technology and Transformation
FIGURE 1.4 Energy use in the United States per dollar of GDP and per capita, with 1980
energy use per dollar of GDP and per capita set to 1.0.
Source: Energy Information Administration, 2008b.

## Slide 100: Πόσα ορυκτά καύσιμα υπάρχουν ακόμα ?

## Slide 101: Παγκόσμιες εκπομπές CO2 από τον κύκλο της ενέργειας

## Slide 102: Αύξηση Παγκόσμιας Ενεργειακής Ζήτησης και Εκπομπές CO2
Average carbon content of primary energy increases slightly through 2030 – in contrast to past trends
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
1971-2002
2002-2030
average annual growth rate
Primary energy demand
CO2 Emissions

## Slide 103: Αύξηση Πρωτογενούς Ζήτησης Πετρελαίου, 2002-2030
Η αύξηση προέρχεται από τον Τομέα των Μεταφορών (ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες)
-3
2
7
12
17
22
OECD
Non-OECD
mb/d
Power generation
Industry
Transport
Other

## Slide 104: EU Σύνθεση Πρωτογενούς Ενέργειας
Το φυσικό αέριο και οι ΑΠΕ αυξάνουν το ποσοστό τους στην σύνθεση της ενέργειας
Γιά την EU , εις βάρος της πυρηνικής, κάρβουνου, πετρελαίο
2002
2030
2 048 Mtoe
1 690 Mtoe

## Slide 105: Ποσοστό του ΦΑ στην ηλεκτροπαραγωγή στην ΕU
Tο ποσοστό του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή αυξάνεται από 17% το 2002 σε 34% το 2030

## Slide 106: EU: Ισοζύγιο Προμηθειών ΦΑ
Η αύξηση της ζήτησης – κυρίως γιά ηλεκτροπαραγωγή – και η μείωση της παραγωγής θα εκτινάξει τις εισαγωγές

## Slide 107: Ευρωπαϊκή Ένωση: Μείωση Ζήτησης Πετρελαίου στο Εναλλακτικό vs. Αναφοράς Σενάριο, 2030
Oil savings = 2.2 mb/d

## Slide 108: EU CO2 Εκπομπές στο Σενάριο Αναφοράς και στο Εναλλακτικό Σενάριο
With new policies, EU CO2 emissions stabilise by 2010 and fall after 2020
Reference Scenario
Alternative Scenario
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
1990
2000
2010
2020
2030
Mt of CO
2
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
1990
2000
2010
2020
2030
Mt of CO
2
Kyoto Target

## Slide 109: Πρώτα συμπεράσματα
EU : η χρήση ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται, λόγω του τομέα των μεταφορών και της ηλεκτροπαραγωγής
Οι ΑΠΕ θα συνεισφέρουν στην ενεργειακή εικόνα με ταχύ ρυθμό, αλλά τα καύσιμα από απολιθώματα θα συνεχίζουν να κυριαρχούν....
Οι εισαγωγές πετρελαίου και ΦΑ αναμένεται να αυξηθούν
Μεγάλη πρόκληση επενδύσεων σε τεχνολογία
Οι εκπομπές CO2 θα συνεχίσουν να αυξάνουν, εκτός και αν υιοθετηθούν άλλες πολιτικές με συστηματικό τρόπο, αυξάνοντας την απόδοση, προωθώντας τις ΑΠΕ, επιλέγοντας φυσικό αέριο αντί κάρβουνου.

## Slide 110: ΕΛΛΑΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

## Slide 111: Ελλάς: Εξέλιξη Τελικής Κατανάλωσης 1971-2003

## Slide 112: Ελλάς: Εξέλιξη Συνολικής Ενεργειακής Προσφοράς 1971-2003

## Slide 113: Ποσοστά Συνολικής Πρωτογενούς Ενεργειακής Προσφοράς 2003

## Slide 114: Ελλάς: Εξέλιξη Συνολικής Παραγωγής Ενέργειας 1971-2003

## Slide 115: Ελλάς: Εξέλιξη Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών 1971-2003

## Slide 116: Ελλάς: Εξέλιξη Ηλεκτροπαραγωγής 1971-2003

## Slide 117: Η απαιτούμενη Ενεργειακή Τεχνολογία

## Slide 118: Ενεργειακή Απόδοση

## Slide 119: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Boyle, G., Everett, B., Ramage, J., Energy Systems and Sustainability, Power for a sustainable future, Oxford University Press, 2003
Boyle, G., Renewable Energy, Power for a sustainable future, Oxford University Press, 1996
Ramage, J., Energy a Guidebook, Oxford University Press, 1997
Culp, A.W.J., Principles of Energy Conversion, McGraw-Hill, 1985
Vincke, Ph., ‘Multicriteria decision aid’, Wiley, New York, 1992
Zeleny, M., ‘Multiple criteria decision-making’, Mcgraw-Hill, 1982
Jeroen van den Bergh & Frank Bruinsma, Managing the Transition to Renewable Energy: Theory and Practice, Edward Elgar 2008, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA

## Slide 120: πηγές
www.cres.gr ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
www.dei.gr ΔΕΗ
www.rae.gr ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
http://www.desmie.gr/
www.admie.gr Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
www.lagie.gr Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
www.doe.gov DEPT OF ENERGY
www.iea.org INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.nrel.gov/ NATIONAL RENEWABLE ENERGIES LAB
www.wec.org WORLD ENERGY COUNCIL
http://europa.eu.int/comm/energy/res/index_en.htm

## Slide 121: INTERNET
www.cres.gr
www.dei.gr
www.rae.gr
www.doe.gov
www.iea.org
http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.nrel.gov/
http://europa.eu.int/comm/energy/res/index_en.htm
www.aegean.gr/environment/energy/mcda
Energy http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/483/description#description
Energy Policy http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30414/description#description
Energy Economics http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30413/description#description
Ecological Economics http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/503305/description#description