## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ Νο 08
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

## Slide 4: Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ)

## Slide 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΑΚΖ)
ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ :
  ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ή
  ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ :
  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΧΡΗΣΗΣ
  ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
  ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

## Slide 6: Δευτερεύοντες στόχοι (1/3)
Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΈΝΑ ΆΛΛΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (π.χ. στη συσκευασία) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΌΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΌ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (π.χ. φορολόγηση ορισμένων απορριμμάτων ή αέριων ρυπαντών όπως το CΟ2 ),

## Slide 7: Δευτερεύοντες στόχοι (2/3)
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΖ ΕΊΝΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ,
Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

## Slide 8: Δευτερεύοντες στόχοι (3/3)
Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (eco-labels)
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ.
  ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΖ, ή
  ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ, ή
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

## Slide 9: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΥΓΡΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΑΕΡΙΑ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΕΞΟΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΧΡΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## Slide 10: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ : ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΥΟΤΟ
ΑΝΑΝΤΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΤΙ
ΕΚΡΟΕΣ

## Slide 11: Ανθρακικό αποτύπωμα ηλεκτροπαραγωγής
ΕΞΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΛΥΣΗ
7
1
2
3
4
5
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## Slide 12: ISO 14040 : 2006
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
LIFE CYCLE ANALYSIS
PRINCIPLES AND FRAMEWORK
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΖ:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΖ
Η ΦΑΣΗ ΤΗΣ

## Slide 13: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,
ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ.
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
ΤΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ και ΑΠΟΡΡΙΨΗ

## Slide 14: ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΧΡΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

## Slide 15: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΓΙΑ ΑΠΕ, ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ
ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΥΣΗ
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
CO2

## Slide 16: Όρια του Συστήματος προς Ανάλυση
Το επόμενο σημαντικό βήμα στον προσδιορισμό του στόχου και του εύρους της άσκησης ΑΚΖ είναι να οριστούν τα όρια του συστήματος που θα αναλυθεί.
Η αναγκαιότητα του προσδιορισμού των ορίων πηγάζει από το γεγονός ότι η ΑΚΖ είναι μια τεχνική μοντελοποίησης.
Μιά διαδικασία παρίσταται από ένα μοντέλο ενός σύνθετου, τεχνολογικού συστήματος.
Το σύστημα αυτό αποτελείται από επί μέρους διεργασίες απαραίτητες για την παραγωγή, την μεταφορά, την χρήση και την απόρριψη του προϊόντος. Γραφικά το μοντέλο παρίσταται με έναν δενδρίτη.
Μοντέλα των περιβαλλοντικών μηχανισμών χρησιμοποιούνται για να μεταφράσουν και απεικονίσουν τις εισροές και εκροές από τον κύκλο ζωής στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις οποίες συνεισφέρουν.

## Slide 17: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

## Slide 18: An Effective Life Cycle Assessment
18
Examines system-wide effects (cradle-to-grave)
Analyzes multi-media (air, water, waste, etc.)
Analyzes multi-attributes (all impacts)
Helps identify trade-offs among alternatives
Identifies opportunities for improvement
Supports environmental decision making
Provides the cornerstone of Sustainability

## Slide 19: Στοιχεία της ανάλυσης κύκλου ζωής
Οικονομικές επιπτώσεις
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Κοινωνικές επιπτώσεις
Επιπτώσεις ασφάλειας
Ανθεκτικότητα/Αντοχή σε καταστροφές, αβεβαιότητες και μελλοντικές αλλαγές στα κριτήρια εκτίμησης επιπτώσεων
Επιπτώσεις στην ανάπτυξη
Πολιτικές επιπτώσεις (συγκρούσεις γιά την ενέργεια)

## Slide 20: Επίπεδο της Ανάλυσης
Τοπικό
Περιφερειακό
Εθνικό
Παγκόσμιο

## Slide 21: ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Goal
and
Scope
Impact Assessment
Inventory Analysis
Interpretation

## Slide 22: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Manufacturing
Energy
Materials
Air Emissions
Water Emissions
Wastes

## Slide 23: Σύστημα ηλεκτροπαραγωγής
Παραγωγή Ηλεκτρισμού : kWh

## Slide 24: ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ
ΕΞΟΡΥΞΗ, ΑΝΤΛΗΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΥΛΙΣΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ

## Slide 25: ΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΡΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (θέση)
ΝΕΡΟ (θέση και τύπος)
ΚΑΥΣΙΜΟ (υπέδαφος)
ΟΡΥΚΤΑ (υπέδαφος)
ΒΙΟΜΑΖΑ (συγκομιδή)
ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ (επιφάνεια/θέση)
ΑΕΡΑΣ
CO2
CO
PM (10, 2.5)
CH4
SOX
NOX
NH3
Hg
Pb
VOC (NM)
Dioxin
PAH’s
ΝΕΡΑ
COD
TDS
TSS
BOD (5, 7, 10)
Ροές
ΔΘερμοκρασίας
NH3
TKN
NO3, NO2
PAH’s
Φωσφωρικά
Cu
Ni
As
Cd
Cr
Pb
Hg
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ (high/low/medium)
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΌΧΙ ΠΛΗΡΗΣ
Notes: Flows often divided into resources, and air, water and solid waste emissions
TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) is the total concentration of organic nitrogen and ammonia

## Slide 26: Περιβάλλον - Επιπτώσεις
Εξάντληση υδάτινων πόρων
Εξάντληση ορυκτών καυσίμων
Εξάντληση καυσίμων από απολιθώματα
Χρήση γης/μείωση Βιοποικιλότητας
Προστασία εδάφους
Κλιματική Αλλαγή
Μείωση στοιβάδας στρατοσφαιρικού όζοντος
Ευτροφισμός
Φωτοχημικό νέφος
Οξίνηση υδάτων
Τοξικότητα στον άνθρωπο
Τοξικότητα στα οικοσυστήματα

## Slide 27
Resource
depletion
Green house
effect
Depletion of
ozone layer
    Πόροι : χαλκός, ψευδάργυρος, υδρογονάνθρακες, κλπ.
    Επίπτωση : Μείωση διαθεσιμότητας για τις μελλοντικές γενεές
    Πόροι : Καύση (μεταφορές, ενέργεια, κλπ.)
    Επιπτώσεις : Κλιματική αλλαγή, ερημοποίηση, κλπ.
    Πόροι : CFC και HCFC από αφρώδη υλικά και ψυκτικά
    Επιπτώσεις : UV ακτινοβολία, καρκίνος του δέρματος , κλπ.
Επιπτώσεις σε πλανητική κλίμακα

## Slide 28: Εκτίμηση Μετα-επιπτώσεων
Κανονικοποίηση, Βαθμολόγηση, κ.ά. μέθοδοι
Διευκρίνιση δεδομένων για την λήψη αποφάσεων
Σημαντικότητα της επιλογής αυτών των μεθόδων για την υποστήριξη των αποφάσεων
Παραδείγματα
Πολιτική: κανονικοποίηση σε τιμές ανά κάτοικο
Συγκρίσεις ανάμεσα σε προϊόντα, κανονικοποιημένα στο μέσο προϊόν
Συγκρίσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις κανονικοποιημένες σε επίπεδο καθαρών πωλήσεων

## Slide 29: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΖ
ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΜΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ
ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΙΑΧΥΣΗ
ΣΥΓΚΕ-ΝΤΡΩΣΗ
ΔΟΣΗ-ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ

## Slide 30: Ανάλυση ρίσκου
Ατυχημάτων
Μεγάλων ρυπάνσεων (π.χ. Κόλπος Μεξικού)
Πυρηνικών διαδρομών/διεργασιών
Αγωγών Μεταφοράς Πετρελαίου/Φυσικού Αερίου
Δεξαμενοπλοίων
Εργοστασίων Ηλεκτροπαραγωγής/Διυλιστηρίων

## Slide 31: Χρηματική προσέγγιση
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩ, ΔΟΛΛΑΡΙΟ, κλπ.)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΥΠΩΝ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ (ΑΝΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

## Slide 32: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παρουσίαση υπολογιζόμενων επιπτώσεων

## Slide 33: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ – ικανοποίηση αναγκών, επιπτώσεις στην υγεία, ρίσκο, μεγάλα ατυχήματα
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, όπως ασφάλεια προσφοράς, ευαισθησία σε αστοχίες, αβεβαιότητες σχεδιασμού, αλλαγές σε μελλοντικά κριτήρια
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

## Slide 34: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ GEMIS
GEMIS - Global Emissions Model for integrated Systems
http://www.iinas.org/gemis.html

## Slide 35: ΡΟΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - database
GEMIS : ΈΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (database)
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΌΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
Database
data on efficiency, power, operating time, and lifetime,
direct air emissions (SO2, NOx, halogens, particulates, CO, NMVOC, H2S, NH3)
greenhouse gas emissions (CO2, CH4, N2O, SF6 and CFCs)
solid wastes (ash, FGD residues, sewage treatment sludge, production wastes)
liquid effluents (AOX, BOD5, COD, N, P, inorganic salts)
land use.

## Slide 36: Gemis : Ανάλυση Κόστους και Αποτελεσμάτων
GEMIS – ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
α) ΚΑΥΣΙΜΩΝ, β) ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, και γ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
Αποτελέσματα : οι ροές προς το Περιβάλλον και συνολικά:
  Αθροιστικές τιμές για την ζήτηση της ενέργειας (CED),
  Αέρια του ΦΘ ως ισοδύναμες εκπομπές CO2 ,
  Αέριες εκπομπές ως ισοδύναμες εκπομπές SO2 (acidification potential) και ισοδύναμοι προπομποί όζοντος (θερινή αιθαλομίχλη)
  Εξωτερικά περιβαλλοντικά κόστη.
ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΆΘΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΟΜΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.

## Slide 37: GEMIS: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

## Slide 38: Gemis – ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΙΣΡΟΗ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΕΚΡΟΗ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΛΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ,
ΕΚΠΟΜΠΕΣ,
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

## Slide 39: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Slide 40: ΠΑΡΑΓΩΓΗ

## Slide 41: GEMIS ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

## Slide 42: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

## Slide 43: CARBON FOOTPRINT - ISO 14067
Αέρια του ΦΘ εκπέμπονται καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος από την εξόρυξη της πρώτης ύλης, της φάσης παραγωγής, της χρήσης και της τελικής απόρριψης.
Το Πρότυπο 14067 αναπτύσσει τις αρχές, απαιτήσεις και τις οδηγίες για την ποσοτικοποίηση και αναφορά του ανθρακικού αποτυπώματος προϊόντων (& υπηρεσίες). Βασίζεται στην εκτίμηση εκπομπών σε όλη την διάρκεια ζωής του προϊόντος από την κούνια μέχρι την απόρριψη.
Το Πρότυπο στηρίζεται στις σειρές ISO 14020, ISO 14040 και ISO 14064-1 και έχει ως στόχο την θέσπιση πιο ειδικών απαιτήσεων για την ποσοτικοποίηση και αναφορά του ανθρακικού αποτυπώματος.

## Slide 44: INTERNET
Bilan Carbone http://www.r-co2.com/Bilan-Carbone-ADEME--FRANCAIS
Blue Angel http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php
BPX 30-323 http://affichage-environnemental.afnor.org/
Carbon Footprint, Japan http://www.cfp-japan.jp/english
Carbon Footprint, South Korea http://www.edp.or.kr/carbon/english/list/list.asp
DEFRA http://www.defra.gov.uk/publications/2011/03/26/ghg-guidance-pb13309/
Ecologo http://www.ecologo.org/en
Environdec http://www.environdec.com
EU ecolabel http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
GHG Protocol (Product) http://www.ghgprotocol.org/standards/product-standard
GHG Protocol (Value Chain) http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
ILCD http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/ILCD-Handbook-Generalguide-for-LCA-DETAIL-online-12March2010.pdf
ISO 14021 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=23146
ISO 14024 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=23145
ISO 14025 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38131
ISO 14040 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=37456
ISO 14044 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38498
ISO 14064 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381
PAS 2050 http://www.bsigroup.com/en/Standards-and-Publications/How-wecan-help-you/Professional-Standards-Service/PAS-2050/PAS-2050/
The Sustainability Consortium http://www.sustainabilityconsortium.org/
Water Footprint Network http://www.waterfootprint.org/?page=files/WaterFootprintAssessmentManual