## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

## Slide 3: ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ : σχεδιασμός
ΠΟΡΟΙ - Resources
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Environment
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Economy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Society

## Slide 4: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

## Slide 5: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ:
  ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ,
  ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
  ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

## Slide 6: Το Ενεργειακό Δίκτυο
Το Ενεργειακό Δίκτυο εκφράζει μια σχηματική απεικόνιση του πραγματικού ενεργειακού συστήματος.
Μπορεί να αποτελέσει ένα από τα εργαλεία :
  μοντελοποίησης,
  σεναριακής ανάπτυξης και
  βάσης υπολογισμών για
    ροές ενέργειας,
    εκπομπές ρύπων,
    διείσδυση τεχνολογιών, …

## Slide 7: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ → ΖΗΤΗΣΗ
ΗΛΕ-ΚΤΡΙ-ΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΟΙΚΙΑΚΟΣ-Πόλεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - προσωπικές
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - εμπορεύματα
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΟΙΚΙΑΚΟΣ-ΠΕΡΙΦ.
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΜΕΙΣ

## Slide 8
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ - DECOMPOSITION ANALYSIS
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΤΙΛΗΨΗ & ΑΠΟΔΟΧΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΗ
...
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΓΗΣ
ΕΣΟΔΑ
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΡΟΙ - Resources
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Environment
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Economy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Society
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ

## Slide 9: ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ [1]
ΑΓΟΡΑ: ΜΕΓΕΘΟΣ & ΔΟΜΗ
ΘΕΣΜΙΚΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΔΟΜΙΚΑ
ΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΚΟ
ΑΡΧΕΣ
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
.....ΠΟΡΟΙ
..ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
....ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
....ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
....ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

## Slide 10: Πλαίσιο Ενεργειακού Σχεδιασμού
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΥΣΙΜΟ, Α/Γ, ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΕ – ΑΙΟΛΙΚΗ, ΗΛΙΑΚΗ, ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΥΔΡΟ, ΒΙΟΜΑΖΑ
ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ – NIMBY,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - NATURA
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΡΥΠΑΝΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΛΥΣΗ

## Slide 11
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ [2]
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΓΟΡΑ: ΜΕΓΕΘΟΣ & ΔΟΜΗ
ΘΕΣΜΙΚΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

## Slide 12: ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Αποτελείται από :
(1) ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ – είναι κατά βάση το κόστος καυσίμου, αυξάνεται όσο αυξάνεται η ηλεκτροπαραγωγή
(2) ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – μισθοδοσία, σταθερό κόστος συντήρηση, κλπ.
(3) ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – το κόστος κατασκευής του σταθμού ανηγμένο στα έτη λειτουργίας με κάποιο επιτόκιο (weighted average cost of capital)

## Slide 13
ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΠΕ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ

## Slide 14: ΑΠΕ – Οφέλη από την ανάπτυξη
Μείωση του κόστους προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας
Οφέλη στην Εθνική Οικονομία - Αύξηση του ΑΕΠ, αύξηση κρατικών εσόδων, κλπ.
Περιφερειακή ανάπτυξη – έσοδα στις τοπικές κοινωνίες
Απασχόληση – νέες θέσεις εργασίας
Μείωση ρύπανσης
Μείωση εκπομπών CO2 – αποφυγή αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής CO2
Μείωση εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα
Εξοικονόμηση λιγνίτη

## Slide 15: ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 50 MW
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 55 εκατομμύρια Ευρώ
(1 Μ Ευρώ / 1 MW )
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 εκατ. Ευρώ/έτος
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10-12 άτομα
128,000 τόννοι/έτος CO2
2300 τόννοι/έτος SO2
180 τόννοι/έτος ΝΟx
120 τόννοι/έτος αιωρούμενα σωματίδια

## Slide 16: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ [1/2]
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
SUSTAINABILITY DECOMPOSITION
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΙΣΡΟΕΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
SOCIO-ECONOMIC DECOMPOSITION OF DECISION MAKING
ΠΟΛΎ-ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
MAUT
ΥΠΕΡΟΧΗΣ/OUTRANKING
AHP
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
VALUES
JUDGMENTS
OPINIONS
PRIORITIES
CONFLICTS
WEIGHTS
ARGUMENTS

## Slide 17: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ [2/2]
ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
MULTI-ATTRIBUTE UTILITY METHODS
OUTRANKING METHODS
PROGRAMMING METHODS
AHP
…
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
WEIGHT ELICITATION
OPINION SURVEYS
ADVISORY BOARDS
FOCUS GROUPS
CITIZEN JURIES
…

## Slide 18: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Αποτελείται από :
Ανεξάρτητες μεταβλητές,
Εξαρτημένες μεταβλητές,
Σύστημα σχέσεων (εξισώσεις, πίνακες, κλπ) που συνδέουν τις ανεξάρτητες με τις εξαρτημένες μεταβλητές
Ανάλυση ευαισθησίας/αβεβαιότητας

## Slide 19: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ &
ΖΗΤΗΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

## Slide 20: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
  Α. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
  ΠΗΓΕΣ/ΠΟΡΟΙ/ΔΥΝΑΜΙΚΟ
  ΔΕΣΜΕΥΣΗ
  ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Β. ΔΙΑΘΕΣΗ
  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
  ΔΙΑΝΟΜΗ
Γ. ΧΡΗΣΗ
  ΑΠΟΔΟΣΗ
  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
  Δ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ & ΠΛΑΝΗΤΗ
  ΚΛΙΜΑ/ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
  ΕΚΠΟΜΠΕΣ
  ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  ΘΕΜΑΤΑ ΓΗΣ/ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Β. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
  ΡΥΘΜΙΣΗ
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

## Slide 21: ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΚΑΘΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ.
ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ «ΤΡΕΞΕΙ» ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ.

## Slide 22: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ
Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ , Π.Χ. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΓΕΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ, ΙΔΙΩΣ ΤΑ ΚΟΣΤΗ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΘΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΙΝΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ.
Notes: –that energy planning is
primarily concerned with externalities, most of which belong to the group of environmental impacts
the uncertainty surrounding the size of any given impact can be substantial. As one of the most
prominent examples, the size of the impact of climate change is highly uncertain – and is the subject
of continued discussion and even controversy. The problem of uncertainty is compounded by the
incommensurability of many environmental impacts with other economic variables, most notably
costs. Many attempts have been made to quantify the value of human health and an intact
environment, but there are no universally accepted values. The problem cannot be ignored,
however, because doing so runs the risk of implicitly attaching extreme values to damages in these
areas. A zero value would obviously be wrong, but also the other extreme of implicitly attaching an
infinite value to such damages is risky because it readily leads to contradictions between normative
and actually observed behavior.

## Slide 23: ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (PRE-CAUTIONARY PRINCIPLE)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ : ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΩΣΤΕ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΝΕΚΤΑ, ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΑ, ΟΡΙΑ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ : Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ.
ΜΕ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΠΙΘΑΝΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ.
Notes: An important stratagem devised to deal with uncertain risks is the so-called precautionary principle,
according to which decision making should not rely on an “infinitely forgiving mother nature”, but
rather proceed cautiously, trying to keep the environmental impact of policy measures within limits
so as to cater for some outcomes to turn out on the unfavorable side. Elegant and reasonable as this
principle may sound, the problem with it is that it is not readily quantifiable, and we are back to the
basic requirements of energy planning tools, i. e., that they must account for uncertainty. And if it is
not the tools themselves, then the way of their application must come to rescue. The common way
to address uncertainty with deterministic models is via the use of scenarios. A scenario is a possible
development of the system modeled. The main feature of a scenario is that it is a complete and
consistent description of a given system. In a scenario, a subsystem cannot be changed in isolation
without proper regard of the repercussions of such a change in the entire system.

## Slide 24: ΣΕΝΑΡΙΑ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ vs ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ & ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ : ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΥΞΗΣΗ 2 oC , Ή ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ : ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

## Slide 25: ΜΟΝΤΕΛΑ
Bottom-up models,
(ΚΑΤΩ-ΠΡΟΣ-ΕΠΑΝΩ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ )
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ) ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.
Top-down models
(ΕΠΑΝΩ-ΠΡΟΣ-ΚΑΤΩ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ/ΤΟΜΕΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΛΠ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΩΝ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

## Slide 26: ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ vs ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ δηλ. ΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ.
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΥΠΟΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ, ΚΛΠ. ΚΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ «ΤΡΕΞΕΙ» ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Notes: Another methodological classification distinguishes between optimization and simulation models.
This is not quite the same as the distinction between normative and descriptive models – the
normative being similar to the optimization and the descriptive being similar to the simulation
models – but it comes close. An important ingredient of optimization models is the objective
function, i. e., a mathematical formula describing, the minimand or maximand depending on the
definition..

## Slide 27: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ,
ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ,
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ:
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΣΤΗ/ΟΦΕΛΗ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΕΥΡΩ, ΕΚΠΟΜΠΕΣ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ)
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Notes: Basic Techniques
A basic technique of energy planning is to portray the state of a given energy system in a specific
year.
The common tool for this task is an energy balance. An energy balance follows the concept of
a reference energy system (RES) as presented in Section 2 of Some Issues in Energy Policy and
Planning by distinguishing different energy carriers and different stages of conversion between the
energy levels, but does not go into the detail of singling out energy conversion technologies.
Cost-benefit analysis assesses the costs and benefits of a given option. Conceptually, this technique
is rather straightforward. In the real world, its application is made difficult by the fact that costs and
benefits can occur at different points in time, to different individuals, and that the units in which
they can be measured are incomparable. On top of these, uncertainty can further complicate the
analysis.
Cost-effectiveness analysis is a comparative assessment of the costs of different options to achieve a
given task or goal. This tool is therefore useful in cases where benefits cannot be measured in the
same units as the costs. A typical application of cost-effectiveness is the assessment of alternative
options to save human lives. With the help of cost-effectiveness analysis, the candidate life-saving
options can be ranked according to their monetary costs per life saved without having to attach a
money value to individual lives.

## Slide 28: ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΖΗΤΗΣΗ = ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΖΗΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ = f { ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ}
ΖΗΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ = f { OIKONOMIKH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ,
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΚΑΥΣΙΜΩΝ }
ZHTHΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ = f { ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ,
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΚΑΥΣΙΜΩΝ,
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ}
Notes: E = k *
The most common form of both dependencies is log-linear, that is, a change of the
independent variable (GDP, price) of x percent leads to a change of energy demand (the dependent
variable) by k×x percent. The factor k is called elasticity. For example, an income (=GDP) elasticity
of 0.8 therefore expresses the assumption that every time GDP grows by one percent, energy
demand grows by 0.8 percent. This does not yet account for the price effect, which is usually
described by a negative price elasticity, expressing the fact that increasing prices lead to decreasing
demand – assuming constant GDP. In very general terms, a third important factor determining
energy demand is technological progress. In its simplest form, technological progress assumes the
form of a factor that reduces energy intensity (energy demand per unit of economic output) over
time.

## Slide 29: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΤΟΜΕΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ : ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΜΕΑΚΑ (π.χ. ΚΤΙΡΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ : ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ !
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ( ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ... Π.χ. Κόστος πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης, κλπ.)

## Slide 30: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝΩΝ...
ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
(ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ, ΤΙ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ...)
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ : ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

## Slide 31: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ : ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ : ΣΥΝΔΕΕΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ.
ΜΕΛΛΟΝ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΞΗ
ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ/ΜΑΘΗΣΗΣ ( EXPERIENCE/LEARNING CURVE)
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΡΟΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ.
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ ΩΣ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ (ΠΑΡΑ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΘΗΝΟΤΕΡΩΝ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ)...
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ : ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΛΠ.
Notes: From an overall and long-term perspective it can therefore be advantageous to invest in energy
technologies that are more expensive than the cheapest competitor because doing so will make the
new “learning” technology economically advantageous and thus lead to overall cost savings in the
longer run. For obvious reasons, this concept is particularly attractive to describe the potential of
new and promising technologies such as fuel cells, solar photovoltaic electricity generation, and
wind energy.

## Slide 32: Energy-Economy-Environment Models
ΣΗΜΕΡΑ : ΜΟΝΤΕΛΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ),
ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ...
ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

## Slide 33: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Integrated Assessment Modelling (IAM).
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ - ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ :
ΚΟΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ ΚΑΙ
ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΩΣΤΕ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ΠΟΣΟ ΠΡΕΠΕΙ/ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ...
ΜΠΟΡΟΥΜΕ/ΠΡΕΠΕΙ, ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ?
ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ/ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ....
Notes: The aspect of modelling to provide for a complete framework for the system under consideration is stressed in Integrated Assessment Modelling (IAM).
Recently, this model type has been featuring in particular, in modelling climate change, where IAM refers to the integration of earlier modelling of
mitigation costs with newer efforts to also quantify the benefit side of the issue and to balance the two in the style of a cost-benefit analysis. These models not only aim at shedding light on the question
How much should we abate?,
but also require the model users to conceptualize the damage side in more detail, usually via a damage function. As a logical consequence of looking at damages, this means that adaptation and its cost enter the scene. For some, the idea of adapting to damage is as inappropriate as thinking about “unspilling milk”, but the concept cannot be dismissed
altogether.
Integrated-assessment models of climate change are normative and usually lead to the question of how to implement the solutions found by them.

## Slide 34: Κόστος CO2

## Slide 35: ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 TO 2013 ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ TOY G-20
KINA
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΙΝΔΙΑ

## Slide 36: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ , 2014
Η ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΗΠΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ :
Barack Obama : ΜΕΙΩΣΕΙΣ >= 25% ΜΕΧΡΙ 2025 ,
Xi Jinping : ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2030
Notes: The United States and China have unveiled a secretly negotiated deal to reduce their greenhouse gas output, with China agreeing to cap emissions for the first time and the US committing to deep reductions by 2025.
The pledges in an agreement struck between President Barack Obama and his Chinese counterpart, Xi Jingping, provide an important boost to international efforts to reach a global deal on reducing emissions beyond 2020 at a United Nations meeting in Paris next year.
China, the biggest emitter of greenhouse gases in the world, has agreed to cap its output by 2030 or earlier if possible. Previously China had only ever pledged to reduce the rapid rate of growth in its emissions. Now it has also promised to increase its use of energy from zero-emission sources to 20% by 2030.
The United States has pledged to cut its emissions to 26-28% below 2005 levels by 2025.
The European Union has already endorsed a binding 40% greenhouse gas emissions reduction target by 2030.
Speaking at a joint press conference at the Great Hall of the People, Obama said: “As the world’s largest economies and greatest emitters of greenhouse gases we have special responsibility to lead the global effort against climate change. I am proud we can announce a historic agreement. I commend President Xi, his team and the Chinese government for their making to slow, peak and then reverse China’s carbon emissions.”
He said the US emissions reductions goal was “ambitious but achievable” and would double the pace at which it is reducing carbon emissions.
“This is a major milestone in US-China relations and shows what is possible when we work together on an urgent global challenge.”
He added that they hoped “to encourage all major economies to be ambitious and all developed and developing countries to work across divides” so that an agreement could be reached at the climate change talks in Paris in December next year.
Xi Jinping said: “We agreed to make sure international climate change negotiations will reach agreement as scheduled at the Paris conference in 2015 and agreed to deepen practical co-operation on clean energy, environmental protection and other areas.”
China’s target to expand energy from zero-emission sources to around 20% by 2030 was “notable”, a White House statement said. “It will require China to deploy an additional 800-1,000 gigawatts of nuclear, wind, solar and other zero-emission generation capacity by 2030 – more than all the coal-fired power plants that exist in China today and close to total current electricity generation capacity in the United States.”
The new US goal will double the pace of carbon pollution reduction, although the Republican-controlled Congress is likely to oppose Obama’s climate change efforts, though administration officials argue the new target is achievable under existing laws.

## Slide 37: ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΜΟΝΤΕΛΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.... ΑΡΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ...
ΑΡΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ : ΚΑΘΕ ΠΑΙΚΤΗΣ ΧΑΡΑΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΚ.
ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ : ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΕΚΔΟΧΗ, ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ SUB-OPTIMAL.
ΣΥΝΕΠΩΣ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟ.
Notes: The fact that there is no global government has a consequence for the tools used to analyze global energy planning. Owing to the lack of global laws and their enforceability, normative models including control variables to steer the system into a desired direction cannot be used as effectively as in a national context. They are often replaced by gaming models, in which individual agents (players) pursue their own goals. Perhaps the best-known of the simple models in game theory is the “Prisoner’s Dilemma” model, which can lead to the paradoxical “solution” that an individually
“optimal” strategy leaves the players worse off than a “sub-optimal” strategy. This game thus covers the essence of the “free rider” problem, which is central to any scheme aiming at global carbon mitigation.

## Slide 38: ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
ΔΥΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ) ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ,
Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥΣ.
ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ (1) ΧΡΟΝΟ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΜΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ.
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ.
Α. ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΞΑΝ,
Β. ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΙΩΠΗΛΟΙ
ΟΠΟΤΕ :
ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ.
ΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΙΩΠΗΛΟΙ, ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ 1 ΧΡΟΝΟ.
ΑΝ Ο Α ΠΡΟΔΩΣΕΙ, ΑΛΛΑ Ο Β ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΙΩΠΗΛΟΣ, Ο Α ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ, ΚΑΙ Ο Β ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ (ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ).
Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ Η ΜΟΝΗ ΔΥΝΑΤΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΔΩΣΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ.
ΟΜΩΣ, Η ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΟΤΑΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΣΙΩΠΗ).
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ», ΙΔΙΟΤΕΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.

## Slide 39: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ, Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ...
Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΕΧΝΗ, ΠΑΡΑ ΜΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΝΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ...
Notes: The most important requirement of energy models is that they must adequately map the real-world system, i. e., they must, first, include all relevant parts of the real-world system, e. g., the
environmental impact of policies and measures and, second, provide for a reliable mechanism that
translates inputs (energy policies) into outputs (impacts).
Model plausibility can be achieved by
different means. These include (economic) theory, but often, model relations are identities or
formulations that simply appeal to common sense. In either case, the quality of model outputs is a
function of both the model and the model inputs, a situation that has been paraphrased by the term
GIGO (garbage in – garbage out), which emphasizes the importance of reasonable model inputs.
Here we are again referring to the aspect of modeling that is an art, because the most skillfully
crafted model can produce worthless results if crucial inputs are not available or only given within
wide limits.

## Slide 40: ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ LINEAR PROGRAMMING

## Slide 41: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΡΥΠΟΥΣ :
  ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ,
  ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ,
  ΑΚΑΥΣΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

## Slide 42: ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ : ΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ: ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ.
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
2Χ1 + 7Χ2 ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Χ2 + 2Χ3 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
2Χ + COS(X) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΗΜΟΥ
Notes: A linear program (LP) is a mathematical formulation of a problem. We define a set of decision variables which fully describe the decisions we wish to make. We then use these variables to define an objective function which we wish to minimize or maximize, and a set of constraints which restrict the decision options open to us. In a linear program, the variables must be continuous and the objective function and constraints must be linear expressions. An expression is linear if it can be expressed in the form c1x1 + c2x2 + ... + cnxn for some constants c1, c2, ... ,cn. For example, 2x1 + 7x2 is a linear expression; x2 and sin x are not.
We can think of an LP as having three sections, the objective function, the constraints and the sign restrictions on the decision variables

## Slide 43: H ANTIKEIMENIKH ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f
Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ. ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ «ΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΕΙ 3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ : ΠΡΟΪΟΝ 1 : ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π1 ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Τ1 = 5 ΕΥΡΩ ΠΡΟΪΟΝ 2 : ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π2 ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Τ2 = 7 ΕΥΡΩ ΠΡΟΊΟΝ 3 : ΠΟΣΟΤΗΤΑ Π3 ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Τ3 = 9 ΕΥΡΩ ΑΝ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΤΟΤΕ Η f ΕΙΝΑΙ : f = 5 * Π1 + 7 * Π2 + 9 * Π3
Notes: The object function is a mathematical expression for what we are trying to accomplish. This expression will always start with either "maximize" or "minimize" and be followed by a linear expression in terms of the variables. The objective function takes the following form:
where the coefficient (Coef.) is a real number and it is followed by the variable name (Var.). For example, let's say we are producing three products, call them p1, p2, and p3, and they sell for $2, $3, and $8 respectively. If our goal is to maximize our revenues, then our objective function would be:

## Slide 44: ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΙΣΟΝ/=,
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Ή ΙΣΟΝ/>=,
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ Ή ΙΣΟΝ/<=)
ΚΑΙ Η ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΔΕΞΙΟ ΜΕΡΟΣ.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΜΟΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ (>) Ή ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ (<)
Notes: In all systems that we model, we will be faced with constraints which restrict the values of our variables. We can have many constraints. Each constraint will be a linear expression of our variables, with any appropriate coefficients, followed by the type of restriction and the value of the right hand side. We can think of a constraint looking like this:
he "Constraint Sense" will either be less than equal to (£), greater than equal to (³) or equal to (=). Note that we cannot have strict inequalities, i.e. we cannot use greater than (>) or less than (<).
The right hand side (RHS) will be the limiting value of this expression.
For example, we may have a budget for producing our three products. Let's assume that each product has a per unit production cost of $1, $2, and $5, respectively, and we have a budget of $300. An appropriate constraint would be:
Or maybe we have demand for the products that requires that we produce a combination of at least 50 units of p1and p2. Then we would add the following constraint:
Note that not all variables need to appear in all constraints. We could also think of the above constraint as 1p1 + 1p2 + 0p3 ³ 50.
Let's also assume that we have exactly 400 hours of available production time and each unit requires 2, 4, and 5 hours of production time, respectively. Then we would write a constraint to say:

## Slide 45: ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ 2, 3 ΚΑΙ 5 ΕΥΡΩ, ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 300 ΕΥΡΩ, ΤΟΤΕ ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ :
2 * Π1 + 3 * Π2 + 5 * Π3 <= 300
ΕΣΤΩ, ΑΚΟΜΑ, ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 1 ΚΑΙ 2. ΤΟΤΕ
Π1 + Π2 >= 30
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΤΑΙ :
Π1 + Π2 + 0 * Π3 >= 30
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟΝ 300 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙ 3, 5 ΚΑΙ 7 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ, ΤΟΤΕ
3 * Π1 + 5 * Π2 + 7 * Π3 <= 300
Notes: In all systems that we model, we will be faced with constraints which restrict the values of our variables. We can have many constraints. Each constraint will be a linear expression of our variables, with any appropriate coefficients, followed by the type of restriction and the value of the right hand side. We can think of a constraint looking like this:
he "Constraint Sense" will either be less than equal to (£), greater than equal to (³) or equal to (=). Note that we cannot have strict inequalities, i.e. we cannot use greater than (>) or less than (<).
The right hand side (RHS) will be the limiting value of this expression.
For example, we may have a budget for producing our three products. Let's assume that each product has a per unit production cost of $1, $2, and $5, respectively, and we have a budget of $300. An appropriate constraint would be:
Or maybe we have demand for the products that requires that we produce a combination of at least 50 units of p1and p2. Then we would add the following constraint:
Note that not all variables need to appear in all constraints. We could also think of the above constraint as 1p1 + 1p2 + 0p3 ³ 50.
Let's also assume that we have exactly 400 hours of available production time and each unit requires 2, 4, and 5 hours of production time, respectively. Then we would write a constraint to say:

## Slide 46: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΗΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ, Η ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Η ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ.
ΣΥΝΕΠΩΣ
Π1 >=0
Π2 >=0
Π3 >=0
Notes: We can think of the sign restrictions as additional constraints on our variables, but we think of them as a unique section because they are important and often forgotten. In this section we specify whether our variables our non-negative ( ³ 0), non-positive ( £ 0), or free. The sign restrictions will take the following form:
In most practical cases, we will want our variables to be positive. In our example, we cannot produce negative quantities of a product. Therefore our Sign Restriction section will include these three expressions:
In the case where we do not want to impose sign restrictions on a variable, we will not include an expression for that variable in this section, implying that the variable is free.

## Slide 48: ΕΛΛΑΔΑ : ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2008-2020
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
το νομοθετικο πλαισιο ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ τηΣ ενεργειασ
το ελληνικο ενεργειακο συστημα

## Slide 49: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  1.1 ΔιεθνεΙΣ ΤάσειΣ του Ενεργειακού Τομέα
  1.2 Η Νέα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ενεργειακή Πολιτική
  1.3 Η Ενεργειακή Πολιτική στην Ελλάδα
  1.4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2. το νομοθετικο πλαισιο ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ τηΣ ενεργειασ
3. το ελληνικο ενεργειακο συστημα

## Slide 50: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2. το νομοθετικο πλαισιο ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ τηΣ ενεργειασ
  2.1 ΤΟμεασ ηλεκτρισμου
  2.2 ΤΟμεασ Φυσικου αεριου
  2.3 ΘεσμικΟ πλαΙσιο για τιΣ ΑΠΕ και τη σηθυα
  2.4 ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
  2.5 πολιτικεσ για την ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3. το ελληνικο ενεργειακο συστημα
Notes: ΣΗΘΥΑ :

## Slide 51: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2. το νομοθετικο πλαισιο ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ τηΣ ενεργειασ
3. το ελληνικο ενεργειακο συστημα
  3.1 Κύρια ΜεγΕθη τηΣ ΕλληνικΗΣ ΟικονομΙαΣ
  3.2 Το ΕνεργειακΟ ΙσοζΥγιο
  3.3 ΣτερεΑ καΥσιμα
  3.4 ΠετρελαϊκΑ προϊΟντα
  3.5 ΦυσικΟ αΕριο
  3.6 ΗλεκτρισμΟΣ
  3.7 Συμπαραγωγή ΗλεκτρισμοΥκαι ΘερμότηταΣ
  3.8 ΑνανεΩσιμεΣ ΠηγΕΣ ΕνΕργειαΣ
  3.9 ΚατανΑλωση ΕνΕργειαΣ στην ΤελικΗ ΧρΗση
  3.10 ΕκπομπΕΣ αερΙων θερμοκηπΙου απΟ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

## Slide 52: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Τα 10 ΜΕΤΡΑ του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης
Καλύτερη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς Ενέργειας.
Διευκόλυνση των κρατών-μελών για ανάπτυξη αλληλεγγύης στην περίπτωση ενεργειακών κρίσεων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία με πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια.
Βελτίωση του Κοινοτικού Μηχανισμού Εμπορίας Εκπομπών Αερίου του θερμοκηπίου ώστε να μετατραπεί σε πραγματικό καταλύτη για τη μείωση εκπομπών CO2 και τις επενδύσεις για καθαρή ενέργεια.
Ανάπτυξη προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
Αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Ανάπτυξη Στρατηγικής για την Ενεργειακή Τεχνολογία.
Ανάπτυξη τεχνολογιών μετατροπής ορυκτών καυσίμων με χαμηλές εκπομπές CO2
Ανάπτυξη θεμάτων ασφάλειας και προστασίας από την χρήση της πυρηνικής ενέργειας.
Συμφωνία για μια διεθνή ενεργειακή πολιτική με κοινούς στόχους όπου θα ακολουθήσουν όλα τα κράτη μέλη
Βελτίωση της κατανόησης των ενεργειακών θεμάτων από τους Ευρωπαίους πολίτες- καταναλωτές

## Slide 53: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού
Διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών
Προστασία του περιβάλλοντος
Προώθηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας μέσω ενεργειακών επενδύσεων καθαρών ενεργειακών τεχνολογιών εξασφαλίζοντας παράλληλα την περιφερειακή ανάπτυξη.

## Slide 54: ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Διασφάλιση της ασφαλούς ενεργειακής τροφοδοσίας της ενεργειακής αγοράς, με υψηλής ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες δυνατές τιμές.
Μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης της χώρας και σταδιακή υποκατάσταση του πετρελαίου από το Φυσικό Αέριο
Ενίσχυση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των βιοκαυσίμων στο ενεργειακό σύστημα.
Επέκταση της χρήσης Φυσικού Αερίου με την ανάπτυξη νέων δικτύων μεταφοράς και διανομής.
Απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου.
Ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας, στους τομείς του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και του ηλεκτρισμού, με σκοπό να καταστεί η Ελλάδα σύγχρονο διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο ενέργειας.
Επέκταση των ελέγχων σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας της αγοράς πετρελαιοειδών, με σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνισμού.
Υλοποίηση των ενεργειακών υποδομών και των ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.
Την κατάρτιση Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού με ορίζοντα το 2020.

## Slide 55: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΑΓΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΦΘ
ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

## Slide 56: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τη διαχείριση του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020
Ο Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014 - Μέρος Ι & ΙΙ) περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

## Slide 57: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
ΑΓΩΓΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

## Slide 58: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ
ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

## Slide 59: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΕΠ : ΚΥΡΙΑ ΜΕΓΕΘΗ

## Slide 60: ΕΛΛΑΔΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

## Slide 61: ΕΛΛΑΔΑ : ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

## Slide 62: ΕΛΛΑΔΑ : ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
ktoe
Βιομηχανία
Μεταφορές
Κτίρια
Μη Ενεργειακές Χρήσεις

## Slide 63: Πίνακας 3.1 : Εκτίμηση Αποθεμάτων Λιγνίτη (2013).
Περιοχή Ορυχείου | Τοποθεσία | Παραγωγή 2013 (Mt) | Απομένοντα Εκμεταλλεύσιμα Αποθέματα (Mt) | Απομένοντα Έτη Λειτουργίας με τον Σημερινό Ρυθμό Παραγωγής
Πτολεμαΐδα (ΔΕΗ) | Δυτική Μακεδονία | 46.08 | 1 280.7 | 28
Αμύνταιο (ΔΕΗ) |  | 8.52 | 165.3 | 19
Μεγαλόπολις | Πελοπόννησος | 14.44 | 251.1 | 17
Φλώρινα | Δυτική Μακεδονία |  | 138.4 | 161
Δράμα |  |  | 900 | 
Ελασσόνα | Κεντρική Ελλάδα |  | 169 | 
Κομνηνά | Δυτική Μακεδονία |  | 100 | 
Ιδιωτικά Ορυχεία |  | 2.02 | 191 | 95
ΣΥΝΟΛΟ |  | 71.92 | 3 195.5 | 44

## Slide 64: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

## Slide 65: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟ

## Slide 66: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι άνθρωποι σκέφτονται και επικοινωνούν με μοντέλα:
Μοντέλα Δεδομένων – αναπαραστάσεις μετρήσεων και πειραμάτων
Ποιοτικά/Νοητά μοντέλα – προφορική/οπτική περιγραφή συστημάτων και διεργασιών
Ποσοτικά/Αριθμητικά μοντέλα – μορφοποίηση των Ποιοτικών μοντέλων
Μαθηματικές μέθοδοι και μοντέλα χρησιμοποιούνται γιά την ανάλυση των αριθμητικών μοντέλων και επεξήγηση των αποτελεσμάτων
Μοντέλα λήψης αποφάσεων γιά την μετατροπή των αξιών και της γνώσης σε ΔΡΑΣΗ/ΕΙΣ.