## Slide 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 01
ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

## Slide 4: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Δ.Χαραλαμπόπουλος

## Slide 5: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Μεταφορά Θερμότητας : η μελέτη της μεταβατικής κατάστασης ( μη-ισορροπία) ενός ή περισσοτέρων συστημάτων – σε διαφορετική θερμοκρασία - κατά την διάρκεια συναλλαγής θερμότητας.
Θερμοδυναμική : η μελέτη των (θερμικών) συστημάτων σε κατάσταση ισορροπίας.
Παράδειγμα : Λειτουργία μιάς μηχανής εσωτερικής καύσης.
Η Θερμοδυναμική θα υπολογίσει την τελική κατάσταση του συστήματος.
Η Μεταφορά Θερμότητας θα εκτιμήσει την μετάβαση από την μιά κατάσταση στην επομένη, τον χρόνο που μεσολαβεί, και τα ποσά της θερμότητας που συναλλάσονται.

## Slide 6: Θερμική κίνηση (πρωτεΐνη)

## Slide 7: Τι είναι Μετάδοση Θερμότητας ?
Η ροή θερμότητας από ένα θερμό σώμα προς ένα ψυχρό σώμα
Πάντα από το θερμό προς το ψυχρό,
λόγω του Δεύτερου Θερμοδυναμικού Νόμου
Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την ροή θερμότητας.
Μπορούμε μόνο να την επιβραδύνουμε....
ΘΕΡΜΟ ΣΩΜΑ
Τ1
ΨΥΧΡΟ ΣΩΜΑ
Τ2
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΔΤ = Τ1 – Τ2 !!!

## Slide 8: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ | ΑΓΩΓΗ | ΣΥΝΑΓΩΓΗ
Συναλλαγή θερμότητας μέσω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και εν συνεχεία απορρόφησης. | Συναλλαγή θερμότητας μέσω επαφής δύο σωμάτων. | Συναλλαγή θερμότητας με την διαμεσολάβηση ενός ρευστού (υγρού ή αερίου).

## Slide 9: Μηχανισμοί Μετάδοσης Θερμότητας
Αγωγή (επαφή) ... ... ... ... ...
Συναγωγή (κυκλοφορία) ..
Ακτινοβολία ... ... ... ... ...
Προϋποθέσεις
Στερεό σώμα
Ρευστό, υγρό ή αέριο
Ακόμα και στο κενό

## Slide 10: Παραδείγματα Μετάδοσης Θερμότητας
Καλοριφέρ
Ψυγείο Αυτοκινήτου
Air Condition
Θερμοσίφωνας
Ηλιακός Συλλέκτης ζεστού νερού
Εναλλάκτης Θερμότητας
Θερμομόνωση !!!

## Slide 11: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΓΩΓΗ
H = k A (T1 – T2) / L
(joules/second)
T1 T2
k = συντ. Θερμικής αγωγιμότητας
[J/s * m * ΟC]

## Slide 12: Παράδειγμα Μετάδοσης Θερμότητας με Αγωγή
Ατσάλι: k = 14 J/s * m * οC Πόση θερμότητα μεταφέρεται με αγωγή σε 40 secs? -------------------------- H= k * A * (T1 – T2) / L
H = 14 * (2) * (500 – 25) / 10 = 1330 J/s Q = H * t
= 1330 * (40) = 5.32 104 J

## Slide 13: Μετάδοση Θερμότητας με ΑΓΩΓΗ
Είναι η μετάδοση θερμότητας χωρίς μεταφορά υλικού
Οφείλεται στην ταλάντωση γειτονικών μορίων ή στην διάχυση ελευθέρων ηλεκτρονίων
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας
Εξαρτάται από το υλικό: φάση, θερμοκρασία, πυκνότητα, μοριακό δεσμό
Αφορά κυρίως τα ΣΤΕΡΕΑ ΣΩΜΑΤΑ
(σε υγρά και αέρια τα μόρια βρίσκονται μακρυά το ένα από το άλλο)

## Slide 14: k, ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΥΛΙΚΟ | k, [W/m K]
Διαμάντι | 2300
Άργυρος | 429
Χαλκός | 401
Αλουμίνιο | 237
Πυρίτιο | 148
Νικέλιο | 91
GaAs | 65
Ατσάλι | 18
Γυαλί | 0.78
Νερό (20 οC) | 0.596
Πάγος (-1οC) | 2.26
FR4 | 0.4
Δέρμα (ανθρώπου) | 0.37
Πλαστικά | 0.1 – 0.35
Πετρέλαιο | 0.145
Ήλιον | 0.149
Αέρας (σε ακινησία) | 0.0267
ΥΛΙΚΟ | k, [W/m K]
Τσιμέντο | 1.7300
Ασβέστης | 0.3190
Ξύλο Πεύκου (υγρασία 15%) | 0.1380
Ξύλο Βελανιδιάς (υγρασία 14%) | 0.1600
Φελλός ξηρός (18 οC) | 0.0418
Υαλοβάμβακας | 0.0346
Πολυστυρένη διογκωμένη (10 οC) | 0.0346
Πολυουρεθάνη | 0.0245
Αέρας (σε ακινησία) | 0.0267

## Slide 15: Μετάδοση θερμότητας με Συναγωγή
ΒΑΡΥΤΗΤΑ
ΑΝΩΣΗ
Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ (ΚΑΤΩ) ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗ, ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ & ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ

## Slide 16: Κίνηση λόγω άνωσης, τριβής και θερμικής διάχυσης

## Slide 17: Μετάδοση Θερμότητας με ΣΥΝΑΓΩΓΗ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ)
Είναι η μετάδοση θερμότητας με συνδυασμό αγωγής και κυκλοφορίας του θερμαινόμενου ρευστού μέσου (υγρού ή αερίου)
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ «ΑΠΟ ¨Η ΠΡΟΣ» ΚΑΠΟΙΟ ΡΕΥΣΤΟ
ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ:
- Α. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
- Β. ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ

## Slide 18: Μετάδοση Θερμότητας με Συναγωγή
Κύτταρα συναγωγής μεταφέρουν θερμότητα από την κάτω θερμή επιφάνεια στην επάνω κρύα...

## Slide 19: Μετάδοση Θερμότητας με Συναγωγή
Κύτταρα συναγωγής μεταφέρουν θερμότητα από την κάτω θερμή επιφάνεια στην επάνω κρύα...
Παραδείγματα:
Ατμόσφαιρα
Θάλασσα
Κατσαρόλα που βράζει
Φλυτζάνι με καφέ που κρυώνει

## Slide 20: ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ : ΤΟ ΡΕΥΣΤΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΣΟ, ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ : ΤΟ ΡΕΥΣΤΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΛΟΓΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ, ΑΝΕΜΟΣ, ΚΛΠ.)

## Slide 21: Παραδείγματα ελεύθερης και εξαναγκασμένης συναγωγής
Θέρμανση δωματίου με καλοριφέρ
Ψύξη μηχανής αυτοκινήτου
Στέγνωμα μαλλιών με σεσσουάρ
Οδηγός πάνω σε μηχανάκι

## Slide 22: Μεταφορά θερμότητας με ελεύθερη συναγωγή

## Slide 23: Θέρμανση δωματίου με ελεύθερη συναγωγή

## Slide 24: Ψυγείο
Ο ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

## Slide 25: Άνοδος θερμών ρευμάτων

## Slide 26: Θερμική διαστρωμάτωση πάνω από πόλη

## Slide 27: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
Το ρευστό που βρίσκεται κοντά σε μιά θερμή πηγή,
Θερμαίνεται (με αγωγή),
γίνεται λιγότερο πυκνό και,
ανέρχεται...
Το ψυχρότερο ρευστό που βρίσκεται γύρω σπεύδει να καταλάβει την θέση του ...
Οι κύριες δυνάμεις που επενεργούν είναι :
η ΑΝΩΣΗ και η ΒΑΡΥΤΗΤΑ

## Slide 28: Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

## Slide 29: Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΚΕΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Notes: GREAT OCEAN CONVEYOR BELT -- Conceptual illustration of the Atlantic conveyor belt circulation. Warm shallow water is chilled in the far North Atlantic, therefore becoming more salty and sinking into the abyss. The cold and salty current flowing south near the bottom promotes a compensating northward surface layer flow of the warm, lower salinity water. The complete cycle takes about 1,000 years.

## Slide 30: ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
Βασική εξίσωση : q = h ( Ts - T∞)
q : θερμότητα που συναλλάσσεται
h : συντελεστής μεταφοράς θερμότητας με συναγωγή ( W/m2K)
Ts : θερμοκρασία της θερμής επιφάνειας
T∞ : θερμοκρασία του ρευστού

## Slide 31: Εναλλάκτης Θερμότητας - πλακοειδής

## Slide 32: Εναλλάκτης θερμότητας Κελύφους-Σωληνώσεων

## Slide 33: Μονοσωλήνιος εναλλάκτης θερμότητας (γιά αβαθή γεωθερμία)

## Slide 34: Αντλία Θερμότητας – Σχηματική Λειτουργία

## Slide 35: Στο εσωτερικό μιάς αντλίας θερμότητας
Notes: Inside a heat pump
Schüco makes a look inside a heat pump possilble. The compressor (right) liquifies the coolant with high pressure into the condenser

## Slide 36: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΑΓΩΓΗ
Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΘΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ, ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ. ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΕΤΣΙ
ΘΕΡΜΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ

## Slide 37: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ, h [ W/ m2 oC]
Q = h * A * ( T1 – T2 )
[W] [W/m2 oC] [m2] [oC]
Ρ ε υ σ τ ό
T1
T2

## Slide 38: h, Συντελεστής Θερμικής Συναγωγής
Είδος Συναγωγής | h, [W / m2 K]
Eλεύθερη Συναγωγή Αερίων | 5 - 25
Ελεύθερη Συναγωγή Υγρών | 10 – 1,000
Εξαναγκασμένη Συναγωγή Αερίων | 25 - 250
Εξαναγκασμένη Συναγωγή Υγρών | 50 – 20,000
Βρασμός , Συμπύκνωση | 2,500 – 100,000
Ο συντελεστής Θερμικής Συναγωγής h εξαρτάται από
την γεωμετρία του συστήματος
την θερμοκρασία του ρευστού,
την ταχύτητα του ρευστού,
και άλλες παραμέτρους του συστήματος.
Υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι π ε ι ρ α μ α τ ι κ ά . . . . . !!!!!

## Slide 39: Μετάδοση θερμότητας με Ακτινοβολία

## Slide 40: ΚΥΜΑ : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

## Slide 41: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ
Notes: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ :
ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΜΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Κ.Ο.Κ. ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ.

## Slide 42: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (Ή ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ)
Notes: Most of the sun's radiant energy is concentrated in the visible and near-visible portions of the spectrum. Shorter-than-visible wavelengths account for a small percentage of the total but are extremely important because they have much higher energy. These are known as ultraviolet wavelengths.

## Slide 43: Μετάδοση Θερμότητας με Ακτινοβολία
Όλα τα σώματα ακτινοβολούν ανάλογα με την θερμοκρασία τους...
Είναι μεταφορά θερμότητας με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην ζώνη θερμότητας
Ενέργεια που ακτινοβολείται ανά sec:
H = e * σ * A * T4
e = συντελεστής εκπομπής, emissivity ( e = 0…1) σ = 5.67 x 10-8 [J/(s * m2 * K4)] Stefan-Boltzmann
A = επιφάνεια [m2] T = απόλυτη θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin [K]

## Slide 44: Ακτινοβολία – ανάκλαση, απορρόφηση, εκπομπή
Εισερχόμενη ακτινοβολία = Ε
Ανακλώμενη ακτινοβολία = r * Ε
Eκπεμπόμενη ακτινοβολία = e * Ε
Απορροφώμενη ακτινοβολία = α * Ε
Σώμα Φαιού χρώματος
Συντ, ανάκλασης r
Συντ. Απορρόφησης α
Συντ. Εκπομπής e
Η ενέργεια που εκπέμπεται ισούται με αυτή που απορροφάται !!!

## Slide 45: Ακτινοβολία – ανάκλαση, απορρόφηση, εκπομπή
Εισερχόμενη ακτινοβολία = Ε
Ανακλώμενη ακτινοβολία = r * Ε
Eκπεμπόμενη ακτινοβολία = e * Ε
Απορροφώμενη ακτινοβολία = α * Ε
Σώμα Ανοιχτού χρώματος
Συντ, ανάκλασης r
Συντ. Απορρόφησης α
Συντ. Εκπομπής e
Η ενέργεια που εκπέμπεται ισούται με αυτή που απορροφάται !!!

## Slide 46: Παράδειγμα Υπολογισμού
Πόση ενέργεια ακτινοβολείται από το σώμα σε 10 min ?
t = 10 x 60 seconds = 600 s
Q = ακτινοβολούσα ενέργεια
= H * t
H = e * σ * A * T4
Q = (0.8)(5.67x10-8)(5)(500)4 x (600)
= 8.5 x 106 J
Θερμοκρασία Τ = 500 Κ
Συντ. Εκπομπής e = 0.8
Eμβαδόν Α = 5 m2

## Slide 47: Παράδειγμα Υπολογισμού
Πόση ενέργεια ακτινοβολεί το ανθρώπινο σώμα ?
H = e * σ * A * T4
Q = (0.7) * (5.67 * 10-8) * (1.5) * (310)4
= 550 W
Θερμοκρασία Τ = 37 οC
Συντ. Εκπομπής e = 0.7
Eμβαδόν Α = 1.5 m2

## Slide 48: Παράδειγμα Υπολογισμού
Ποιό είναι το καθαρό ισοζύγιο ακτινοβολιών ενός ανθρώπου μιά ημέρα με θερμοκρασία περιβάλλοντος 0 οC?
H = e * σ * A * (T4 – To4)
Q = (0.7) * (5.67 * 10-8) * (1.5) * (3104 – 2734)
= 219 W
Θερμοκρασία Τ = 37 οC
Συντ. Εκπομπής e = 0.7
Eμβαδόν Α = 1.5 m2

## Slide 49: Aκτινοβολία
αλ : συντ. φασματικής απορρόφησης
ρλ : συντ. Φασματικής ανάκλασης
τλ : συντ. Φασματικής διάβασης
αλ + ρλ+ τλ = 1
Γιά ένα «μέλαν» σώμα αλ = ελ
Η συνολικά Ακτινοβολούμενη Ενέργεια που εκπέμπεται :
W = σ * Α * Τ4
To μήκος κύματος της μέγιστης έντασης εκπομπής είναι:
λmax = 2897.8 / T (λ σε μm, Τ σε [Κ] )

## Slide 50: ΦΑΣΜΑ ΜΕΛΑΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΛΑΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

## Slide 51: ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
ΓΗ
ΗΛΙΟΣ
ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

## Slide 52: Φασματική Καμπύλη Εκπομπής για την Γη και τον Ήλιο (μέλαν σώμα)
Η καμπύλη του Ήλιου έχει γίνει υπό κλίμακα 1:106
ΗΛΙΟΣ
ΓΗ

## Slide 53: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: έξω από την ατμόσφαιρα, στους 5250 οC & στο επίπεδο της θάλασσας)

## Slide 54: Φασματική Εκπομπή Σώματος στους 3000 Κ

## Slide 55: Φασματική εκπομπή σώματος στους 6000 Κ

## Slide 56: Φασματική Εκπομπή σώματος στους 12000 Κ

## Slide 57: Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα & συχνότητες διάφορων εφαρμογών
ΑΚΤΙΝΕΣ Χ
ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ
ΟΡΑΤΟ ΦΑΣΜΑ
ΥΠΕΡΥΘΡΗ
ΡΑΔΙΟ-ΚΥΜΑΤΑ

## Slide 58: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

## Slide 59: Ατμόσφαιρα: η διαδρομή διάβασης - γιά διάφορα μήκη κύματος - της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
ΡΑΔΙΟ-ΚΥΜΑΤΑ
ΑΚΤΙΝΕΣ γ, Χ
ΟΡΑΤΟ ΦΑΣΜΑ
ΥΠΕΡΥΘΡΗ
Αδιαπερατότητα ατμόσφαιρας

## Slide 60
ΤΕΛΟΣ