## Slide 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 02
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

## Slide 4: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
A. Εισαγωγή στην Ηλιακή Ακτινοβολία

## Slide 5: Η δημιουργία των άστρων
ΗΛΙΟΣ
ΗΛΙΟΣ
Notes: NEBULAS
CLOUDS AMONG THE STARSLIFE CYCLE OF STARSFIND OUT MORE
The spaces between the stars are not completely empty, but are filled with clouds of gas and dust called nebulas. We can see nebulas when they glow or when they reflect light from nearby stars. Sometimes we cannot see them, but we know they are there because they block out the light from stars behind them. Dark nebulas include giant large molecular clouds, where new stars are formed.
CLOUDS AMONG THE STARS
There are three main types of nebula, which can all be seen here. Emission nebulas appear red or pink. This is because they are mostly hydrogen gas, which glows red when it is excited (given extra energy) by nearby stars. Reflection nebulas appear blue, because they reflect light from nearby stars. Dark nebulas are regions where dust is blotting out distant stars.
LIFE CYCLE OF STARS
Stars are born in dark molecular clouds. Within these clouds, matter clumps together as it collapses under gravity. Within these clumps, even denser masses are formed, called cores. In the centre of a core, the matter becomes increasingly compressed and heats up. It begins to give off heat and light as a protostar. When the temperature of the protostar reaches 10 million°C (18 million°F) or so, nuclear fusion reactions begin, and the star begins to shine. It will shine steadily for millions or billions of years, but eventually it will start to die. Whether a star becomes a red giant or a supergiant depends on its mass.

## Slide 6: ΗΛΙΟΣ : γέννηση-εξέλιξη-τέλος

## Slide 7: Σχηματισμός ηλιακού συστήματος
ΗΛΙΟΣ : 4.49 δισεκατομμύρια έτη
Προέλευση από ένα νέφος υδρογόνου μαζί με μικρές ποσότητες στοιχείων που είχαν ήδη σχηματιστεί στο εσωτερικό άλλων αστεριών στο παρελθόν.
Τα πυκνά, θερμά αέρια στο κέντρο του νέφους δημιούργησαν τον Ήλιο, οι εξωτερικές περιοχές του νέφους που ήταν λιγότερο πυκνές και λιγότερο θερμές δημιούργησαν τους πλανήτες.

## Slide 8: Ο Ήλιος – ηλιακές κηλίδες

## Slide 9: Ήλιος: Έκρηξη ηλιακών κηλίδων

## Slide 10: SOHO – ηλιακό παρατηρητήριο

## Slide 11: Ο ήλιος από το SOHO

## Slide 12: Ο Ήλιος – μαγνητικές γραμμές

## Slide 13: Ήλιος, Δίας και Γη

## Slide 14: Μεταφορά θερμότητας από το εσωτερικό του Ήλιου στην επιφάνεια με συναγωγή

## Slide 15: Ο ηλιακός κύκλος και οι ηλιακές κηλίδες

## Slide 16: Το μέλαν σώμα
Η ακτινοβολία του «μέλανος σώματος» είναι
Το φώς έχει κυματική μορφή, με συχνότητα f και μήκος κύματος λ:
c = λ · f, c=3 · 108 m/s, η ταχύτητα του φωτός
Το φως έχει όμως και σωματιδιακή μορφή – φωτόνια - η ενέργεια των οποίων είναι:
Ε = h · f, h=6.63 · 10-34 Joule sec , η σταθερά του Planck
πολυχρωματική
Ο ΗΛΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΕΛΑΝ ΣΩΜΑ

## Slide 17: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

## Slide 18: Ηλιακή ακτινοβολία
Η ηλιακή ακτινοβολία μειώνεται με το αντίστροφο του τετραγώνου της απόστασης από την πηγή.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΑΣΗ Α
ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ Α
Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΟ Β ΕΊΝΑΙ ¼ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ Α

## Slide 19: Η ηλιακή σταθερά, Gconst
Είναι η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τον Ήλιο -
(ανά μονάδα χρόνου )
και η οποία προσπίπτει στην μονάδα επιφανείας, κάθετης στην διεύθυνση της ακτινοβολίας,
έξω από την ατμόσφαιρα της Γης,
στην μέση απόσταση από τον Ήλιο.
Gconst = 1367 W/m2
      = 4.871 MJ/m2 hr
      = 1.940 cal/cm2 min

## Slide 20: Διακύμανση ηλιακής ακτινοβολίας 1980-2000

## Slide 21: Διακύμανση της Εξωγήινης Ακτινοβολίας με την ημέρα του χρόνου
Gon = Gconst * (1 + 0.033 cos (360 n / 365) )
n : ηλιακή ημέρα, n = 1..365
Διακύμανση 3.3 % μέσα στο χρόνο

## Slide 22
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
-ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
3. ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑ/ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
-ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
-ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ:
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΦΩΤΟΝΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΔΡΩΣΑ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
2. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΕΣ ΓΑΜΜΑ, ΜΕΧΡΙ ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ
-ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ, ΟΡΑΤΟ, ΥΠΕΡΥΘΡΟ

## Slide 23: Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα Ακτινοβολιών (1)
400 nm
700 nm
Ο ρ α τ ό Φ ά σ μ α

## Slide 24: Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (2)

## Slide 25
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΟΡΑΤΟ ΦΑΣΜΑ

## Slide 26
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
Ο Ηλιος ακτινο-βολεί τα μικρά μήκη κύματος (μεταφέρουν περισσότερη ενέργεια) και το ποσοστό που απορροφάται από την Γη επανα-εκπέμπεται σε μεγαλύτερα μήκη κύματος.

## Slide 27: ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΛΑΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΕ ΣΩΜΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΗΔΕΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ …. T4
ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΘΕΡΜΟ-ΚΡΑΣΙΕΣ , ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΚΟΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

## Slide 28: ΓΗ : στοιχεία
Δεδομένα
Ακτίνα 6378 km
Εμβαδόν επιφανείας 5.1x108 km2
Μάζα 5.974x1024 kg
Πυκνότητα 5.515 g/cm3
Βαρύτητα 9.87 m/s2
Ταχύτητα Διαφυγής 11 km/s
Albedo 0.36
Θερμοκρασία Επιφανείας 290 K
Διάρκεια ημέρας 23 h 56 min
Διάρκεια έτους 365.25 days
Απόσταση από Ήλιο 1.496x108 km

## Slide 29
Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ?
ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ
2. ΣΥΣΤΑΣΗ
  ΑΖΩΤΟ (78%), ΟΞΥΓΟΝΟ (21%), άλλα αέρια (1%)
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΑΖΩΤΟ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΑΡΓΟΝ, ΥΔΡΑΤΜΟΙ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ, ΜΕΘΑΝΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΟΡΑΤΑ.
ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΙ ΥΔΡΑΤΜΟΙ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΥΓΡΩΝ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΩΝ Ή ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΠΑΓΟΥ.
ΤΟ ΝΕΦΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑ ΑΕΡΙΑ
3. ΔΟΜΗ
ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ:
ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ
(αναστρέψιμη)
ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ
(Διαστρωματωμένη)
μέχρι 8-18 km
από την τροπόσφαιρα και μέχρι 50 km
ΜΕΣΟΣΦΑΙΡΑ
ΘΕΡΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΜΠΛΕ ΟΥΡΑΝΟΣ ...

## Slide 30
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
1. ΤΑ 4 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ
THN ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
2. ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑ/ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
  ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ:
-ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ:
-ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ:
-ΜΕΣΟΣΦΑΙΡΑ:
-ΘΕΡΜΟΣΦΑΙΡΑ:
T -ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ
T -ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ
T -ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ
T - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ
- 80% ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
- ΕΔΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
- ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ:
- 19.9% ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
- ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ:
- ΦΡΑΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ
ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ
ΜΕΣΟΣΦΑΙΡΑ
ΘΕΡΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΕΞΩΣΦΑΙΡΑ

## Slide 31
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ = 15 οC.
ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΘΑ ΗΤΑΝ .. ... ... ... ... .... -18 οC ,
Δηλαδή ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 33 οC πιό κρύα.
Η ατμόσφαιρα είναι το σημαντικότερο στοιχείο στο κλίμα της Γης.
Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΙΝΑΙ : 174X1015 Watts
  ΗΛΙΑΚΗ: 99.978%,
  ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ: 0.013%,
  ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ : 0.007%,
  ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ: 0.002%
Notes: This lecture was prepared on 1/23/2005 (Sunday).
Took me 5 hours (from 8:00pm to 1:00am)

## Slide 32: Ακτινοβολία: Διάχυση, Εκπομπή & Ανάκλαση

## Slide 33
T= 15°C (59°F)
T= –18°C (0°F)
ΤΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΘ ΘΕΡΜΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΓΗ !
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

## Slide 34
ΟΙ ΥΔΡΑΤΜΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 60% ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΘ, ΤΟ CO2 ΚΑΤΑ 26%, ΚΑΙΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 14%.
ΤΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΥΔΡΑΤΜΟΙ (H2O)
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ (CO2)
ΜΕΘΑΝΙΟ (CH4)
ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ (N2O)
ΟΖΟΝ (O3)
ΧΛΩΡΟΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ (CFC’s)
CO2 ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ (55-60%) ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΘΑΝΙΟ ΚΑΤΑ 16%.
CFCs : ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΑΕΡΙΑ – ΣΕ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ – ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

## Slide 35
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ.
Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΊΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΚΗ. ΑΥΤΗ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΤΕΝΟ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ», ή
ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΗ.
Wavelength
Absorption (100%)
Nitrous Oxide
Methane
Ozone
Water Vapor
Carbon Dioxide
Total Atmo
IR
UV

## Slide 36: Η επίδραση της ατμόσφαιρας στην ηλιακή ακτινοβολία : διάβαση, διάχυση, απορρόφηση, ανάκλαση
ΔΙΑΒΑΣΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ
ΑΝΑΚΛΑΣΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

## Slide 37: Κατανομή Φασματικής Ακτινοβολίας ------- Εκτός της Ατμόσφαιρας ------- Στο επίπεδο της Γης
Το κάτω διάγραμμα αντιστοιχεί στο διάστημα 400-800 nm

## Slide 38: Εξασθένιση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από την ατμόσφαιρα

## Slide 39: Απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την ατμόσφαιρα
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΡΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Notes: Atmospheric absorption of electromagnetic radiation along a 1 NM sea level path.
The molecules that account for most of the absorption in the infrared region are water, carbon dioxide, nitrous oxide, ozone, carbon monoxide, and methane.
The curve shows absorptions due to:
both water and carbon dioxide at 1.4 µm, 1.85 µm, and 2.7 µm
due to water only at 6 µm
due to carbon dioxide only at 4.3 µm.

## Slide 40: «παράθυρα» ατμοσφαιρικής διαπερατότητας

## Slide 41: Φάσματα Ήλιου και Γης και Ατμοσφαιρικά «Παράθυρα» διάβασης
Sun
Earth
Αφορά μόνο απορρόφηση, όχι διάχυση λόγω Rayleigh
Παράθυρο ορατής
IR παράθυρο υπέρυθρης

## Slide 42: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ : ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ (5777 C) KAI ΓΗΙΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

## Slide 43: Γη : Ενεργειακό Ισοζύγιο

## Slide 44
Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ -ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ- ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ.
ΜΙΑ ΔΕΣΜΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΙΠΤΕΙ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ ΔΙΑΧΕΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΝΗ, ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΕΣΜΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΙΠΤΕΙ ΚΑΘΕΤΑ.
ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ

## Slide 45
ΑΝΙΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΤΗ
Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΠΙΚΟΥΣ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ

## Slide 46: Μείωσης της ακτινοβολίας σε μιά επιφάνεια με την γωνία πρόσπτωσης
Notes: Effect of Earth's spherical shape: If the Earth were a disk with its surface perpendicular to the rays of sunlight, each point on it would receive the same amount of radiation, an energy flux equal to the solar constant. However, the Earth is a sphere and aside from the part closest to the sun, where the rays of sunlight are perpendicular to the ground, its surface tilts with respect to the incoming rays of energy with the regions furthest away aligned in parallel to the radiation and thus receiving no energy at all

## Slide 47
ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝ

## Slide 48: ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ
Ο ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕIΝΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ
Η ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

## Slide 49: Περιστροφή της Γης, κλίση άξονα περιστροφής = 23.5ο

## Slide 50
ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

## Slide 51
ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΠΙΚΑ ΣΕ ΔΥΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΤΗ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ
Incoming Solar Radiation
Outgoing Longwave Radiation
Unequal heating of tropics and poles

## Slide 52
ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΟΜΩΣ Η ΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

## Slide 53: Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας στα διάφορα γεωγραφικά πλάτη

## Slide 54: ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

## Slide 55: ΗΛΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ Gsc
Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 1367 W/m2

## Slide 56: Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΥΚΛΙΚΗ)

## Slide 57: Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.

## Slide 58: Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.
Gon = ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Gsc = ΗΛΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ
n = ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΑΡΧΗ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)
cosine σε μοίρες

## Slide 59: ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
 = ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
 = ΗΛΙΑΚΗ ΚΛΙΣΗ – Η ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

## Slide 60: ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Ηλιακή απόκλιση δ
Γεωγραφικό πλάτος φ
ΑΜΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
φ
δ

## Slide 61: Ηλιακή απόκλιση, δ
δ = 23.45 (π/180) * sin(2π * (284 + n) / 365)
n = 1…365, ηλιακή ημέρα
- 23.45 ≤ δ ≤ + 23.45
δ : είναι η γωνιακή κλίση του Ήλιου στο ηλιακό μεσημέρι αναφορικά με το επίπεδο του ισημερινού (βορράς : θετικό)

## Slide 62: Ηλιακή απόκλιση , δ
Η γωνία μεταξύ της ευθείας που ενώνει το κέντρο του ήλιου με το κέντρο της γης, και της προβολής της στο επίπεδο του ισημερινού.
Είναι η γωνιακή απόσταση των ακτίνων του ηλίου βόρεια (ή νότια) του ισημερινού.
δ = - 23.5o στο χειμερινό ηλιοστάσιο, δηλ. οι ακτίνες του ήλιου θα είναι 23.5 o νότια του ισημερινού.
δ = +23.5 o στο θερινό ηλιοστάσιο, δηλ. οι ακτίνες του ήλιου θα είναι 23.5 o βόρεια του ισημερινού.
δ = 0 στις 2 ισημερίες
d = 23.45 sin [360(284+n)/365]

## Slide 63: ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΩΡΙΑΙΑ ΓΩΝΙΑ ω
Η ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ Ή ΔΥΤΙΚΑ, ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.
ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ (w)
15 ΑΝΑ ΩΡΑ – ΜΗΔΕΝ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ, ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΩΡΑ

## Slide 64: ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΩΡΙΑΙΑ ΓΩΝΙΑ ω
AST = ΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ΗΛΙΑΚΗ ΩΡΑ
LCT = ΤΟΠΙΚΗ ΩΡΑ
TZ = ΩΡΑ ΖΩΝΗΣ
L = ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (ΔΥΤΙΚΑ = +)
EQT = ΕΞΙΣΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

## Slide 65: ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

## Slide 66: Ηλιακή Ώρα
Ηλιακή Ώρα = Ώρα Aστεροσκοπείου +
4 ( LΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ – LΤΟΠΟΥ) + Ε
L : γεωγραφικό μήκος
Ε = 229.2 ( 0.000075+0.001868 cos(B) – 0.032077 sin(B) – 0.014615 cos(2B) – 0.04089 sin(2B) )
B = (n-1) 360 / 365, n = 1…365

## Slide 67: ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ε (=EQT)
EQT = ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
n = ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΟΠΟΥ

## Slide 68: ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: ΤΟ ΑΝΑΛΗΜΜΑ
http://www.analemma.com

## Slide 69: ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΓΩΝΙΕΣ
z = ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΖΕΝΙΘ – Η ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΖΕΝΙΘ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
as = ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ – Η ΓΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
gs = ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ – Η ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ( ΜΕ ΜΗΔΕΝ ΣΤΟΝ ΝΟΤΟ, ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ, ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΑ)

## Slide 70: Ωριαία γωνία, ω
ΗΛΙΑΚΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ : ω = 0
ΠΡΩΙ : ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ : ΘΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΚΑΘΕ ΩΡΑ = 360/24 = 15 ΜΟΙΡΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
11 00 = - 15ο
12 00 = 0
13 00 = + 15ο
-

## Slide 71: Ηλιακή γεωμετρία : η ωριαία γωνία
Περιστροφή της Γης
ω
Αμεση ακτινοβολία

## Slide 72: ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

( - )
b
Normal
Beam
radiation
Horizontal


## Slide 73: ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: κεκλιμένη επιφάνεια και γωνίες
z

s
s


N
South
E
W
Zenith

## Slide 74: ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ: ΓΩΝΙΕΣ
z
s
s
N
South
E
W
Zenith

## Slide 75: θ, Διεύθυνση της Άμεσης Ηλιακής Ακτινοβολίας
Νότος
γs
θ
γ
αs
β
επίπεδο ηλιακής εφαρμογής
αs : ηλιακό ύψος
γs : ηλιακό αζιμούθιο
γ : αζιμούθιο επιπέδου
β : κλίση επιπέδου
Κάθετη στο επίπεδο της ηλιακής εφαρμογής

## Slide 76: Διεύθυνση άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο
θ είναι η γωνία ανάμεσα στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία και στο διάνυσμα του κεκλιμένου επιπέδου
cos (θ) = sin(δ) sin(φ) cos(β)
- sin(δ) cos(φ) sin(β) cos(γ)
+ cos(δ) cos(φ) cos(β) cos(ω)
+ cos(δ) sin(φ) sin(β) cos(γ) cos(ω)
+ cos(δ) s in(β) sin(γ) sin(ω)
δ : ηλιακή απόκλιση
φ : γεωγραφικό πλάτος
β : κλίση του επιπέδου ως προς το οριζόντιο επίπεδο
γ : γωνία του αζιμουθίου γιά το κεκλιμένο επίπεδο
ω : η ωριαία γωνία του ήλιου, 0 το μεσημέρι, -15ο στις 11:00, κ.ο.κ.

## Slide 77: Διεύθυνση άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο του εδάφους
Α. Γιά οριζόντιο επίπεδο: β = 0ο
θΖ η γωνία ανάμεσα στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία και στο διάνυσμα του οριζοντίου επιπέδου (κατακόρυφη)
cos (θz) = cos(δ) cos(φ) cos(ω) + sin(δ) sin(φ)
Β. Γιά κατακόρυφες επιφάνειες (π.χ. Τοίχος θερμοκηπίου) β = 90 ο
cos (θ) = - sin(δ) sin(φ) cos(γ)
+ cos(δ) sin(φ) cos(γ) cos(ω)
+ cos(δ) sin(0ο) sin(ω)
  δ : ηλιακή απόκλιση
  φ : γεωγραφικό πλάτος
  β : κλίση του επιπέδου ως προς το οριζόντιο επίπεδο
  γ : γωνία του αζιμουθίου γιά το κεκλιμένο επίπεδο
  ω : η ωριαία γωνία του ήλιου, 0 το μεσημέρι, -15ο στις 11:00, κ.ο.κ.

## Slide 78: Υπολογισμός της ώρας δύσης/ανατολής του ήλιου
ωs η ωριαία γωνία ανατολής/δύσης
cos(ωs) = - tan(φ) tan(δ)
φ γεωγραφικό πλάτος
δ η ηλιακή απόκλιση (βλ. Εξίσωση)
Ώρες ηλιοφάνειας (διάρκεια ημέρας σε ώρες)
Ν = (2/15) cos-1(-tan(φ) tan(δ))

## Slide 79: Λόγος της Άμεσης Ηλιακής Ακτινοβολίας σε Κεκλιμένη Επιφάνεια προς την Άμεση Ηλιακή Ακτινοβολία σε Οριζόντιο Επίπεδο

## Slide 80: Εξωγήινη Ακτινοβολία σε Οριζόντια Επιφάνεια
Εξωγήινη ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο
Εξωγήινη ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο
Εξωγήινη ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο στην διάρκεια μιάς ολόκληρης ημέρας n.
Ho σε Joules / m2

## Slide 81: ΤΕΛΟΣ