## Slide 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 03
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

## Slide 4: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
B. Διαθέσιμη Ηλιακή Ακτινοβολία

## Slide 5: Οι 3 συνιστώσες της ηλιακής ακτινοβολίας στο έδαφος
Global = Beam + Diffuse + Reflected from ground
ΟΛΙΚΗ = ΑΜΕΣΗ + ΔΙΑΧΥΤΗ + ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ

## Slide 6: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Εξωγήινη (στην κορυφή της ατμόσφαιρας) Άμεση και Διάχυτη
ΣΥΝΟΛΙΚΗ στο έδαφος =
ΑΜΕΣΗ + ΔΙΑΧΥΤΗ + ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

## Slide 7: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ : ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ, φ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, γ
ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, n
ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ω
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

## Slide 8: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Gb = ΑΜΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ (W/m2)
Gb,n = ΑΜΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (W/m2)
θz = ΓΩΝΙΑ ΖΕΝΙΘ

## Slide 9: ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Gb,t = ΑΜΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΣΤΗΝ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (W/m2)
Gb,n = ΑΜΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ(W/m2)
θ = ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗΣ

## Slide 10: ΚΕΚΛΙΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

## Slide 11: Ηλιακή ακτινοβολία στο έδαφος
Πρέπει να γνωρίζουμε:
Διεύθυνση της ακτινοβολίας
Ποσότητα της ακτινοβολίας
σε επίπεδο :
        ΛΕΠΤΟΥ,
        ΩΡΑΣ,
        ΗΜΕΡΑΣ
        ΜΗΝΑ
        ΧΡΟΝΟΥ
        ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ......
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

## Slide 12: Ηλιακές ζώνες στην Ελλάδα

## Slide 13: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΥΡΕΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΛΙΚΗΣ,
ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

## Slide 14: Μέτρηση Ηλιακής Ακτινοβολίας
Η συνολική ηλιακή ακτινοβολία έχει δύο συνιστώσες, την άμεση και την διάχυτη.
Η συνολική ηλιακή ακτινοβολία μετράται με το πυρανόμετρο και η άμεση με το πυρελιόμετρο.
Τα όργανα αυτά χρησιμοποιούν δύο τύπους αισθητήρων: θερμικό και φωτοβολταϊκό.

## Slide 15: Πυρανόμετρο μέτρησης Ολικής Ηλιακής Ακτινοβολίας

## Slide 16: Φασματικό Πυρανόμετρο Ακριβείας
Ο ρόλος του εξωτερικού και εσωτερικού γυάλινου θόλου είναι να φιλτράρει την υπέρυθρη ακτινοβολία από την ατμόσφαιρα και τον περιβάλλοντα χώρο και να επιτρέπει στην μικρού μήκους ακτινοβολία από τον ήλιο να φθάσει στον αισθητήρα.
Ο αισθητήρας αποτελείται από περισσότερα των 40 θερμοζευγών σε σειρά και η θερμή ένωση έχει καλυφθεί με ένα υλικό υψηλής απορροφητικότητας.
Το σώμα του οργάνου έχει λευκό χρώμα ώστε να μειώνει την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας.
Ο κυκλικός δίσκος προστατεύει το όργανο από ανακλάσεις της ηλιακής ακτινοβολίας να φθάνουν στον αισθητήρα.
Η συσκευή έχει επίσης αφυγραντικό υλικό ώστε να αφαιρείται η υγρασία στο εσωτερικό του. Διαθέτει δε και μιά φυσαλλίδα γιά οριζόντια εγκατάσταση.

## Slide 17: Πυρανόμετρο φωτοβολταϊκού κυττάρου
Ο αισθητήρας είναι ένα φωτοβολταϊκό κύτταρο που απορροφά στο εύρος 0.35 to 1.15 microns.
The silicon cell converts this light energy directly into electrical energy, and the output voltage Το φ/β κύτταρο μετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρισμό και η τάση είναι γραμμική με την ένταση. (περίπου 70 mV/W/m2).
Ο χρόνος απόκρισης είναι μικρότερος του 1 millisecond καθώς το όργανο είναι ευαίσθητο στο φως και όχι στην θερμότητα όπως είναι τα πυρανόμετρα με θερμοζεύγη.
Σε ημερήσια βαση η ολοκλήρωση δίνει αποτελέσματα με ακρίβεια της τάξεως του +/-3%. Σε στιγμιαία βάση η ακρίβεια είναι +/-5%.
Υπάρχει αντιστάθμιση θερμοκρασίας γιά το εύρος από 4° μέχρι 60°C.

## Slide 18
 | ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ | ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
ΠΛΕΟΝΕ-ΚΤΗΜΑΤΑ | καλός χρόνος απόκρισης, 10 μs Σχετικά φθηνό; σταθερό; ανθεκτικό; Αντοχή σε σκόνη, βρωμιά κλπ.. | Σχεδόν σταθερά φασματική απόκριση σε όλο το ηλιακό φάσμα. εκτεταμένη χρήση
ΜΕΙΟΝΕ-ΚΤΗΜΑΤΑ | Περιορισμένη φασματική απόκριση ανομοιόμορφη φασματική απόκριση; η επίδραση της θερμοκρασίας στην απόκριση. | ο χρόνος απόκρισης, δευτερόλεπτα, είναι μειονέκτημα; εισαγωγή σημαντικού σφάλματος γιά στιγμιαίες μετρήσεις το κόστος είναι υψηλό
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΎΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

## Slide 19: Όργανα γιά την μέτρηση των συνιστωσών της ηλιακής ακτινοβολίας
ΟΛΙΚΗ G, ΑΜΕΣΗ Β, ΔΙΑΧΥΤΗ D
G = B cos (i) + D , i : γωνία πρόσπτωσης
ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΥΡΕΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΥΡΑΝΟΜΕΤΡΟ (ΣΚΙΑΖΕΤΑΙ)

## Slide 20: Πυρελιόμετρο (Eppley Normal Incident)
Το πυρελιόμετρο είναι ένα όργανο γιά την μέτρηση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας (κάθετη πρόσπτωση)
Ο αισθητήρας είναι μιά σειρά θερμοζευγών στην βάση ενός κυλίνδρου με λόγο ανοίγματος ως προς μήκος, ίσο με 1/10, και γωνία στόχευσης 5043'30"
Η μέτρηση της άμεσης ακτινοβολίας είναι απαραίτητη γιά τους συγκεντρωτικούς συλλέκτες

## Slide 21: ΠΥΡΕΛΙΟΜΕΤΡΟ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ
Chart: Φασματική ακτινοβολία στην μέση απόσταση Γης-Ήλιου, Ηλιακή Σταθερά = 1373 W/m2
 | ΦΙΛΤΡΟ | ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ nm
(A) | ΚΙΤΡΙΝΟ | 200 - 530
(B) | ΚΟΚΚΙΝΟ | 200 - 630
(Γ) | ΜΑΥΡΟ | 200 - 695

## Slide 22: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ : ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΦΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΗ
 | ΦΙΛΤΡΟ | ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ nm | W/m2 | 530 – 630 nm (Β) – (Α) | 630 – 695 nm (Γ) – (Α)
(A) | ΚΙΤΡΙΝΟ | 200 - 530 |  |  | 
(B) | ΚΟΚΚΙΝΟ | 200 - 630 |  |  | 
(Γ) | ΜΑΥΡΟ | 200 - 695 |  |  | 

## Slide 23: PYRHELIOMETER ON A SUN TRACKER

## Slide 24: Μέτρηση διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας
Γιά την μέτρηση της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας προσαρμόζεται ένας δίσκος σκίασης στο πυρανόμετρο, ώστε να σταματά την άμεση ακτινοβολία από τον ήλιο να φθάνει στον αισθητήρα.
Notes: Diffuse global radiation can be measured by shading a pyranometer, which measures both direct and diffuse radiation, from the direct radiation component. A shadow band pyranometer uses a metal strip in the shape of an arc to shield the pyranometer from direct radiation. To account for changing sun paths, this device must be adjusted daily, either manually or automatically. Other shadowing devices may use a disk that follows the sun to shadow the pyranometer at all times of the day. See Figure 2-14. The direct radiation measurement is calculated by subtracting the diffuse measurement from the global measurement.

## Slide 25: Μέτρηση διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας
Γιά την μέτρηση της διάχυρης ηλιακής ακτινοβολίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πυρανόμετρο με έναν δακτύλιο σκίασης. Καθώς η ηλιακή απόκλιση μεταβάλλεται με τις εποχές ο δακτύλιος θα πρέπει να μετατοπίζεται ώστε να εξασφαλίζει συνεχή σκίαση..

## Slide 26: Πυρανόμετρα μέτρησης Διάχυτης Ηλιακής Ακτινοβολίας (με δακτύλιο σκιάς)

## Slide 27: Πυρανόμετρο μέτρησης Διάχυτης Ηλιακής Ακτινοβολίας (με δίσκο)

## Slide 28: Η λευκαύγεια είναι ένα μέτρο της ανακλαστικότητας των επιφανειών. Είναι σημαντική παράμετρος σε διάφορα ερευνητικά πεδία όπως τα φωτοβολταϊκά, η μελέτη της ατμόσφαιρας, η γεωργία, η δασοκομία, τα κτίρια.
Λευκαύγεια
Albedo

## Slide 29: ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

## Slide 30: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ:
ΑΝΕΜΟΥ
  ΤΑΧΥΤΗΤΑ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ
ΑΤΜΟΣΦ.ΠΙΕΣΗ
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
  ΟΛΙΚΗ
  ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ

## Slide 31: Δεδομένα Ηλιακής Ακτινοβολίας
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΩΝ, κλπ.

## Slide 32: Εκτίμηση της Διαθέσιμης Ηλιακής Ακτινοβολίας
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ :
  Προέρχονται ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
  Είναι ΕΛΛΕΙΠΗ (ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ)
  Αφορούν ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

## Slide 33: Κατανομή των Καθαρών και των Συννεφιασμένων Ημερών και Ωρών Ο Δείκτης Αιθριότητας KT
Μηνιαίος δείκτης
Ημερήσιος δείκτης
Ωριαίος δείκτης
ΑΡΙΘΜΗΤΗΣ : ΟΛΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗΣ: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

## Slide 34: Εκτίμηση της Ακτινοβολίας του Καθαρού Ουρανού
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ τb = Gbn/Go
ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ :
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ αο ΚΑΙ α1 ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ
Gbn ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (ΚΑΘΕΤΗ ΠΡΟΣΠΤΩΣΗ)
Go ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

## Slide 35: Άμεση και Διάχυτη Συνιστώσα της Ημερήσιας Ακτινοβολίας
Έχουμε μετρήσεις ολικής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο
Υπάρχει ανάγκη υπολογισμού της ηλιακής ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο (κλίση β), οιουδήποτε προσανατολισμού (αζιμούθιο γ).

## Slide 36: Μηνιαία Ακτινοβολία : Άμεση & Διάχυτη (συνιστώσες)
ολική = άμεση + διάχυτη
ΔΙΑΧΥΤΗ / ΟΛΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΙΘΡΙΟΤΗΤΑΣ, Κ

## Slide 37
Ο διαχωρισμός της ολικής ακτινοβολίας σε άμεση και διάχυτη, γιά οριζόντια επιφάνεια, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία.
Έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι για τον διαχωρισμό της ολικής ακτινοβολίας.
Οι Orgill and Hollands χρησιμοποιούν τον ωριαίο δείκτη αιθριότητας για υπολογισμούς σε ωριαίες τιμές της ακτινοβολίας:
Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία:
υπολογισμός σε ωριαία βάση

## Slide 38
Για τον υπολογισμό του κλάσματος της ημερήσιας διάχυτης ακτινοβολίας προτείνεται από τους Collares-Pereira and Rabl η χρήση του ημερησίου δείκτη αιθριότητας για τους υπολογισμούς:
Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία:
υπολογισμός σε ημερήσια βάση

## Slide 39
Για τον υπολογισμό του κλάσματος της μηνιαίας διάχυτης ακτινοβολίας προτείνεται από τους Collares-Pereira and Rabl η χρήση του μηνιαίου δείκτη αιθριότητας για τους υπολογισμούς:
Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία:
υπολογισμός σε μηνιαία βάση

## Slide 40
Ο μέσος μηνιαίος Δείκτης Αιθριότητας <ΚΤ> ορίζεται ως το πηλίκο της μέσης μηνιαίας ακτινοβολίας σε οριζόντια επιφάνεια προς την μέση μηνιαία ημερήσια ακτινοβολία στο όριο της ατμόσφαιρας:
<ΚΤ> = <Η> / <Ηο>
Ο ημερήσιος Δείκτης Αιθριότητας ορίζεται με βάση τις ημερήσιες ακτινοβολίες:
ΚΤ = Η / Ηο
Τέλος ο ωριαίος Δείκτης Αιθριότητας υπολογίζεται με βάση τις ωριαίες ακτινοβολίες:
kΤ = Ι / Ιο
Συντελεστής αιθριότητας ΚΤ - Κατανομή αίθριων και συννεφιασμένων ημερών και ωρών.

## Slide 41
Οι τιμές <Η>, Η και Ι υπολογίζονται από τις μετρήσεις ενώ οι τιμές <Ηο>, Ηο και Ιο σε οριζόντια επιφάνεια υπολογίζονται από τις σχέσεις:
Ιsc = 1367 W/m2,
n η Ιουλιανή ημέρα,
φ γεωγραφικό πλάτος,
δ ηλιακή απόκλιση,
ωs ωριαία γωνία δύσης του ηλίου,
ω1 & ω2 οι ωριαίες γωνίες στην αρχή και στο τέλος της ώρας
Ηλιακή Ακτινοβολία

## Slide 42
Στην περίπτωση όπου χρειάζεται να υπολογιστούν οι ωριαίες τιμές της ακτινοβολίας όταν υπάρχουν ημερήσια δεδομένα, είναι δυνατόν να υπολογιστεί το πηλίκο της ωριαίας ακτινοβολίας προς την ημερήσια από την ακόλουθη σχέση:
όπου
ω η ωριαία γωνία για το μεσοδιάστημα της ώρας
Εκτίμηση Ωριαίων Τιμών Ηλιακής Ακτινοβολίας από Μηνιαίες Μέσες Τιμές Ηλιακής Ακτινοβολίας

## Slide 43
Στην περίπτωση της διάχυτης ακτινοβολίας, η συσχέτιση της ωριαίας διάχυτης προς την ημερήσια διάχυτη είναι δυνατόν να υπολογιστεί από την ακόλουθη σχέση:
Εκτίμηση Ωριαίων Τιμών Διάχυτης Ηλιακής Ακτινοβολίας από Ημερήσιες Τιμές Διάχυτης Ηλιακής Ακτινοβολίας

## Slide 44
Στην περίπτωση όπου χρειάζεται να υπολογιστούν οι ωριαίες τιμές της ακτινοβολίας όταν υπάρχουν ημερήσια δεδομένα, είναι δυνατόν να υπολογιστεί το πηλίκο της ωριαίας ακτινοβολίας προς την ημερήσια από την ακόλουθη σχέση:
όπου ω η ωριαία γωνία για το μεσοδιάστημα της ώρας
Εκτίμηση Ωριαίων Τιμών Ηλιακής Ακτινοβολίας από Ημερήσιες Μέσες Τιμές Ηλιακής Ακτινοβολίας

## Slide 45: Διεύθυνση Διάχυτης Ηλιακής Ακτινοβολίας
Η διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία είναι ισοτροπική, δηλ. προέρχεται από όλο τον θόλο του ουρανού (καλή προσέγγιση γιά τις εφαρμογές)

## Slide 46
Για τον υπολογισμό της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στο έδαφος και προσπίπτει σε επιφάνεια με κλίση β και αζιμούθιο γ:
όπου Ιb είναι η άμεση ακτινοβολία που προσπίπτει σε οριζόντιο επίπεδο και rb είναι ο διορθωτικός παράγοντας που δίνεται από την σχέση:
όπου
θz η ζενίθια γωνία
θο η γωνία πρόσπτωσης στην κεκλιμένη επιφάνεια
ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

## Slide 47
Για τον υπολογισμό του ημερήσιου αθροίσματος της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας Ηbβγ που προσπίπτει σε επιφάνεια κλίσης β και αζιμουθίου γ έχουμε:
όπου
Hb : είναι το ημερήσιο άθροισμα της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο και
Rb : λόγος (ratio)
ΑΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΑΣΗ

## Slide 48
Για τον υπολογισμό της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στο έδαφος και προσπίπτει σε επιφάνειες κλίσης β και αζιμουθίου γ έχουμε:
Το ημερήσιο άθροισμα της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε επιφάνεια κλίσης β και αζιμουθίου γ έχουμε:
όπου
Hd το ημερήσιο άθροισμα της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε οριζόντια επιφάνεια
ΔΙΑΧΥΤΗ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

## Slide 49
Για τον υπολογισμό της ανακλώμενης ακτινοβολίας από το έδαφος που προσπίπτει σε επιφάνειες κλίσης β έχουμε:
όπου
Η : το ημερήσιο άθροισμα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας και
ρg : η λευκαύγεια (albedo) του εδάφους (ολοφασματική)
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΑΝΑΚΛΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

## Slide 50
Η ημερήσια τιμή της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε επιφάνειες κλίσης β και αζιμουθίου γ υπολογίζεται:
όπου
Η : ολική,
Ηd : διάχυτη σε οριζόντια,
Rb : λόγος,
Hr: ανακλώμενη,
Hs: διάχυτη
Συνολική Ηλιακή Ακτινοβολία σε Κεκλιμένη Επιφάνεια
Άμεση
Διάχυτη
ανακλώμενη

## Slide 51: ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

## Slide 52: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΗΜΙ-ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΛΑΚΑ
Where
Gabs : απορροφούμενη ακτινοβολία
Gtr : διερχόμενη ακτινοβολία
Grefl : ανακλώμενη ακτινοβολία

## Slide 53: ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο νόμος Khirchoff σε ισορροπία : α = ε
ρ = ρ(λ,θ)
τ = τ(λ,θ)
α = α(λ,θ)
ε = ε(λ,θ)
λ : μήκος κύματος
θ : γωνία πρόσπτωσης
In general
τ
α

## Slide 54: Ηλιακή ακτινοβολία
Για αδιαφανές υλικό :
Γιά διαφανές υλικό:
Απορροφούμενη ενέργεια, Gab = α * G
Διερχόμενη ενέργεια , Gtr = τ * G

## Slide 55: Ηλιακή ενέργεια : χρήσεις
1. Ηλιακή θερμική ενέργεια:
Μετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα
- ενεργητικήηλιακή θέρμανση
- παθητική ηλιακή θέρμανση
- ηλιακή θερμική μηχανή
2. Φωτοβολταϊκά συστήματα
μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρισμό

## Slide 56: Ηλιακοί συλλέκτες
Οι συνήθεις τύποι συλλεκτών είναι :
ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης
  - με γυαλί ή χωρίς γυαλί
  - με κάποιο υγρό
  - με αέρα
ο συλλέκτης κενού
ο παραβολικός συγκεντρωτικός συλλέκτης

## Slide 57: Ηλιακοί συλλέκτες:
σταθεροί
με σύστημα παρακολούθησης του ήλιου
Σταθεροί συλλέκτες :
απλούστεροι και φθηνότεροι.
μικρότερης απόδοσης
οι πλέον διαδεδομένοι - εύκολοι στην εγκατάσταση και την συντήρηση
Οι συλλέκτες με μηχανισμό γιά την παρακολούθηση της κίνησης του ήλιου (οι ακτίνες είναι πάντοτε κάθετες στην επιφάνεια του συλλέκτη) είναι πολύπλοκοι και χρησιμοποιούνται γιά εφαρμογές με υψηλό κόστος (υψηλών θερμοκρασιών)

## Slide 58: Ηλιακοί συλλέκτες : Επίπεδοι και συγκεντρωτικοί
Οι συγκεντρωτικοί συλλέκτες χρησιμοποιούν ανακλαστικές επιφάνειες γιά να εστιάσουν τις ακτίνες του ήλιου σε μικρότερες περιοχές και να αναπτύξουν μεγάλες θερμοκρασίες.
Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιά θέρμανση νερού και γιά θέρμανση χώρων
Οι υψηλής απόδοσης συλλέκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιά εφαρμογές ψύξης (σε μονάδες ψυκτικής απορρόφησης)

## Slide 59
ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ :
ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

## Slide 60: Ηλιακός συλλέκτης ζεστού νερού

## Slide 61: Ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης
Γιά θερμοκρασίες μέχρι 100 oC
Εκμεταλλεύεται τόσο την άμεση όσο και την διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία
Δεν απαιτεί σύστημα παρακολούθησης του ήλιου
Χρησιμοποιείται γιά θέρμανση νερού, θέρμανση χώρων, βιομηχανικές διεργασίες
Είναι μηχανικά απλός
Αποτελείται από :
Απορροφητική επιφάνεια
Γυάλινο κάλυμμα και
Θερμομόνωση
Προστατευτικό πλαίσιο

## Slide 62: Ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης
Η απορροφητική πλάκα είναι συνήθως από χαλκό και διαθέτει μαύρο απορροφητικό επίστρωμα.
Το γυάλινο κάλυμμα περιορίζει τις θερμικές απώλειες με συναγωγή και αυξάνει την απόδοση.
Η θερμομόνωση στο πίσω μέρος μειώνει τις θερμικές απώλειες.
Το πλαίσιο συγκρατεί το σύστημα και προσφέρει προστασία από υγρασία, διάβρωση, κλπ.
Το εργαζόμενο μέσον είναι συνήθως νερό με κάποιο αντιψυκτικό.

## Slide 63: Η απόδοση του ηλιακού συλλέκτη
Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι μεταξύ 30 και 90 C.
Η διαθέσιμη ηλιακή ακτινοβολία εξαρτάται από το μέρος, τον προσανατολισμό και την γωνία κλίσης του συλλέκτη.
Η θερμοκρασία στην απορροφητική πλάκα φθάνει στο μέγιστο στο μέσον.
Η θερμότητα διαχέεται στην μεταλλική πλάκα και μεταφέρεται στο ρευστό που κυκλοφορεί.
Η απόδοση εξαρτάται επίσης από τις οπτικές ιδιότητες του γυάλινου καλύμματος (συντελεστής διάβασης και ανάκλασης), τις ιδιότητες της μαύρης απορροφητικής επιφάνειας (συντελεστής απορρόφησης και εκπομπής), και τις θερμικές απώλειες με αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία.

## Slide 64: Η απόδοση του ηλιακού συλλέκτη
Ισοζύγιο ενέργειας στην μαύρη πλάκα
Και σε απλοποιημένη μορφή :
Α : εμβαδόν συλλεκτικής επιφάνειας
Τfi : η θερμοκρασία του ρευστού στην είσοδο του συλλέκτη
U : ο συντελεστής θερμικών απωλειών
Τ∞ : η θερμοκρασία του ουρανού
Ιsol : η ηλιακή ακτινοβολία
τ : συντελεστές διάβασης (γυάλινες επιφάνειες)
α : συντελεστής απορρόφησης μαύρης επιφάνειας

## Slide 65: Η απόδοση του ηλιακού συλλέκτη
Χρήσιμη ενέργεια συλλέκτη: Qu = Ac { Gtp – Uc ( Tp – Ta) }
Gtp : συνολική απορροφούμενη ακτινοβολία από την απορροφητική επιφάνεια
Uc : συνολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας
Tp : θερμοκρασία της απορροφητικής πλάκας
Ta : θερμοκρασία του αέρα
Ac : επιφάνεια του συλλέκτη
Η δυσκολία στην εξίσωση είναι ο προσδιορισμός της θερμοκρασίας της απορροφητικής πλάκας του συλλέκτη Tp

## Slide 66
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΩΦΕΛΙΜΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ( FR )
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΩΣ :
ΌΠΟΥ Qu Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ :
Συντελεστής απομάκρυνσης θερμότητας FR
...παροχή

## Slide 67: Ανηγμένο γινόμενο Διάβασης-Απορρόφησης (τα)
ΤΟ «ΑΝΗΓΜΕΝΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΒΑΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (τα) ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ…
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ
(τα)e = 1.01 * τ * α

## Slide 68: Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ:
Με την άνοδο της θερμοκρασίας στην απορροφητική επιφάνεια, αυξάνονται οι απώλειες και μειώνεται η απόδοση.
Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος η απόδοση είναι μειωμένη λόγω απωλειών.
Με την άνοδο της ηλιακής ακτινοβολίας η απόδοση αυξάνει.

## Slide 69: Παραβολικός ηλιακός συλλέκτης
ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ... ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΡΕΥΣΤΟ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 150 – 200 οC
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Μπορεί να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης του ήλιου

## Slide 70: Συγκεντρωτικός ηλιακός συλλέκτης
Συγκεντρώνει τις ηλιακές ακτίνες στην εστιακή θέση και μπορεί να αναπτύξει θερμοκρασίες της τάξεως των 700 – 1000 οC
Παράγει ατμό και εν συνεχεία ηλεκτρισμό
Μπορεί να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης του ήλιου

## Slide 71: ΤΕΛΟΣ