## Slide 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 12
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

## Slide 4: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

## Slide 5: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΦΡΑΓΜΑ
ΠΟΤΑΜΟΣ
ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ
ΚΥΜΑΤΑ
ΕΚΡΟΗ ΝΕΡΟΥ
ΒΑΛΒΙΔΑ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΕΚΡΟΗ ΝΕΡΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΙΣΧΥΣ
ΥΔΡΟ-ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

## Slide 6: Ο κύκλος του νερού:
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
ΕΞΑΤΜΙΣΗ
ΒΡΟΧΗ
ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ
ΕΞΑΤΜΙΣΗ
ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ
ΧΙΟΝΙ
Εξάτμιση-Μεταφορά-Υετός-Ποτάμι-Λίμνη-Υδροφόρος Ορίζοντας

## Slide 7
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΝΕΡΟΥ: εισροές-εκροές
ΕΚΡΟΕΣ
ΕΙΣΡΟΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΕΙΣΡΟΕΣ
ΒΡΟΧΗ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ

## Slide 8: ΠΟΤΑΜΟΣ ΟΡΟΝΤΗΣ - ΣΥΡΙΑ

## Slide 10: Μικρό υδροηλεκτρικό – ΗΠΑ

## Slide 11: ΥΔΡΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ

## Slide 12: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ

## Slide 13: Υδροηλεκτρικός σταθμός με αντλησιοταμιευτήρα
Κατανάλωση ηλεκτρισμού αντλία/μοτέρ
Παραγωγή ηλεκτρισμού - υδροστρόβιλος

## Slide 14: Λειτουργία ημέρας - νύχτας

## Slide 15: Υδροηλεκτρικός σταθμός με αντλησιοταμιευτήρα

## Slide 16: Υδροηλεκτρικός σταθμός με αντλησιοταμιευτήρα

## Slide 17: ΝΕΣΤΟΣ – ΦΡΑΓΜΑ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

## Slide 18: ΝΕΣΤΟΣ – ΦΡΑΓΜΑ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

## Slide 19: ΚΕΛΥΦΟΣ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ

## Slide 21: ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΩΝ 3 ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ
ΚΑΝΑΛΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

## Slide 22: ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ: 1. FRANCIS 2. CAPLAN 3. PELTON

## Slide 23: ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

## Slide 24: ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ
ΔΡΑΣΕΩΣ/ΩΣΤΙΚΟΣ (IMPULSE)
ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ (REACTION)
ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ.
Η ΠΙΕΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ.

## Slide 25
ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ή ΩΣΤΙΚΟΣ (IMPULSE)
PELTON
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΑ (300-1800 m ΣΥ)
ΙΣΧΥΣ ΩΣ 400 MW
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΙΔΑΚΑΣ ( JET ) ΠΡΟΣΠΙΠΤΕΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΠΤΕΡΩΤΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Σ.Υ. : ΣΤΗΛΗ ΥΔΑΤΟΣ
1 Atm ισούται με την πίεση 760 Χ 13,6 = 10333 mm = 1033,3 cm = 10,33 m Στήλης Υδατος.
ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ (REACTION)
FRANCIS ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΟΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΑ (150-750 m ΣΥ), ΙΣΧΥΣ ΩΣ 400 MW (καλή προσαρμογή για λειτουργία με μεταβλητή παροχή, μέτρια προσαρμογή για λειτουργία με μεταβαλλόμενο μανομετρικό)
FRANCIS ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΟΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΑ (150-200 m ΣΥ), ΙΣΧΥΣ ΩΣ 800 MW (μέτρια προσαρμογή για λειτουργία με μεταβαλλόμενο μανομετρικό)
KAPLAN
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΑ (10-80 m ΣΥ, ΙΣΧΥΣ ΩΣ 200 MW (καλή προσαρμογή για λειτουργία με μεταβλητή παροχή και μεταβαλλόμενο μανομετρικό)

## Slide 26: ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ

## Slide 27: ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ FRANCIS
Μεγάλη ροή
Μεγάλο/μεσαίο ύψος

## Slide 28: ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ CAPLAN
Ρύθμιση πτερύγων ανάλογα με την ροή
Μικρό ύψος

## Slide 29: ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ PELTON με «κύπελλα» στην περιφέρεια του άξονα και αριθμό ακροφυσίων
Μικρή ροή
Μεγάλο ύψος

## Slide 30: 1. Υδροστρόβιλος Francis ισχύος 106 HP
Notes: A Francis turbine runner, rated at nearly one million hp, being installed at the Grand Coulee Dam

## Slide 31: Στρόβιλος Francis και γεννήτρια

## Slide 32: Υδροστρόβιλος Francis
Α. ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΡΟΗ
Β. ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΡΟΗ
Γιά υδραυλικό ύψος από 10 μέτρα μέχρι μερικές εκατοντάδες μέτρα
Είναι Υδροστρόβιλοι Αντίδρασης, δηλ το νερό αλλάζει πίεση στο εσωτερικό του στροβίλου και έτσι «δίνει» την ενέργεια του στον άξονα περιστροφής.
Notes: Francis turbines are the most common water turbine in use today. They operate in a head range of ten meters to several hundred meters and are primarily used for electrical power production.
The Francis turbine is a reaction turbine, which means that the working fluid changes pressure as it moves through the turbine, giving up its energy. A casement is needed to contain the water flow. The turbine is located between the high pressure water source and the low pressure water exit, usually at the base of a dam.

## Slide 33: Στρόβιλος Francis

## Slide 34: 2. Στρόβιλος Kaplan – γιά μικρά υδραυλικά ύψη
Ο Kaplan είναι μιά εξέλιξη του Francis

## Slide 35: Στρόβιλος Kaplan μετά από 61 χρόνια λειτουργίας
Notes: A Bonneville Dam Kaplan turbine after 61 years of service
The Kaplan turbine is a propeller-type water turbine that has adjustable blades. It was developed in 1913 by the Austrian professor Viktor Kaplan.
The Kaplan turbine was an evolution of the Francis turbine. Its invention allowed efficient power production in low head applications that was not possible with Francis turbines.
Kaplan turbines are now widely used throughout the world in high-flow, low-head power production.

## Slide 36: 3. ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ PELTON
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ
ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΨΗ, ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΟΧΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΨΗ ΑΠΟ 15 m MΕΧΡΙ 1800 m.
Notes: A Pelton wheel, also called a Pelton turbine, is one of the most efficient types of water turbines. It is an impulse machine, meaning that it uses Newton's second law to extract energy from a jet of fluid.

## Slide 37: Διάγραμμα επιλογής υδρο-στροβίλων
ΠΑΡΟΧΗ m/s
ΥΨΟΣ m

## Slide 38: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

## Slide 39: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

## Slide 40: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (ΜΙΚΡΟ ΥΨΟΣ)

## Slide 41: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

## Slide 42: Υδροηλεκτρικός Σταθμός Βασικές μονάδες
ΦΡΑΓΜΑ
ΘΥΡΙΔΑ
ΑΓΩΓΟΣ
ΒΑΛΒΙΔΑ
ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ
ΕΚΡΟΗ

## Slide 43: Υδροηλεκτρικός Σταθμός

## Slide 44: ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

## Slide 45: Υδροηλεκτρικός σταθμός – μέγεθος κατασκευής
Ο άξονας Υδροστροβίλου-Γεννήτριας

## Slide 46: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

## Slide 47: Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα
Υπάρχουν 3 φάσεις ώστε κάθε στιγμή κάποια να πλησιάζει προς το μέγιστο και να δίνει μιά εξομάλυνση της ηλεκτρικής ισχύος.
Αν υπήρχαν 4 φάσεις, η διαφορά ποιότητας του ρεύματος θα ήταν αμελητέα, θα προσέθετε όμως ένα τέταρτο καλώδιο που θα ανέβαζε το κόστος.
Notes: The power plant produces three different phases of AC power simultaneously, and the three phases are offset 120 degrees from each other. There are four wires coming out of every power plant: the three phases plus a neutral or ground common to all three. If you were to look at the three phases on a graph, they would look like this relative to ground:
There is nothing magical about three-phase power. It is simply three single phases synchronized and offset by 120 degrees.
Why three phases? Why not one or two or four? In 1-phase and 2-phase power, there are 120 moments per second when a sine wave is crossing zero volts. In 3-phase power, at any given moment one of the three phases is nearing a peak. High-power 3-phase motors (used in industrial applications) and things like 3-phase welding equipment therefore have even power output. Four phases would not significantly improve things but would add a fourth wire, so 3-phase is the natural settling point.
And what about this "ground," as mentioned above? The power company essentially uses the earth as one of the wires in the power system. The earth is a pretty good conductor and it is huge, so it makes a good return path for electrons. (Car manufacturers do something similar; they use the metal body of the car as one of the wires in the car's electrical system and attach the negative pole of the battery to the car's body.) "Ground" in the power distribution grid is literally "the ground" that's all around you when you are walking outside. It is the dirt, rocks, groundwater, etc., of the earth.

## Slide 48: Ηλεκτρικός Υποσταθμός
Μετασχηματιστής

## Slide 49: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ

## Slide 50: ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

## Slide 51: Φράγμα με πλευρικά υποστηρίγματα
Τα πλευρικά στοιχεία (από οπλισμένο σκυρόδεμα) αντισταθμίζουν την πίεση του νερού, ενώ το βάρος του φράγματος πιέζει προς τα κάτω
Notes: Buttress Dam: Forces Water pushes against the buttress dam, but the buttresses push back and prevent the dam from toppling over. The weight of the buttress dam also pushes down into the ground.
Buttress dams... may be flat or curved, but one thing is certain: a series of supports, or buttresses, brace the dam on the downstream side. Most buttress dams, like the Bartlett Dam in Arizona, are made of reinforced concrete.

## Slide 52: Φράγμα βαρύτητας
Το βάρος του φράγματος συγκρατεί την πίεση του νερού. Υψηλό κόστος λόγω της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Notes: Gravity Dam: Forces Water pushes against the gravity dam, but the heavy weight of the dam pushes down into the ground and prevents the structure from falling over.
Gravity dams... are massive dams that resist the thrust of water entirely by their own weight. Most gravity dams, like the Grand Coulee Dam in Washington, are expensive to build because they require so much concrete. Still, many people prefer its solid appearance to the thinner arch and buttress dams.

## Slide 53: Φράγματα από χώμα και αδρανή υλικά.
Διαθέτουν αδιάβροχο πυρήνα γιά να μην επιτρέπει την διείσδυση του νερού.
Το βάρος του φράγματος το συγκρατεί στην θέση του.
Notes: Embankment dams... are the most commonly built dams in the United States. They are massive dams made of earth and rock. Like gravity dams, embankment dams rely on their heavy weight to resist the force of the water. But embankment dams are also armed with a dense, waterproof core that prevents water from seeping through the structure. Tailings dams -- large structures that hold back mining waste -- are a type of embankment dam.
Embankment Dam: Forces Water pushes against the embankment dam, but the heavy weight of the dam pushes down into the ground and prevents the structure from falling over.

## Slide 54: Φράγμα σχήματος τόξου
Κατάλληλα γιά στενά, βραχώδη περάσματα. Η καμπυλότητα του τόξου επιτρέπει ένα στενότερο σχήμα και απαιτούν λιγότερα υλικά από τους άλλους τύπους. Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται φαίνονται στο σχήμα. Το βάρος του φράγματος πιέζει προς τα κάτω.
Notes: Arch dams... are good for narrow, rocky locations. They are curved, and the natural shape of the arch holds back the water in the reservoir. Arch dams, like the El Atazar Dam in Spain, are thin and require less material than any other type of dam.
Arch Dam: Forces The arch squeezes together as the water pushes against it. The weight of the dam also pushes the structure down into the ground. Back to Dam Basics

## Slide 55: Η ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ

## Slide 56: ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ

## Slide 57: Καμπύλη διαρκείας γιά την ροή
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ (%)
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ (m3/sec)

## Slide 58: ΥΔΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΟΤΑΜΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ (%)
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ (m3/sec)
(1) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΡΟΗ – ΦΥΣΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
(2) ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΜΕΣΕΣ ΡΟΕΣ – ΦΥΣΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
(3) ΠΛΗΡΩΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

## Slide 59: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΩΝ

## Slide 61: Γαλλία : Rance και Saint Malo

## Slide 62: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΔΕ = Μ * g * Η
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΚΕ = 0.5 * Μ * u2
 u = √ (2 * g * H)
ΑΝ Ο ΠΙΔΑΚΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΤΟΜΗ Α (m2)
Η ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/s) : Q = A * √ (2 * g * H)
KAI H ΙΣΧΥΣ : P = ρ * g * Q * H [W]
Η
u
Α
u = 0

## Slide 63: Ισχύς
P = ισχύς [W]
η = απόδοση στροβίλου
ρ = πυκνότητα νερού [kg/m3]
g = επιτάχυνση της βαρύτητας [9.81 m/s2]
H = ύψος (m, η διαφορά ύψους μεταξύ της επιφάνειας εισαγωγής και εξαγωγής του νερού)
Q = παροχή (m3 /s)
P = η * ρ * g * H * Q

## Slide 64: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ
Αλλοίωση αρχικού τοπίου στην περιοχή του φράγματος και της τεχνητής λίμνης.
Μείωση του νερού ποταμών.
Μείωση της ταχύτητας του νερού
Θερμική διαστρωμάτωση στην λίμνη
Μεταβολή του χρονισμού της ροής.
Αυξομείωση της στάθμης του ταμιευτήρα.
Μείωση του ποσοστού του οξυγόνου στον ταμιευτήρα
Συγκράτηση της λάσπης και των θρεπτικών συστατικών
Οι υδροστρόβιλοι εμποδίζουν την διέλευση ψαριών – ανάγκη για «σκάλες» ψαριών.
Εκπομπές αερίων του ΦΘ (από την σήψη φυτών/δένδρων)
Notes: Ten Reasons Why Dams Damage Rivers
1. Dams reduce river levels. By diverting water for power, dams remove water needed for healthy in-stream ecosystems. Stretches below dams are often completely de-watered.
2. Dams block rivers. Dams prevent the flow of plants and nutrients, impede the migration of fish and other wildlife, and block recreational use. Fish passage structures can enable a percentage of fish to pass around a dam, but multiple dams along a river make safe travel unlikely.
3. Dams slow rivers. Many fish species, such as salmon, depend on steady flows to flush them downriver early in their life and guide them upstream years later to spawn. Stagnant reservoir pools disorient migrating fish and significantly increase the duration of their migration.
4. Dams alter water temperatures. By slowing water flow, most dams increase water temperatures. Other dams decrease temperatures by releasing cooled water from the reservoir bottom. Fish and other species are sensitive to these temperature irregularities, which often destroy native populations.
5. Dams alter timing of flows. By withholding and then releasing water to generate power for peak demand periods, dams cause downstream stretches to alternate between no water and powerful surges that erode soil and vegetation, and flood or strand wildlife. These irregular releases destroy natural seasonal flow variations that trigger natural growth and reproduction cycles in many species.
6. Dams fluctuate reservoir levels. Peaking power operations can cause dramatic changes in reservoir water levels -- often up to 40 feet -- which degrade shorelines and disturb fisheries, waterfowl, and bottom-dwelling organisms.
7. Dams decrease oxygen levels in reservoir waters. When oxygen-deprived water is released from behind the dam, it kills fish downstream.
8. Dams hold back silt, debris, and nutrients. By slowing flows, dams allow silt to collect on river bottoms and bury fish spawning habitat. Silt trapped above dams accumulates heavy metals and other pollutants. Gravel, logs and other debris are also trapped by dams, eliminating their use downstream as food and habitat.
9. Dam turbines cut up fish. Following currents downstream, fish are drawn into and cut up by power turbines. When fish are trucked or barged around the dams, they experience increased stress and disease and decreased homing instincts.
10. Dams increase predator risk. Warm, murky reservoirs often favor predators of naturally occurring species. In addition, passage through fish ladders or turbines injure or stun fish, making them easy prey for flying predators like gulls and herons.

## Slide 65: Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
  ΤΟΠΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
  ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

## Slide 66: Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΣΤΑΘΜΗ : ΥΨΗΛΗ & ΧΑΜΗΛΗ
ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙΣ
ΥΔΡΟΤΡΟΧΟΙ
ΤΥΠΟΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΑΠΟ ΧΩΜΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΘΕΣΗ, ΜΕΓΕΘΟΣ, ΤΟΠΙΟ

## Slide 67: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
4. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΖΩΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΖΩΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΖΩΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ
ΖΩΝΗ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΖΩΝΕΣ

## Slide 68: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
  ΣΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ &
  ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ.

## Slide 69: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ
pH
ΤΥΡΒΩΔΕΣ
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
ΒΑΚΤΗΡΙΑ

## Slide 70: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΒOD & COD
ΑΖΩΤΟ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ, ΝΙΤΡΩΔΗ ΚΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑ
ΦΩΣΦΩΡΟΣ ΣΤΑ ΦΩΣΦΩΡΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΩΡΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΙΟΥΧΑ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ

## Slide 71: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΓΙΑ :
ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

## Slide 72: ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ :
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ Ή Η ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥΣ.

## Slide 73: ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΤΑ ΕΙΣΡΕΟΝΤΑ ΥΔΑΤΑ.
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΕΚΡΟΗ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΑΝΟΞΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ

## Slide 74: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

## Slide 75: 1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

## Slide 76: 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΛΕΛΥΜΕΝΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΡΟΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΓΟΥ

## Slide 77: 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΩΦΕΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

## Slide 78: 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΞΥΛΕΥΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

## Slide 79: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
    ΑΓΡΙΑ ΦΥΣΗ
    ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
    ΘΕΣΠΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
    ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΔΙΑΣΩΣΗ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ
  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
  ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ
  ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ

## Slide 80: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΛΑΔΙΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΚΟΝΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΙ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΞΥΛΕΥΣΗ

## Slide 81: ΣΚΑΛΑ ΨΑΡΙΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ

## Slide 82: Το Φράγμα και η Τεχνητή Λίμνη
ΜΕΓΕΘΟΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
  ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΧΘΗΣ
  ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
  ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

## Slide 83: ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – 1200 π.Χ. (Κρήτη)

## Slide 100: ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΡΡΟΙΕΣ

## Slide 101: Υδραυλική ενέργεια – στρόβιλος για υποθαλάσσια ρεύματα

## Slide 102: Παλιρροιακός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής

## Slide 103: Παλιρροιακός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής

## Slide 104: κυματική ενέργεια

## Slide 105: Μηχανή Wavestar στην Δανία κλίμακα 1:10
Notes: Wave Star Energy in scale 1:10 has now been in operation and grid connected since April 2006 at Nissum Bredning in the North Western corner of Denmark. Since then the company's test machine has logged almost 4.000 operatinal hours in the first 6 months of daily operation, been through 7 significant storms and is a major step on the way towards commercial wave power
The 1:10 scale model is 24 metres long and designed to stand in water which is a couple of metres deep and operates in waves shich are 1:10 og fhte wave height in the North Sea. The 20 floats on either side of the machine, which generate the electricity by being pressed upwards by the waves, are one metre in diameter and generate electricity from waves of a height of just 5 centimetres.

## Slide 107: Wavestar - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΔΕΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΕΝΑ ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ
ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ Κ Α Θ Ε Τ Α ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΒΑΣΗ
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 20 ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΔΟΥΡΕΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΤΟ ΚΥΜΑ ΑΝΑΣΗΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ, κλπ.
ΚΑΘΕ ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ
ΟΤΑΝ Η ΣΗΜΑΔΟΥΡΑ ΑΝΑΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΝΙ ΠΙΕΖΕΙ ΜΕ ΠΙΕΣΗ ΜΕΧΡΙ 200 bar.
H ΠΙΕΣΗ ΟΔΗΓΕΙ ΕΝΑΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ.
Notes: How Wave Star works The Wave Star machine represents a solution to both the trivial and complex problems which, for years, have stood in the way of the development of commercially viable wave power technology. The basic concept behind Wave Star is fundamentally different to many other wave power models. The machine does not form a barrier against the waves, with a view to harnessing all of their energy, but instead cuts in at right angles to the direction of the wave. In this way the waves run through the length of the machine, and their energy is exploited in a continuous process. On either side of the oblong machine there are 20 hemisphere-shaped floats which are partially submerged in the water. When a wave rolls in, the first float is lifted upwards, and then the second and so on, until the wave subsides. The floats are each positioned at the base of their own hydraulic cylinder. When a float is raised, a piston in the cylinder presses oil into the machine’s common transmission system with a pressure of up to 200 bar. The pressure drives a hydraulic motor, which is connected to the generator, which produces the electricity. As the machine is several wave lengths long, the floats will work continuously to harness energy.

## Slide 108
Masuda buoy
Japanese wave-powered
navigation buoy, first
introduced in 1960’s.
Overall diameter 3m.
Air turbine and 60W
generator, powered by
oscillating water column.
Output stored in
lead-acid batteries.
Flotation chamber
Oscillating air flow
Generator

## Slide 109
National Engineering Laboratory OWC device

## Slide 110
Salter’s Duck
Funded under UK wave energy programme in the 1980s.
Schematic view of cross-section
Angular motion between duck and spine actuates
hydraulic pumps for power take-off

## Slide 111
Salter’s Duck
ΜΟΝΤΕΛΟ «ΠΑΠΙΑΣ» ΣΕ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.

## Slide 112
ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΗΣ «ΠΑΠΙΑΣ» ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΛΟΧΝΕΣ

## Slide 113
Backward bent duct buoy (BBDB)
ΤΑΛΑΝΤΟΥΜΕΝΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΣΤΗΛΗ

## Slide 114
Norwegian OWC
500 kW prototype
device on shoreline
near Stavanger.
Concrete OWC
chamber topped
by steel tubular
tower. Single-rotor
Wells turbine.
Constructed in
1985, destroyed by
storm in 1988

## Slide 115
Norwegian
OWC schematic
Generator
Wells turbine
Circular splash guard
with annular space
for air flow to turbine
OWC chamber

## Slide 116
Wells turbine
Sectioned model
of a twin-rotor,
500 kW turbine
similar to that
fitted to the
Limpet OWC
on Islay
Generator
No. 1 rotor
Supporting
strut
No.2 rotor
Butterfly
valve

## Slide 117
ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΠΟ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Constructed in 1985, operated successfully for ten years

## Slide 118
ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΠΟ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Tapered channel
Sea
Reservoir
Turbine house (250 kW)

## Slide 119
Islay prototype OWC schematic
OWC chamber
Wells turbine
Generator

## Slide 120
500 kW rated, shoreline mounted oscillating water column
device near Portnahaven, Islay

## Slide 121
Actual 500 kW Wells turbine being prepared
for installation in Limpet OWC on Islay

## Slide 122
Prototype oscillating water column device, Portnahaven, Islay.
Wells turbine and generator rated at 75 kW. Constructed
in 1985, de-commissioned in 1999

## Slide 123
Wave Dragon
A Danish design: the arms amplify the incoming waves
which spill over into a central chamber. Power take-off
uses simple low-head hydro power technology
An artist’s
impression
of the device.
At full scale,
it would be
260 m wide
and would
develop up
to 4 MW

## Slide 124
A 1/4.5 scale prototype Wave Dragon during sea trials
off the Danish coast, 2003

## Slide 125
Archimedes Wave Swing
Concept developed in the Netherlands; a submerged device with
a vertically heaving float connected to a linear electrical generator
Prototype
rated at 2MW,
shown here
on tow in
preparation
for sea trials
off the coast
of Portugal,
early 2002

## Slide 126
Pelamis κυματικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής
A floating attenuator, Pelamis consists of 4 linked cylindrical
elements. Flexing of joints between elements actuates hydraulic
rams which feed oil into a high-pressure reservoir. Power
take-off is via a hydraulic motor to an electrical generator
Artist’s impression
of a “farm” of
Pelamis machines
in a staggered
array.
Full-scale device
is 120 m long,
3.5 m in diameter
and develops 750 kW

## Slide 127
PELAMIS :
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1/7

## Slide 128
Pelamis power conversion module
Hydraulic ram
High pressure
accumulator
Hydraulic motor
and generator
Fluid reservoir
Hinged joint

## Slide 129
Pelamis 750 kW prototype in transit to Orkney test centre

## Slide 130: Ωκεάνια κυματική ενέργεια (ετήσιοι μέσοι όροι ισχύος σε kW/m πλάτους κύματος)

## Slide 131
Stingray
μηχανές ισχύος για υποθαλάσσια ρεύματα

## Slide 132
Stingray trial deployment in Yell Sound, Shetland, September 2002.
Device produced 90 kW output in 1.5 m/s current speed

## Slide 133
Prototype 300 kW marine current turbine near
Lynmouth, Devon. 2 blades, rotor diameter 11 m
Project
managed by
UK company,
Marine
Current
Turbines Ltd.
No yaw
mechanism
and no
electrical
connection
to shore

## Slide 134: ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ – SEAFLOW – 300 kW

## Slide 135
Marine current turbine by Strom AS, Norway
Rated at 300 kW, rotor diameter 20 m
Deployment
in fjord near
Hammerfest
early 2003.
Turbine has
a tripod
supporting
framework
with gravity
ballast

## Slide 136: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΥΛΩΝΑ
H ΜΗΧΑΝΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

## Slide 137: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ …

## Slide 138
ΤΕΛΟΣ