## Slide 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΛΕΞΗ 13 ΒΙΟΜΑΖΑ

## Slide 4: ΒΙΟΜΑΖΑ γιά ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

## Slide 5
ΤΥΠΟΙ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ

## Slide 6: Σταθμός βιομάζας

## Slide 7: BIOMAZA: τα βασικά
Ο ΟΡΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΔΗΛΩΣΕΙ:
ΤΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
  ΦΥΤΙΚΗΣ,
  ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ
  ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ
ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ
ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΤΙΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ :
  ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ, ΔΑΣΗ)
  ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ Ή ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ

## Slide 8: ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Θερμοχημική μετατροπή
Βιοχημική μετατροπή
Φυσικοχημική μετατροπή

## Slide 9: Βιομάζα: δυνατές χρήσεις
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΥΡΟΛΥΣΗ
ΖΥΜΩΣΗ
ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΖΥΜΩΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

## Slide 10: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΘΕΡΜΟ-ΧΗΜΙΚΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ

## Slide 11: ΥΛΟΤΟΜΗΣΗ
ΞΥΛΕΙΑ
ΞΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΛΑΔΙΑ

## Slide 12
ΚΟΠΗ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΤΩΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ

## Slide 13
Chipping
ΜΗΧΑΝΗ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ

## Slide 14: ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

## Slide 16: Μαλακό ξύλο (α) – θάμνος (β)
rs: resin channel, bp: bordered pit

## Slide 17: ΣΗΜΥΔΑ (Birchwood)

## Slide 18: Κριθάρι (α), ζαχαροκάλαμο (β)

## Slide 19: Παραγωγή Ενέργειας
Οι χημικοί δεσμοί μεταξύ των γειτονικών μορίων άνθρακα, υδρογόνου και οξυγόνου, διασπώνται μέ:
  ΧΩΝΕΥΣΗ
  ΚΑΥΣΗ
  ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ
και απελευθερώνεται η αποθηκευμένη ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ....

## Slide 20: Βιομάζα: η θερμιδική αξία της
εξαρτάται από τις
  χημικές και
  φυσικές ιδιότητες
των μεγάλων μορίων από τα οποία αποτελείται
χρησιμοποιείται γιά:
  τροφή
  ενέργεια

## Slide 21: Ενεργειακή Καλλιέργεια
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
  μεγάλη απόδοση (παραγωγή ξηρής μάζας ανά καλλιεργήσιμη επιφάνεια)
  μικρές ενεργειακές εισροές γιά την καλλιέργεια
  χαμηλό κόστος
  σύσταση χωρίς ρύπους
  χαμηλή διατροφική αξία

## Slide 22: ΒΙΟΜΑΖΑ: η χρήση
Η αξία της οφείλεται στις χημικές και φυσικές ιδιότητες των μεγάλων μακρομορίων που την αποτελούν
Παραδοσιακά:
  καύση βιομάζας γιά θερμότητα
  φυτά ως τροφή γιά το περιεχόμενο σάκχαρο και άμυλο
Στην σύγχρονη εποχή: χρήση κάρβουνου και πετρελαίου (που αποτελούν επίσης βιομάζα...)

## Slide 23: Βιομάζα: Κίνητρα γιά την ενεργειακή αξιοποίηση της
το χαμηλό κόστος ενεργειακής εκμετάλλευσης με τις νέες τεχνολογίες μετατροπής
η υπερπαραγωγή τροφίμων, άρα υπάρχει διαθέσιμο έδαφος για καλλιέργεια ενεργειακών φυτών
η απειλή της κλιματικής αλλαγής – η βιομάζα είναι ουδέτερη από πλευράς παραγωγής CO2.

## Slide 24: Βιομάζα: Προϊόντα
ηλεκτρισμός
θερμότητα
καύσιμο γιά τις μεταφορές
χημική πρώτη ύλη

## Slide 25: Βιομάζα: Οι τύποι
φυτά
θάμνοι
δέντρα
φύκια
απόβλητα
Κριτήρια επιλογής :
  τέφρα
  ιχνοστοιχεία
  περιεχόμενο σε κυτταρίνη
  αλκαλικά μέταλλα
  ΥΓΡΑΣΙΑ
    υψηλή υγρασία:
      υγρή επεξεργασία – ζύμωση
    χαμηλή υγρασία:
      αεριοποίηση,
      πυρόλυση,
      καύση
η υγρασία χρειάζεται ενέργεια γιά να ξηρανθεί η βιομάζα, άρα ...

## Slide 26: Τα συστατικά των φυτών
Κυτταρίνη 40-50%
Ημικυτταρίνη 20-40%
Λιγνίνη
κλπ.

## Slide 27: a. Κυτταρίνη
πολυμερές γλυκόζης με μοριακό βάρος γύρω στο 100,000
συνήθως η ένωση με το μεγαλύτερο ποσοστό, 40-50%
b. Ημικυτταρίνη
μείγμα πολυσακχαρίδων, όπως γλυκόζη, μανόζη, ξυλόζη, και αραβινόζη, καθώς και
οξέα
μέσο μοριακό βάρος < 30,000.
αποτελεί το 20-40% της βιομάζας
c. Λιγνίνη
άμορφες ενώσεις με μεγάλο μοριακό βάρος

## Slide 28: ΒΙΟΜΑΖΑ : η φωτοσύνθεση
βαθμός απόδοσης φωτοσύνθεσης < 1%
CO2
Η2Ο
[CH2O]n
Ο2
+
+
ηλιακή ακτινοβολία
υδρογονάνθρακες
ηλιακή ενέργεια αποθηκεύεται στους χημικούς δεσμούς της βιομάζας

## Slide 29: ΒΙΟΜΑΖΑ: Παραγωγή Ενέργειας
CO2
Η2Ο
[CH2O]n
Ο2
+
+
χημική/βιολογική επεξεργασία
υδρογονάνθρακες
Η αποθηκευμένη χημική ενέργεια απελευθερώνεται με χημικές/βιολογικές διεργασίες και παράγονται CO2 και H2O.

## Slide 30: Η φωτοσύνθεση
Τι είναι:
Μιά σύνθετη διεργασία που γίνεται από:
    Φυτά (πράσινα)
    φύκια (μπλέ-πράσινα)
    Ορισμένα βακτήρια
Πώς γίνεται:
Με δέσμευση της ηλιακής ενέργειας μέσα από αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, που παράγουν οξυγόνο και γλυκόζη (και άλλες ενώσεις) που μπορεί να χρησιμοποιηθούν γιά παραγωγή ενέργειας.
Ποιά είναι η αντίδραση:
Γ Λ Υ Κ Ο Ζ Η
Notes: μ

## Slide 31: Τα δύο φωτο-συστήματα στην φωτοσύνθεση
παραγωγή τριφωσφωρικής αδενοσίνης ATP
Notes: Photosystems I and II absorb light energy, convert it into electrochemical potential, and are connected in series electrically. These two 'light reactions' of photosynthesis form links in a chain of electron (e-) transfers that is coupled, by means of proton pumping, to synthesis of the energy-storage molecule adenosine triphosphate (ATP). The electron transport chain of photosynthesis, also known as the Hill and Bendall Z-scheme, ends with photosystem I delivering electrons to NADP+, making NADPH. ATP and NADPH drive the 'dark reactions' that transfer the electrons to CO2 so as to provide the energy to make sugars and the other molecules of life. The chain begins when water is oxidized to oxygen by the very high electrochemical potential of photosystem II. The catalyst of water oxidation (Box 3) is shown here as a cluster of four red spheres and one yellow one.

## Slide 32: Βιομάζα: Οι ιδιότητες
Περιεχόμενο σε υγρασία
Θερμογόνος δύναμη
Ποσοστά σταθερού άνθρακα και πτητικών
Περιεχόμενο σε τέφρα/υπόλοιπα
Λόγος κυτταρίνης προς λιγνίνη

## Slide 33: Βιομάζα: Περιεχόμενο σε Υγρασία
εσωτερική υγρασία (στο φυτό)
εξωτερική υγρασία (οφείλεται στις καιρικές συνθήκες κατά την συγκομιδή)
σημασία έχει η «εξωτερική» υγρασία

## Slide 34: Βιομάζα: Θερμογόνος Δύναμη
Χαμηλή Θερμογόνος Δύναμη
Υψηλή Θερμογόνος Δύναμη
Η διαφορά τους είναι η λανθάνουσα θερμότητα της περιεχόμενης υγρασίας

## Slide 35: Βιομάζα: Ποσοστό Σταθερού Άνθρακα και Πτητικών
η ενέργεια είναι αποθηκευμένη, υπό χημική μορφή, σε:
σταθερό άνθρακα (fixed carbon)
πτητικά (volatiles)
Τα πτητικά διαφεύγουν με θέρμανση στους 950 oC γιά 7 λεπτά.
ο σταθερός άνθρακας είναι ό,τι μένει, χωρίς όμως την τέφρα και την υγρασία

## Slide 36: Βιομάζα: Θερμογόνος Δύναμη
Σημασία έχουν οι λόγοι:
  O : C
  H : C
  Αυτοί καθορίζουν την θερμογόνο δύναμη της βιομάζας

## Slide 37: Καύσιμα: σημασία αναλογίας O:C και H:C - διάγραμμα VAN KREVELEN
0.4
0
0.2
0.8
0.6
0.2
0.4
1.0
1.2
1.4
1.8
0.8
0.6
1.6
Λόγος O/C
Λόγος H/C
Ξύλο
Λιγνίνη
Κυτταρίνη
Βιομάζα
Τύρφη
Λιγνίτης
Κάρβουνο
Ανθρακίτης
Αύξηση της ΘερμογόνουΔύναμης

## Slide 38: διάγραμμα VAN KREVELEN
όσο μεγαλώνει ο λόγος O:C και H:C τόσο μειώνεται η θερμογόνος δύναμη, γιατί :
Η ενέργεια στον δεσμό
  O : C &
  H : C
είναι μικρότερη από ό,τι στον δεσμό
  C : C.

## Slide 39: Βιομάζα: Περιεχόμενο σε τέφρα/υπόλοιπα
Το στερεό υπόλειμμα που μένει στην θερμοχημική ή βιοχημική διεργασία
αφορά την διαχείριση της βιομάζας, καθώς ενδέχεται να είναι δύσκολο να απομακρυνθεί από την εστία καύσης

## Slide 40: Βιομάζα: % σε Αλκαλικά Μέταλλα
αλκαλικά μέταλλα: Na, K, Mg, P, Ca
αντιδρούν με το πυρίτιο, Si, και παράγεται μιά κολλώδης, υγρή φάση που προκαλεί προβλήματα στον θάλαμο καύσης

## Slide 41: Βιομάζα: Λόγος Κυτταρίνη/Λιγνίνη
έχει σημασία μόνον στις βιοχημικές διεργασίες, διότι
η βιο-αποδομησιμότητα της κυτταρίνης είναι μεγαλύτερη από της λιγνίνης, άρα :
όταν υπερτερεί η κυτταρίνη, ο βαθμός απόδοσης της μετατροπής είναι μεγαλύτερος

## Slide 42: Βιομάζα: ο ρόλος του όγκου
γιά την μεταφορά
γιά την αποθήκευση

## Slide 43: Ποσοτική Ανάλυση Βιομάζας
 | Υγρασία (%) | Πτητικά (%) | Fixed carbon (%) | ΚΘΔ (MJ/kg)
Ξύλο | 20 | 82 | 17 | 18.6
Άχυρο | 16 | 59 | 21 | 17.3
Κριθάρι | 30 | 46 | 18 | 16.1
Λιγνίτης | 34 | 29 | 31 | 26.8
Πίσσα | 11 | 35 | 45 | 34

## Slide 44: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ
Καύσιμο | Ποσοτική Ανάλυση |  |  | Στοιχειακή Ανάλυση |  |  |  | 
 | κ.β. % |  |  | κ.β. % του οργανικού κλάσματος |  |  |  | 
 | υγρασία | τέφρα | οργανικό κλάσμα | C | H | O | N | S
Κάρβουνο Φυτικά λάδια Άχυρο Επεξ.Ξύλο Ακατεργ.Ξύλο Θάμνοι/φυτά Υγρά Απόβλητα Στερεά >> | 11.5 0 12.7 14.6 19.8 24.2 32.5 43.6 | 8.5 0 6.4 4.4 1.8 5.5 25.7 17.2 | 80.0 100 80.9 81.0 78.4 70.3 41.8 39.2 | 78.2 75.4 48.9 51.5 50.8 49.7 50.2 50.2 | 4.9 11.7 6.0 6.0 6.1 6.0 7.1 6.5 | 13.3 12.9 43.9 41.3 42.7 42.7 34.9 34.6 | 1.5 0 0.8 1.2 0.4 1.3 5.6 5.2 | 1.7 0 0.2 0.1 0.1 0.2 1.8 0.9

## Slide 45: Χαρακτηριστικά καυσίμων
 | Ανωτέρα θερμο-γόνος δύναμη MJ/kg | Πτητικά % | Τέφρα % | Θείο % | Άζωτο %
Βιομάζα (ξύλο) | 17-20 | 80-85 | 1-2 | < 0,1 | 0,1
Βιομάζα (ελαιοπυρήνες) | 18-21 | 75-80 | 3-4 | < 0,1 | 1,5
Κάρβουνο (charcoal) | 25-30 | 20-30 | 2-15 | < 0,2 | Ίχνη
Πίσσα (βιοέλαιο) | 23-30 | >90 | < 0,5 | Ίχνη | Ίχνη
Μαζούτ | 37-42 | 90-95 | Ίχνη | 0,5-2 | < 1
Γαιάνθρακας | 25-33 | 20-40 | 10-15 | 0,5 | 1,5
Notes: συμβατικών και βιομάζας

## Slide 46: Στοιχειακή Ανάλυση Βιομάζας
 | C % | H % | O % | N % | S % | Τέφρα %
Κυπαρίσσι | 55,0 | 6,5 | 38,1 | - | - | 0,4
Οξιά | 51,6 | 6,3 | 41,4 | - | - | -
Ξύλο | 51,6 | 6,3 | 41,5 | 0 | 0,1 | 1
Σιτάρι | 48,5 | 5,5 | 3,9 | 0,3 | 0,1 | 4
Κριθάρι | 45,7 | 6,1 | 38,3 | 0,4 | 0,1 | 6
Πίσσα | 73,1 | 5,5 | 8,7 | 1,4 | 1,7 | 9
Λιγνίτης | 56,4 | 4,2 | 18,4 | 1,6 (N,S) | - | 5

## Slide 47: Ποσοστά κυτταρίνης/λιγνίνης σε τυπικές περιπτώσεις βιομάζας
Βιομάζα | Λιγνίνη % | Κυτταρίνη % | Ημικυτταρίνη %
Μαλακό ξύλο | 27-30 | 35-40 | 25-30
Σκληρό ξύλο | 20-25 | 45-50 | 20-25
Σιτάρι | 15-20 | 33-40 | 20-25
Panicum virgatum | 5-20 | 30-50 | 10-40

## Slide 48: Βιομάζα: ενεργειακή μετατροπή
ΔΙΑΦΕΡΕΙ ανάλογα με :
  τύπο βιομάζας
  προέλευση
  τελική χρήση
  απαιτήσεις σε υποδομές
  περιβαλλοντικές απαιτήσεις

## Slide 49: Βιομάζα: Στάδια
συγκομιδή
συλλογή
μεταφορά
επεξεργασία και μετατροπή

## Slide 50: Διεργασίες γιά παραγωγή ενέργειας και προϊόντων από Βιομάζα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΧΡΗΣΗ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΑ
ΜΕΘΑΝΟΛΗ
ΒΙΟΑΕΡΙΟ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ
ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΦΥΤΕΙΕΣ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ
ΚΑΥΣΗ
ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΥΡΟΛΥΣΗ
ΖΥΜΩΣΗ
ΧΩΝΕΥΣΗ
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΗC

## Slide 51: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Η ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ :
  ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  ΚΑΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ
  ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ:
  ΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
  ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

## Slide 52: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ :
  ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΟΙ (ΞΗΡΟΙ)
  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ (ΥΓΡΟΙ)
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ:
  ΤΟΝ ΛΟΓΟ C/N
  ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΟΙ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ:
  ΜΕ ΛΟΓΟ C/N > 30
  ΥΓΡΑΣΙΑ < 50 %
  (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ)

## Slide 53: Βιομάζα: Μετατροπές σε καύσιμο

## Slide 54: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ :
  ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
  ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ:
  ΚΑΥΣΗ
  ΠΥΡΟΛΥΣΗ
  ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
  ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ
Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
  ΧΩΝΕΥΣΗ ( ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ = CH4 + CO2)
  ΖΥΜΩΣΗ – ( ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ )

## Slide 55: Βιοχημική μετατροπή βιομάζας σε βιοκαύσιμα

## Slide 56: Θερμοχημική αεριοποίηση της βιομάζας προς βιοκαύσιμα

## Slide 57: Θερμοχημική πυρόλυση βιομάζας προς βιοκαύσιμα

## Slide 58: Ανάλυση Κύκλου Ζωής γιά ένα ενεργειακό φυτό
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΡΟΥ
ΦΥΤΕΥΣΗ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ)
ΒΛΑΣΤΗΣΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ
ΘΕΡΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

## Slide 59: βιοαέριο

## Slide 60: χοιροστάσιο

## Slide 61: Στερεά απορρίμματα και υγρά απόβλητα

## Slide 62: Η ζύμωση παράγει αέρια καύσιμα
το μεθάνιο είναι καύσιμο αέριο!!

## Slide 63: Συλλογή βιοαερίου
Επικάλυψη με πλαστικό κάλυμμα
Παραγωγή CH4

## Slide 64: Σταθμός βιοαερίου σε σιλό
ηλεκτροπαραγωγή
Δεξαμενή
σωλήνωση

## Slide 65: Παραγωγή, συλλογή μεθανίου σε ΧΥΤΑ

## Slide 67
Βιομάζα: Παραγωγή Βιοαερίου με Ζύμωση

## Slide 69: ΜΕΘΑΝΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ
Η ΜΕΘΑΝΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
  ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΓΡΑΣΙΑΣ (ΚΟΠΡΙΕΣ)
  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΕΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ (ΖΥΜΩΣΗ)
ΦΑΣΕΙΣ:
  ΥΔΡΟΛΥΣΗ
  ΑΛΚΟΟΛΟΓΕΝΕΣΗ
  ΜΕΘΑΝΟΓΕΝΕΣΗ

## Slide 70: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘΑΝΙΟ.
  ΥΔΡΟΘΕΙΟ (Η2S) – ΙΣΧΥΡΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ, ΜΕ ΑΣΧΗΜΗ ΟΣΜΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ.
  CO2 ΚΑΙ ΝΕΡΟ – ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ.

## Slide 71: ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΞΥΛΟ
ΚΑΥΣΗ
ΞΗΡΑΝΣΗ
ΤΕΦΡΑ
Notes: A wood particle combustion route. The greenwood particle undergoes drying and gasification producing thus flames. The particle burns outs and produces ash.

## Slide 72: ΛΕΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΤΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

## Slide 73: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Biomass
High Heat
Boiler
ΑΤΜΟΣ
ΣΤΡΟΒΙΛΟΣ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

## Slide 74
ΛΕΒΗΤΑΣ
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ

## Slide 75: Λέβητας

## Slide 76: Σχηματική διάταξη καυστήρα και λέβητα γιά παραγωγή θερμότητας με καύση ξύλου

## Slide 77: Εστία με κυλιόμενη σχάρα

## Slide 78: Καυστήρας αιώρησης

## Slide 79: Ρευστοποιημένη κλίνη με αέρα

## Slide 80: Ρευστοποιημένη κλίνη με κυκλοφορία

## Slide 83: ΚΑΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ – σχηματικό διάγραμμα

## Slide 84: ΚΑΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΤΜΟΥ

## Slide 86: Η ΠΥΡΟΛΥΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΠΟΥ ΤΟ ΞΥΛΟ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 500 οC ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΕΡΑ.
ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΑΤΜΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΘΕΙ ΠΡΟΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ (ΥΓΡΟ)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 680 Lt BIOKAYΣΙΜΟΥ ΑΠΟ 1000 ΚΙΛΑ ΞΥΛΟΥ.

## Slide 87: ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το βιοκαύσιμο έχει χαμηλή θερμογόνο δύναμη της τάξεως των 20 GJ/m3
(ΧΘΔ των απορριμάτων ξύλου 4 GJ/m3)

## Slide 88: Τα βασικά συστατικά
Άτομο άνθρακα
Άτομο οξυγόνου
Άτομο υδρογόνου
Μόριο νερού
Μόριο μονοξειδίου άνθρακα
Μόριο διοξειδίου του άνθρακα

## Slide 89: Το δέντρο, οι ιθμώδεις σωλήνες, και ο εσωτερικός τοίχος τους

## Slide 90
ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Με την θέρμανση στους 500 οC οι δεσμοί διασπώνται
Η πυρόλυση πρέπει να γίνει σε απουσία αέρα αλλοιώς θα έχουμε καύση και όχι διάσπαση των δεσμών
Τα καύσιμα αέρια αποτελούνται από μικρές αλυσίδες με λιγότερο από 4 άτομα άνθρακα.
Τα υγρά βιοκαύσιμα αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες με τμήματα μέχρι 20 άτομα άνθρακα
Το στερεό υπόλοιπο του κάρβουνου είναι τμήματα μεγάλου μήκους με πολλά άτομα άνθρακα.
Notes: Pyrolysis as seen with our eyes
On the previous page it was explained that during pyrolysis, wood atoms vibrate apart. However, wood atoms are very small so this process cannot be seen directly. Since all atoms in a piece of wood take part in the process, macroscopic changes can be observed by our eyes. When inserting a log of wood in an open fireplace, it starts to colourize from yellowish brown to deep brown, and finally to its black charcoal appearance. During this period hot vapours and gases are released from the wooden log. For pyrolysis it is necessary that air is absent, else the product fragments shown on the previous page get burned and destroyed. When cooling the product fragments down to room temperature 3 new substances are formed:
1. Combustible gases (small fragments containing less than 4 carbon atoms),
2. Liquid bio-oil (fragments with up to 20 carbon atoms), and
3. Solid charcoal (long carbonaceous fragments).

## Slide 91: Η πυρόλυση του ξύλου οδηγεί σε 3 νέες ενώσεις
1000 kg ξύλου παράγουν αέρια, έλαια και κάρβουνο

## Slide 92: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ RETSCREEN ΓΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ

## Slide 95: Βιομάζα - ενεργειακά φυτά
Καλλιέργεια αγριοαγκινάρας στην Θεσσαλία

## Slide 96: Η ΑΓΡΙΑΓΚΙΝΑΡΑ
Η αγριαγκινάρα είναι ένα πολυετές φυτό μεσογειακής προέλευσης, καλά προσαρμο-σμένο στις ξηροθερμικές συνθήκες της Ν. Ευρώπης, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιομάζας.

## Slide 97: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η αγριαγκινάρα είναι ζιζάνιο το οποίο καλλιεργείται, χωρίς να έχει ανάγκη νερού, λίπανσης και φυτοφαρμάκων
Συνεπώς πολύ μικρό κόστος παραγωγής.
Σε περιοχές όπως η Θεσσαλία πιθανή αντικατάσταση 1 εκ. στρεμμάτων θα έφερνε εξοικονόμηση 400 εκ. κυβικών μέτρων νερού.

## Slide 98: Καλλιέργεια - ασθένειες
Λόγω του γεγονότος ότι η αγριαγκινάρα είναι η ίδια ισχυρό ζιζάνιο (εισβολέας), δεν επιτρέπει την ανάπτυξη άλλων ζιζανίων,
Σε μακροχρόνια πειράματα δεν εμφανίστηκαν ασθένειες και εχθροί του φυτού, κι έτσι η καλλιέργειά της μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων.
Η αγριαγκινάρα λόγω του πλούσιου ριζικού της συστήματος, που εκμεταλλεύεται άριστα τους εδαφικούς πόρους και χρειάζεται λιγότερο άζωτο.

## Slide 99: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Η αγριαγκινάρα εκμεταλλεύεται άριστα τις χειμερινές βροχές και δίνει υψηλές αποδόσεις χωρίς άρδευση.
Είναι φυτό προσαρμοσμένο στις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας και το κυριότερο πλεονέκτημά της είναι ότι αναπτύσσεται από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο και αναπτύσσεται με το νερό των βροχοπτώσεων

## Slide 100: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Η απόδοση σε ξηρή ουσία κυμαίνεται
Σε μη αρδευόμενα χωράφια: από 1.200 έως 1.600 kg
Σε αρδευόμενα χωράφια ( 2-3 αρδεύσεις από τα μέσα Απριλίου μέχρι το τέλος Μαΐου): οι αποδόσεις φθάνουν έως και 2.500 κιλά ξηρής ουσίας ανά στρέμμα.
H καλλιέργεια της αγριαγκινάρας έχει πολύ μικρό κόστος.

## Slide 101: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ
Η αποξηραμένη ύλη της αγριαγκινάρας μπορεί να γίνει εύκολα τυποποιημένο βιοκαύσιμο (pellets) και να χρησιμοποιηθεί στην ηλεκτροπαραγωγή.
Οι συμβατικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής παρουσιάζουν στην καύση βιομάζας βαθμό απόδοσης 15-40%, ενώ στα συστήματα συμπαραγωγής ο βαθμός απόδοσης φθάνει μέχρι και 75-85%.

## Slide 102: Πλεονεκτήματα γιά το περιβάλλον
Η εγκατάσταση της καλλιέργειας της αγριαγκινάρας συμβάλλει :
στη μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων και την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
στον περιορισμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Η βιομάζα είναι ουδέτερη σε εκπομπές CO2.
στον περιορισμό της όξινης βροχής.

## Slide 129: Συγκομιδή αγριοαγκινάρας

## Slide 130: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ
http://www.planlocal.org.uk/videos/videopages/biomass-an-introduction.html
ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ
ΕΙΔΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ
ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΠΟΥ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ή ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΠΕΛΕΤΤΕΣ
ΡΟΚΑΝΙΔΙΑ
ΞΥΛΑ
Different types of system
ΣΟΜΠΑ
ΛΕΒΗΤΑΣ
Notes: Use the information contained in page 1 of the factsheet through this slide

## Slide 131: τέλος....