## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ 01
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## Slide 4: Ενέργεια εισαγωγικά

## Slide 5: 100 kJ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΣΤΕΓΗ 40M2 σε 2.5 secs.
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 3.5 gr ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 2.9 gr ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ 1000kg ΣΕ ΥΨΟΣ 10 m
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ Α/Γ,
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3m ΣΕ 20 min ΜΕ ΑΝΕΜΟ 5 m/s
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 1 ΤΟΝΝΟΥ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 50 km/h
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ 3 ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΚΑΦΕ (400 gr) ΟΤΑΝ ΨΥΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 80ΟC ΣΕ 20OC.
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΞΗ 300 gr ΠΑΓΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΛΑΜΠΤΗΡΑ 100W ΠΟΥ ΦΩΤΙΖΕΙ 17mins
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΡΟΤΟΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0.6 m ΠΑΧΟΥΣ 70 mm ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ 1500 ΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ

## Slide 6: Ενέργεια-Ισχύς
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται ισχύ ίση με 10-Watt λαμπτήρα.
Αν κάποιος φωνάζει γιά 8 χρόνια, 7 μήνες, και 6 ημέρες, θα παρήγαγε αρκετή ηχητική ενέργεια γιά να ζεστάνει ένα φλυτζάνι καφέ.
Ένα λίτρο πετρελαίου περιέχει 8.8kWh χρήσιμης ενέργειας ίσης με 120 ώρες ανθρώπινης εργασίας (5 εικοσιτετράωρα)
Πρωταθλητές ποδηλασίας μπορούν να παράγουν, γιά μικρά χρονικά διαστήματα, ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από 1,000 Watts.

## Slide 7: ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΚΛΙΜΑΚΕΣ
1 KWh: ηλεκτρικό μάτι γιά 1 ώρα
1 MWh: αυτοκίνητο γιά 1000 km
25 TWh: ετήσια κατανάλωση χώρας
1KW: ισχύς ψυκτικού μηχανήματος
10 KW: ισχύς τρακτέρ
1 MW: θερμικός σταθμός γιά πόλη 20,000 κατοίκων

## Slide 8: Ενέργεια στο παρελθόν
Μυϊκή
Ζώων
Ξύλου
Νερού
Ανέμου

## Slide 9: Ενέργεια σήμερα στον καταναλωτή
Ηλεκτρισμός
Βενζίνη και πετρέλαιο
Φυσικό αέριο
Βιομάζα
Θερμότητα

## Slide 10: Απόδοση ηλεκτροπαραγωγής
1920 9%
1940 24%
Σήμερα 32%

## Slide 11: Παραγωγή ενέργειας
Ήλιος 15,000,000 Κ στο κέντρο
Ήλιος 5762 Κ στην επιφάνεια
Άνθρωπος (καθισμένος) 2300 Whr/day
Δηλαδή 100 W (λάμπα)
Άνθρωπος σε φυσική άσκηση 1000 W

## Slide 12: Πηγές ενέργειας
Ηλιακή ... ... ... ... Ανανεώσιμες (Η,Α,Υ,Β)
Απολιθώματα ... Κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο
Πυρηνική ... ... ... Σχάση, σύντηξη
Άλλες . ... ... ... ... Γεωθερμία, παλίρροιες

## Slide 13: Καύσιμα από απολιθώματα
Κάρβουνο
Πετρέλαιο
Φυσικό αέριο

## Slide 14: Πυρηνική ενέργεια
Σχάση
Σύντηξη

## Slide 15: Ηλιακή ενέργεια
Υδροηλεκτρική
Βιομάζα
Αιολική
Άμεση ηλιακή, συλλέκτες, φωτοβολταϊκά
Γεωθερμία

## Slide 16: Πρωτογενής και δευτερογενής ενέργεια
Πρωτογενής ... Στην πηγή: κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλιακή, υδροηλεκτρική, βιομάζα
Δευτερογενής ... Στην τελική χρήση: ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, βιοκαύσιμο (αιθανόλη)

## Slide 17: Μετατροπές ενέργειας
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ
ΩΦΕΛΙΜΗ
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ
υπηρεσία
Κεντρική μετατροπή
Μεταβίβαση, Αποθήκευση, Διανομή
Τοπική μετατροπή (μηχανή)

## Slide 18: Ηλεκτροπαραγωγή και συμπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρισμού

## Slide 19: μετατροπές
Άμεσες
  Ηλιακή θέρμανση νερού
  Φωτοβολταϊκή
  Παθητικά σπίτια
Έμμεσες
  Ανεμογεννήτριες
  Υδροηλεκτρικοί σταθμοί
  Βιομάζα

## Slide 20: μονάδες
Joule … ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Watt … ΙΣΧΥΣ
Btu … ΕΝΕΡΓΕΙΑ
kWh … ΕΝΕΡΓΕΙΑ
toe … ΕΝΕΡΓΕΙΑ

## Slide 21: Παραγωγή ηλεκτρισμού
DC ισχύς = I * V
AC ισχύς = Irms * Vrms cos(φ)
rms: root mean square
Φ: γωνία φάσης μεταξύ ρεύματος και τάσης
Απώλειες μεταφοράς = I2 * R

## Slide 22
Ενεργειακός πόρος (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βιομάζα, πυρηνική)
Διαθέσιμη ενέργεια (ατμός)
Χρήσιμη ενέργεια (ηλεκτρισμός)
Τελική ενέργεια χρήσης (ηλεκτρισμός στον τόπο χρησιμοποίησης)
Υπηρεσία (φωτισμός, θέρμανση, κλιματισμός, μαγειρική, ζεστό νερό, βιομηχανική παραγωγή…)
Συσκευές
Θερμική μετατροπή
Μηχανική μετατροπή
Μεταφορά, διανομή
Απώλειες λέβητα (5%)
Απώλειες (65%)
Απώλειες (7%)
Απώλειες (διάφορες)
Ενέργεια (θέρμανση)
100
95
33
30
Υ< 30
62
Χρήσιμη ενέργεια (CHP)
Παραγωγή Ηλεκτρισμού και απόδοση συνολικής διεργασίας

## Slide 23: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΗΓΩΝ

## Slide 24: μετατροπή για ηλεκτροπαραγωγή
Χημική ή Πυρηνική
Θερμική
Μηχανική
Ηλεκτρική

## Slide 25: ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ άνεμος, νερό
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ νερό
ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ατομική κίνηση
ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ χημικός δεσμός
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ροή ηλεκτρονίων
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ήλιος
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ενέργεια περιστροφής άξονα

## Slide 26: Θερμικές μηχανές και η απόδοση τους
Θερμική μηχανή
Θερμότητα (από θερμή πηγή) dQH
Παραγόμενο έργο dWo
Θερμοκρασία θερμής πηγής ΤΗ
Θερμοκρασία ψυχρής πηγής Το
Απόδοση η = dWo/ dQH
Μέγιστο έργο dWmax=dQH(1-To/TH)

## Slide 27: Θερμοδυναμικοί κύκλοι γιά παραγωγή ηλεκτρισμού

## Slide 28: Αεριοστρόβιλος με συμπιεστή

## Slide 29: Συνδυασμένος κύκλος: αεριοστρόβιλος και ατμοστρόβιλος

## Slide 30: Αποθέματα καυσίμων - πετρέλαιο

## Slide 31: Καύση μεθανίου
Χημική αντίδραση
Μεθάνιο
CH4 + O2 -> CO + H2 + H2O
Υδρογόνο
H2 + (1/2) O2 -> H2O
Μονοξείδιο άνθρακα
CO + (1/2) O2 -> CO2

## Slide 32: Καύση αλκανών
Μετατροπή σε αιθυλένιο, προπυλένιο και μετά οξείδωση σε CO, υδρογόνο και νερό
CnH2n+2 -> CnH2n + H2
CnH2n + O2 -> CO + H2 + H2O (not balanced)
H2 + (1/2) O2 -> H2O (+ Active Species + Heat)
CO + (1/2) O2 -> CO2 (+ Heat)

## Slide 33: Ρύπανση από καύση
Αέρια ρύπανση στις πόλεις
Όξινη βροχή
Μείωση στοιβάδας όζοντος
Άκαυστοι υδρογονάνθρακες
Οξείδια αζώτου
Οξείδια του θείου
Ιπτάμενη τέφρα και αιθάλη

## Slide 34: Έλεγχος ρύπανσης
Αποθείωση
Έλεγχος καύσης γιά οξείδια αζώτου
Ηλεκτροστατικά, σακκόφιλτρα κλπ γιά ιπτάμενη τέφρα

## Slide 35: Φορητή ηλεκτρογεννήτρια με πετρέλαιο/βενζίνη

## Slide 36: ηλεκτρογεννήτρια

## Slide 37: Πετρελαϊκός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής

## Slide 38: Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με κάρβουνο

## Slide 39: Διπλός ατμοστρόβιλος και απαγωγή καυσαερίων

## Slide 40: φωτοβολταϊκά

## Slide 41: Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού

## Slide 42: αεριοστρόβιλος

## Slide 43: Ατμοστρόβιλος

## Slide 44: Μηχανή πρόωσης πυραύλων

## Slide 45: Ατμομηχανή του Watt – με τον ξεχωριστό συμπυκνωτή που δεν υπήρχε στην ατμομηχανή του Newcomen

## Slide 46: Newcomen atmospheric engine γιά άντληση νερού από ορυχεία

## Slide 47: Ολοκληρωμένο σύστημα συνδυασμένου κύκλου
Notes: Integrated combined cycle schematic

## Slide 48: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ IEA : INTERNATIONAL ENERGY AGENCY

## Slide 49: Παγκόσμια Ηλεκτροπαραγωγή ανά καύσιμο

## Slide 50: Πρωτογενής προσφορά ενέργειας, 2009

## Slide 51: Τομεακή ανάλυση τελικής κατανάλωσης

## Slide 52: Ηλεκτροπαραγωγή ανά καύσιμο, 2009

## Slide 53: Κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου, 2009

## Slide 54: Παραγωγή ενέργειας

## Slide 55: Πρωτογενής προσφορά ενέργειας