## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ 02
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

## Slide 4: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

## Slide 5: Θερμοδυναμική - πρώτη προσέγγιση
Μιά εμπειρική επιστήμη που βασίζεται σε 4 νόμους, και επιτρέπει, μέσα από ισοζύγια μάζας και ενέργειας, να προβλέψουμε τις τάσεις ατόμων και μορίων να αντιδράσουν, να μεταβάλλουν τον όγκο και την φάση τους...

## Slide 6: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
Η Θερμοδυναμική ορίζεται ως η μελέτη της ενέργειας, των ενεργειακών μετασχηματισμών και των σχέσεων τους με την ύλη.
Η ανάλυση των θερμικών συστημάτων γίνεται μέσω της εφαρμογής των :
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ
1ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Διατήρηση της ενέργειας)
2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

## Slide 7: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Μεταφορά Θερμότητας : η μελέτη της μεταβατικής κατάστασης ( μη-ισορροπία) ενός ή περισσοτέρων συστημάτων – σε διαφορετική θερμοκρασία - κατά την διάρκεια συναλλαγής θερμότητας.
Θερμοδυναμική : η μελέτη των (θερμικών) συστημάτων σε κατάσταση ισορροπίας.
Παράδειγμα : Λειτουργία μιάς μηχανής εσωτερικής καύσης.
Η Θερμοδυναμική θα υπολογίσει την τελική κατάσταση του συστήματος.
Η Μεταφορά Θερμότητας θα εκτιμήσει την μετάβαση από την μιά κατάσταση στην επομένη, τον χρόνο που μεσολαβεί, και τα ποσά της θερμότητας που συναλλάσονται.

## Slide 8: ΔΟΜΗ ΥΛΗΣ, ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ | ΔΥΝΑΜΕΙΣ | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΤΟΜΟΥ | ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ (Εσωτερικά στον πυρήνα) | ΠΥΡΗΝΙΚΗ
ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΜΟΡΙΑ | ΕΝΔΟ-ΑΤΟΜΙΚΗ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ | ΧΗΜΙΚΗ
ΜΟΡΙΑ | ΤΥΧΑΙΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΕΙΑ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ | ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΜΟΡΙΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΡΙΟΥ) | ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΜΟΡΙΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΖΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ & ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

## Slide 9: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΙΔΙΟΤΗΤΑ vs. ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

## Slide 10: Εσωτερική Ενέργεια
Τα άτομα και τα μόρια έχουν κινητική ενέργεια ! (κινούνται πολύ γρήγορα!)
Εσωτερική ενέργεια είναι η ενέργεια ενός σώματος λόγω της τυχαίας κίνησης των μορίων – είναι δηλ. το άθροισμα των ενεργειών όλων των μορίων.

## Slide 11: θερμοκρασία (T)
Ένα μέτρο της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων σε ένα σώμα

## Slide 12: Μονάδες θερμοκρασίας: Celsius Kelvin
K = °C + 273
14°C = ? K
14°C + 273 = 287K

## Slide 13: Θερμότητα (Q)
Η ενέργεια που μεταφέρεται ανάμεσα σε σώματα που έχουν μιά διαφορά θερμοκρασίας

## Slide 14: ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ
Η θερμότητα μεταφέρεται πάντα από ένα σώμα υψηλότερης θερμοκρασίας σε ένα άλλο με χαμηλότερη θερμοκρασία

## Slide 15
Σύμπαν
Σύστημα
Όριο του Συστήματος
Περιβάλλων χώρος του Συστήματος
O ρ ο λ ο γ ί α :

## Slide 16: Κλειστό Σύστημα (Closed System)
Ένα σύστημα που αποτελείται από μιά συγκεκριμένη ποσότητα μάζας, και καμμία μάζα δεν μπορεί να διαπεράσει το σύνορο του.
Η ενέργεια ως θερμότητα ή έργο, μπορεί να διασχίσει το σύνορο του, ενώ ο όγκος του δεν είναι αναγκαστικά σταθερός.

## Slide 17: Ανοικτό Σύστημα
Είναι μιά προσεκτικά επιλεγμένη περιοχή του χώρου.
Συνήθως εμπεριέχει μιά συσκευή που αφορά ροή μάζας, π.χ. ένας συμπιεστής.
Η ενέργεια και η μάζα ΜΠΟΡΟΥΝ να διασχίσουν το σύνορο ενός ανοικτού συστήματος.

## Slide 18: Απομονωμένο Σύστημα
Ένα κλειστό σύστημα που δεν επικοινωνεί με τον περιβάλλοντα χώρο.

## Slide 19: Αδιαβατικό Σύστημα
Ένα ανοικτό ή κλειστό σύστημα που δεν συναλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον του με την μορφή θερμότητας.

## Slide 20: Ο νόμος διατήρησης της ενέργειας
Σε κάθε διαδικασία,
η ενέργεια
ούτε δημιουργείται,
ούτε καταστρέφεται

## Slide 21: Πώς μετράμε την θερμότητα ?
Μετράμε μόνο
μεταβολές της θερμότητας
(δεν υπάρχει η απόλυτη θερμότητα )

## Slide 22: Ειδική θερμότητα
Η ποσότητα της θερμότητας που απαιτείται γιά να αυξήσει την θερμοκρασία 1 gr ενός σώματος κατά 1°C
Μονάδα =

## Slide 23: Η εξίσωση της θερμότητας
Q = m Cp DT
Q = θερμότητα (Joules)
m = μάζα (grams)
Cp = ειδική θερμότητα (J/g °C)
DT = Μεταβολή της θερμοκρασίας (°C)

## Slide 24: άσκηση
Πόση θερμότητα απαιτείται γιά να αυξηθεί η θερμοκρασία 350 gr νερού από 0.0°C στους 25°C?
37000 Joules

## Slide 25: Όταν προσθέτουμε θερμότητα, τα μόρια κινούνται ολοένα και πιό γρήγορα, με αποτέλεσμα να αυξάνει η θερμοκρασία τους
Τι συμβαίνει όταν
δεν έχουμε αλλαγή φάσης:

## Slide 26: Όταν προσθέτουμε θερμότητα, αντί γιά αύξηση της θερμοκρασίας (αύξηση της κινητικής ενέργειας των μορίων), οι μοριακοί δεσμοί σπάνε, και το σώμα αλλάζει φάση. π.χ. Το νερό βράζει και γίνεται ατμός
Τι συμβαίνει κατά την αλλαγή φάσης:

## Slide 27: Οι φάσεις του νερού

## Slide 28: 0 - Μηδενικός Νόμος
Όταν ένα σώμα Α βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με ένα σώμα Β, και
το Β βρίσκεται σε ισορροπία με ένα τρίτο σώμα Γ, τότε και
το Α βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με το Γ.
Αν ΤΑ = ΤΒ και ΤΒ=ΤΓ, τότε ΤΑ=ΤΓ

## Slide 29: 1ος θερμοδυναμικός νόμος
Όταν προσθέτουμε θερμότητα σε ένα σώμα, μετατρέπεται σε κάποια άλλη μορφή ενέργειας ή έργου.
Η συνολική ενέργεια παραμένει σταθερή !

## Slide 30: 1ος θερμοδυναμικός νόμος
Σ Ε = U + ½ m u2 + m g h + W
ΣΕ : συνολική ενέργεια
U : εσωτερική ενέργεια
½ m u2 : κινητική ενέργεια
M g h : δυναμική ενέργεια
W : παραγόμενο έργο

## Slide 31: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αν προσθέσουμε 10 Joules ενέργειας σε ένα σύστημα που δεν παράγει έργο, πόση είναι η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος ?
Αν προσθέσουμε 10 Joules ενέργειας σε ένα σύστημα που παράγει 4 Joules έργου, πόσο θα αυξηθεί η εσωτερική του ενέργεια ?
10 J
6 J

## Slide 32: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΆΛΛΗ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΙΕΣΕ ΕΔΩ

## Slide 33: 2ος Θερμοδυναμικός Νόμος
Εκδοχή #1:
Η θερμότητα ΠΟΤΕ δεν πρόκειται να μεταφερθεί, χωρίς κάποια μεσολάβηση, από ένα ψυχρό σώμα προς σε ένα θερμό σώμα.

## Slide 34: S - εντροπία
Ένα μέτρο της αταξίας ενός συστήματος

## Slide 35: ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ
Όσο μεγαλύτερη η αταξία του συστήματος, τόσο μεγαλύτερη η εντροπία.

## Slide 36: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΥΨΗΛΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ

## Slide 37: 2ος θερμοδυναμικός νόμος
Η εντροπία (αταξία) του σύμπαντος αυξάνεται σε ΟΛΕΣ τις φυσικές διεργασίες.

## Slide 38: 2ος θερμοδυναμικός νόμος
Εναλλακτική έκφραση
Καμμία μηχανή δεν μπορεί να μετατρέψει 100% την θερμότητα σε μηχανικό έργο
(υπάρχουν πάντα θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον)

## Slide 39: Θερμική μηχανή: λειτουργία
Βαθμός απόδοσης Carnot
QIN
W
QOUT
TIN
TOUT

## Slide 40: 3ος θερμοδυναμικός νόμος
Η εντροπία στο απόλυτο μηδέν (Τ = 0 Κ) ισούται με μηδέν

## Slide 41: ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Είναι ανεξάρτητες από το μέγεθος (μάζα) του συστήματος.
π.χ. Θερμοκρασία, πίεση, πυκνότητα
Δεν είναι προσθετικές
ΕΚΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εξαρτώνται από το μέγεθος του συστήματος, όπως η μάζα, ο όγκος, η ολική ενέργεια U.
Είναι προσθετικές.
(οι εκτατικές ιδιότητες ανά μονάδα μάζας ονομάζονται «ειδικές ιδιότητες», π.χ. Ειδικός όγκος v= V/m.)

## Slide 42: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ.
ΟΤΑΝ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΙΜΗ - ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ - ΤΟΤΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΔΗΓΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (ΜΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟ-ΠΟΥΜΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

## Slide 43: ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ: ΣΕ ΕΝΑ 2-ΦΑΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΟΤΑΝ Η ΜΑΖΑ ΜΙΑΣ ΦΑΣΗΣ ΦΘΑΝΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ: ΟΤΑΝ Η ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ (ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ)

## Slide 44: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (1) ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ (2)
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ.
ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΜΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ :
Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

## Slide 45: ΚΥΚΛΟΣ
ΟΙ 4 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΙΕΣΗΣ - ΟΓΚΟΥ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ.
Ανεξάρτητες ιδιότητες: δύο ιδιότητες είναι ανεξάρτητες όταν μπορεί να μεταβληθεί η μία, ενώ η άλλη διατηρείται σταθερή.

## Slide 46: Κατάσταση & Ισορροπία
Ένα κλειστό σύστημα φθάνει σε κατάσταση ισορροπίας.
Σύστημα σε 2 καταστάσεις.

## Slide 47: Ορισμός πιέσεων
Πίεση οργάνου
Ατμοσφαιρική
πίεση
Απόλυτη πίεση
Πίεση
κενού

## Slide 48: Κατασταστική εξίσωση αερίων
P * V = n * R * T
R : σταθερά των αερίων

## Slide 50: Μετάδοση θερμότητας
Η θερμότητα μεταδίδεται με τρείς τρόπους:
Α. επαφή (αγωγή)
Β. κυκλοφορία ρευστού (συναγωγή)
Γ. ακτινοβολία

## Slide 51: Επαφή (αγωγή)
  Q = k * A * dT/dx
  k: συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας
  Α: επιφάνεια διά μέσου της οποίας άγεται η θερμότητα
  Τ: η θερμοκρασία
  x: η διάσταση στην οποία ρέει η θερμότητα

## Slide 52: Συναγωγή
Q = h * A * ( Tτοίχου – Τρευστού)
h: συντελεστής συναγωγής (υπολογίζεται ανάλογα με την περίπτωση, το ρευστό, κλπ.)
Α : επιφάνεια τοίχου
Τρευστού : θερμοκρασία ρευστού
Ττοίχου : θερμοκρασία τοίχου

## Slide 53: ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Slide 54: Ακτινοβολία
Q = σ * Α * Τα4
σ : σταθερά Stefan-Boltzman
(= 5.67 * 10-8 W/m2 K)
A : επιφάνεια
Τα : θερμοκρασία ακτινοβολούσας επιφάνειας

## Slide 55: Ακτινοβολία ανάμεσα σε δύο σώματα (μη μέλανα)
A1 : το σώμα 1 περικλείει το σώμα 2
Q = σ * Α1 * f1-2 * {Τ14 – Τ24 }
f1-2 : συντελεστής μικρότερος της μονάδας
Τ1 , Τ2 : οι θερμοκρασίες των σωμάτων [Κ]

## Slide 56: ΤΕΛΟΣ

## Slide 57: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Slide 58: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ : ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΌ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΆΛΛΗ
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΜΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ, ΕΝΏ ΆΛΛΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

## Slide 59: ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:
Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΡΟΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ) ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΟΥ ΟΔΕΥΕΙ ΣΕ ΈΝΑ ΆΛΛΟ ΚΙΝΗΤΟ (ΜΕΣΩ ΚΑΠΟΙΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ)

## Slide 60
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΥΩΝΩΝ
Η ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ.

## Slide 61: ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΧΤΥΠΑΜΕ ΈΝΑ ΣΠΙΡΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΡΤΟ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΌΤΑΝ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΣΠΙΡΤΟ)

## Slide 62
ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΣΠΙΝΘΗΡΑ.
Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΝΘΗΡΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ.
Η ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΚΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ.

## Slide 63: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΌΣ ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΦΡΑΚΤΗ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΟΓΩ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

## Slide 64: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΛΛΕΣ
ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΚΑΤΕΒΑΙΝΕΙ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ
ΌΤΑΝ ΠΕΤΑΜΕ ΜΙΑ ΜΠΑΛΛΑ ΨΗΛΑ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
ΌΠΩΣ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ
Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΞΑΝΕΙ, Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ.

## Slide 65
ΣΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ Η ΜΠΑΛΛΑ ΣΤΑΜΑΤΑ.
Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗ.
ΕΧΕΙ ΌΜΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
ΌΠΩΣ ΠΕΦΤΕΙ, Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ :
Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΞΑΝΕΙ, ΕΝΩ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ

## Slide 66: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΕΣ
ΣΕ ΈΝΑ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΤΑ ΔΥΟ ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ) ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΣΤΑΜΑΤΑ, ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
ΌΠΩΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ.

## Slide 67
ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΟ.
ΕΚΕΙ, ΟΛΗ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΗΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΆΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ , ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ, ΕΠΑΝΑΚΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΑΝΕΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.
ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ.
Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ

## Slide 68: ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΌΤΑΝ ΤΡΕΧΕΙ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΌΤΑΝ ΤΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΜΑ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΛΥΓΙΖΕΙ

## Slide 69
Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ
ΌΠΩΣ ΤΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΙΑ ΜΟΡΦΗ Ο ΕΠΙΚΟΝΤΙΣΤΗΣ ΕΞΑΚΟΝΤΙΖΕΤΑΙ ΨΗΛΑ.
Η ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΗ.
ΜΟΛΙΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΥ Η ΒΑΡΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ