## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ 06
ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

## Slide 4: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ 06

## Slide 7: ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

## Slide 8: ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΠΡΟΠΑΝΙΟ | ΒΟΥΤΑΝΙΟ
Notes: Το προπάνιο ή μεθυλαιθάνιο ή διμεθυλομεθάνιο είναι το τρίτο μέλος των αλκανίων, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C3H8 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH3. Είναι το απλούστερο από τα αποκαλούμενα υγραέρια, δηλαδή αέριο στις συνηθισμένες συνθήκες (T = 25°C και P = 1 atm), αλλά που είναι υγροποιήσιμο με συμπίεση, στη συνηθισμένη θερμοκρασία (T = 25°C), αφού η κρίσιμη θερμοκρασία του, πάνω από την οποία δεν είναι εφικτή η υγροποίηση μόνο με συμπίεση, είναι σχεδόν 97°C. Αποτελεί μάλιστα το κύριο συστατικό του γνωστού μας εμπορικού υγραερίου (LPG, που βασικά είναι μίγμα προπανίου, βουτανίου και ισοβουτανίου), προερχόμενο από διύλιση κλασμάτων του αργού πετρελαίου, του φυσικού αερίου (ως 5%) και των προϊόντων πυρόλυσης αυτών και ανακυκλούμενων πολυμερών. Είναι άχρωμο και άοσμο εύφλεκτο αέριο και γι' αυτό το λόγο προστίθενται στο υγραέριο ιχνηθέτες, δηλαδή ίχνη αιθανοθειόλης, για να έχει τη γνωστή χαρακτηριστική μυρωδιά και με σκοπό την αποφυγή (κατά το δυνατό) ατυχημάτων από πιθανή διαρροή του.
ΒΟΥΤΑΝΙΟ – Το (κανονικό) βουτάνιο[2] ή διαιθύλιο είναι το τέταρτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων, δηλαδή άκυκλος κορεσμένος υδρογονάνθρακας, με χημικό τύπο C4H10 και σύντομο συντακτικό τύπο CH3CH2CH2CH3. Eίναι ισομερές θέσης του ισοβουτανίου. Είναι το δεύτερο απλούστερο αλκάνιο που είναι υγροποιήσιμο με συμπίεση αέριο και το τελευταίο (αν εξαιρέσουμε το ισομερές του ισοβουτάνιο και το νεοπεντάνιο) της σειράς που είναι αέριο στις συνηθισμένες συνθήκες. Αποτελεί το κύριο συστατικό του υγραερίου προερχόμενο από διύλιση κλασμάτων του πετρελαίου, του φυσικού αερίου (ως 5%) και των προϊόντων πυρόλυσης αυτών και ανακυκλούμενων πολυμερών. Είναι άχρωμο και άοσμο εύφλεκτο αέριο και γι' αυτόν το λόγο προστίθενται στο υγραέριο ίχνη αιθανοθειόλης για να έχει τη γνωστή χαρακτηριστική μυρωδιά, με σκοπό την αποφυγή (κατά το δυνατό) ατυχημάτων από διαρροή του.

## Slide 9: ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
 | ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ | Σύσταση % |  |  |  |  |  |  |  | 
 | J/lt | CH4 | C2H4 | C2H6 | H2 | CO | O2 | N2 | CO2 | H2O
Alabama | 35970 | 97.6 | - | - | - | - | - | 2.1 | 0.3 | -
West Virginia | 42780 | 76.8 | - | 22.5 | - | - | - | 0.7 | - | -
Ohio | 35280 | 93.3 | 0.3 | - | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 3.4 | 0.2 | 0.2
Ρωσία | 36006 | 98.0 | 0.6 | 0.2 |  |  |  |  | 0.1 | 
Αλγερία | 40360 | 91.2 | 6.5 | 1.1 |  |  |  |  |  | 
Coke-Oven | 21590 | 33.9 | 5.2 | - | 47.9 | 6.1 | 0.6 | 3.7 | 2.6 | -
Υγραέριο | 19540 | 15.5 | 4.7 | - | 34 | 32 | 0.7 | 6.5 | 4.3 | 2.3

## Slide 10: Προέλευση ΜΕΘΑΝΙΟΥ CH4
ΒΙΟΓΕΝΕΣ
  Αποσύνθεση οργανικής ύλης από μικροοργανισμούς που ζούν κοντά στην επιφάνεια της Γης, στο πεπτικό σύστημα των ζώων, στον οισοφάγο των μηρυκαστικών.
ΘΕΡΜΟΓΕΝΕΣ
  Σχηματίζεται όπως το πετρέλαιο. Οι οργανικές ενώσεις που έχουν εναποτεθεί σε λάσπη και άλλα ιζήματα, βυθίζονται, θάβονται και συμπιέζονται. Οι υψηλές θερμοκρασίες θραύουν τους δεσμούς του άνθρακα και σχηματίζεται πετρέλαιο και λίγο φυσικό αέριο (βάθος 2-3 χλμ). Σε υψηλές θερμοκρασίες (πιο βαθειά) το CH4 υπερισχύει και αντικαθιστά το πετρέλαιο. Σε μεγαλύτερο βάθος, ο μεταμορφισμός μπορεί να εξάγει όλα τα άτομα Η2 από τις οργανικές ενώσεις και να αφήσει υπόλειμμα άνθρακα με τη μορφή γραφίτη. Σε συγκεκριμένες συνθήκες ο γραφίτης μπορεί να ενωθεί πάλι με νερό και να δώσει CH4.
Α-ΒΙΟΓΕΝΕΣ
  Σχηματίζεται από την αντίδραση ανόργανου C και αερίων πλουσίων σε Η2 που υπάρχουν βαθειά μέσα στον φλοιό της Γης. Σε περιοχές με ηφαιστειακή δράση υπάρχει συνεχής εκροή CO2 νερού που σχηματίστηκαν βαθειά μέσα στη Γη.

## Slide 11: Αγωγοί φυσικού αερίου

## Slide 13: Σύνδεση με Κασπία (Shah Deniz) και αγωγός Nabuko

## Slide 14: ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , 38 m

## Slide 15: ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ

## Slide 16: ΕΡΓΑΣΙΕΣ

## Slide 17: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

## Slide 18: Όρυγμα αγωγού φυσικού αερίου

## Slide 19: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

## Slide 20: Αγωγός φυσικού αερίου

## Slide 21: Κατασκευή αγωγού

## Slide 22: Σταθμός προώθησης φυσικού αερίου (απαιτούνται πιέσεις 35-120 ατμοσφαιρών)

## Slide 23: Κοίτασμα Shah Deniz

## Slide 24: Άντληση φυσικού αερίου στη θάλασσα

## Slide 25: Εργασίες σε πλατφόρμα

## Slide 26: Πλατφόρμα άντλησης

## Slide 27: Εργασίες σε πλατφόρμα

## Slide 28: Εργασίες σε πλατφόρμα

## Slide 29: Σχηματικό διάγραμμα κοιτάσματος Shah Deniz

## Slide 30: To κοίτασμα του Shah Deniz

## Slide 31: Αγωγοί φυσικού αερίου

## Slide 32: Shale gas φυσικό αέριο σε ασβεστολιθικά κοιτάσματα

## Slide 33: Συνδυασμός άντλησης φυσικού αερίου και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα…

## Slide 34: ΑΛΓΕΡΙΑ – IN SALAH CO2 STORAGE

## Slide 35: ΑΛΓΕΡΙΑ – IN SALAH CO2 STORAGE

## Slide 36: ΑΛΓΕΡΙΑ – IN SALAH CO2 STORAGE
ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΟΙΤΑΣΜΑ/ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ – ΠΟΡΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 1.8 km

## Slide 37: Ελλάδα
Εισαγωγή από Ρωσία και Τουρκία με αγωγό
Εισαγωγή από Αλγερία με δεξαμενόπλοια σε υγροποιημένη μορφή στον τερματικό σταθμό στην νήσο Ρεβυθούσα (κόλπος Πάχης Μεγάρων)

## Slide 38: ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
Διαχειριστής Συστήματος Φυσικού Αερίου
www.desfa.gr

## Slide 41: Στοιχεία
Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου μεταφέρει φυσικό αέριο από:
τα ελληνο-βουλγαρικά και ελληνο-τουρκικά σύνορα, καθώς και
από τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου, (στη νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων )
σε καταναλωτές εγκατεστημένους στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Αποτελείται από:
Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου και τους κλάδους αυτού,
Τους Μετρητικούς Σταθμούς Συνόρων Σιδηροκάστρου Σερρών και Κήπων Έβρου,
Το Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας,
Τους Μετρητικούς και Ρυθμιστικούς σταθμούς φυσικού αερίου,
Τα Κέντρα Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου,
Τα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων Σιδηροκάστρου, Ανατολικής Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Κεντρικής Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, και
Το σύστημα Τηλελέγχου και Τηλεπικοινωνιών.

## Slide 42: Προδιαγραφές ποιότητας Φυσικού Αερίου

## Slide 43: Προδιαγραφές υγροποιημένου φυσικού αερίου

## Slide 44: Μετατροπές μονάδων
http://www.onlineconversion.com/energy.htm

## Slide 46: SHALE GAS EXTRACTION
ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

## Slide 47: ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

## Slide 48
ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ
ΖΩΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΦΑΛΜΥΡΗ ΖΩΝΗ
ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΩΛΗΝΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΛΑΣΠΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ

## Slide 49
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

## Slide 52
ΔΙΑΡΡΟΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΑΠΌ ΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ Ή CH4
ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ/ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΌ ΔΙΑΡΡΟΗ ΧΗΜΙΚΩΝ Η ΥΓΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

## Slide 53: ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ