## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ 08
ΚΑΥΣΗ, ΡΥΠΑΝΣΗ, ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗ

## Slide 4: Η ΚΑΥΣΗ

## Slide 5: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΑΥΣΗ
      ΚαΥση εΙναι η αντΙδραση του ΟξυγΟνου του αΕρα με τα καΥσιμα συστατικΑ του καυσΙμου.
      C + O2  CO2 + θερμότητα
      H2 + 0.5 O2  H20 + θερμότητα
      S + O2  SO2 + θερμότητα

## Slide 6: ΚΑΥΣΗ
ΦΛΟΓΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΦΛΟΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
καύση κωκ
Παραγωγή χάλυβα σε υψηλή θερμοκρασία
900 °C … 1300 °C

## Slide 7: ΚΑΥΣΗ
για παραγωγή :
θερμότητας
κίνηση
υλικών (χαλυβουργία)
ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ :
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤ.ΚΑΥΣΗΣ
ΛΕΒΗΤΕΣ
ΚΑΜΙΝΙΑ

## Slide 8: ΚΑΥΣΗ
ΚαΥση εΙναι η αντΙδραση του μοριακοΥ ΟξυγΟνου (O2) στον αΕρα με τα καΥσιμα συστατικΑ του καυσΙμου.
π.χ. Ο άνθρακας ( C ) του καυσίμου αντιδρά με το O2 του αέρα και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα CO2 .
ΣΤΗΝ ΑΤΕΛΗ ΚΑΥΣΗ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ τοξικό αέριο.
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, δηλ. CO2, CO, NOx, CnHm, SO2, SO3, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΗ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΗΠΙΟ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ.
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΔΡΑΤΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟ SO3 ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΘΕΙΪΚΟ ΟΞΥ (H2SO4) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ.
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΊΟΝΤΟΣ.

## Slide 9: Η καύση απαιτεί ενέργεια γιά να ξεκινήσει

## Slide 10: ΤΥΠΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ … άνθρακας (λιγνίτης)
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ … πετρέλαιο
ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ … φυσικό αέριο

## Slide 11: ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ (fossil fuels)
  ΛΙΓΝΙΤΗΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ... ...(C)
ΥΔΡΟΓΟΝΟ ... ... ... ... ... ... ..(Η)
ΟΞΥΓΟΝΟ ... ... ... ... ... ... ... (Ο)
ΑΖΩΤΟ ... ... ... ... ... ... ... ... (Ν)
ΘΕΙΟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... (S)
διάφορα ΟΡΥΚΤΑ ... ... ... ... (ΤΕΦΡΑ)
ΝΕΡΟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... (H20)
Notes: Fuel combustion means to let the molecular Oxygen (O2) in air react with the combustible components of a fuel. As an example the fuel Carbon (C) reacts with O2 of the air to generate Carbon Dioxide (CO2). If the reaction is incomplete Carbon Monoxide (CO), a deadly gas, is generated.
It is worthwhile to point out that all combustion products such as CO2, CO, NOx, CnHm, SO2, SO3, except for the water generated by combustion of H to H2O, are harmful. There is essentially nothing benign in stack gas, except the water vapor. And even the water vapor, because it reacts with SO3 to sulfuric acid (H2SO4) is not really harmless.
This environmental and health threat of stack gas is one more reason to reduce energy consumption per unit of product output.

## Slide 12: ΚΑΥΣΗ : ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΟ ΑΝΘΡΑΚΑ,
ΣΥΝΕΠΩΣ :
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ &
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΚΑΙ ΑΕΡΑ)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
  ΝΟΧ
  SO2
  SO3
  ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
}
ΟΞΙΝΗ
ΒΡΟΧΗ

## Slide 13
ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΘΡΑΚΩΝ |  |  |  |  |  |  |  | 
 | % κ.β. |  |  |  |  |  |  | 
ΤΥΠΟΣ | ΟΛΙΚΟΣ C | H2 | S | O2 | Ν | ΤΕΦΡΑ | Η2Ο | kcal/kg
ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ | 75 - 90 |  | 0.6 - 0.8 |  |  | 10-20 |  | 6600 - 7200
ΑΣΦΑΛΤΩΔΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ | 50 - 80 |  | 0.7 - 4.5 |  |  | 5 - 25 |  | 5700 - 8000
ΑΣΦΑΛΤΩΔΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΤΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | 75.8 | 4.8 | 1.6 | 6.1 | 1.5 | 7.8 | 2.4 | 7535
ΥΦΑΣΦΑΛΤΩΔΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ | 45 - 65 |  | 0.7 - 4.5 |  |  | 5 - 25 |  | 4700 - 5700
ΛΙΓΝΙΤΗΣ | 35 - 50 |  | 1 |  |  |  |  | 3500 - 4700

## Slide 14: ΚΑΥΣΗ : ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (λιγνίτης)
Ο τρόπος καύσης εξαρτάται από το μέγεθος του κόκκου
ΕΣΧΑΡΑ γιά μέγεθος > 0.5 cm
ΡΕYΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΛΙΝΗ γιά μέγεθος ≈ 3mm με ασβεστόλιθο (γιά να δεσμεύσει το θείο σε CaSO4)
ΕΣΤΙΑ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ≈ 70 μm

## Slide 15: ΚΑΥΣΗ : ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο)
ΜEΙΓΜΑ ΒΑΡΕΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΕΧΕΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ
ΕΧΕΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΓΩΤΕΡΟΥ CO2 ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
  ΝΟΧ
  SO2
  SO3
  ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
}
ΟΞΙΝΗ
ΒΡΟΧΗ

## Slide 16: ΚΑΥΣΗ : ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο)
Η καύση των Υγρών Καυσίμων ακολουθεί την σειρά :
έγχυση του καυσίμου/σπρέϋ (θάλαμος καύσης αυτοκινήτου, λέβητας πετρελαίου)
εξάτμιση με την θερμότητα
ανάμιξη
χημική αντίδραση
Αν η εξάτμιση είναι αργή, μπορεί να υπάρξει καύση όταν το καύσιμο είναι σε μορφή σταγόνων.
Τα Υγρά Καύσιμα καίγονται με αυξημένες εκπομπές HC, CO & NΟx, διότι :
Απαιτείται περισσότερος χρόνος γιά την εξάτμιση
Υπάρχουν πολύπλοκοι υδρογονάνθρακες
Η ανάμιξη δεν είναι τόσο καλή
Αναπτύσσονται τοπικά υψηλότερες θερμοκρασίες (άρα αύξηση εκπομπών ΝΟx)
Σχηματίζονται εναποθέσεις στον θάλαμο καύσης που επηρεάζουν την φλόγα και την αεροδυναμική της καύσης
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ μερικά υγρά καύσιμα περιέχουν
Θείον (S) όπότε παράγεται SO2 ή SO3 (H2SO4)
Οργανικό άζωτο ΝΟx και Ν2
Ορυκτά στοιχεία

## Slide 17: ΚΑΥΣΗ : ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (φυσικό αέριο)
ΥΨΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ Η2
ΧΑΜΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΑ (C)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΓΟΤΕΡΟΥ CO2
        30% ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
        45% ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
  ΝΟΧ
ΟΞΙΝΗ
ΒΡΟΧΗ

## Slide 18: ΚΑΥΣΗ : ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ:
ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕ ΑΕΡΑ
ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΚΑΙ ΑΕΡΑ) ΜΕ ΘΕΡΜΑ, ΚΑΙΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΕΝΤΑ ΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ. ΤΑ ΑΕΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (Ο, Η, ΟΗ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

## Slide 19: Καύση υδρογονανθράκων
 | ΚΑΥΣΙΜΟ |  | + | ΑΕΡΑΣ |  | → | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΥΣΗΣ |  | + | ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ | 
 |  |  |  |  |  |  | ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ |  |  |  | 
ΞΗΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟ | ΑΝΘΡΑΚΑΣ | C |  | ΟΞΥΓΟΝΟ | ΞΗΡΟΣ ΑΕΡΑΣ |  | CO2 | ΞΗΡΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ |  | 7831 | Kcal/kg C
 | ΥΔΡΟΓΟΝΟ | H2 |  | ΑΖΩΤΟ |  |  | CO |  |  | 2416 | Kcal/kg C
 | ΘΕΙΟΝ | S | + |  |  | → | SO2 + SO3 |  | + | 2213 | Kcal/kg S
 | ΟΞΥΓΟΝΟ | O2 |  |  |  |  | O2 |  |  |  | 
 | ΑΖΩΤΟ | N2 |  |  |  |  | NOx |  |  |  | 
 | ΤΕΦΡΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ΥΓΡΑΣΙΑ | H2O |  | ΥΔΡΑΤΜΟΙ |  |  | ΥΔΡΑΤΜΟΙ |  |  | 28760 | kcal/kg H2
 |  |  |  |  |  |  | ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | ΤΕΦΡΑ |  |  |  | 

## Slide 20: Ενδιάμεσα προϊόντα καύσης μεθανίου (προσομοίωση)

## Slide 22: Εστίες καύσης : τύποι και αρχή λειτουργίας

## Slide 23: ΕΣΤΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ: (α) σταθερής κλίνης, (β) παρέλκουσας κλίνης

## Slide 24: Εστία καύσης: ρευστοποιημένη κλίνη

## Slide 25: Ρευστοποιημένη κλίνη: αρχή λειτουργίας με εισαγωγή αέρα υπό πίεση

## Slide 26: Καύση κάρβουνου: εξέλιξη της αντίδρασης και μεταβολή της θερμοκρασίας
στάδια:
θέρμανση & έναυση - καύση πτητικών - καύση στερεών

## Slide 27: ΔΟΜΗ ΠΟΥΔΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ

## Slide 28: ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

## Slide 29: ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ (ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΨΗ)

## Slide 30: ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ

## Slide 31: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ – 2 ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

## Slide 32: ΛΙΓΝΙΤΗΣ: ΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΕ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΛΙΝΗ

## Slide 33: ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ

## Slide 34: Λέβητας με φυσική και με εξαναγκασμένη κυκλοφορία αέρα

## Slide 35: Λέβητας οικίας γιά ζεστό νερό

## Slide 36: Λέβητες : Παραδοσιακός & Συμπύκνωσης
Notes: Στον λέβητα συμπύκνωσης τα αέρια της καύσης οδηγούνται ανάποδα μέσα στον θάλαμο θέρμανσης του ζεστού αέρα, δηλ. Στην αρχή τους, όπου είναι και η πιό υψηλή θερμοκρασία, συναντούν τον θερμό αέρα που εξέρχεται, ενώ στα τελευταία στάδια συναντάνε τον κρύο αέρα εισόδου στον εναλλάκτη θερμότητας. Στην συνέχεια οδηγούνται στην καπνοδόχο, όπου όμως λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας τους υπάρχει συμπύκνωση και απαιτείται αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων.

## Slide 37: Θάλαμος Καύσης σταθμού ηλεκτροπαραγωγής

## Slide 38: Θάλαμος καύσης

## Slide 39: Μηχανή εσωτερικής καύσης

## Slide 40: Θάλαμος καύσης

## Slide 41: αεριοστρόβιλος

## Slide 42: Τύποι καύσης
ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΥΣΗ
  ΔΕΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΑΥΣΤΑ
  ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΑΤΕΛΗΣ ΚΑΥΣΗ
  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΚΑΥΣΤΑ, ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ Ο2 ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
ΚΑΥΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ Ο2
  ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΜΩΣ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

## Slide 43: Χημικές αντιδράσεις καύσης

## Slide 44: ΚΑΥΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ
CH4
CH3 ρίζα μεθυλίου
ΗCHO - φορμαλδεΰδη
HCO
CO + H2 + H2O
παράγονται
2 νέα καύσιμα
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
Ο, Η, ΟΗ
Ο2
+
+
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ : 1 ms έως λίγα ms
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΠΥΡΟΛΥΣΗ
Στην συνέχεια :
Η2 + ½ Ο2  Η2Ο (σε λιγότερο από 1 msec)
CO + ½ O2  CO2 + ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (σε λίγα msec)

## Slide 45: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ

## Slide 47: Καύση

## Slide 48
Θεωρητική αναλογία Αέρα/Καύσιμο:
κατά μάζα
(1 – Υ – Τ) = 1.0 – 0.04 – 0.05 = 0.91
Σύσταση]καύση :
4% Υ, 5% Τ, 75.62% C, 5.0% H2, 6.73% O2, 1.91 % N2, 1.73 % S, ΥΘΔ=31,493 kJ/kg
= 10.17 kg αέρα/kg καυσίμου

## Slide 50: Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΟΛΗ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ¨Η ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΕΙ.
Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ:
  ΑΝΑΜΙΧΘΕΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ (ΛΟΓΟΣ Α/Κ)
  ΓΙΑ ΙΚΑΝΟ ΧΡΟΝΟ
  ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΞΗΣ
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΥΣΗ, ΟΜΩΣ.....

## Slide 51: ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ
ΤΖΑΚΙ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... 10 - 40 %
ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΩΡΟΥ ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 - 80%
ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ... ... ... ... 70 - 80%
ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ... ... 75 - 85%
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ... ... ... ... ... 85 - 95%

## Slide 52: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ :
  ΚΑΛΗ ΑΝΑΜΙΞΗ
  ΑΡΚΕΤΟΣ ΑΕΡΑΣ
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
  ΙΚΑΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
  ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (γιά την διασπορά της φλόγας)
ΚΑΘΩΣ Η ΤΕΛΕΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΑΕΡΑ
ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ:
  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΛΕΙΑΣ ΚΑΥΣΗΣ
  ΑΚΑΥΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
  CO
  ΥΔΡΟΞΥΛΙΑ
  ΑΛΔΕΫΔΕΣ
  ΝΟ, ΝΟ2

## Slide 53: Καύση: Μεταβολή Μεγεθών με την Παροχή Αέρα καύσης
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΟΞΥΓΟΝΟ
CO
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΕΡΑ
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

## Slide 54: ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΑΕΡΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΑΚΑΥΣΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

## Slide 55: ΤΥΠΙΚΗ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟ | % ΑΕΡΑΣ κ.β.
ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑΣ | 15 - 40
ΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑΣ | 10 - 15
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ) | 15 - 60
FUEL OIL | 5 - 20
ΟΞΙΝΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ | 10 - 15
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΦΩΤΑΕΡΙΟ, ΑΕΡΙΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ | 5 - 12
ΞΥΛΑ | 20 - 25

## Slide 56: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ :
Α. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ
    Π : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
    Θ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
Β. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΑΕΡΑ = 100 * ( DC – 1.0)
: ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

## Slide 57: ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

## Slide 58: Ρύπανση από καύση
Άκαυστοι υδρογονάνθρακες
Οξείδια αζώτου
Οξείδια του θείου
Ιπτάμενη τέφρα και αιθάλη
Αστική ατμοσφαιρική ρύπανση
Όξινη βροχή
Μείωση στοιβάδας όζοντος
κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής λόγω εκπομπών CO2

## Slide 59: 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΟΛΕΩΝ
ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, CO
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ, SO2
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ, NO2
ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

## Slide 60: ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ : ΝΟ, ΗC & ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ : Ο3,
CH3CHO3NO2 ... Peroxyacetyl nitrate
RCHO ... ... ... ... ... Αλδεΰδες / R: ρίζα υδρογονάνθρα-κα, π.χ. Μεθυλική ρίζα CH3 /
ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ ... aerosols
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΡΟΪΟΝ : ΝΟ2
Δίνει το καφέ χρώμα στην ατμόσφαιρα και φθάνει στο μέγιστον στην μέση της αντίδρασης όταν το αρχικό ΝΟ έχει μετατραπεί σε ΝΟ2 .
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ : ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

## Slide 61: 2. ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ
ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ .. .. NO & SO2,
ΠΟΥ ΟΞΕΙΔΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ SO3 & ΝΟ2,
ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΟΞΕΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ.
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΥΑ.

## Slide 62: 3. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΑΕΡΙΑ :
CO2 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
CH4 ΜΕΘΑΝΙΟ
O3 OZON
N2O ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
CFCs ΧΛΩΡΟ-ΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ

## Slide 63: ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΦΘ
ΕΝΩΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (W/m2) Μέχρι το 2000
ΑΕΡΙΑ ΦΘ |  | 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ | >100 έτη | 1.3 to 1.5
ΜΕΘΑΝΙΟ | 10 έτη | 0.5 to 0.7
ΟΖΟΝ (ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑΣ) | 10-100 ημέρες | 0.25 to 0.75
ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ | 100 έτη | 0.1 to 0.2
ΥΠΕΡΦΘΟΡΑΝΘΡΑΚΕΣ | >1000 έτη | 0.01
ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ |  | 
ΘΕΙΩΔΗ | 10 ημέρες | -0.3 to -1.0
Black Carbon (ακτίνα < 0.2 µm) | 10 ημέρες | 0.1 to 0.8
Notes: Black carbon άκαυστος άνθρακας από κάρβουνο, πετρέλαιο, φαέριο, βιομάζα κλπ.

## Slide 64: 4. ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΑ CFCs KAI NO.
ΜΙΚΡΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΡΥΠΟΙ (ΟΠΩΣ ΤΟ ΝΟ) ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΟΖΟΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΣΦΑΙΡΑ,
ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΠΑΡΑΓΕΙ ΥΨΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ Ν2Ο /ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ SO2 ΚΑΙ ΝΟ/ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΕΡΙΟ ΤΟΥ ΦΘ.
ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ: Ν2Ο + Ο  ΝΟ + ΝΟ
Ο3 + ΝΟ  ΝΟ2 + Ο2
ΝΟ2 + Ο  ΝΟ + Ο2
Το ΝΟ ... ΔΕΝ ... Μειώνεται !

## Slide 65: ΚΑΥΣΗ ΑΝΘΡΑΚΑ : ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ ΚΑΙ ΤΕΦΡΑ ΚΑΥΣΗΣ
ΘΑΛΑ-ΜΟΣ ΚΑΥΣΗΣ
τεφρα
ιπτάμενη τεφρα

## Slide 66: ΚΑΥΣΗ: ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ & ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΥΣΗΣ

## Slide 67
ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ | 
SiO2 | 20 - 60
Al2O3 | 10 - 35
Fe2O3 | 5 - 35
CaO | 1 - 20
MgO | 0.3 - 4
TiO2 | 0.5 - 2.5
Na2 και Κ2Ο | 1 - 4
SO3 | 0.1 - 12

## Slide 68: ΚΑΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: ΡΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΚΑΥΣΤΟΙ ΥΔΡΟΝΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ
ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ
ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

## Slide 69: 1. ΑΚΑΥΣΤΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (HC)
ΚΑΘΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΖΩΝΗ ΦΛΟΓΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑ !
ΑΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΚΑΥΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ :
ΝΑ «ΚΡΥΦΤΕΙ» ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΗ ΦΛΟΓΑ ΛΟΓΩ ΛΙΓΟΥ Ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΧΑΜΗΛΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.

## Slide 70: 2. ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO)
ΤΟ CO ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΔΙΟΤΙ:
Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΣΕ CO2
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΡΚΕΤΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΞΕΙΔΩΘΕΙ ΣΕ CO2 (ΠΟΛΥΣ ΑΕΡΑΣ «ΚΡΥΩΝΕΙ» ΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΞΕΙΔΩΝΕΙΤΑΙ ΤΟ CO ΣΕ CO2.
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ: ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟ CO ΣΕ CO2 ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ 90% ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΛΑΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ. ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΠΟΥ ΟΞΕΙΔΩΝΟΥΝ CO KAI ΗC ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ «ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ» ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΟx ΣΕ Ν2.

## Slide 71: 3.1. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΝΟx
Παράγονται με τον μηχανισμό Zeldovich
N2 + O  NO + N
N + O2  NO + O
N + OH  NO + H
Όταν σχηματίζονται στην περιοχή «μετά-την-φλόγα» ονομάζονται « ΘΕΡΜΙΚΑ ΝΟx »
Μειώνονται με μείωση της θερμοκρασίας
Στην περιοχή της φλόγας υπάρχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ατόμων Ο και συγκεντρώσεις ΟΗ, ενώ συνεισφέρουν και άλλοι μηχανισμοί :
Ν2 + CH  HCN + N
Ο ρυθμός παραγωγής είναι μεγαλύτερος στην περιοχή της φλόγας, όμως ο διαθέσιμος χρόνος είναι μικρότερος

## Slide 72: 3.2. ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΝΟx - ΕΛΕΓΧΟΣ
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ – Μη επιλεκτική καταλυτική μείωση
ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ - Μέ έγχυση ΝΗ3 ΝΟx + NH3  N2 + H20 + O2 (χωρίς ισοζύγιο !)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ - Μείωση της θερμοκρασίας με έγχυση νερού, καύση κατά στάδια

## Slide 73: 4. ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ( μεγεθος : ≈ 100 Α)
Σχηματίζονται κάτω από θερμές, πλούσιες σε καύσιμο συνθήκες και οξειδώνονται σχετικά αργά (≈ 100 msecs)
Ελέγχονται με προσθήκη αέρα γιά να μειωθεί η θερμοκρασία
Θάλαμος καύσης με :
Α. Υψηλές εκπομπές : CO & NOx : x100 – x 1000 ppm
Β. Χαμηλές εκπομπές : CO & NOx : < 100 ppm
HC < 10 ppm
Γ. Πολύ χαμηλές εκπομπές :
CO & NOx ≈ 10 ppm
άκαυστοι HC < λίγα ppms

## Slide 75: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΕΡΑ/ΚΑΥΣΙΜΟ :
Γιά ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ :
  ΑΡΚΕΙ :
    Η ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ
    Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Γιά ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ : απαιτείται ΚΑΙ η Ανάλυση Υπολείμματος.

## Slide 76: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΑΕΡΙΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ORSAT
Προσδιορίζει το κατ’ όγκον ( ή μοριακό ποσοστό) γιά τα CO, CO2, O2 στα καυσαέρια.
ΔΕΙΓΜΑ 100 cm3
ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΟΗ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  CO2
ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΥΡΟΓΑΛΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΣΕ ΚΟΗ & Η20 ..  Ο2
ΔΙΑΛΥΜΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΕ ΑΜΜΩΝΙΑ...  CO
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... = Ν2

## Slide 77: Συσκευή ανάλυσης καυσαερίων Orsat

## Slide 78: ΑΕΡΙΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

## Slide 80: ΥΠΟΘΕΤΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΟΛΗ Η ΤΕΦΡΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ (ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ !)
R : ΜΑΖΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΕΙ
R = CY + T
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ :
% ΑΚΑΥΣΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ = (CY/R) * 100
% ΤΕΦΡΑΣ = 1 – (CY/R) = (T/R)ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ
ΟΜΩΣ ΟΛΗ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΦΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ , ΣΥΝΕΠΩΣ:
R = (ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ/ΚΑΡΒΟΥΝΟ) = % ΤΕΦΡΑΣ / (Τ/R)ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ

## Slide 81: Αντιρρύπανση

## Slide 82: Έλεγχος ρύπανσης
Ιπτάμενη τέφρα …Ηλεκτροστατικοί κατακρημνιστές, σακκόφιλτρα, κυκλώνες.
SOx … Αποθείωση
NOx … Έλεγχος καύσης γιά οξείδια αζώτου

## Slide 83: Καύση-ατμοπαραγωγή-κατακρημνιστής-καπνοδόχος Σχηματική παράσταση

## Slide 84: ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ
ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

## Slide 85: ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΤΕΦΡΑΣ
Electrostatic Precipitator (ESP)

## Slide 86: Ηλεκτροστατικός κατακρημνιστής electrostatic precipitator

## Slide 87: Ηλεκτροστατικός κατακρημνιστής

## Slide 88: ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
Με ασβεστόλιθο:
CaCO3 (στερεό) + SO2 (αέριο) → CaSO3 (στερεό) + CO2 (υγρό)
Με ασβέστη :
Ca(OH)2 + SO2 (αέριο) → CaSO3 (στερεό) + H2O (υγρό)
(το υδροξείδιο του ασβεστίου Ca(OH)2 είναι στερεό)
γύψος
CaSO3 (στερεό) + H2O (υγρό) + ½O2 (αέριο) → CaSO4 (στερεό) + H2O
CaSO3 : Θειώδες ασβέστιο

## Slide 89
ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ
ΚΑΤΑΙΩΝΙΣΤΗΡΑΣ
ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΣ
Notes: SO2 is an acid gas, and, therefore, the typical sorbent slurries or other materials used to remove the SO2 from the flue gases are alkaline.
The reaction taking place in wet scrubbing using a CaCO3 (limestone) slurry produces CaSO3 (calcium sulfite) and can be expressed as:
CaCO3 (solid) + SO2 (gas) → CaSO3 (solid) + CO2 (gas)
When wet scrubbing with a Ca(OH)2 (lime) slurry, the reaction also produces CaSO3 (calcium sulfite) and can be expressed as:
Ca(OH)2 (solid) + SO2 (gas) → CaSO3 (solid) + H2O (liquid)
When wet scrubbing with a Mg(OH)2 (magnesium hydroxide) slurry, the reaction produces MgSO3 (magnesium sulfite) and can be expressed as:
Mg(OH)2 (solid) + SO2 (gas) → MgSO3 (solid) + H2O (liquid)
To partially offset the cost of the FGD installation, in some designs, the CaSO3 (calcium sulfite) is further oxidized to produce marketable CaSO4 · 2H2O (gypsum).
This technique is also known as forced oxidation:
CaSO3 (solid) + H2O (liquid) + ½O2 (gas) → CaSO4 (solid) + H2O
A natural alkaline usable to absorb SO2 is seawater.
The SO2 is absorbed in the water, and when oxygen is added reacts to form sulfate ions SO4- and free H+.
The surplus of H+ is offset by the carbonates in seawater pushing the carbonate equilibrium to release CO2 gas:
SO2 (gas) + H2O + ½O2 (gas)→ SO42- (solid) + 2H+ HCO3- + H+ → H2O + CO2 (gas)

## Slide 90: ΧΗΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ πλυντηρίδα αποθείωσης - FGD “Scrubber”
Lime + Sulfur Dioxide Gypsum (s)
( ασβέστης ) διοξείδιο του θείου γύψος
CaO SO2 CaSO4
+

## Slide 91: Scrubber Absorber ΣΙΛΟ
13 m ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
37 m ΥΨΟΣ

## Slide 92: ΑΠΟΘΕΙΩΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Flue Gas Desulfurization
ΩΡΙΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (1970’s) ΕΙΧΑΝ ΧΑΜΗΛΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ … 95 to 98%

## Slide 93: Ξηρός καθαρισμός καυσαερίων

## Slide 94: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ NOx
ΤΟ ΑΖΩΤΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΑΖΩΤΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ :
  ΑΕΡΑ (78% ΕΊΝΑΙ ΑΖΩΤΟ) ΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΘΕΡΜΙΚΑ NOx)
  ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (ΚΑΥΣΙΜΑ NOx)

## Slide 95: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ NOx
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΠΡΙΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ!)
    ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗΣ (ΚΑΥΣΗ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΕ ΚΑΥΣΙΜΟ)
    “Over-fire” air (OFA)

## Slide 96: ΜΕΙΩΣΗ NOx ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ NOx ΑΦΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΟΥΝ …
    SNCR (ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΜΗ-ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ)
      ΕΓΧΥΣΗ ΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΥΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ NOx

## Slide 97: SNCR
Η ΟΥΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΧΥΘΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (1650F - 2100F)
  χαμηλή θερμοκρασία : η αμμωνία μεταφέρεται στον λέβητα
  υψηλή θερμοκρασία : υπάρχει παραγωγή περισσότερων NOx
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΣΠΑ ΤΑ NOx ΣΕ ΑΖΩΤΟ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

## Slide 98: Απομάκρυνση υδραργύρου από τα καυσαέρια (Mercury and Air Toxics Standards)
Issued in 2012
Comply by 2015

## Slide 99: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ
ΑΝΘΡΑΚΑΣ
ΑΕΡΑΣ
ΛΕΒΗΤΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΤΗΣ
ΑΕΡΑΣ
ΓΥΨΟΣ
CaCO3
ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΤΕΦΡΑ
ΟΥΡΙΑ ΣΕ ΑΜΜΩΝΙΑ - ΝΟx
Notes: Power generation is the main source of air pollution in Hong Kong and both the Hong Kong Electric Company Ltd. (HEC) and CLP Power Hong Kong Ltd. (CLP) have been acting to reduce emissions. One solution is to switch from coal to natural gas for electricity generation. Natural gas combustion emits 90 per cent less sulphur dioxide (SO2) and respirable suspended particulates than coal, and 80 per cent less nitrogen oxides (NOx). CLP introduced its first gas-fired generating unit in 1996 and currently operates eight gas-fired units at the Black Point Power Station. HEC commissioned its first gas-fired unit in mid-2006 and will convert an existing oil-fired unit to gas firing in 2008. Another way to cut emissions is to use ultra low sulphur coal and adopt control technology to reduce pollutants from burning coal. Flue gas desulphurisation (FGD), for example, is an effective means of reducing SO2. It acts by "scrubbing" the flue gas with limestone slurry, which reacts with the SO2 and removes it from emissions. Low NOx burners modify the mix of air and fuel to retard conversion of fuel-bound nitrogen to NOx and the formation of thermal NOx. HEC will retrofit two more coal-fired units with FGD and low NOx burners between 2009 and 2010. In addition to the retrofitting with FGD, CLP will also install selective catalytic reduction systems, which further reduce NOx, in its four coal-fired units between 2009 and 2011.

## Slide 100: θερμική ρύπανση
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ.
Η ΑΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΕΚΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΨΥΞΗΣ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΝΕΦΩΣΕΩΝ, ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΗΠΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ

## Slide 101: ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ ΠΥΡΓΟ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΠΗΓΗ

## Slide 102: ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ

## Slide 103
ΤΕΛΟΣ