## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ 10
ΔΕΣΜΕΥΣΗ CO2 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

## Slide 4: Το μόριο του CO2
Notes: CO2 molecule by Earl Battle, EERC

## Slide 5: ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 3 ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΟΤΙ Ο ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ) ΤΟΥ CO2 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΘΑ ΘΕΡΜΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΤΑ 1.5 – 4.5 oC.
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ IPCC ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ IPCC ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΝ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ, ΤΟΤΕ :
Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ 5oC ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ
Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΘΑ ΑΝΕΛΘΕΙ ΕΩΣ 1 m
Ο ΑΡΚΤΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΑΓΩΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050
ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΙΜΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΩΝΩΝ, ΞΗΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΩΝ

## Slide 6: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

## Slide 7: ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

## Slide 8: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ CO2 (2015)

## Slide 9
Chart: ΕΚΠΟΜΠΕΣ 1900-1999
| Russian Federation | Germany | United Kingdom | France | Ukraine | Poland | Italy | Czech Rep | Belgium | Netherlands | Spain | Romania | Sweden | Hungary | Austria | Belarus | Slovakia | Denmark | Bulgaria | Serbia and Montenegro | Greece | Switzerland | Finland | Norway | Portugal | Ireland | Lithuania | Moldova, Rep | Luxembourg | Croatia | Latvia | Slovenia | Estonia | Macedonia | Albania | Bosnia and Herzegovina | Iceland | Malta
 | 83251306.2 | 68313059.6 | 52528430 | 26529908.5 | 21914433.3 | 19046838.6 | 15349075.2 | 9398533.1 | 8890469.5 | 8541016.7 | 8383215.2 | 6165543.7 | 3854522.4 | 3646444.9 | 3487875.6 | 3335828.9 | 3333369.4 | 3160111.6 | 3007162.1 | 2327418.6 | 2150920.6 | 2096774.6 | 1933613.1 | 1611927.7 | 1340118 | 1210346.9 | 852379.1 | 576753.2 | 536795.5 | 533965.5 | 435909.8 | 427435 | 327685.5 | 294134.7 | 191889 | 178678.9 | 83556.3 | 49414.4

## Slide 10: ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)
Άχρωμο, άοσμο αέριο
Μη αναφλέξιμο
Παραπροϊόν της καύσης
10
Notes: Image Credit
Earl Battle, EERC

## Slide 11: ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)
Άχρωμο, άοσμο αέριο
Μη αναφλέξιμο
Παραπροϊόν της καύσης
Το χρησιμοποιούμε :
11
  Ψυκτικό ως ξηρό πάγο
  Για τον αφρό στην σόδα
  Στους πυροσβεστήρες
Notes: Image Credits:
Dry Ice glasses
Glass of Bubbles Photo by Sgt. Pepperedjane (http://www.flickr.com/photos/pepperedjane/270439314/), available under a Creative Commons Attribution-Noncommercial license) (A, N)
Fire Extinguisher

## Slide 12: ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ : ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ
78% άζωτο
21% οξυγόνο
78% άζωτο
21% οξυγόνο
1% λοιπά αέρια
0.04% CO2
1% λοιπά αέρια
0.04%
Notes: Let’s look first at CO2 role in the atmosphere. The atmosphere is made up of …
So why is this tiny amount of CO2 important? (Click)
Citation: Pidwirny, M. (2006). "Atmospheric Composition". Fundamentals of Physical Geography, 2nd Edition. Date Viewed. http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7a.html
Photo Credit
Sean O’Neil (EarthBumpScatter1_ScreenshotFromSpace(2005-09-24)_sponeilDotnet.jpg) http://sponeil.net/
Copyright 2000.

## Slide 13: Ο κύκλος του άνθρακα - 109 Τόννοι C
90
(37,000)
(800)
60
60
120
(10,000)
(2300)
Billion tonnes of carbon
90
Notes: From PCOR Partnership Atlas 4rd Addition AND DOE Genomics Web site Carbon Cycling diagram, 2009 (accessed May 2012).
There are storage pools and cycles:
Plant cycle: Photosynthesis vs. plant respiration + microbial respiration and decomposition = 120
Air–sea gas exchange: Phytoplankton photosynthesis vs. respiration and decomposition = 90

## Slide 14: Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Notes: Greenhouse gases (GHGs) like water vapor, CO2, and methane absorb and release radiated heat from the Earth, creating our climate conditions.
Without the greenhouse effect, the average annual temperature at the Earth’s surface (≈ +56°F) would be like North Dakota in February (≈ −4°F)!
Source: www.grida.no/climate/vital/01.htm
Photo Credit
Apollo 17 Crew and NASA from the site http://apod.nasa.gov/apod/ap070325.html no copyright indication
Greenhouse
Barren snow land (048_PixelBrain_ccl.jpg)
Mars Credit: David Crisp and the WFPC2 Science Team (Jet Propulsion
Laboratory/California Institute of Technology)

## Slide 15: Αέρια του φαινομένου του θερμοκηπίου
Τα σημαντικότερα είναι οι υδρατμοί και τα αέρια του φθ :
  CO2
  Μεθάνιο CH4
  Υποξείδιο του αζώτου (N2O)
Πολλά αέρια της ατμόσφαιρας δεν συνεισφέρουν στο φθ:
  άζωτο
  οξυγόνο
  αργόν

## Slide 16
BONUS QUESTION: Is the greenhouse effect good or bad for inhabitants of Earth?

## Slide 17
CO2 εκλύεται από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως : καύση καυσίμων από απολιθώματα, παραγωγή τσιμέντου, όργωμα χωραφιών

## Slide 18: Tύποι CO2
Ανθρωπογενές CO2
Φυσικό CO2
Υγρό CO2
Αναπνοή

## Slide 19: Ανθρωπογενές CO2

## Slide 20: Φυσικό CO2
Notes: 20
20
20

## Slide 21: Κύκλος CO2
Notes: 21
21
21

## Slide 22: Σε προηγούμενες γεωλογικές εποχές δεσμευμένο CO2
22
22
Notes: 22
22
Updates to DD Task 8 D-17
22
22

## Slide 23: Σημερινές πηγές CO2
Notes: 23
23
23

## Slide 24: Επιστροφή του CO2
24
24
Notes: 24
24
24

## Slide 25: Μετατροπή χημικής ενέργειας
Υδρογονάνθρακες + οξυγόνο + θερμότητα
Η διάσπαση των δεσμών C-H, C-C εκλύει ενέργεια ως θερμότητα
Τα άτομα ξανασυνδυάζονται για να δημιουργήσουν CO2 και H2O.
 καύση

## Slide 26: βιοκαύσιμα: CO2 από την σημερινή ατμόσφαιρα
Notes: Photo Credit
Forest (Roots_IanMuttoo_ccl.jpg)Photo by Ian Muttoo (http://www.flickr.com/photos/imuttoo/2906191348/in/photostream/), available under a Creative Commons Attribution-Noncommercial license) (A, SA)
Campfire (Campfire_full_frame_ccl.jpg) Photo by Full Frame (http://www.flickr.com/photos/87029301@N00/4738745746/), available under a Creative Commons Attribution-Noncommercial license) (A, N, NDW)

## Slide 27: Καύσιμα από απολιθώματα: CO2 από μια αρχέγονη ατμόσφαιρα
Notes: This is the review of the into the tree in an ancient atmosphere….storage…then release…middle should be black (underground) then light up in fire and out of the chimney…like in out of the volcano in journey to the center of the earth…
Photo Credits
Coal Swamp
Coal (CoalBucket_Timitrius_ccl.jpg) Photo by Timitrius (http://www.flickr.com/photos/nox_noctis_silentium/4616019939/in/photostream/), available under a Creative Commons Attribution-Noncommercial license) (A, SA)
Contra Costa Power Plant (http://www.flickr.com/photos/stones55/401593389/) All rights reserved by Stone55 (http://www.flickr.com/people/stones55/)

## Slide 28: Το ανθρακικό αποτύπωμα
Η ποσότητα του CO2 που εκλύει η ανθρωπότητα
Chart: 
| Agriculture | Land Use | Waste | Energy
Sales | 0.13 | 0.1 | 0.034 | 0.7
Notes: That CO2 from our exhaust pipes and chimneys is part of our Carbon Footprint.
So are the CO2, methane, and other compounds for agricultural activities, land use, and waste. Let’s take a closer look at the energy portion.

## Slide 29: Οι εκπομπές CO2 από τις ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνονται από το 1800
Ετήσιες εκπομπές CO2,
billion metric tons
Notes: 29
29
CO2 emissions data: CDIAC (http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.html)
Pre-1958 atmospheric CO2 data: Siple data (http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/siple.html)
1958 to 2005 atmospheric CO2 data: samples collected at Mauna Loa, Hawaii, USA (http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/co2/sio-mlo.html)

## Slide 30: ο κύκλος του άνθρακα
90
(37,000)
(800)
60
60
120
9
(10,000)
(2300)
Billion tons of carbon
+3
+2
90
+4
Notes: From PCOR Partnership Atlas 4rd Addition AND DOE Genomics Web site Carbon Cycling diagram, 2009 (accessed May 2012).
There are storage pools and cycles:
Plant cycle: Photosynthesis vs. plant respiration + microbial respiration and decomposition = 120
Air–sea gas exchange: Phytoplankton photosynthesis vs. respiration and decomposition = 90

## Slide 31: Αυξητική τάση ανθρωπογενών εκπομπών CO2 από τις αρχές του 1800
Atmospheric CO2, ppmv
8
6
4
2
Annual CO2 Emissions,
billion metric tons C
Notes: 31
31
CO2 emissions data: CDIAC (http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/tre_glob.html)
Pre-1958 atmospheric CO2 data: Siple data (http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/siple.html)
1958 to 2005 atmospheric CO2 data: samples collected at Mauna Loa, Hawaii, USA (http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/co2/sio-mlo.html)

## Slide 32: Η ζήτηση για ενέργεια θα αυξηθεί κατά 50 % το 2040
Chart: Exajoules
| 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2040
Biofuel | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 32 | 34 | 36 | 40 | 45 | 42
Hydroelectricity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.23 | 0.47 | 0.69 | 1.2 | 2.48 | 4.93 | 6.11 | 7.78 | 9.55 | 11.29
Coal, Oil, Natural Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.35 | 0.46 | 0.55 | 0.95 | 1.28 | 2.05 | 3.82 | 5.93 | 9.27 | 14.32 | 21.5 | 33.1 | 39.44 | 44.94 | 54.41 | 72.5 | 111.24 | 183.59 | 241.8 | 278.51 | 303.31 | 377
Nuclear Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.83 | 7.68 | 19.1 | 24.55 | 26.12
Notes: Energy use has grown 22x, and it will grow 4 more times by the middle of the century.
Most of the increased demand will be in rapidly industrializing countries…India and China -- Brazil too
Then 60% of the world will be industrialized and energy use will be quadrupled and the human labor and animal labor will be minimal
Still 40% of the world’s population to go…and they will need energy too to match the “modern” quality of life

## Slide 33: ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
1
ΑΝΑΓΚΕΣ
2
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
4
5
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
6
CO2 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
7
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ/ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ CO2 ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ CO2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

## Slide 34: IPCC : ΠΗΓΕΣ & ΧΟΑΝΕΣ CO2 (2013)
ΕΔΑΦΟΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

## Slide 35: CCS: Carbon Capture and Sequestration
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ CO2
Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ.

## Slide 36: DACS: Direct Air Capture & Sequestration
ΔΕΣΜΕΥΣΗ CO2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

## Slide 37: BECCS: Bioenergy Carbon Capture & Sequestration
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

## Slide 38: Συλλογή και μακροχρόνια αποθήκευση CO2

## Slide 39: αποθήκευση CO2
Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΙ ΤΟ CO2 ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΑ ΦΥΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΟΥΝ CO2 ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΔΑΦΗ
ΔΑΣΗ

## Slide 40
Notes: 40
40
40

## Slide 41
Notes: 41
41
41

## Slide 42: Οι καταστάσεις του CO2
Στερεά
Υγρή
αέρια
Notes: 42
42
42
If you squeeze and/or cool gases, they will become liquid.
Compressing and chilling a liquid will force it into its solid phase.
Scientists who like to make pictures of such things make a phase diagram to show when this happens.

## Slide 43
Notes: 43
43
43
The supercritical phase for CO2 is above the critical temperature of 31.1°C [88°F] and critical pressure of 72.9 atmospheres (1074 psi) – it continues to expand to fill its container (like a gas) but is very dense (has the density of a liquid).
The density of a solid is 1600 grams per liter.
The density of a gas is 1.98 grams per liter.
The density of CO2 liquid is 743 grams per liter [supercritical density is the same] – a lot of mass in a malleable material 350 times mass you could cram into a pipeline with gas and enables better mobility than a liquid?? 2700 psig is the Weyburn pipeline MAOP (maximum allowable operating pressure) – that would be over twice the “critical” pressure to maintain in the supercritical state…
www.break.com/index/cool_trick_with_a_heavy_gas.html == would be a great trick to do!!!!!!! Do it in water too????? If CO2 it would be ablating like mad….

## Slide 44: Υγρό σε υπερκρίσιμη κατάσταση
44
Υψηλή συμπίεση, έχει κάποιες ιδιότητες που έχουν αέρια και υγρά
Απαιτεί υψηλές θερμοκρασίες και υψηλές πιέσεις
Επιβάλλει τον μεγαλύτερο αριθμό μορίων που μπορούν να χωρέσουν σε ένα συγκεκριμένο όγκο.
Notes: 44
44
44
In other words, you can store the maximum amount of CO2 in a given volume of space when it is in its supercritical phase.

## Slide 45: Υπερκρίσιμο CO2 σημαίνει υπερ-αποθήκευση
Όσο πιο βαθειά στο υπέδαφος, τόσο υψηλότερη η θερμοκρασία και τόσο υψηλότερη η πίεση.
Στα 800 μέτρα βάθος το CO2 είναι σε υπερκρίσιμη κατάσταση
Notes: 45
45
45
You get the biggest bang for your injection buck when you inject into a storage formation that can hold supercritical CO2.

## Slide 46
Χώρος ανάμεσα σε πόρους
πόροι + συνδέσεις = διαπερατότητα
Μια καλή ζώνη αποθήκευσης έχει καλή διαπερατότητα – πόροι που επικοινωνούν
Notes: 46
46
46
So back to our previous examples. The jar of marbles has pore spaces that are connected and thus permeable. Imagine filling the jar with water. There is lots of room for water even though the jar is already full.

## Slide 47: Ότι συμβαίνει με το πετρέλαιο θα συμβεί και με το CO2 : θα μετακινηθεί μέχρι να συναντήσει ένα αδιαπέραστο στρώμα
Click here to start video.
Notes: 47
47
This is a video clip. In order to play the clip, the media file must be in the same folder.
You have to single left click on the picture in order to run it. Clicking on the picture will also stop and start the movie while it’s running.

## Slide 48
Ιζηματογενή πετρώματα
Notes: 48
48
48

## Slide 49: Ιζηματογενή πετρώματα και ζώνες αποθήκευσης
Sandstone
σχιστόλιθος
Κοραλλιογενείς πλάκες μετατρέπονται σε ασβεστόλιθο
Καλή αποθήκευση
Μέτρια αποθήκευση
Καλή αποθήκευση
Notes: 49
49
49
Here are three examples of formations made up of three common sedimentary rock types with various levels of porosity and permeability.

## Slide 50: Ανάγκη για : Προστασία υδροφόρου ορίζοντα

## Slide 51: Ασφαλής έγχυση
Πίεση έγχυσης : ικανή, χωρίς όμως να διαταράξει την ζώνη έγχυσης
Περιοδικές μετρήσεις πίεσης και θερμοκρασίας, όπως και των επίγειων και υπόγειων υδάτων

## Slide 52: ΔΕΣΜΕΥΣΗ CO2
Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΛΟΓΩ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ.

## Slide 53: Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΩΚΕΑΝΟΙ-ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΩΚΕΑΝΟΙ- ΒΥΘΟΣ
ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ
ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΞΗΡΑΣ
ΦΥΤΟΠΛΑΝΓΚΤΟΝ
Βυθιζόμενα σωματίδια
Ωκεάνεια κυκλοφορία
Απορροή ποταμών
Φωτοσύνθεση & αναπνοή
Φωτοσύνθεση & αναπνοή
Ανταλλαγές Ωκεανών-Ατμόσφαιρας
Καύση υδρογο-νανθράκων
αλλαγές στην χρήση γης

## Slide 54: ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ CO2
ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ή
  ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
  ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (εισάγεται διοξείδιο του άνθρακα υπό πίεση για να αναβλύσει το πετρέλαιο)
ΣΕ ΠΑΛΙΟ ΟΡΥΧΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ , ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ, ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ)

## Slide 55: ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ CO2 ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Notes: DIRECT INJECTION INVOLVES THE CAPTURE, SEPARATION, TRANSPORT, AND INJECTION OF CARBON DIOXIDE INTO THE DEEP SEA
"At great depths, CO2 is denser than sea water, and it may be possible to store it on the bottom as liquid or deposits of icy hydrates," Bishop explains. "At depths easy to reach with pipes, CO2 is buoyant; it has to be diluted and dispersed so it will dissolve."
What happens to carbon dioxide introduced into the ocean in this way may soon be field-tested in Hawaii. Over a two-week period researchers plan to inject 40 to 60 metric tons of pure liquid CO2 over 2,500 feet deep in the ocean near the Big Island.
One variable they will be measuring is acidity. Water and carbon dioxide form carbonic acid, "but once diluted in sea water, carbonic acid is not the dominant chemical species," Bishop says, "because of seawater's high alkalinity and buffering capacity." If calcium carbonate sediments are involved, acidity is even less. "Think of Tums," he suggests.

## Slide 56: Αποθήκευση CO2 σε εξαντλημένη πετρελαιοπηγή

## Slide 57: Αποθήκευση CO2 σε ταμιευτήρα

## Slide 58: ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ CO2 ΣΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
Notes: The integration of CO2 sequestration concepts in power generation schemes is currently a field of intensive study and the flue gas post treatment is a commercial option at this stage. This paper aims at presenting the possibilities and advantages from integrating CO2 sequestration in the LOTHECO cycle concept. A standard combined cycle and the LOTHECO combined cycle integrating CO2 sequestration have been calculated with the heat mass balance program ENBIPRO. The results from the energy analysis are presented, showing that the LOTHECO combined cycle retains its high efficiency benefit with integration of the CO2 sequestration scheme. The work presented here has been performed within the framework of the EC contract ENK5-CT2000-00063.
The consortium consisted of the following entities: Public Power Corporation of Greece, Technische Universitaet Braunschweig, National Technical University of Athens, Technische Universitaet Wien, Imperial College of Science Technology and Medicine, Fichtner GmbH & Co KG, Universitatea Politehnica Timisoara, Sofia Energy Centre Ltd., Frederick Institute of Technology, Electricity Authority of Cyprus and Hyperion Systems Engineering Ltd.

## Slide 59: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ CO2 ΣΕ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ CO2 ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟ (ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ)
ΚΑΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (OXYFUEL)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΑ (ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ)
Notes: The integration of CO2 sequestration concepts in power generation schemes is currently a field of intensive study and the flue gas post treatment is a commercial option at this stage. This paper aims at presenting the possibilities and advantages from integrating CO2 sequestration in the LOTHECO cycle concept. A standard combined cycle and the LOTHECO combined cycle integrating CO2 sequestration have been calculated with the heat mass balance program ENBIPRO. The results from the energy analysis are presented, showing that the LOTHECO combined cycle retains its high efficiency benefit with integration of the CO2 sequestration scheme. The work presented here has been performed within the framework of the EC contract ENK5-CT2000-00063.
The consortium consisted of the following entities: Public Power Corporation of Greece, Technische Universitaet Braunschweig, National Technical University of Athens, Technische Universitaet Wien, Imperial College of Science Technology and Medicine, Fichtner GmbH & Co KG, Universitatea Politehnica Timisoara, Sofia Energy Centre Ltd., Frederick Institute of Technology, Electricity Authority of Cyprus and Hyperion Systems Engineering Ltd.

## Slide 60: Αποθήκευση CO2 στην Ελλάδα 1/2
Λεκάνη Θεσσαλονίκης
Μεσοελληνική Αύλακα
GESTCO, 2003, European Potential for the Geological Storage of CO2

## Slide 61: Αποθήκευση CO2 στην Ελλάδα 2/2
Αλατούχοι Υδροφόροι Ορίζοντες | Τοποθεσία | Αποθηκευτική Ικανότητα (Mt CO2)
Πρίνος | Παράκτια | 1343
Δυτ. Θεσσαλονίκη | Ηπειρωτική | 459
Δυτ. Θεσσαλονίκη Ψαμμίτες | Ηπειρωτική | 145
Αλεξάνδρια | Ηπειρωτική | 34
Μεσοελληνική Λεκάνη | Ηπειρωτική | 360
Σύνολο |  | 2345
GESTCO PROJECT
Σε πρώτη φάση αναμένεται η χρήση πλοίων για την μεταφορά του δεσμευόμενου CΟ2 από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής
Σε δεύτερη φάση μπορεί να αναπτυχθεί δίκτυο αγωγών μεταφοράς CΟ2

## Slide 62: Συμπεράσματα
Οι τεχνολογίες δέσμευσης CO2 μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του εκπεμπόμενου CO2 στην ατμόσφαιρα από την ηλεκτροπαραγωγή.
Ωστόσο, η επίδραση των τεχνολογιών αυτών στη μείωση του βαθμού απόδοσης είναι υψηλή, με αποτέλεσμα - σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος εγκατάστασης - να οδηγούν σε αυξημένο κόστος ηλεκτροπαρα-γωγής.
Όμως, με την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής CO2 από την διαμορφούμενη αγορά εμπορίας CΟ2, αναμένεται να επιβαρυνθεί το κόστος παραγωγής ενέργειας.
Από συγκριτική εξέταση των τεχνολογικών λύσεων έχει προκύψει ότι οι μονάδες εγχωρίου λιγνίτη μπορούν με τις συνθήκες αυτές να παρέχουν κόστος kWh ανταγωνιστικό σε σχέση με τις μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερο ρίσκο λόγω διακύμανσης τιμών του καυσίμου.

## Slide 63
ΤΕΛΟΣ