## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ Νο 02
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ

## Slide 4: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ

## Slide 5: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ SANKEY – 2012 WORLD (IEA)

## Slide 6: The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2 °C
RURR Remaining Ultimately Recoverable Resources
Con Conventional
Uncon Unconventional
FSU Former Soviet Union
CSA ? Climate-smart Agriculture (Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Grenada, Mexico, Peru)
ODA Official Development Assistance countries
 | Oil Gb |  |  | Gas (Tcm) |  |  | Hard Coal (Gt) |  | Lignite (Gt) | 
COUNTRY OR REGION | Reserves | Conventio-nal RURR | Unconconve-ntional RURR | Reserves | Conventional RURR | Unconconve-ntional RURR | Reserves | RURR | Reserves | RURR
AFRICA | 111 | 280 | 70 | 13 | 45 | 35 | 31 | 45 | 2 | 5
CANADA | 53 | 60 | 640 | 1 | 5 | 25 | 4 | 35 | 2 | 40
CHINA AND INDIA | 38 | 90 | 110 | 5 | 10 | 40 | 255 | 1080 | 16 | 120
FSU | 152 | 370 | 360 | 61 | 95 | 30 | 123 | 580 | 94 | 490
CSA | 148 | 360 | 450 | 9 | 30 | 55 | 10 | 25 | 5 | 10
EUROPE | 25 | 110 | 30 | 6 | 25 | 20 | 17 | 70 | 66 | 160
MIDDLE EAST | 689 | 1050 | 10 | 76 | 105 | 20 | 2 | 10 | 2 | 5
OECD PACIFIC | 6 | 30 | 130 | 4 | 10 | 20 | 45 | 120 | 44 | 200
ODA | 23 | 75 | 5 | 9 | 25 | 15 | 15 | 40 | 14 | 155
UNITED STATES | 50 | 190 | 650 | 8 | 25 | 40 | 226 | 560 | 31 | 335
GLOBAL | 1295 | 2615 | 2455 | 192 | 375 | 300 | 728 | 2565 | 276 | 1520
Notes: Policy makers have generally agreed that the average global temperature rise caused by greenhouse gas emissions should not exceed 2 °C above the average global temperature of pre-industrial times1. It has been estimated that to have at least a 50 per cent chance of keeping warming below 2 °C throughout the twenty-first century, the cumulative carbon emissions between 2011 and 2050 need to be limited to around 1,100 gigatonnes of carbon dioxide (Gt CO2)2, 3. However, the greenhouse gas emissions contained in present estimates of global fossil fuel reserves are around three times higher than this2, 4, and so the unabated use of all current fossil fuel reserves is incompatible with a warming limit of 2 °C. Here we use a single integrated assessment model that contains estimates of the quantities, locations and nature of the world’s oil, gas and coal reserves and resources, and which is shown to be consistent with a wide variety of modelling approaches with different assumptions5, to explore the implications of this emissions limit for fossil fuel production in different regions. Our results suggest that, globally, a third of oil reserves, half of gas reserves and over 80 per cent of current coal reserves should remain unused from 2010 to 2050 in order to meet the target of 2 °C. We show that development of resources in the Arctic and any increase in unconventional oil production are incommensurate with efforts to limit average global warming to 2 °C. Our results show that policy makers’ instincts to exploit rapidly and completely their territorial fossil fuels are, in aggregate, inconsistent with their commitments to this temperature limit. Implementation of this policy commitment would also render unnecessary continued substantial expenditure on fossil fuel exploration, because any new discoveries could not lead to increased aggregate production.

## Slide 7: Regional distribution of resources unburnable before 2050 in absolute terms and as a percentage of current resources under the 2 oC scenario that allows CCS
 | Conventional oil |  | Unconventional oil |  | Conventional gas |  | Unconventional gas |  | Hard Coal |  | Lignite | 
COUNTRY OR REGION | Gb | % | Gb | % | Tcm | % | Tcm | % | Gt | % | Gt | %
AFRICA | 141 | 50% | 70 | 100% | 28 | 61% | 35 | 100% | 42 | 94% | 2.8 | 56%
CANADA | 43 | 72% | 633 | 99% | 3.6 | 73% | 18 | 71% | 34 | 96% | 39 | 97%
CHINA AND INDIA | 54 | 60% | 110 | 100% | 8 | 80% | 35 | 88% | 1003 | 93% | 106 | 88%
FSU | 201 | 54% | 360 | 100% | 63 | 67% | 27 | 89% | 576 | 99% | 480 | 98%
CSA | 198 | 55% | 447 | 99% | 23 | 76% | 51 | 92% | 21 | 85% | 6.3 | 63%
EUROPE | 64 | 58% | 30 | 100% | 18 | 72% | 16 | 78% | 69 | 99% | 142 | 89%
MIDDLE EAST | 554 | 53% | 10 | 100% | 72 | 68% | 20 | 100% | 10 | 100% | 5 | 99%
OECD PACIFIC | 23 | 77% | 130 | 100% | 9 | 90% | 15 | 74% | 116 | 97% | 198 | 88%
ODA | 38 | 51% | 5 | 100% | 14 | 55% | 12 | 78% | 34 | 84% | 142 | 92%
UNITED STATES | 99 | 52% | 650 | 100% | 18 | 75% | 20 | 50% | 556 | 99% | 317 | 95%
GLOBAL | 1415 | 54% | 2445 | 100% | 256.6 | 69% | 249 | 82% | 2461 | 96% | 1438.1 | 95%

## Slide 8: Global reserves and resources
 | Oil (Gb) |  | Gas (Tcm) |  | Coal (Gt) | 
 | Reserves | Resources | Reserves | Resources | Reserves | Resources
BGR | 1600 | 4750 | 195 | 825 | 1000 | 23500
IEA | 1700 | 5950 | 190 | 810 | 1000 | 21000
GEA low | 1500 | 4200 | 670 | 2000 | 850 | 14000
GEA high | 2300 | 6000 | 2000 | 12500 | 1000 | 20000
median figures | 1300 | 5070 | 190 | 675 | 1000 | 4085
BGR | Black Rock Global Energy
IEA | International Energy Agency
GEA | Global Energy Assessment (IIASA)

## Slide 9: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ :
ΦΥΣΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ – ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑ (τόννοι ισοδυνάμου πετρελαίου, toe)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ – ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΕΥΡΩ, ΔΟΛΛΑΡΙΟ, …)
ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ

## Slide 10: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
Notes: http://www.desmie.gr/en/operations-data/settlement/montlhy-energy-balance/

## Slide 11: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

## Slide 12: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

## Slide 13: ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

## Slide 14: ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΙΧΜΗΣ

## Slide 15: ΙΣΟΖΥΓΙΑ : Α. Σε επίπεδο ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α’ Θερμοδυναμικός νόμος
Ανάλυση ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ της διεργασίας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Επενδεδυμένη ενέργεια: η ενέργεια που απαιτήθηκε για την κατασκευή του συστήματος
Καθαρή ενέργεια ενός ενεργειακού συστήματος : το κέρδος σε ενέργεια από μια εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας κατά την διάρκεια ζωής του συστήματος.
Χρόνος αποπληρωμής της ενέργειας : ο απαραίτητος χρόνος για να ανακτηθεί η ποσότητα της ενέργειας που καταναλώθηκε για την κατασκευή

## Slide 16: EUROSTAT – ENERGY BALANCE
ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/energy-balances

## Slide 17: ΕΛΛΑΔΑ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Slide 18: ΛΕΣΒΟΣ: ημερήσια διακύμανση φορτίου
Chart: ΔΕΗ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 3 ΜΑΪΟΥ 2010 [ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : 698688 kWh]
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
 | 23000 | 21500 | 20500 | 20500 | 20000 | 19138 | 22820 | 26900 | 30200 | 32800 | 34900 | 36200 | 35800 | 34800 | 30000 | 29000 | 28530 | 29500 | 31000 | 34500 | 43000 | 38000 | 29600 | 26500

## Slide 19: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : ΙΣΟΖΥΓΙΑ
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (ΚΤΙΡΙΟ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΡΑΤΟΣ), ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΡΙΣΜΟΥΣ :
ΕΙΣΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΚΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ = ΕΙΣΡΟΗ – ΕΚΡΟΗ + ΠΑΡΑΓΩΓΗ +/- ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

## Slide 20: Ισοζύγιο ενέργειας 1/2
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
ΤΟ 2015 :
ΑΓΟΡΑΖΕΙ 1000 GJ ενέργειας (πετρέλαιο και ηλεκτρισμό).
Η ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΕΙ 600 GJ,
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΩΛΕΙ ΤΑ 400 GJ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΗΡΕ 100 GigaJoules ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΊΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ?

## Slide 21: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2/2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ : 1000 GJ
ΕΞΑΓΩΓΗ : 400 GJ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ :
600 GJ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΑΠΟΘΕΜΑ :
100 GJ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1300 GJ
ΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

## Slide 22: ΙΣΟΖΥΓΙΑ : Β. ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (TPES) =
ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ +
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ –
ΕΞΑΓΩΓΕΣ –
ΠΟΝΤΟΠΟΡΑ ΠΛΟΙΑ +/-
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
TPES: Total Primary Energy Consumption
TFC: Total Final Consumption
εξήγηση νο 17

## Slide 23: ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ(TFC) =
TPES -
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ +
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
TFC ... ΑΝΑΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
TPES: Total Primary Energy Consumption
TFC: Total Final Consumption

## Slide 24: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ :
ΚΑΡΒΟΥΝΟ, ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΒΙΟΜΑΖΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ :
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ. π.χ. ΥΔΡΟΓΟΝΟ
ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ …

## Slide 25: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΜΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ = ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ +
η : ο βαθμός απόδοσης της ηλεκτροπαραγωγής.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ η

## Slide 26: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ: ορισμός
Στην ενεργειακή οικονομία το ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ μιας χώρας είναι μια συνοπτική παρουσίαση όλων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ενέργεια.
Συνήθως γίνονται σε ετήσια βάση.
Η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας (International Energy Agency) δημοσιεύει ενεργειακά ισοζύγια σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κοινή μονάδα μέτρησης : Τόννος ισοδυνάμου Πετρελαίου (ΤΙΠ)

## Slide 27: Παρατηρήσεις:
Ενεργειακό Ισοζύγιο … η κύρια ποσοτική παράμετρος για τον προσδιορισμό της ενεργειακής προσφοράς σε μια χώρα.
Αντανακλά όλους τους τύπους των ενεργειακών φορέων (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, προϊόντα κάρβουνου, πετρέλαιο, ΑΠΕ, κλπ.) καθώς και την ενεργειακή κατανάλωση των διαφορετικών ενεργειακών τομέων
Η ενεργειακή κατάσταση σε μια χώρα αξιολογείται στην βάση του Ενεργειακού Ισοζυγίου και τόσο η ενεργειακή πολιτική όσο και τα στρατηγικά ενεργειακά πλάνα καθορίζονται παράλληλα με την οικονομική πολιτική.
Το Ενεργειακό Ισοζύγιο δίνει την δυνατότητα να εκτιμηθεί η ενεργειακή κατανάλωση και συνεπώς και η ενεργειακή απόδοση βιομηχανιών και εταιρειών, όπως επίσης και οι εκπομπές αερίων του ΦΘ.
Για λόγους σύγκρισης και αξιολόγησης διεθνείς οργανισμοί δημοσιεύουν τα κύρια χαρακτηριστικά Ενεργειακών Ισοζυγίων για όλες τις χώρες, όπου και παρουσιάζονται :
  το επίπεδο ανάπτυξης και
  τα χαρακτηριστικά του ενεργειακού τομέα, αλλά και της οικονομίας για κάθε χώρα.

## Slide 29: ΜΕΓΕΘΗ
ΜΟΝΑΔΑ | ΣΥΜΒΟΛΟ | ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ | kWh | 1 kWh = 3600 kJ
ΘΕΡΜΙΔΑ | cal | 1 cal = 4.184
ΤΟΝΝΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | ΤΙΠ (toe) | 1 ΤΙΠ = 41.84 GJ
ΚΥΒΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | m3 | 1 m3 = 35.169 MJ
ΒΑΡΕΛΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ | bbl | 1 bbl =159 l = 5.981 MJ

## Slide 30: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ = ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ + ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Μετατροπές σε ΤΙΠ:
ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑΣ: tn * 0.700 ΤΙΠ/tn
ΛΙΓΝΙΤΗΣ (ΞΗΡΟΣ): tn * 0.380 ΤΙΠ/tn
ΛΙΓΝΙΤΗΣ (ΦΥΣΙΚΟΣ): tn * 0.140 ΤΙΠ/tn
ΝΤΗΖΕΛ: tn * 1.095 ΤΙΠ/tn
ΜΑΖΟΥΤ: tn * 1.055 ΤΙΠ/tn
ΒΕΝΖΙΝΗ: tn * 1.128 ΤΙΠ/tn
ΚΗΡΟΖΙΝΗ: tn * 1.133 ΤΙΠ/tn
ΥΓΡΑΕΡΙΟ: tn * 1.195 ΤΙΠ/tn
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ: MWh * 0.086 ΤΙΠ / MWh

## Slide 31: ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Α: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Β: ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Γ: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Γ=Α+Β
Δ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΆΛΛΗ
Ε: ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΣΤ: ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ζ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ()
Η: ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Η = Γ – Δ – Ε – ΣΤ + Ζ

## Slide 32: ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Α: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
    ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
    ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
    ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
    ΠΥΡΗΝΙΚΑ
    ΑΠΕ
    Β: ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ = ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ
    Στο εθνικό ισοζύγιο υπεισέρχεται το καθαρό ποσό:
          Στερεά καύσιμα
          Αργό πετρέλαιο και προϊόντα υγρών καυσίμων (μαζούτ, ντήζελ, βενζίνη, κηροζίνη, νάφθα, λιπαντικά)
          Φυσικό αέριο
          Ηλεκτρισμός

## Slide 33: ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Γ: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – Η ενέργεια που τελικά χρησιμοποιείται
Περιλαμβάνει:
      Στερεά Καύσιμα
      Πετρέλαιο
      Φυσικό Αέριο
      ΑΠΕ κλπ.
      Δ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΕ ΆΛΛΗ – Περιλαμβάνει:
          Τους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν στερεά, υγρά, και αέρια καύσιμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
          Τα πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής

## Slide 34: ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
Η: ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – Η κατανάλωση του τελικού τομέα ή του τομέα του καταναλωτή. Περιλαμβάνει:
    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
    ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
    ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
    ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Θ: ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
    Υπολογίζονται με ενεργειακούς συντελεστές εκπομπών από την ενεργειακή κατανάλωση

## Slide 35: ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΕΠ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΠΡΟΣ ΑΕΠ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΠΡΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

## Slide 36: ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ : ΔΟΜΗ
 | 2015 | 2016
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ |  | 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ |  | 
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ |  | 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ |  | 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ |  | 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ |  | 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ |  | 
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ |  | 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 |  | 

## Slide 37
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (27440)
Αργό Πετρέλαιο
Φυσικό Αέριο
Λοιπά καύσιμα
ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(10232)
Λιγνίτης
ΑΠΕ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(-1070)
ΠΛΟΙΑ
(3134)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
(4443)
Βιομηχανία
(4543)
Μη ενεργειακές χρήσεις
(663)
Οικιακή +
Εμπορική χρήση
4945+1544
Μεταφορές
(7630)
Γεωργική Χρήση
(1166)
+
+-
-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
TPES: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29025)
TFC: ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (20492)
ENERGY INPUT
ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ
Ενεργειακό ισοζύγιο Ελλάδας (Τιμές 2002, ktoe)
πίσω

## Slide 38: ΤΟΜΕΙΣ : ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Chart: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ Mtoe
| 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | 4 | 4.4 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 8.2 | 7.7 | 6.38
ΟΙΚΙΑΚΟΣ | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 5.043
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.233
ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.285

## Slide 39: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

## Slide 40: Δείκτες ενεργειακής απόδοσης
Εργαλείο για την κατανόηση των επιπτώσεων των πολιτικών ενέργειας,
Για την μέτρηση της ενεργειακής απόδοσης υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερεις, (4), τύποι δεικτών:
(α) ο θερμοδυναμικός δείκτης,
(β) ο φυσικο-θερμοδυναμικός δείκτης,
(γ) ο οικονομικο-θερμοδυναμικός δείκτης, και
(δ) ο οικονομικός δείκτης.
Από αυτούς οι δύο βασικές οικογένειες είναι:
οι οικονομικο-θερμοδυναμικοί δείκτες - χρησιμοποιούν το πραγματικό ΑΕΠ ως παρονομαστή, και
οι φυσικο-θερμοδυναμικοί δείκτες ενεργειακής απόδοσης - χρησιμοποιούν τον όγκο παραγωγής.
Notes: Bor, 2008, Consistent multi-level energy efficiency indicators and their policy implications, Energy Economics, 30(2008), 2401-2419.

## Slide 41: ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΤΡΟΠΟ
ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΝΩΡΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ …

## Slide 42: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
  United Nations Statistics Division,
  Organization for Economic Cooperation and Development,
  International Atomic Energy Association,
  European Union
  ΗΠΑ

## Slide 43: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ:
  Πολιτικούς (Policy makers)
  ΜΜΕ (Media)
  Ευρύτερο Κοινό (Interested public)
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΚΤΩΝ
  ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

## Slide 44: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ : ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΟΝΔΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ :
Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (FREQUENCY),
ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ (AGGREGATION),
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (drill-down)
π.χ.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΗΝΙΑΙΑ ή ΕΤΗΣΙΑ?
ΤΙΜΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: ΤΙΜΗ ή ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ?

## Slide 45: Κατηγορίες Ενεργειακών Δεικτών
Δείκτες ενεργειακών τιμών καταναλωτή
Δείκτες ενεργειακών τιμών παραγωγού
Δείκτες Ενεργειακού Μείγματος Προσφοράς/Κατανάλωσης
Ενεργειακή Ένταση Οικονομίας
Ένταση Οικονομίας σε Άνθρακα

## Slide 46: Δείκτες Ενεργειακών Τιμών Καταναλωτή
Μέση λιανική τιμή βενζίνης (εβδομαδιαία)
Οικιακή Τιμή Ηλεκτρισμού ανά περιφέρεια (μηνιαία, ετησία)
Οικιακή Τιμή Φυσικού Αερίου (μηνιαία, ετησία)
Δείκτης Ενεργειακών Τιμών Καταναλωτή (σταθμισμένος για τα διάφορα καύσιμα)

## Slide 47: Δείκτες τιμών Παραγωγού
Μέση τιμή πετρελαίου (εβδομαδιαία)
Χονδρική τιμή αργού πετρελαίου (ημερήσια)

## Slide 48: Δείκτες Προσφοράς/Κατανάλωσης/Μείγματος Καυσίμων
Ενεργειακή Παραγωγή ανά τύπο καυσίμου,
Ενεργειακή κατανάλωση ανά τύπο καυσίμου,
Ηλεκτροπαραγωγή ανά καύσιμο (μηνιαία, ετήσια)
Εισαγωγή Πετρελαίου ανά χώρα προέλευσης (μηνιαία)
Αποθέματα φυσικού αερίου (εβδομαδιαία)

## Slide 49: Δείκτες έντασης για την οικονομία
Ενεργειακή ένταση (ΤΙΠ/ΑΕΠ)
Ένταση σε άνθρακα (CO2/ΑΕΠ)

## Slide 50: Μέσες Λιανικές Τιμές Βενζίνης και Πετρελαίου
  Η βενζίνη είναι ένα από τα σημαντικότερα έξοδα για τους καταναλωτές.
  Η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει τους καταναλωτές άμεσα (θέρμανση) και έμμεσα (μεταφορές).

## Slide 51: Οικιακές τιμές ηλεκτρισμού/φυσικού αερίου
Σημαντικό έξοδο για τον καταναλωτή
Διαφορετική ανά επαρχία
Εύκολα κατανοητή

## Slide 52: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

## Slide 53: ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟ
ΠΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ?
ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
Ο ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΠΡΟΣ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

## Slide 54: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟ
ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ, ΕΚΠΟΜΠΕΣ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

## Slide 55: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
  ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
  Η ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

## Slide 56: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΥΧΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

## Slide 57: ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΑΚΑ (CARBON INTENSITY)
ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΟΧΕΣ
ΠΡΟΩΘΕΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΦΘ

## Slide 58: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
www.ypeka.gr