## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ Νο 03
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

## Slide 4: ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

## Slide 5: Η ΖΗΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΟΛΟΕΝΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΕΣΠΑΡΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ:
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

## Slide 6
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (27440)
Αργό Πετρέλαιο
Φυσικό Αέριο
Λοιπά καύσιμα
ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(10232)
Λιγνίτης
ΑΠΕ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
(-1070)
ΠΛΟΙΑ
(3134)
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
(4443)
Βιομηχανία
(4543)
Μη ενεργειακές χρήσεις
(663)
Οικιακή +
Εμπορική χρήση
4945+1544
Μεταφορές
(7630)
Γεωργική Χρήση
(1166)
+
+-
-
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
TPES: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (29025)
TFC: ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (20492)
ENERGY INPUT
ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ
Ενεργειακό ισοζύγιο Ελλάδας (Τιμές 2002, ktoe)

## Slide 7
Chart: ΕΛΛΑΣ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [toe]
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 9204 | 9110.6 | 9022.2 | 9034.5 | 9201.1 | 9342.3 | 9166.8 | 9602.2 | 9861.3 | 9536 | 10011.9 | 9981.7 | 10245.3 | 9916.7 | 10312 | 10323.5 | 10074.1 | 10178.7 | 9869.1 | 10085.4 | 9452.2 | 9637.5 | 10434.3

## Slide 8
Chart: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 22950.6 | 20854 | 23271.5 | 21124.1 | 20280.8 | 22475.8 | 23618.9 | 23261.6 | 24625.4 | 23855 | 26451.3 | 26496.6 | 27790.3 | 28888.6 | 30742.5 | 29649.5 | 32223.4 | 32432.5 | 33260.7 | 31540.4 | 31624.6 | 29940.7 | 31797.8

## Slide 9
Chart: ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 7543.6 | 5151.5 | 5418.2 | 3774.4 | 4425 | 4187.9 | 4799.5 | 3922.2 | 3357.1 | 3970.7 | 4300 | 4039.8 | 4408.1 | 6240.9 | 5967.6 | 6151.9 | 7312.7 | 7717.3 | 7666 | 9146.5 | 9868.6 | 10036.4 | 12603.7

## Slide 10
Chart: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 240.7 | 69.6 | -1023.3 | -324.1 | 1961 | -227.5 | -336 | -324.6 | -821.6 | 661.3 | -295.7 | 138.8 | -1065 | 893.6 | -1022 | 432.2 | -336.2 | -180.9 | -570.3 | 635.3 | 261.8 | 1035.5 | -476.9

## Slide 11
Chart: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 22333.9 | 22571.1 | 23193.6 | 22960.3 | 23730.5 | 23866 | 24542.4 | 25501.1 | 26832 | 26983.5 | 28292.3 | 29109 | 29577.7 | 30354.8 | 30846.4 | 31408.2 | 31583.6 | 31519.4 | 31840.9 | 30523.1 | 28772.6 | 27835.5 | 27039.8

## Slide 12
Chart: ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ : ΕΙΣΡΟΕΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 16664.7 | 15290.4 | 16213.6 | 14336.8 | 16537 | 17905.9 | 20496.4 | 20881.6 | 21306.9 | 19132.5 | 22508.4 | 21750.9 | 21589.8 | 22378.1 | 21241.5 | 21535.8 | 22584.1 | 23403.3 | 22184.9 | 21535.2 | 22510.1 | 19523.7 | 23709.9

## Slide 13
Chart: ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ : ΕΙΣΡΟΕΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 8624.6 | 8458.6 | 8957.8 | 8939.2 | 8973.9 | 9097.3 | 8884.8 | 9536 | 10146.3 | 10589.6 | 11492 | 11662.2 | 11677 | 11956.8 | 12170.7 | 12321.1 | 11937.8 | 13011.1 | 12627.4 | 11732.2 | 10963.7 | 11383 | 11387.8

## Slide 14: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ : ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
Chart: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ : ΕΚΡΟΕΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 19560.6 | 18152.6 | 19251.6 | 17432.9 | 19831.2 | 21192.6 | 23805.2 | 24336.8 | 25011.7 | 23030.2 | 26839.1 | 26160.7 | 26042.7 | 27002.6 | 25931.8 | 26238.9 | 27220.8 | 28496.1 | 27165.8 | 26143.7 | 26594.1 | 23976.6 | 28125.2

## Slide 15
Chart: ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ : ΕΚΡΟΕΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 2837.8 | 2806.7 | 3010.7 | 3078.9 | 3245.5 | 3244.7 | 3269.6 | 3410.2 | 3670.2 | 3864.8 | 4265.4 | 4346.5 | 4369.2 | 4527.4 | 4602.2 | 4618.4 | 4580.1 | 5054.5 | 4975.3 | 4617.1 | 4090.6 | 4459.4 | 4415.2

## Slide 16
Chart: ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ : ΕΚΡΟΕΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 16662.1 | 15287.6 | 16211.3 | 14334.9 | 16534.6 | 17903.4 | 20493.6 | 20879.3 | 21304.7 | 19130.5 | 22506.3 | 21748.3 | 21587.5 | 22375.3 | 21239.3 | 21533 | 22579.1 | 23393.8 | 22178.3 | 21525.9 | 22502.8 | 19515.7 | 23709.2

## Slide 17
Chart: ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 23.1 | 13.7 | 0.8 | 14.9 | 11.8 | 10.7 | -1.5 | 7.7 | 3.3 | -8.4 | 27.7 | 38.1 | 27.2 | 33.6 | 21.5 | 22.4 | 2.6 | -2.3 | 20.5 | -2.1 | 16.2 | -5.5 | -17

## Slide 18
Chart: ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 1193.6 | 1215.6 | 1205.7 | 1236.2 | 1307.6 | 1316.4 | 1409.8 | 1443.7 | 1486.2 | 1389.2 | 1634.1 | 1665.1 | 1716.2 | 1687.3 | 1762.1 | 1842.5 | 2064.8 | 2101.4 | 1969.2 | 1987.1 | 1862.8 | 1747.7 | 2190.8

## Slide 19: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΙΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ
Chart: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 8.3 | 2.6 | 6.8 | 9.5 | 8.9 | 9.4 | 5.8 | 7.8 | 5.4 | 8.7 | 15.4 | 23.1 | 24.3 | 20.7 | 19.3 | 21.3 | 22.4 | 29 | 30.9 | 10 | 0.9 | 10 | 7

## Slide 20
Chart: ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 15101.2 | 15439.9 | 15772.1 | 15568.2 | 16397.9 | 16398.9 | 17213 | 17634.4 | 18597.8 | 18572.6 | 19083.5 | 19731 | 20250.8 | 20854.9 | 21074.4 | 21388.9 | 21713.2 | 21031.1 | 21797 | 21107.9 | 19701.9 | 18890.2 | 17698.8

## Slide 21
Chart: ΜΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 700 | 600.2 | 533.7 | 486 | 432.6 | 491.9 | 503.9 | 517.3 | 656.7 | 620.7 | 719 | 699.5 | 749 | 818.6 | 879.2 | 760.7 | 906.8 | 839.5 | 933.4 | 906.3 | 1108.2 | 882.8 | 1157.2

## Slide 22
Chart: ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 14680.8 | 14996.4 | 15077.4 | 15119 | 15427.7 | 15805.5 | 16913.9 | 17392.5 | 18287.5 | 18227.2 | 18676.4 | 19283.9 | 19639.3 | 20677.7 | 20456.3 | 20955.5 | 21554.1 | 22060.3 | 21378.2 | 20575.2 | 19042.7 | 18913.7 | 16262.9

## Slide 23
Chart: ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 3995.1 | 3946 | 3836.3 | 3720.5 | 3726.9 | 4005 | 4232.5 | 4319.5 | 4382.2 | 4101.8 | 4450.3 | 4507.7 | 4445.7 | 4330.6 | 4069.9 | 4160.7 | 4234.2 | 4603.9 | 4211.8 | 3463.5 | 3473.5 | 3323.9 | 2474.1

## Slide 24
Chart: ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 5892.7 | 6062.7 | 6231.7 | 6354.5 | 6528.3 | 6517.5 | 6651.6 | 6817.9 | 7391 | 7553.2 | 7297.3 | 7468.2 | 7569.8 | 7915.2 | 8075.6 | 8187.6 | 8553.5 | 8821.7 | 8619.2 | 9227.8 | 8177.4 | 7463.1 | 5961.3

## Slide 25: ΣΕ ΤΙΠ
Chart: ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 4792.9 | 4987.7 | 5009.3 | 5044.1 | 5172.6 | 5283 | 6029.8 | 6255.1 | 6514.2 | 6572.3 | 6928.8 | 7308.1 | 7623.8 | 8432 | 8310.8 | 8607.2 | 8766.4 | 8634.7 | 8547.3 | 7883.9 | 7391.8 | 8126.7 | 7827.6

## Slide 26
Chart: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 3057.8 | 3146.5 | 3175.2 | 3157.9 | 3208.2 | 3333.6 | 3951.5 | 4091.5 | 4229 | 4248.4 | 4502.2 | 4719.3 | 4916.5 | 5510 | 5420.4 | 5518.8 | 5510.3 | 5394.7 | 5230 | 4852.5 | 4630.4 | 5490.1 | 4828.7

## Slide 27
Chart: ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 1033 | 1104.4 | 1062.6 | 1073.5 | 1083.2 | 1010.9 | 1056.4 | 1067.6 | 1088.4 | 1086.1 | 1115.2 | 1116.6 | 1164.2 | 1254.1 | 1109.8 | 1147.1 | 1176.9 | 1101.8 | 1096.7 | 876.9 | 802.1 | 670.1 | 284.3

## Slide 28
Chart: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΤΙΠ)
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Greece | 651.8 | 732.9 | 771.5 | 812.7 | 881.1 | 938.5 | 1021.8 | 1095.9 | 1196.8 | 1237.9 | 1311.4 | 1472.2 | 1543.1 | 1667.9 | 1780 | 1941.2 | 2077.4 | 2136.4 | 2218.6 | 2152.8 | 1957.6 | 1872.3 | 2301.8

## Slide 29: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ENERGY MANAGEMENT
ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΩΣΤΕ:
  ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Η ΖΗΤΗΣΗ
  ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΟΣΤΗ
  ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΡΥΠΟΙ
  ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΘ
Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (βλ. Επόμενη διαφάνεια)

## Slide 30: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΡΟΕΣ
ΕΚΡΟΕΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΖΗΤΗΣΗ
ΠΡΟΦΙΛ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΚΟΣΤΗ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΚΛΙΜΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
CONTROL
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΖΗΤΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, κλπ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
OPTIMISATION
PORTFOLIO MANAGEMENT
PLANT SCHEDULING
EMISSIONS
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ

## Slide 31: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
Σημαντικό στάδιο του ενεργειακού σχεδιασμού είναι η εκτίμηση της ζήτησης, τό­­σο για το σύνολο της οικονομίας, όσο και στο επίπεδο του καυσίμου - πετρέλαιο, ηλεκτρισμός.
Τα ενεργειακά έργα απαιτούν μεγάλη χρο­νι­­­­κή διάρκεια κατασκευής (5 – 10 έτη) και υψηλό κόστος επένδυσης (σταθμοί ηλε­κτρι­­σμού, διυλιστήρια, υδροηλεκτρικά έργα, πετρελαιαγωγοί, αγωγοί φυσικού αερίου κλπ.),
Η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας έχει υψηλό κόστος κεφα­λαίου, άρα σφάλματα και καθυστερήσεις κοστίζουν.
Αν η πρόβλεψη είναι χαμηλή, τότε θα υπάρξουν ενερ­­­­­γειακές ελλείψεις που κοστίζουν πολύ περισσότερο από την ενέργεια που δεν κατέστη δυ­να­­­τόν να βρεθεί,
Αν η πρόβλεψη, και ο αντίστοιχος σχεδιασμός, είναι πάνω από το πραγματικό επίπεδο των αναγκών, αυτό συνε­πά­γε­ται υψηλό δεσμευμένο κεφάλαιο σε ένα ενεργειακό έργο.

## Slide 32: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ :
  Πληθυσμός
  Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
  Κόστος Ενέργειας
  Τεχνολογίες μετατροπής
  κλπ.
Ζήτηση συγκεκριμένων ‘ενεργοβόρων’ προϊόντων ή υπηρεσιών (σίδηρος, μεταλλεύματα, αεροπορικά ταξίδια…
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις?

## Slide 33: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Ο τρόπος ζωής & η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία καθορίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ενεργειακής ζήτησης
Χωρίς αλλαγή του τρόπου ζωής ή της τεχνολογίας μόνο ‘μερικού χαρακτήρα’ & χρονικά-περιορισμένες μεταβολές της κατανάλωσης ενέργειας μπορούν να πραγματοποιηθούν
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

## Slide 34: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ
Α. Σωστή πρόβλεψη
Σωστός Σχεδιασμός έργων
‘Αποδοτική’ Κάλυψη της Ζήτησης
Ευημερία και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
Β. Λανθασμένη Πρόβλεψη
Λανθασμένος Σχεδιασμός Έργων
Μη κάλυψη της ζήτησης ή κάλυψη της ζήτησης με μη ‘αποδοτικό’ τρόπο
Μείωση της ευημερίας, υπονόμευση της διάρκειά της

## Slide 35: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός)
ΜΑΚΡΥΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου, δίκτυα, διυλιστήρια)
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ :
Χαμηλές προβλέψεις => έξοδα από το κόστος ενέργειας που δεν καλύφθηκε (κόστος των black outs)
Υψηλές προβλέψεις => κόστος από τη δέσμευση κεφαλαίων που μένουν αδρανή για μεγάλο χρονικό διάστημα

## Slide 36: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΊΝΑΙ (ΣΧΕΔΟΝ) ΑΔΥΝΑΤΗ …
ΟΡΘΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Η εξέταση μιας σειράς προβλέψεων ζήτησης που ενσωματώνουν διαφορετικές υποθέσεις (σενάρια) για το επίπεδο αστάθμητων παραγόντων και η επιλογή εκείνου του σχεδίου δράσης που είναι το πλέον ανθεκτικό σε σχέση με αυτές τις αβεβαιότητες

## Slide 37: π.χ. Στοχαστικότητα ΑΠΕ – Αιολική ενέργεια : αρκετά ελέγξιμη, μερικώς προβλέψιμη

## Slide 38: π.χ. ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

## Slide 39: π.χ. ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (2012-2014)

## Slide 40: π.χ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ

## Slide 41: π.χ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ 2007-2011

## Slide 42: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ EURO/kWp

## Slide 43: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (κάθε τύπου) ανά μήνα…χρόνο
ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ανά τύπο καυσίμου)
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΣ
Ποιες ‘ενεργοβόρες’ συσκευές ή διεργασίες μπορούν να αντικατασταθούν από άλλες περισσότερο αποδοτικές
Ποιο καύσιμο μπορεί να υποκαταστήσει κάποιο άλλο και με ποιό τρόπο
….

## Slide 44: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ: ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΥΣΗ
Ετήσιες μεταβολές
  Αλλαγές λόγω
    μεταβολής του πληθυσμού,
    αλλαγής της τεχνολογίας,
    επιπέδου διαβίωσης, τρόπου ζωής
Εποχιακή διακύμανση (τρόπος ζωής, καθημερινότητα)
Εβδομαδιαία Διακύμανση (καθημερινότητα)
Ημερήσια (καθημερινότητα)
Ωριαία
…

## Slide 45: ΕΛΛΑΔΑ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (%) 1990-2003

## Slide 46: ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
Διαφορετικός ‘τρόπος ζωής’ ανά εποχή του έτους
ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Θέρμανση (Πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός, ξύλα-βιομάζα…)
Ζεστό νερό (ηλιακοί θερμοσίφωνες, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες…)
Μικρότερη μέρα => περισσότερη ζήτηση για ενέργεια φωτισμού…
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Ψύξη (ηλεκτρισμός)
Κλιματισμός (ηλεκτρισμός)
Τουρισμός

## Slide 47: ΛΕΣΒΟΣ – ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

## Slide 48: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ

## Slide 49: ΛΕΣΒΟΣ – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ/ΗΜΕΡΗΣΙΑ/ΩΡΙΑΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
03-May-10 | 23000 | 21500 | 20500 | 20500 | 20000 | 19138 | 22820 | 26900 | 30200 | 32800 | 34900 | 36200 | 35800 | 34800 | 30000 | 29000 | 28530 | 29500 | 31000 | 34500 | 43000 | 38000 | 29600 | 26500
04-May-10 | 23000 | 22500 | 20500 | 20000 | 19500 | 19552 | 22998 | 28500 | 30700 | 34000 | 36000 | 37700 | 37700 | 35662 | 32872 | 30678 | 29558 | 31370 | 32316 | 36508 | 42692 | 36484 | 33764 | 27584
05-May-10 | 23976 | 21440 | 21360 | 20896 | 20896 | 20000 | 21500 | 26000 | 30000 | 32000 | 34000 | 34500 | 34500 | 32684 | 29365 | 27748 | 28042 | 29964 | 31066 | 33866 | 40232 | 36296 | 31216 | 22896
06-May-10 | 23000 | 21500 | 20500 | 20860 | 20292 | 22000 | 24500 | 29000 | 32500 | 35252 | 36272 | 36500 | 36000 | 34100 | 32300 | 29400 | 29700 | 32100 | 33500 | 35539 | 41458 | 37974 | 33248 | 27100
07-May-10 | 22828 | 20590 | 20344 | 19550 | 19154 | 19849 | 23544 | 29962 | 31622 | 33008 | 34304 | 38296 | 37000 | 35800 | 31340 | 30396 | 30904 | 33378 | 34500 | 36900 | 43448 | 38684 | 32716 | 28216
08-May-10 | 24000 | 22500 | 21572 | 21236 | 20800 | 21500 | 24000 | 27500 | 31000 | 35500 | 37000 | 39000 | 39000 | 36196 | 34452 | 31700 | 32564 | 33400 | 34400 | 37300 | 43600 | 38980 | 32800 | 26624
09-May-10 | 25500 | 23052 | 21600 | 21000 | 21200 | 20500 | 20500 | 26000 | 27500 | 32160 | 33900 | 36440 | 34960 | 31986 | 28610 | 28924 | 28568 | 30072 | 30972 | 31744 | 40966 | 37900 | 31796 | 28192
ΒΑΣΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ
ΜΙΝ
ΜΑΧ

## Slide 50: ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ :
  ΜΕΓΑΛΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥ
  ΜΕΓΑΛΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ – ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ = ΖΗΤΗΣΗ + ΑΠΩΛΕΙΕΣ

## Slide 51: ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΓΙΑ 60% ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ 8760 hrs * 60% = 5256 hrs η ζήτηση είναι ίση ή μεγαλύτερη του 55% του μέγιστου φορτίου των 9800 MW

## Slide 52: ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ- Λέσβος 2005

## Slide 53: Λέσβος: διακύμανση ενεργειακής ζήτησης 3-9 Μαΐου 2010
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Monday | 23000 | 21500 | 20500 | 20500 | 20000 | 19138 | 22820 | 26900 | 30200 | 32800 | 34900 | 36200 | 35800 | 34800 | 30000 | 29000 | 28530 | 29500 | 31000 | 34500 | 43000 | 38000 | 29600 | 26500
Tuesday | 23000 | 22500 | 20500 | 20000 | 19500 | 19552 | 22998 | 28500 | 30700 | 34000 | 36000 | 37700 | 37700 | 35662 | 32872 | 30678 | 29558 | 31370 | 32316 | 36508 | 42692 | 36484 | 33764 | 27584
Wednesday | 23976 | 21440 | 21360 | 20896 | 20896 | 20000 | 21500 | 26000 | 30000 | 32000 | 34000 | 34500 | 34500 | 32684 | 29365 | 27748 | 28042 | 29964 | 31066 | 33866 | 40232 | 36296 | 31216 | 22896
Thursday | 23000 | 21500 | 20500 | 20860 | 20292 | 22000 | 24500 | 29000 | 32500 | 35252 | 36272 | 36500 | 36000 | 34100 | 32300 | 29400 | 29700 | 32100 | 33500 | 35539 | 41458 | 37974 | 33248 | 27100
Friday | 22828 | 20590 | 20344 | 19550 | 19154 | 19849 | 23544 | 29962 | 31622 | 33008 | 34304 | 38296 | 37000 | 35800 | 31340 | 30396 | 30904 | 33378 | 34500 | 36900 | 43448 | 38684 | 32716 | 28216
Saturday | 24000 | 22500 | 21572 | 21236 | 20800 | 21500 | 24000 | 27500 | 31000 | 35500 | 37000 | 39000 | 39000 | 36196 | 34452 | 31700 | 32564 | 33400 | 34400 | 37300 | 43600 | 38980 | 32800 | 26624
Sunday | 25500 | 23052 | 21600 | 21000 | 21200 | 20500 | 20500 | 26000 | 27500 | 32160 | 33900 | 36440 | 34960 | 31986 | 28610 | 28924 | 28568 | 30072 | 30972 | 31744 | 40966 | 37900 | 31796 | 28192

## Slide 54: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ
Δευτέρα έως Παρασκευή
Δημόσιες συγκοινωνίες
Θέρμανση δημόσιων κτιρίων
Θέρμανση επαγγελματικών χώρων
…
Σάββατο
Εντονότερη η νυκτερινή ζήτηση ενέργειας
…
Κυριακή
Μειωμένες δημόσιες συγκοινωνίες
Θέρμανση δημοσίων κτιρίων και επαγγελματικών χώρων μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
…

## Slide 55: ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ !
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ :
ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ
ΏΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Παράδειγμα
Οι Ανεμογεννήτριες προσφέρουν ενέργεια σε ένα δίκτυο όχι όμως ισχύ.

## Slide 56: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Τα Προγράμματα Διαχείρισης της Ζήτησης περιλαμβάνουν μία συστηματική προσπάθεια διαχείρισης της διακύμανσης ή/και της συνολικής ποσότητας ηλεκτρισμού που ζητούν οι καταναλωτές
Τα Προγράμματα Διαχείρισης του Φορτίου περιλαμβάνουν μέτρα που στοχεύουν στην καλύτερη χρησιμοποίηση της υπάρχουσας εγκατεστημένης ισχύος με σκοπό την αναβολή ή αποφυγή της δημιουργίας νέων υποδομών παραγωγής

## Slide 57: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ή ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ, ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΈΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ :
  ΟΣΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
  ΟΣΟ ΑΠΛΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

## Slide 58: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ:
  ΓΡΑΜΜΙΚΟ ... Γραμμικές εξισώσεις
  ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΟ ... Εξισώσεις ανώτερου βαθμού
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ:
  ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ
  ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:
  ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ... Περισσότερες μεταβλητές πέραν των εισροών, εκροών υπεισέρχονται στην ανάπτυξη του μοντέλου, π.χ. τεχνολογικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές.
  ΜΗ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟ ... Μόνον οι εισροές/εκροές συμμετέχουν στο μοντέλο.

## Slide 59: ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ
y = F ( x, p )
x : διάνυσμα εισροών
y : μεταβλητή εξόδου
F : συνάρτηση διασύνδεσης
Η συνάρτηση F και η παράμετρος p καθορίζουν τον τύπο του μοντέλου.
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
  Προσομοίωση
  Εκτίμηση Παραμέτρων (αντίστροφο πρόβλημα) Δεδομένων των μετρήσεων του x και της εξόδου y να υπολογιστούν οι παράμετροι p ώστε το μοντέλο να ταιριάζει στην σχέση μεταξύ x και y με τον πλέον ακριβή τρόπο.

## Slide 60: Μοντέλα Χρονοσειρών
Σε αυτή την κατηγορία μοντέλων υποθέτουμε ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα σχετικά με την σχέ­σεις που επηρεάζουν την μεταβλητή που μοντελοποιείται.
Σε αντί­θε­ση εξετάζεται η προηγούμενη συμπεριφορά της χρονοσειράς ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την μελλοντική πορεία της.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη χρη­σι­μο­ποιεί ένα απλό ντετερ­μι­νι­στικό μοντέλο, πχ. μια γραμμική παρεμβολή, ή τη χρήση ενός σύν­θετου στοχαστικού μο­ντέ­λου για προσαρμοζόμενη πρόβλεψη (adaptive forecasting).
Παράδειγμα της ανά­λυ­σης χρο­νοσειράς είναι η απλή προβολή της παρελθούσης τάσης για την πρόβλεψη της αύξησης του πληθυσμού.
Οι χρονοσειρές είναι χρήσιμες όταν έχουμε λίγες γνώσεις για την διερ­γα­σία που προσπαθούμε να προβλέψουμε.
Η περιορισμένη δομή τις κάνει αξιό­πι­στες μόνον για το βραχυπρόθεσμο διάστημα, παρ΄ όλα αυτά είναι χρή­σι­μες.

## Slide 61: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ - συνοπτικά
ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΙΑΤΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.
ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΟΙ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΗ ΩΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΑΠΟ :
  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΑΣΗΣ (Τ)
  ΚΥΚΛΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ (C)
  ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ (S)
  ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ (R)
    y(t) = T(t) + S(t) + C(t) + R(t)

## Slide 62: Μοντέλα Πρόβλεψης γιά την Ζήτηση Ενέργειας
Υπάρχουν τρεις γενικές ομάδες μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη :
(α). Τα οικονομετρικά μοντέλα (top-down)
(β). Τα μοντέλα τελικής χρήσης (bottom-up)
(γ). Τα υβριδικά μοντέλα, που είναι συνδυασμός των (α) και (β).
Κάθε μοντέλο έχει διαφορετικό βαθμό πολυπλο-κότητας και κάθε μοντέλο απαιτεί ένα δια­φο­ρε­τι­κό επίπεδο κατα­νόησης των διεργασιών που πρόκειται να μοντελοποιηθούν.

## Slide 63: Οι δύο προσεγγίσεις
Τα από κάτω-προς-τα-επάνω μοντέλα συνήθως προβλέπουν μικρότερα επίπεδα ενεργειακής ζήτησης και μεγαλύτερη απόδοση του συστήματος σε σχέση με τα από- επάνω-προς-τα-κάτω μοντέλα.
Έτσι δημιουργούνται διαφορετικά αποτελέσματα μεταξύ των δύο προσεγγίσεων.
TOP-DOWN
Τομείς της οικονομίας,
Τιμές,
Επενδύσεις
BOTTOM-UP
Τεχνολογίες τελικής χρήσης,
Βελτιώσεις,
Καινοτομίες

## Slide 64: ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η προσέγγιση του οικονομολόγου
Η προσέγγιση του μηχανικού
Η ΑΠΟ-ΤΑ-ΕΠΑΝΩ-ΠΡΟΣ-ΤΑ-ΚΑΤΩ (TOP-DOWN) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η ΑΠΟ-ΤΑ-ΚΑΤΩ-ΠΡΟΣ-ΤΑ-ΠΑΝΩ ΑΝΑΛΥΣΗ (BOTTOM-UP) ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

## Slide 65: A. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Στηρίζονται στην πρόβλεψη οικονομικών μεγεθών
Λαμ­βά­­­­νουν υπό­ψη τους την οικονομική συμπεριφορά, π.χ. ελαχιστοποίηση κό­στους, βελ­τι­στο­­­ποίηση εξό­δων, κλπ.
Οι κύριες επεξηγηματικές τεχνικές είναι :
    οι τι­μές της ενέρ­γει­­­ας,
    η αγορά και
    ο εξοπλισμός,
Οι προβλέψεις της τελικής ενεργειακής ζήτησης προκύπτουν από την χρή­ση των ελαστικοτήτων τιμών και εισοδήματος.
Απαιτούν λιγότερα δεδομένα και στηρί­ζο­νται σε στατιστική βά­­ση, ενώ ΔΕΝ λαμβάνουν υπόψη τους την τεχνολογική υποδομή.
Με την στα­τιστική ανά­λυ­ση των σχέσεων του παρελθόντος γίνεται η πρόβλεψη των επιπέδων της ενέρ­γειας από στοι­χεί­α ενέργειας, κεφαλαίου, βιομηχανικής παραγωγής και κόστους εργα­σί­ας.
Η βασική υπό­θε­ση είναι ότι καλύτερη πρόβλεψη για το μέλλον είναι η συνέχιση πα­ρελ­θό­ντων σχέσεων.

## Slide 66: A. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
(i). Συναρτησιακά μοντέλα – προσδιορίζουν μιά απλή συναρτησιακή μορφή και εκτιμούν την σχέ­­­ση μεταξύ ενεργειακής χρήσης και μεταβλητών, όπως οι τιμές της ενέργειας, η βιομη­χα­νι­κή παραγωγή, οι ειδικές τεχνολογικές μεταβλητές και η εκμετάλλευση του δυναμικού.
Παραδείγματα
Ε(t) = Ε(0) + b t
Ε(t) = a ΑΕΠ(t)
Ε(t) = k ΑΕΠ(t) ε , όπου συντελεστής ελαστικότητας

## Slide 67: A. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
(ii) Μοντέλα βελτιστοποίησης – υποθέτουν μιά παραγω-γική διαδικασία και την ελαχιστο­ποί­η­ση του κόστους ή μεγιστοποίηση του κέρδους.
Η πλέον συνηθισμένη οικονομετρική συνάρτηση βασί-ζεται στην συνάρτηση παραγωγής Cobb-Douglas :
Ε = α * Υa * P-b
Ε : ενεργειακή ζήτηση
Υ : εισόδημα
P : τιμή της ενέργειας
α : συντελεστής
a : ελαστικότητα του εισοδήματος
b : ελαστικότητα της τιμής.

## Slide 68: A. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ : ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ : Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΕΠ :
Ε = β (ΑΕΠ)α
Ε : ενεργειακή ζήτηση
α, β : συντελεστές που προσδιορίζονται από ‘ιστορικά’ δεδομένα

## Slide 69: B. ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – BOTTOM-UP
Τα μοντέλα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες και περιγράφουν πλήθος σημερινών και μελλοντικών ενεργειακών τεχνολογιών.
Εκτίμηση της ενεργειακής ζήτησης ως άθροισμα όλων των τελικών χρήσεων (φωτισμός, κλιματισμός, θέρμανση…).
Εκτίμηση της ενεργειακής ζήτησης ως άθροισμα των τελικών καταναλώσεων ανά τύπο καυσίμου (πετρέλαιο, κάρβουνο, φυσικό αέριο, ουράνιο…)
π.χ. Η ανάπτυξη ενός τύπου οικιακών συσκευών καθορίζεται από τον βαθμό διείσδυσης στα νοικοκυριά.
Βαθμοί διείσδυσης εκτιμούνται από σχετικές λογιστικές συναρτήσεις για κάθε τύπο συσκευής.
Υπάρχουν όρια κορεσμού. π.χ. ένα νοικοκυριό δεν θα έχει περισσότερα από ένα πλυντήριο.

## Slide 70: B. ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – BOTTOM-UP
Είναι πιό λεπτομερειακά από τα οικονομετρικά μοντέλα παρά το γεγονός ότι η αναλυτική μορφή τους είναι απλούστερη.
Η από τα κάτω-προς-τα-πάνω προσέγγιση τους επι­τρέ­πει την ενσωμάτωση σημαντικής πληροφορίας σε τεχνολογικό επίπεδο, και υπονοεί μιά μεγαλύτερου βαθμού ανάλυση ώστε να ληφθούν υπόψη οι βασικές ανάγκες που ικανοποιεί η ενέργεια και η αντίστοιχη οικονομική υποδομή.

## Slide 71: B. ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – BOTTOM-UP
[Ενεργειακή Ζήτηση] =
[Επίπεδο Δραστηριότητας] * [Ενεργειακή Ένταση]
Επίπεδο Δραστηριότητας (Ενεργειακή Υπηρεσία): Εξαρτάται από τον Πληθυσμό, το Εισόδημα, την Παραγωγή
Ενεργειακή Ένταση (Ενεργειακή Κατανάλωση ανά μονάδα Ενεργειακής Υπηρεσίας): Εξαρτάται από την απόδοση του (υπο)συστήματος – τεχνολογική (συσκευή) & λειτουργική (οργάνωση)
Παράδειγμα:
Ενεργειακή ζήτηση για πλύσιμο ρούχων (τμήμα της ενεργειακής ζήτησης των νοικοκυριών) = [kg Ρούχων] * [kWh/kg Ρούχων]

## Slide 72: B. ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – BOTTOM-UP
Στηρίζονται στην ανά­λυση ότι :
Qi : ποσότητα ενεργειακής χρήσης i
Ii : ένταση ενεργειακής χρήσης για την υπηρεσία i
Ισχύει :
Qi = Ni . Pi . Mi
Pi : βαθμός διείσδυσης (π.χ. πόσα σπίτια έχουν συσκευή τηλεόρασης)
Mi : μέγεθος ή έκταση χρήσης (π.χ. τόννοι παραγωγής, lumen φωτισμού, κιλά ρούχων, αρ.πλύσεων κλπ)
-Γιά να μειωθεί η ένταση απαιτείται αλλαγή τεχνολογίας.

## Slide 73: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ με εμβαδόν 1000 m2 φωτίζεται με λάμπες φθορισμού στο 90% του δαπέδου.
Κάθε 15 m2 απαιτούν 4 λάμπες των 40W, με απόδοση 67 lumen/W.
Ο φωτισμός λειτουργεί 8 hrs την ημέρα.
Πόσες kWh απαιτούνται για τον φωτισμό στην διάρκεια ενός έτους ?

## Slide 74: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Σε ετήσια βάση :
Μi = 67 lumens/W * 40 W/λάμπα * 4 λάμπες/m2 * 8 hr/day * 365 days/yr
= 2,086,827 (lumen–hr/ (m2–yr).
Qi = Ni * Pi * Mi
= 1000m2 * 0.90 * 2,086,827 (lumen–hr/ (m2–yr)
= 1.878 lumen hr/yr.
Ii = 1/67 (W/lumen) = 0.0149 W/lumen.
Eνέργεια Φωτισμού = Qi * Ii
= 1.878 * 109 lumen-hr/yr * 0.0149 W/lumen
= 28000 kWh/yr.
Pi : βαθμός διείσδυσης
Mi : μέγεθος ή έκταση χρήσης
Ii : ένταση ενεργειακής χρήσης

## Slide 75: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

## Slide 76: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## Slide 77: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

## Slide 78: γ). ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
Αποτελούν συνδυασμό των οικονομετρικών μοντέλων και των μοντέ­λων τελικής χρήσης.
Τα οικονομικά/τεχνολογικά μοντέλα περιλαμβάνουν την οικονομετρική σχέ­ση του επιπέδου της ειδικής δραστηριότητας του συγκεκριμένου τομέα με το υπόλοιπο της οικο­­νομίας και ταυτόχρονα επιτρέπουν την διερεύνηση τεχνολογικών βελτιώσεων για κάθε τε­λι­­κή χρήση ενέργειας σε αυτόν τον τομέα.
Μιά πιθανή προσέγγιση είναι να χρη­σι­μο­ποιη­θούν αυστηρά οικονομικές μεταβλητές για τις κοντο- και μέσο- πρόθεσμες μελέτες, ενώ οι δο­μικές και οι τεχνολογικές μεταβλητές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις μακρο-πρόθεσμες συν­θήκες.
Στο προηγούμενο παράδειγμα του φωτισμού καταστήματος, η πρόβλεψη της επιφάνειας του κα­τα­­στήματος μπορεί να συνδεθεί με κάποια οικονομετρική σχέση με την μελλοντική αύ­ξη­ση του ακαθάριστου εισοδήματος του εμπορικού τομέα.
Τότε η πρόβλεψη γίνεται σε δύο στά­δια :
(α) οικονομετρική πρόβλεψη της επιφάνειας , Επιφάνεια = α(ΑΕΠ)γ, και
(β) πρό­βλε­ψη της τελικής χρήσης ενέργειας για την επιφάνεια που προέκυψε.

## Slide 79: ΣΥΓΚΡΙΣΗ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-Top-down approach:
Επιπτώσεις διαφορετικών οικονομικών αναπτυξιακών σεναρίων στην ενεργειακή χρήση και στο περιβάλλον
Μακροοικονομικές συνέπειες των αλλαγών του ενεργειακού συστήματος
Υπόλοιπες επιπτώσεις
Φόροι στα καύσιμα – γενικά φόροι που σχετίζονται με την παραγωγή και χρήση ενέργειας
Υπονοείται πως οι ίδιοι παράγοντες που επέδρασαν στο παρελθόν θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και στο μέλλον
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ-Bottom-up approach:
Λεπτομερής ενεργειακός σχεδιασμός
Αποδόμηση του ενεργειακού τομέα
Χρησιμοποίηση προτύπων θερμομόνωσης κτιρίων, ηλεκτρικών συσκευών, στόλου μεταφορών…
Εκτίμηση της τεχνολογικής εξέλιξης ανά τομέα με στόχο τον προσδιορισμό της συνολικής ενεργειακής απόδοσης του συστήματος

## Slide 80: Μοντέλα Παλινδρόμησης μιας Εξίσωσης
Σε αυτή την κατηγορία μοντέλων η υπό εξέταση μεταβλητή εξηγείται με μια μοναδική συ­νάρ­­τηση (γραμμική ή μη γραμμική) ορισμένων επεξηγημα-τικών μεταβλητών.
Η εξίσωση είναι συνήθως εξαρτώμενη από τον χρόνο ( δηλαδή ο δείκτης του χρόνου εμφανίζεται ευ­κρι­νώς στο μοντέλο),
Έτσι είναι δυνατή η πρόβλεψη της αντίδρασης της μεταβλητής με τον χρόνο σε μεταβολές σε μία ή περισσότερες από τις επεξηγηματικές μεταβλητές.
Πα­ρά­­δειγμα μοντέλου παλινδρόμησης μιας εξίσωσης είναι αυτό που συνδέει το επιτόκιο με ένα σύνολο μεταβλητών, όπως η προσφορά χρήματος, ο πληθωρισμός, και η μεταβολή στο ακα­­θάριστο εθνικό προϊόν.

## Slide 81: Μοντέλα Προσομοίωσης πολλών Εξισώσεων (1/2)
Η αναλυόμενη μεταβλητή μπορεί να είναι μια συνάρτηση αρκετών επε­ξη­γηματικών μεταβλητών, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και με την υπό εξέ­τα­ση μεταβλητή μέσω ενός συνόλου εξι­σώσεων.
Η κατασκευή του μοντέλου προ­σο­μοί­ω­σης ξεκι­­νά με τον προσδιορισμό ενός συνό­λου προσωπικών σχέσεων, κάθε μια των οποίων προ­σαρ­­μό­ζε­ται στα διαθέσιμα δεδο­μένα.
Παράδειγμα :
Ένας τομέας της βιομηχανίας (π.χ. δέρματος), που περιέχει εξισώσεις που επεξηγούν μεταβλητές όπως η ζήτηση (π.χ. δέρματος), η παραγωγή, η απασχόληση, οι επενδύ­σεις, οι τιμές.

## Slide 82: Μοντέλα Προσομοίωσης πολλών Εξισώσεων (2/2)
Οι μεταβλητές συνδέονται μεταξύ τους και με άλλες μεταβλητές (όπως συνολικό εθνι­κό εισόδημα, τον δείκτη καταναλωτή, τα επιτόκια, κλπ.) μέσω ενός συνόλου γραμμικών και μη-γραμμικών εξισώσεων. Δεδομένων ορισμένων υποθέ­σεων σχετικά με την μελλοντική συ­μπε­­ριφορά του εθνικού εισοδήματος, των επιτο­κίων κλπ., το μο­ντέλο αυτό μπορεί να προσομοιωθεί και να προβλέψει την πορεία των μεταβλητών, αναλύοντας τις επιπτώσεις στην βιομη­χανία εξωτερικών οικονομικών αλλαγών.
Τα μοντέλα προσομοίωσης πολλών μεταβλητών επεξηγούν την δομή της υπό εξέταση μεταβλητής. Δεν προσδιορίζονται ιδιαί­τερες μόνον σχέσεις, αλλά το μοντέλο λαμβάνει υπόψη του τις αλληλεπιδράσεις όλων αυτών των σχέσεων.
Ένα μοντέλο 5 εξισώσεων π.χ. περιέχει περισσότερη πληροφορία από το άθροι­σμα 5 ξεχωριστών εξισώσεων παλινδρό­μη­σης. Το μοντέλο δεν επεξηγεί μόνο τις σχέσεις των 5 ιδιαιτέρων σχέσεων, αλλά περιγράφει την δυναμική πλοκή που υπονοείται από την ταυ­­τόχρονη εξέλιξη αυτών των σχέσεων.
Η επιλογή του τύπου του μοντέλου προϋποθέτει ένα συγκερασμό ανάμεσα στον διαθέσιμο χρό­νο, την απαιτούμενη προσπάθεια, το κόστος, και την επιθυμητή ακρί­βεια πρόβλεψης.

## Slide 83: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ – μια πρώτη προσέγγιση
Η ενεργειακή ζήτηση εξαρτάται από το εισόδημα ή την οικονομική δραστηριό-τητα, και την τιμή του καυσίμου. Μπορεί επίσης να εξαρτάται από άλλους παράγοντες όπως η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, οι συσκευές που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με το καύσιμο και την νομοθεσία σχετικά με την ενεργειακή χρήση.
Εκφράζοντας αυτή την σχέση με μαθηματικούς όρους, η ενεργειακή ζήτηση (Ε) είναι μια συνάρτηση του εισοδήματος/οικονομική δραστηριότητα (ΑΕΠ) και της πραγματικής τιμής της ενέργειας (ΤΕ), δηλ.
Ε = f (ΑΕΠ, ΤΕ)
Η ελαστικότητα της ζήτησης βΑΕΠ για την ενέργεια ως προς το εισόδημα ορίζεται ως η ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης ενέργειας για μια ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ. Υπολογίζεται ως ο λόγος της μεταβολής της ενέργειας d(E)/E προς την μεταβολή στο ΑΕΠ, δηλ. d(ΑΕΠ)/ΑΕΠ :

## Slide 84: ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
Εt = βο + βΑΕΠ * (ΑΕΠ)t + βΤΕ * (ΤΕ)t + εt
Εt ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ
βo σταθερός όρος
βΑΕΠ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΕΠ
ΑΕΠt ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
βΤΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΕt ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ε ΤΥΧΑΙΟ ΣΦΑΛΜΑ (ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ)

## Slide 85: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΩΝ
Για την προσαρμογή της ευθείας στα δεδομένα απαιτείται ο υπολογισμός των ελαστικοτήτων:
Όπου είναι οι μέσες τιμές του ΑΕΠ, της ΤΕ και της Ε και n είναι το πλήθος των δεδομένων.
Ο σταθερός όρος βο υπολογίζεται από την σχέση :

## Slide 86: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
Μετά τον υπολογισμό των συντελεστών ελαστικότητας, πρέπει να εξεταστεί η αξιοπιστία των εκτιμήσεων.
Είναι χρήσιμο να ελεγχθεί κατά πόσο η πραγματική τιμή των ελαστικοτήτων βΑΕΠ και βΤΕ είναι διάφορη του μηδενός.
Εάν οι ελαστικότητες έχουν μηδενικές τιμές αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση ενέργειας δεν μεταβάλλεται με την μεταβολή του ΑΕΠ ή της τιμής της ενέργειας.
Οι τιμές της στατιστικής –t εκφράζουν την πιθανότητα ότι οι ελαστικότητες είναι ίσες με μηδέν. Παρά το γεγονός ότι η ακριβής κρίσιμη τιμή για την -t (για ένα συγκεκριμένο επίπεδο πιθανότητας, π.χ. 95% ή 99%, εξαρτάται από τον αριθμό των σημείων και τις εκτιμήσεις των ελαστικοτήτων σε κάθε εξίσωση και συνεπώς πρέπει να γίνει αναφορά σε πίνακες, υπάρχουν μερικοί πρακτικοί κανόνες.
Για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό σημείων (π.χ. 20), αν η τιμή της –t είναι μεγαλύτερη του 1.65, τότε υπάρχει 95% εμπιστοσύνη ότι η ελαστικότητα δεν είναι ίση με μηδέν, και εάν η τιμή της –t είναι μεγαλύτερη του 1.96, τότε ο βαθμός εμπιστοσύνης φθάνει στο 99%, ότι δηλ. η ελαστικότητα δεν θα είναι ίση με μηδέν.

## Slide 87: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΟΡΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)
Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥΣ
Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΕΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΣΕ ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ.
Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

## Slide 88: ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Επεξεργασμένα Δεδομένα Ενέργειας- Οικονομίας
Δείκτες Χρήσης και Έντασης Ενέργειας
Αιτιώδεις Σχέσεις μεταξύ
Ενεργειακών και Οικονομικών Μεταβλητών
Ενεργειακή Οικονομετρική Μοντελοποίηση
Σχεδιασμός Πολιτικών Περιβάλλοντος-Ενέργειας-Οικονομίας
Εμπειρικές
Ελαστικότητες Ζήτησης και Κατανάλωσης Ενέργειας
Πρωτογενή Δεδομένα Ενέργειας - Οικονομίας

## Slide 89: τέλος