## Slide 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ Νο 08
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

## Slide 4: Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ)
Life Cycle Analysis (LCA)

## Slide 5: ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
ΤΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑ
ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ,
ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ :
ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΜΕΧΡΙ
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ και
ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

## Slide 6: ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ
ΧΡΗΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ

## Slide 7: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΑΚΖ)
ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
  ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ή
  ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ :
  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΧΡΗΣΗΣ
  ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
  ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ & ΕΚΡΟΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Slide 8: Δευτερεύοντες στόχοι (1/3)
Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΌΧΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (π.χ. στη συσκευασία) ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΌΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (π.χ. φορολόγηση ορισμένων απορριμμάτων ή αέριων ρυπαντών όπως το CΟ2 ),

## Slide 9: Δευτερεύοντες στόχοι (2/3)
Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΏΣΤΕ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ MARKETING ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΕΦΟΣΟΝ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΖ ΕΊΝΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ,
Η ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

## Slide 10: Δευτερεύοντες στόχοι (3/3)
Η ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (eco-labels)
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ.
  ΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΖ, ή
  ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ, ή
  ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

## Slide 11: ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΣΚΟΠΟΣ
και
ΕΥΡΟΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΡΜΗΝΕΙΑ

## Slide 12: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΥΓΡΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΑΕΡΙΑ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
ΕΞΟΡΥΞΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΧΡΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## Slide 13: ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΥΟΤΟ
ΑΝΑΝΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΝΤΗ
ΕΚΡΟΕΣ
ΚΥΡΙΕΣ

## Slide 14: AKZ : ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ :
  ISO 14040
  ISO 14044
Περιέχουν τις απαιτήσεις και τις οδηγίες για :
Τον ορισμό του βασικού ΣΤΟΧΟΥ και της έκτασης της ΑΚΖ.
Την αναλυτική απογραφή των δεδομένων
Την εκτίμηση των επιπτώσεων
Την εκτίμηση των βελτιώσεων
ISO 14040:2006 - Environmental management -- Life cycle assessment -- Principles and framework
ISO 14044:2006 - Environmental management -- Life cycle assessment -- Requirements and guidelines

## Slide 15: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ISO 14024 (Type I label) Voluntary, multiple-criteria based, third party program developed for a specific product or products.
ISO 14021 (Type II label) Type II is for any written or spoken environmental statement or claim. There are no fixed criteria, manufacturers simply declare the information they wish to communicate about the environmental attributes of their products.
ISO 14025 (Type III label) ISO 14025 is based on ISO 14040/44 and introduces two concepts: Product Category Rules (PCRs) and Environmental Product Declarations (EPDs). PCRs are specific guidelines for the calculation of the environmental impact of products with similar characteristics

## Slide 16: ISO 14067: Carbon Footprint of Product
This standard is based on ISO 14040/44 and ISO 14025, but focuses on climate change only. Quantification of the carbon footprint of a product (CFP) is largely based on ISO 14040/44, but includes requirements on specific issues relevant for carbon footprints, including land-use change, carbon uptake, biogenic carbon emissions and soil carbon change. The standard also provides specific requirements on communication with or without the intention to be publicly available.

## Slide 17: GHG Protocol Product Standard
Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard
The GHG Protocol product standard has been developed by the World Resources Institute (WRI) and the World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) and was road tested by 60 companies in 2010.
Like ISO 14067, this standard is largely in compliance with ISO 14040/44, but is specifically focused on greenhouse gas accounting.
The GHG Protocol product standard was launched in October 2011 and has been adopted as a basis for various industry driven initiatives, including, The Sustainability Consortium1. GHG Protocol - Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard

## Slide 18: Corporate Standards and Guidelines - ISO 14064: Greenhouse Gases – Part 1, 2 and 3
ISO 14064 specifies principles and requirements for the reporting of greenhouse gas (GHG) emissions at both the organization and more specifically at the project level.
Part 1 focuses on the organisation level and part 2 at the project level.
Part 3 provides guidance for those conducting or managing the validation and/or verification of GHG assertions.

## Slide 19: Όρια του Συστήματος προς Ανάλυση
Σημαντικό βήμα στον προσδιορισμό του στόχου και του εύρους της άσκησης ΑΚΖ είναι να οριστούν τα όρια του συστήματος που θα αναλυθεί.
Η αναγκαιότητα του προσδιορισμού των ορίων πηγάζει από το γεγονός ότι η ΑΚΖ είναι μια τεχνική μοντελοποίησης.
Μιά διαδικασία παρίσταται από ένα μοντέλο ενός σύνθετου, τεχνολογικού συστήματος.
Το σύστημα αυτό αποτελείται από επί μέρους διεργασίες απαραίτητες για την παραγωγή, την μεταφορά, την χρήση και την απόρριψη του προϊόντος. Γραφικά το μοντέλο παρίσταται με έναν δενδρίτη.
Μοντέλα των περιβαλλοντικών μηχανισμών χρησιμοποι-ούνται για να μεταφράσουν και απεικονίσουν τις εισροές και εκροές από τον κύκλο ζωής στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις οποίες συνεισφέρουν.

## Slide 20: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

## Slide 21: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ-ΜΕΧΡΙ-ΤΗΝ-ΠΟΡΤΑ

## Slide 22: An Effective Life Cycle Assessment
22
Examines system-wide effects (cradle-to-grave)
Analyzes multi-media (air, water, waste, etc.)
Analyzes multi-attributes (all impacts)
Helps identify trade-offs among alternatives
Identifies opportunities for improvement
Supports environmental decision making
Provides the cornerstone of Sustainability
ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ :
ΝΑ ΜΕΛΕΤΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΝΑ ΑΝΑΛΥΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, ΝΕΡΑ, ΕΔΑΦΟΣ, κλπ.
ΝΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΕΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΝΑ ΑΝΑΛΥΕΙ ΌΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

## Slide 23: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οικονομικές επιπτώσεις
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Κοινωνικές επιπτώσεις
Επιπτώσεις ασφάλειας
Ανθεκτικότητα/Αντοχή σε καταστροφές, αβεβαι-ότητες και μελλοντικές αλλαγές στα κριτήρια εκτί-μησης επιπτώσεων
Επιπτώσεις στην ανάπτυξη
Πολιτικές επιπτώσεις (συγκρούσεις γιά την ενέργεια)

## Slide 24: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Τοπικό
Περιφερειακό
Εθνικό
Παγκόσμιο

## Slide 25: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Εξάντληση υδάτινων πόρων
Εξάντληση ορυκτών καυσίμων
Εξάντληση καυσίμων από απολιθώματα
Χρήση γης/μείωση Βιοποικιλότητας
Προστασία εδάφους
Κλιματική Αλλαγή
Μείωση στοιβάδας στρατοσφαιρικού όζοντος
Ευτροφισμός
Φωτοχημικό νέφος
Οξίνηση υδάτων
Τοξικότητα στον άνθρωπο
Τοξικότητα στα οικοσυστήματα

## Slide 26
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
ΑΕΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ
ΟΖΟΝΤΟΣ
    Πόροι : χαλκός, ψευδάργυρος, υδρογονάνθρακες, κλπ.
    Επίπτωση : Μείωση διαθεσιμότητας για τις μελλοντικές γενεές
    Πηγές : Καύση (μεταφορές, ενέργεια, κλπ.)
    Επιπτώσεις : Κλιματική αλλαγή, ερημοποίηση, κλπ.
    Πηγές : CFC και HCFC από αφρώδη υλικά και ψυκτικά
    Επιπτώσεις : UV ακτινοβολία, καρκίνος του δέρματος , κλπ.
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

## Slide 27: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΑ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κανονικοποίηση, Βαθμολόγηση, κ.ά. μέθοδοι
Διευκρίνιση δεδομένων για την λήψη αποφάσεων
Σημαντικότητα της επιλογής αυτών των μεθόδων για την υποστήριξη των αποφάσεων
Παραδείγματα
Πολιτική: κανονικοποίηση σε τιμές ανά κάτοικο
Συγκρίσεις ανάμεσα σε προϊόντα, κανονικοποιημένα στο μέσο προϊόν
Συγκρίσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις κανονικοποιημένες σε επίπεδο καθαρών πωλήσεων

## Slide 28: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ : ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Manufacturing
Energy
Materials
Air Emissions
Water Emissions
Wastes

## Slide 30: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ : ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΚΖ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΥΣΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
KATANTH
ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΝΑΝΤΗ
ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΟΡΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΞΟΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ

## Slide 31: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΓΙΑ ΑΠΕ, ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗ HC & ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΥΣΗ
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
GHG
CO2

## Slide 32: ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Παραγωγή Ηλεκτρισμού : kWh

## Slide 33: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΛΥΣΗ
7
1
2
3
4
5
6
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

## Slide 34: ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ
ΕΞΟΡΥΞΗ, ΑΝΤΛΗΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΥΛΙΣΗ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ

## Slide 35: ΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΡΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (θέση)
ΝΕΡΟ (θέση και τύπος)
ΚΑΥΣΙΜΟ (υπέδαφος)
ΟΡΥΚΤΑ (υπέδαφος)
ΒΙΟΜΑΖΑ (συγκομιδή)
ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ (επιφάνεια/θέση)
ΑΕΡΑΣ
CO2
CO
PM (10, 2.5)
CH4
SOX
NOX
NH3
Hg
Pb
VOC (NM)
Dioxin
PAH’s
ΝΕΡΑ
COD
TDS
TSS
BOD (5, 7, 10)
Ροές
ΔΘερμοκρασίας
NH3
TKN
NO3, NO2
PAH’s
Φωσφωρικά
Cu
Ni
As
Cd
Cr
Pb
Hg
ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΣΤΕΡΕΑ
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ (high/low/medium)
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, ΌΧΙ ΠΛΗΡΗΣ
Notes: Flows often divided into resources, and air, water and solid waste emissions
TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) is the total concentration of organic nitrogen and ammonia

## Slide 36: ΑΚΖ : ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ
ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΜΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ
ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΔΙΑΧΥΣΗ
ΣΥΓΚΕ-ΝΤΡΩΣΗ
ΔΟΣΗ-ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΚΟΣΤΟΣ

## Slide 37: ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ
Ατυχημάτων
Μεγάλων ρυπάνσεων (π.χ. Κόλπος Μεξικού)
Πυρηνικών διαδρομών/διεργασιών
Αγωγών Μεταφοράς Πετρελαίου/Φυσικού Αερίου
Δεξαμενοπλοίων
Εργοστασίων Ηλεκτροπαραγωγής/Διυλιστηρίων

## Slide 38: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Παρουσίαση υπολογιζόμενων επιπτώσεων
ΕΚΘΕΣΗ SRREN

## Slide 39: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ : ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΦΘ ανά kWh
life cycle greenhouse gas (GHG) emissions from technologies powered by renewable resources are generally less than from those powered by fossil fuel-based resources.

## Slide 40: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ : ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΦΘ ανά kWh
τα δεδομένα έχουν ομογενοποιηθεί (μικρότερες διαφορές)
Notes: http://www.nrel.gov/analysis/sustain_lca_results.html
The data from the Life Cycle Harmonization Project show that life cycle greenhouse gas (GHG) emissions from technologies powered by renewable resources are generally less than from those powered by fossil fuel-based resources.
Only the very highest estimates for biopower overlap with the range of a fossil-fueled technology, and the central tendencies of all renewable technologies are between 400 and 1,000 g CO2eq/kWh lower than their fossil-fueled counterparts without carbon capture and sequestration (CCS). For fossil-fuelled technologies, post-combustion CCS can bring total life cycle GHG emissions within the upper 25th percent of the range of several renewable technologies. Biopower with CCS can display significantly negative GHG emissions (without considering the impacts of land use change). Nuclear power exhibits a similar interquartile range and median as do technologies powered by renewable resources.
Findings from the Harmonized Data
Like the published data, the harmonized data shows that life cycle greenhouse gas emissions from solar (both photovoltaic and concentrating solar power), wind, and nuclear technologies are considerably lower and less variable than emissions from technologies powered by combustion-based natural gas and coal technologies.
Harmonization doesn't significantly change the central tendency (as indicated by the median value) of any of the technologies evaluated. Harmonization does, however, reduce the variability of GHG emissions estimates to varying degrees (as indicated by changes to the interquartile range and the overall range).

## Slide 41: ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟx & SO2 (σε επίπεδο ΑΚΖ) ανά kWh

## Slide 42: ΕΚΠΟΜΠΕΣ NMVOC & PM2.5 (σε επίπεδο ΑΚΖ) ανά kWh

## Slide 43: ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ : m3/MWh

## Slide 45: ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩ, ΔΟΛΛΑΡΙΟ, κλπ.)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΥΠΩΝ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΕΙΚΤΕΣ (ΑΝΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

## Slide 46: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ GEMIS
GEMIS - Global Emissions Model for integrated Systems
http://www.iinas.org/gemis.html

## Slide 47: ΡΟΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ - database
GEMIS : ΈΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΡΟΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (database)
ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ/ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΌΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.
DATABASE
DATA on EFFICIENCY, POWER, OPERATING TIME, LIFETIME
DIRECT AIR EMISSIONS (SO2, NOx, halogens, particulates, CO, NMVOC, H2S, NH3)
GREENHOUSE GAS EMISSIONS (CO2, CH4, N2O, SF6 and CFCs)
SOLID WASTES (ash, FGD residues, sewage treatment sludge, production wastes)
LIQUID EFFLUENTS (AOX, BOD5, COD, N, P, inorganic salts)
LAND USE
Notes: AOX : halogenated organic compounds that are adsorbable by activated carbon;
NMVOC : Non-methane volatile organic compounds, are a large variety of chemically different compounds, such as benzene, ethanol, formaldehyde,cyclohexane, 1,1,1-trichloroethane or acetone

## Slide 48: Gemis : Ανάλυση Κόστους και Αποτελεσμάτων
GEMIS – ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
α) ΚΑΥΣΙΜΩΝ, β) ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, και γ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.
Αποτελέσματα : οι ροές προς το Περιβάλλον και συνολικά:
  Αθροιστικές τιμές για την ζήτηση της ενέργειας (CED),
  Αέρια του ΦΘ ως ισοδύναμες εκπομπές CO2 ,
  Αέριες εκπομπές ως ισοδύναμες εκπομπές SO2 (acidification potential) και ισοδύναμοι προπομποί όζοντος (θερινή αιθαλομίχλη)
  Εξωτερικά περιβαλλοντικά κόστη.
ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΆΘΕ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΤΟΜΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ.

## Slide 49: GEMIS: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

## Slide 50: Gemis – ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΙΣΡΟΗ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΕΚΡΟΗ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΥΛΙΚΑ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ,
ΕΚΠΟΜΠΕΣ,
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ

## Slide 51: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

## Slide 52: ΠΑΡΑΓΩΓΗ

## Slide 53: GEMIS ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

## Slide 54: ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

## Slide 56: GEMIS : ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

## Slide 57: INTERNET
Bilan Carbone http://www.r-co2.com/Bilan-Carbone-ADEME--FRANCAIS
Blue Angel http://www.blauer-engel.de/en/blauer_engel/index.php
BPX 30-323 http://affichage-environnemental.afnor.org/
Carbon Footprint, Japan http://www.cfp-japan.jp/english
Carbon Footprint, South Korea http://www.edp.or.kr/carbon/english/list/list.asp
DEFRA http://www.defra.gov.uk/publications/2011/03/26/ghg-guidance-pb13309/
Ecologo http://www.ecologo.org/en
Environdec http://www.environdec.com
EU ecolabel http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
GHG Protocol (Product) http://www.ghgprotocol.org/standards/product-standard
GHG Protocol (Value Chain) http://www.ghgprotocol.org/standards/scope-3-standard
ILCD http://lct.jrc.ec.europa.eu/pdf-directory/ILCD-Handbook-Generalguide-for-LCA-DETAIL-online-12March2010.pdf
ISO 14021 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=23146
ISO 14024 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=23145
ISO 14025 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38131
ISO 14040 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=37456
ISO 14044 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38498
ISO 14064 http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381
PAS 2050 http://www.bsigroup.com/en/Standards-and-Publications/How-wecan-help-you/Professional-Standards-Service/PAS-2050/PAS-2050/
The Sustainability Consortium http://www.sustainabilityconsortium.org/
Water Footprint Network http://www.waterfootprint.org/?page=files/WaterFootprintAssessmentManual

## Slide 58
ΤΕΛΟΣ